Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Specyfikacja materiałowa/ sprzętowa

| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera IP DS-2CD2745FWD-IZS(2.8 -12mm)(B) Hikvision | szt | 5 |

Specyfikacja nr 1:

rozdzielczość 4 MP (max. 2560×1440@30kl/s),

przetwornik: 1/2.7” Progressive Scan CMOS,

czułość: 0.009Lux@ F1.2 (wł. AGC), 0 Lux z IR,

zasięg IR EXIR do 30m,

dzień/noc ICR,

obiektyw: 2.8-12mm/F1.6, kąt poziomy: 98°-28°.

Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

kodowanie audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM,

wej./wyj. audio: 1/1, wej./wyj. alarmowe: 1/1, wyjście analogowe BNC,

WDR: 120dB, 3D DNR, IP67, IK10, ROI: 1 obszar, detekcja przekroczenia linii, detekcja naruszenia strefy, tryb korytarzowy, 3-osiowa regulacja położenia.

Wbudowany sklot na kartę microSD do 128GB,

Zasilanie 12VDC/PoE.

Dane techniczne:

Standard:	TCP/IP

Przetwornik:	1/2.5" Progressive Scan CMOS

Wielkość matrycy:	4 Mpx

Rozdzielczość:	2688 × 1520

Tryby pracy:

Strumień główny: 2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080

Strumień pomocniczy: 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240

Obiektyw:	2.8-12 mm

Zasięg oświetlacza IR:	30 m

Gniazdo karty pamięci:	Obsługa kart Micro SD/SDHC/SDXC do 128GB (możliwy zapis lokalny)

Metoda kompresji obrazu:	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG

Protokoły sieciowe	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP,

IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour

Firmware	V5.5.80

Max. liczba użytkowników online	6

ONVIF:	TAK

Wybrane funkcje:

WDR - 120 dB - Szeroki zakres dynamiki oświetlenia

3D-DNR - Cyfrowa redukcja szumu w obrazie

ROI - poprawianie jakości wybranych fragmentów obrazu

filtrowanie adresów IP

WB - Balans bieli (ATW/AWB/manualny/wewnętrzny/zewnętrzny)

ICR - Mechaniczny filtr podczerwieni

BLC - konfigurowalna kompensacja światła wstecznego

Detekcja ruchu

Konfigurowalne strefy prywatności

Sharpness - Wyostrzanie konturów obrazu

Przycisk RESET