OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Minimalne wymagania dla sprzętu:

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne komponentów |
| --- | --- | --- |
|  | Typ | Komputer typu All in One. W ofercie wymagane jest podanie modelu, symbolu oraz producenta |
|  | Zastosowanie | Komputer będzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji obliczeniowych, dostępu do internetu oraz poczty elektronicznej, aplikacji GIS-owych i mapowych. |
|  | Procesor/ wydajność obliczeniowa | Min. 10-rdzeniowy Intel i5-13500, i5-13400T, i5-12500, i5-12500T lub procesor równoważny pod kątem wydajności na podstawie punktów osiągniętych w teście Passmark CPU. |
|  | Pamięć operacyjna RAM | 16 GB możliwość rozbudowy do min 64GB, minimum jeden slot wolny na dalszą rozbudowę. |
|  | Parametry pamieci masowej | Min 500GB pamięci FLASH (Dysk SSD lub M.2) Odczyt/zapis min. 520MB/s. |
|  | Karta grafiki | Grafika zintegrowana z procesorem powinna umożliwiać pracę dwumonitorową z wsparciem DirectX 12, pamięć współdzielona z pamięcią RAM, dynamicznie przydzielaną; |
|  | Wyposażenie multimedialne | Karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną; wbudowane dwa głośniki o mocy min 2W. |
|  | Obudowa | Obudowa zintegrowana z ekranem typu ALL-in-One. Regulowana wysokość położenia ekranu. |
|  | Wyświetlacz | Zintegrowany z obudową, przekątna min 23,8”, rozdzielczość 1920x1080, kąty widzenia pion/poziom min 178/178 stopni |
|  | Typ ekranu | Full HD |
|  | Format obrazu | 16:9 |
|  | Rodzaj matrycy | IPS |
|  | Kontrast | 1000:1 |
|  | Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami | Potwierdzenie kompatybilności komputera z systemem Microsoft Windows na daną platformę systemową (wydruk ze strony Microsoft WHCL) |
|  | Bezpieczeństwo | 1. BIOS musi posiadać możliwość - skonfigurowania hasła „Power On” oraz ustawienia hasła dostępu do BIOSu (administratora) w sposób gwarantujący utrzymanie zapisanego hasła nawet w przypadku odłączenia wszystkich źródeł zasilania i podtrzymania BIOS, - możliwość ustawienia hasła na dysku (drive lock) - blokady/wyłączenia portów USB, COM, karty sieciowej, karty audio; - kontroli sekwencji boot-ącej; - startu systemu z urządzenia USB - funkcja blokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnętrznych urządzeń 2. Komputer musi posiadać zintegrowany w płycie głównej aktywny układ zgodny ze standardem Trusted Platform Module (TPM v 2,0); 3. Możliwość zapięcia linki typu Kensington w obudowie komputera 4. Zaimplementowany w BIOS system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika w języku polskim, umożliwiający przetestowanie w celu wykrycia usterki zainstalowanych komponentów w oferowanym komputerze bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych. Minimalne funcjonalności systemu diagnostycznego: - informacje o systemie, min.: 1. Procesor: typ procesora, jego obecną prędkość 2. Pamięć RAM: rozmiar pamięci RAM, osadzenie na poszczególnych slotach, szybkość pamieci, nr seryjny, typ pamieci, nr częsci, nazwa producenta 3. Dysk twardy: model, wersja firmware, nr seryjny, procentowe zużycie dysku 4. Napęd optyczny: model, wersja firmware, nr seryjny 5. Data wydania i wersja BIOS 6. Nr seryjny komputera - możliwość przeprowadzenia szybkiego oraz szczegółowego testu kontrolującego komponenty komputera |
|  | Certyfikaty i standardy | - Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) - Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) - Komputer musi spełniać wymogi normy EPEAT 2019 na poziomie min GOLD dla Polski. Wymagany certyfikat lub wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu http://www.epeat.net – wymaga się wydruku ze strony internetowej |
|  | Ergonomia | Maksymalnie 22 dB z pozycji operatora w trybie IDLE, pomiar zgodny z normą ISO 9296 / ISO 7779; wymaga się dostarczenia odpowiedniego certyfikatu lub deklaracji producenta |
|  | Warunki gwarancji | Co najmniej 3 letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Uszkodzony dysk z danymi pozostaje u klienta. Firma serwisująca musi posiadać ISO 9001:2000 na świadczenie usług serwisowych oraz posiadać autoryzacje producenta komputera – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem. |
| 18. | Wsparcie techniczne producenta | Możliwość telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej komputera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Dostęp do najnowszych sterowników i uaktualnień na stronie producenta zestawu realizowany poprzez podanie na dedykowanej stronie internetowej producenta numeru seryjnego lub modelu komputera – przed podpisaniem umowy należy dołączyć link strony. |
| 19. | Wymagania dodatkowe | Zainstalowany system operacyjny Windows 11 PRO 64bit PL nie wymagający aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu w firmie Microsoft. Nośnik do odzyskania systemu w razie awarii: oryginalny nośnik producenta komputera lub partycja recovery. Wbudowane porty i złącza: - porty wideo: min. 2 szt (Display Port lub HDMI) - min. 6 x USB wyprowadzonych na zewnątrz obudowy: - port sieciowy RJ-45, - porty audio COMBO. Karta sieciowa 10/100/1000 Ethernet RJ 45 (zintegrowana) z obsługą PXE, WoL, ASF 2.0, ACPI, vPro Chroniąca przed wizualnym hackingiem kamera internetowa min 5MP, z dwoma mikrofonami i diodą doświetlającą. Klawiatura przewodowa USB w układzie polski programisty Mysz przewodowa optyczna USB z min dwoma klawiszami oraz rolką (scroll) Podkładka pod mysz z GEL PAD’em Komputer musi posiadać zaimplementowany pełno funkcjonalny system zarządzania Intel V-Pro |