OPIS PRZEDMIOTU UMOWY

Od oferentów wymagane jest :

- posiadanie uprawnień:

  - do przeglądów

– uprawnienia budowlane w zakresie konstrukcyjnym bez ograniczeń oraz aktualny wpis do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa

–  do pracy na wysokości – aktualne zaświadczenie lekarskie, zaświadczenie o ukończeniu kursu/szkolenia dotyczących prac na wysokości – nie mniej niż dwie osoby

  - do pomiarów instalacji uziomowych i elektrycznych – świadectwo kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru z pomiarami.

Poświadczenie uprawnień należy dostarczyć wraz z ofertą. W przypadku braku dostarczenia uprawnień wraz z ofertą, oferta zostanie odrzucona.

- wykonywanie i dokumentowanie wszystkich czynności zgodnie z prawem,

- posiadanie potencjału technicznego i sprzętowego niezbędnego do terminowej i fachowej realizacji usługi.

Szczegółowy opis podstawowego zakresu prac

- Przeglądy techniczne.

## Przegląd techniczny obejmuje następujące prace:

- oględziny – sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji masztu oraz wysięgników antenowych (jeżeli występują), stanu anteny (stan osłony dielektrycznej, pęknięcia, rozwarstwienia), stanu złącz antenowych (szczelność osłon, zacieki, korozja), szczelność przepustu dachowego (jeżeli występuje);

- sprawdzenie prawidłowości zamocowania wspornika i anteny na wsporniku, a w razie potrzeby dokonanie regulacji i pionowanie;

- sprawdzenia poszczególnych elementów odciągów, a w razie potrzeby dokonanie regulacji naciągu i pionowanie masztu;

- usunięcie widocznych ognisk korozji, pęknięć powłoki farby i zabezpieczenie ich przed rozprzestrzenianiem;

- wymiana niesprawnych śrub rzymskich, ewentualne ich oczyszczenie i zabezpieczenie przed korozją, jeżeli ich sprawność nie budzi zastrzeżeń;

- sprawdzenie połączeń spawanych, złącz śrubowych, a w razie potrzeby likwidacja nieprawidłowości;

- sprawdzenie ciągłości instalacji uziemiającej maszt i współpracujące z nim urządzenia, a w razie potrzeby usunięcie nieprawidłowości;

- pomiar rezystancji uziomu masztu antenowego;

- w przypadku gdy maszt posiada instalacje elektryczną wraz z oświetleniem przeszkodowym, należy dokonać przeglądu instalacji i udokumentować w protokole.

Wykonane przeglądy techniczne należy udokumentować:

- Protokołem stanu technicznego masztu zawierającym orzeczenie o stanie masztu i przydatności do dalszej eksploatacji oraz ewentualnym opisem stwierdzonych nieprawidłowości i wymaganych prac; (oddzielnie dla każdego masztu),

- Protokołem pomiaru rezystancji uziomu masztu antenowego (oddzielnie dla każdego masztu),

- Protokołem rezystancji izolacji oraz rezystancji pętli zwarcia (instalacje TN-S) – w przypadku masztów posiadających oświetlenie przeszkodowe (oddzielnie dla każdego masztu),

- dokumentacją fotograficzną masztu i systemów antenowych w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD (oddzielny katalog dla każdego masztu),

- zbiorczą tabelę zawierającą lokalizację masztu, rodzaj masztu i wysokość, datę wykonania przeglądu, opis stwierdzonych nieprawidłowości i zakres wymaganych prac naprawczych wraz ze wstępnym oszacowaniem kosztów naprawy (w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD oraz w wersji papierowej).

W/w dokumentację Wykonawca przekaże Zamawiającemu przed odbiorem prac w celu sprawdzenia poprawności i kompletności jej wykonania.

| Wykaz ilościowy obiektów zakwalifikowanych do wykonania przeglądów i pomiarów w okresie obowiązywania umowy. |
| --- |
|  | ILOŚĆ MASZTÓW ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEGLĄDU | WYSOKOŚĆ MASZTU |  |  |
|  | 24 | do 5m |  |  |
|  | 95 | do 10 m |  |  |
|  | 29 | do 15 m |  |  |
|  | 24 | do 20 m |  |  |
|  | 3 | powyżej 20 m |  |  |
|  | 6 | kratowy do 15 m |  |  |
|  | 6 | kratowy do 25 m |  |  |
|  | 2 | kratowy powyżej 20m |  |  |
|  | 189 | ogółem |  |  |

- Wykaz rodzajowy obiektów zakwalifikowanych do wykonania przeglądów

i pomiarów w okresie obowiązywania umowy. Przedstawiony w tabeli zakres prac jest orientacyjny i może ulec zmianom w trakcie realizacji umowy.

| L.p. | Lokalizacja | Maszt wys [m] | Rodzaj masztu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | powiat poznański | 18 | rurowy |
| 2 | powiat poznański | 15 | rurowy |
| 3 | powiat poznański | 14 | rurowy |
| 4 | powiat poznański | 15 | rurowy |
| 5 | powiat poznański | 20 | rurowy |
| 6 | powiat poznański | 3 | rurowy |
| 7 | powiat poznański | 3 | rurowy |
| 8 | powiat poznański | 5 | rurowy |
| 9 | powiat poznański | 5 | rurowy |
| 10 | powiat poznański | 8 | rurowy |
| 11 | powiat poznański | 1,5 | rurowy |
| 12 | powiat poznański | 20 | rurowy |
| 13 | powiat poznański | 1,5 | rurowy |
| 14 | powiat poznański | 3 | rurowy |
| 15 | powiat poznański | 20 | rurowy |
| 16 | powiat poznański | 1,5 | rurowy |
| 17 | powiat poznański | 3,5 | rurowy |
| 18 | powiat poznański | 20 | rurowy |
| 19 | powiat poznański | 18 | rurowy |
| 20 | powiat poznański | 15 | kratowy |
| 21 | powiat poznański | 12 | kratowy |
| 22 | powiat poznański | 20 | rurowy |
| 23 | powiat poznański | 8 | rurowy |
| 24 | powiat poznański | 11 | rurowy |
| 25 | powiat poznański | 9 | kratowy |
| 26 | powiat poznański | 14 | rurowy |
| 27 | powiat poznański | 9 | rurowy |
| 28 | powiat poznański | 9 | rurowy |
| 29 | powiat poznański | 7 | rurowy |
| 30 | powiat poznański | 9 | rurowy |
| 31 | powiat poznański | 8 | rurowy |
| 32 | powiat poznański | 8 | kratowy |
| 33 | powiat poznański | 14 | kratowy |
| 34 | powiat kaliski | 9 | rurowy |
| 35 | powiat kaliski | 28 | rurowy |
| 36 | powiat kaliski | 11 | rurowy |
| 37 | powiat kaliski | 9 | rurowy |
| 38 | powiat kaliski | 9 | rurowy |
| 39 | powiat kaliski | 7 | rurowy |
| 40 | powiat kaliski | 15 | rurowy |
| 41 | powiat kaliski | 10 | rurowy |
| 42 | powiat kaliski | 9 | rurowy |
| 43 | powiat kaliski | 9 | rurowy |
| 44 | powiat kaliski | 9 | rurowy |
| 45 | powiat kaliski | 8 | rurowy |
| 46 | powiat koniński | 20 | rurowy |
| 47 | powiat koniński | 18 | rurowy |
| 48 | powiat koniński | 15 | rurowy |
| 49 | powiat koniński | 12 | rurowy |
| 50 | powiat koniński | 9 | rurowy |
| 51 | powiat koniński | 9 | rurowy |
| 52 | powiat koniński | 8 | rurowy |
| 53 | powiat koniński | 9 | rurowy |
| 54 | powiat koniński | 9 | rurowy |
| 55 | powiat koniński | 9 | rurowy |
| 56 | powiat leszczyński | 6 | rurowy |
| 57 | powiat leszczyński | 10 | rurowy |
| 58 | powiat leszczyński | 10 | rurowy |
| 59 | powiat leszczyński | 20 | rurowy |
| 60 | powiat leszczyński | 24 | kratowy |
| 61 | powiat leszczyński | 10 | rurowy |
| 62 | powiat leszczyński | 10 | rurowy |
| 63 | powiat leszczyński | 10 | rurowy |
| 64 | powiat leszczyński | 8 | rurowy |
| 65 | powiat leszczyński | 10 | rurowy |
| 66 | powiat leszczyński | 10 | rurowy |
| 67 | powiat leszczyński | 5 | rurowy |
| 68 | powiat pilski | 20 | rurowy |
| 69 | powiat pilski | 20 | rurowy |
| 70 | powiat pilski | 9 | rurowy |
| 71 | powiat pilski | 5 | rurowy |
| 72 | powiat pilski | 5 | rurowy |
| 73 | powiat pilski | 10 | rurowy |
| 74 | powiat pilski | 7 | rurowy |
| 75 | powiat pilski | 3 | rurowy |
| 76 | powiat chodzieski | 10 | rurowy |
| 77 | powiat chodzieski | 7 | rurowy |
| 78 | powiat chodzieski | 7 | rurowy |
| 79 | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 21 | rurowy |
| 80 | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 8 | rurowy |
| 81 | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 19 | rurowy |
| 82 | powiat czarnkowsko-trzcianecki | 7 | rurowy |
| 83 | powiat gnieźnieński | 16 | kratowy |
| 84 | powiat gnieźnieński | 15 | rurowy |
| 85 | powiat gnieźnieński | 13 | rurowy |
| 86 | powiat gnieźnieński | 17 | rurowy |
| 87 | powiat gnieźnieński | 15 | rurowy |
| 88 | powiat gnieźnieński | 3,5 | rurowy |
| 89 | powiat gnieźnieński | 10 | rurowy |
| 90 | powiat gostyński | 12 | rurowy |
| 91 | powiat gostyński | 5 | rurowy |
| 92 | powiat gostyński | 6 | rurowy |
| 93 | powiat gostyński | 5 | rurowy |
| 94 | powiat gostyński | 9 | rurowy |
| 95 | powiat grodziski | 24 | rurowy |
| 96 | powiat gostyński | 7 | rurowy |
| 97 | powiat gostyński | 7 | rurowy |
| 98 | powiat jarociński | 30 | kratowy |
| 99 | powiat jarociński | 8 | rurowy |
| 100 | powiat jarociński | 3 | rurowy |
| 101 | powiat kępiński | 10 | rurowy |
| 102 | powiat kępiński | 9 | rurowy |
| 103 | powiat kępiński | 9 | rurowy |
| 104 | powiat kępiński | 9 | rurowy |
| 105 | powiat kolski | 15 | rurowy |
| 106 | powiat kolski | 7 | rurowy |
| 107 | powiat kolski | 16 | kratowy |
| 108 | powiat kolski | 5 | rurowy |
| 109 | powiat kolski | 3 | rurowy |
| 110 | powiat kolski | 5 | rurowy |
| 111 | powiat kolski | 6 | rurowy |
| 112 | powiat kolski | 3 | rurowy |
| 113 | powiat kościański | 17 | rurowy |
| 114 | powiat kościański | 5 | rurowy |
| 115 | powiat krotoszyński | 15 | rurowy |
| 116 | powiat krotoszyński | 9 | rurowy |
| 117 | powiat krotoszyński | 10 | rurowy |
| 118 | powiat krotoszyński | 9 | rurowy |
| 119 | powiat krotoszyński | 9 | rurowy |
| 120 | powiat krotoszyński | 9 | rurowy |
| 121 | powiat międzychodzki | 22 | kratowy |
| 122 | powiat międzychodzki | 15 | rurowy |
| 123 | powiat międzychodzki | 8 | rurowy |
| 124 | powiat nowotomyski | 20 | rurowy |
| 125 | powiat nowotomyski | 18 | kratowy |
| 126 | powiat nowotomyski | 8 | rurowy |
| 127 | powiat nowotomyski | 15 | rurowy |
| 128 | powiat nowotomyski | 20 | rurowy |
| 129 | powiat nowotomyski | 7 | rurowy |
| 130 | powiat nowotomyski | 18 | rurowy |
| 131 | powiat obornicki | 20 | rurowy |
| 132 | powiat obornicki | 12 | rurowy |
| 133 | powiat obornicki | 10 | rurowy |
| 134 | powiat ostrowski | 15 | rurowy |
| 135 | powiat ostrowski | 9 | rurowy |
| 136 | powiat ostrowski | 9 | rurowy |
| 137 | powiat ostrowski | 9 | rurowy |
| 138 | powiat ostrowski | 9 | rurowy |
| 139 | powiat ostrowski | 9 | rurowy |
| 140 | powiat ostrowski | 6 | rurowy |
| 141 | powiat ostrowski | 6 | rurowy |
| 142 | powiat ostrzeszowski | 15 | rurowy |
| 143 | powiat ostrzeszowski | 9 | rurowy |
| 144 | powiat ostrzeszowski | 30 | kratowy |
| 145 | powiat ostrzeszowski | 20 | rurowy |
| 146 | powiat ostrzeszowski | 9 | rurowy |
| 147 | powiat ostrzeszowski | 9 | rurowy |
| 148 | powiat ostrzeszowski | 9 | rurowy |
| 149 | powiat ostrzeszowski | 9 | rurowy |
| 150 | powiat pleszewski | 15 | rurowy |
| 151 | powiat pleszewski | 6 | rurowy |
| 152 | powiat pleszewski | 9 | rurowy |
| 153 | powiat pleszewski | 9 | rurowy |
| 154 | powiat pleszewski | 9 | rurowy |
| 155 | powiat rawicki | 12 | rurowy |
| 156 | powiat rawicki | 9 | rurowy |
| 157 | powiat rawicki | 10 | rurowy |
| 158 | powiat rawicki | 9 | rurowy |
| 159 | powiat rawicki | 9 | rurowy |
| 160 | powiat słupecki | 15 | rurowy |
| 161 | powiat słupecki | 8 | rurowy |
| 162 | powiat słupecki | 6 | rurowy |
| 163 | powiat słupecki | 6 | rurowy |
| 164 | powiat szamotulski | 20 | rurowy |
| 165 | powiat szamotulski | 24 | kratowy |
| 166 | powiat szamotulski | 8 | rurowy |
| 167 | powiat szamotulski | 15 | rurowy |
| 168 | powiat śremski | 10 | kratowy |
| 169 | powiat śremski | 5 | rurowy |
| 170 | powiat śremski | 8 | rurowy |
| 171 | powiat średzki | 15 | rurowy |
| 172 | powiat średzki | 8 | rurowy |
| 173 | powiat średzki | 3 | rurowy |
| 174 | powiat turecki | 20 | rurowy |
| 175 | powiat turecki | 9 | rurowy |
| 176 | powiat turecki | 9 | rurowy |
| 177 | powiat wągrowiecki | 20 | rurowy |
| 178 | powiat wągrowiecki | 15 | rurowy |
| 179 | powiat wągrowiecki | 8 | rurowy |
| 180 | powiat wolsztyński | 12 | rurowy |
| 181 | powiat wolsztyński | 7 | rurowy |
| 182 | powiat wolsztyński | 12 | rurowy |
| 183 | powiat wrzesiński | 20 | rurowy |
| 184 | powiat wrzesiński | 8 | rurowy |
| 185 | powiat złotowski | 11 | rurowy |
| 186 | powiat złotowski | 10 | rurowy |
| 187 | powiat złotowski | 7 | rurowy |
| 188 | powiat złotowski | 10 | rurowy |
| 189 | powiat złotowski | 7 | rurowy |