Załącznik Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Dostarczenie Zamawiającemu jednego nowego  pojazdu elektrycznego finansowanego leasingiem

| Marka ……………………..………………………..……..………..……. Model ……….………………..………………….………..…………………. |
| --- |
| PARAMETRY WYMAGANE | TAK/NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| POJAZD ELEKTRYCZNY- 2 OSOBOWY HOMOLOGOWANY: | TAK |  |
| - SILNIK 5,0 KW PRĄDU PRZEMIENNEGO AC, NAPĘD 48V, | TAK podać |  |
| - KOLOR POJAZDU DOWOLNY Z PALETY RAL, | TAK podać |  |
| - AKUMULATORY 8 SZT. X 6V 260 AH/C20, | TAK podać |  |
| - PROSTOWNIK POKŁADOWY 48V (Z GNIAZDEM ŁADOWANIA TYP 1M), | TAK |  |
| - SYSTEM UZUPEŁNIANIA WODY W AKUMULATORACH, | TAK |  |
| - ZAWIESZENIE PRZEDNIE Z HAMULCAMI TARCZOWYMI, | TAK |  |
| - PRZEŁOŻENIE MOSTU 20:1, | TAK podać |  |
| - PEŁNA INSTALACJA OŚWIETLENIOWA - TYLNE LAMPY LED, | TAK |  |
| - LAMPY LED DO JAZDY DZIENNEJ, | TAK |  |
| - KOŁA 13", | TAK |  |
| - KOŁPAKI, | TAK |  |
| - ELEKTRONICZNY WYŚWIETLACZ ZINTEGROWANYCH WSKAŹNIKÓW I KONTROLEK, | TAK |  |
| - SYSTEM OBD (SYSTEM DIAGNOSTYKI POJAZDU), | TAK |  |
| - DASZEK, | TAK |  |
| - SZYBA SZKLANA Z WYCIERACZKĄ, | TAK |  |
| - DRZWI Z NAKŁADKAMI, | TAK |  |
| - ZAGŁÓWKI, | TAK |  |
| - 3-PUNKTOWE PASY BEZPIECZEŃSTWA, | TAK |  |
| - WSPORNIKI POD TABLICE REJ. PRZÓD/TYŁ, | TAK |  |
| - ZAMYKANY SCHOWEK, | TAK |  |
| - SIEDZENIE PROFILOWANE CORDURA, | TAK |  |
| - KUFRY BOCZNE. | TAK |  |
| - SKRZYNIA Z PROFILI ALUMINIOWYCH O WYMIARACH 1750 X 1240 X 350 MM (CHOWANE ZAMKI) | TAK podać |  |
| - BATERIE LITOWE Z PROSTOWNIKIEM POKŁADOWYM | TAK |  |
| - SYSTEM ZAMKNIĘTEGO OBIEGU POWIETRZA W KABINIE (DO OGRZEWANIA DIESEL) | TAK |  |
| - WSPOMAGANIE KIEROWNICY | TAK |  |
| - HAK HOLOWNICZY | TAK |  |
| - LAMPA POMARAŃCZOWA: OBROTOWA LUB STROBOSKOP | TAK podać |  |
| - INSTALACJA POD MONTAŻ RADIA/ANTENA/GŁOŚNIKI | TAK |  |
| - BURTY SIATKOWE DO SKRZYŃ Z PROFILI AL | TAK |  |
| - PLANDEKA | TAK |  |
| - PODNOŚNIK HYDRAULICZNY | TAK |  |
| - OGRZEWANIE KABINY WEBASTO DIESEL (Moc min. 2 KW) | TAK podać |  |

| L.p. | Wyszczególnienie opłat za leasing przedmiotu zamówienia. | Wartość netto w PLN | Wartość podatku VAT w PLN | Wartość brutto w PLN |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pierwsza rata leasingowa tj. wpłata początkowa stanowiąca 5% wartości przedmiotu zamówienia | ………………. | ………… | ……………… |
| 2. | Podać wartość pojedynczej raty, która będzie spłacana w 47 równych ratach leasingowych: …………………………………..zł netto podatek VAT ………………..zł o stawce ……% …………………………………..zł brutto | Wartość 47 rat leasingowych |
|  |  | ……………… | …………. | ……………….. |
| 3. | Wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1% wartości przedmiotu zamówienia. | ……………… | …………… | ……………….. |
| 4. | Inne koszty (np. opłaty związane z finansowaniem zakupu). Należy podać rodzaj i wartość kosztów dodatkowych. | ……………… | …………… | ……………….. |
| Razem: Suma pozycji nr 1, 2, 3 i 4: poz. 1- pierwsza rata leasingowa tj. wpłata początkowa stanowiąca 5% wartości przedmiotu zamówienia poz. 2 - 47 równych rat leasingowych poz. 3 - wartość wykupu przedmiotu leasingu stanowiącą 1% wartości przedmiotu zamówienia poz. 4 - Inne koszty (np. opłaty związane z finansowaniem zakupu) | ……………. | ………….. | ……………….. |

Gwarancja: ……………. miesięcy (wpisać) (minimalnie 24 miesiące)

Parametry dodatkowo punktowane:

Termin dostawy: ………….. dni (wpisać) (maksymalnie 90 dni)

Od 76 do  90 dni  włącznie – 0pkt

Od 61 do  75 dni  włącznie – 5pkt

Od   0 do  60 dni  włącznie – 10pkt