Opole, 03.02.2021r.

Zakres remontu Młyna Surowca

1 – 21.03.2021

- ŁOŻYSKA KARKOWE MS

- otwarcie i przemycie łożysk czopowych,

- kontrola wewnętrznego układu smarująco – chłodzącego, wymiana uszczelnienia korpusu oraz uszczelnienia gardzieli wlotowych,

- podniesienie młyna w celu kontroli panewek, czopów dennic oraz przygotowanie do badań ultradźwiękowych dennic,

- uzupełnienie śrub na połączeniach skręcanych.

- NAPĘD GŁÓWNY MS:

  - przegląd przekładni głównej MS (otwarcie pokrywy),

  - wymiana łożysk dzielonych wału głównego (demontaż i umycie oraz wymiana środków smarnych). Wymiana uszczelnień labiryntowych. Kontrola śrub mocowania korpusów łożysk dzielonych,

  - przegląd wnętrza przekładni napędu pomocniczego. Wymiana uszczelnień. Kontrola sprzęgła. Kontrola śrub mocowania przekładni.

  - przegląd chłodnicy  przekładni głównej,

  - kontrola zębatki i wieńca (czyszczenie: zazębienia wieniec i zębatka, osłony przekładni otwartej  oraz  piwnicy – ilość około 5 ton),

  - kontrola śrub stykowych wieńca,

  - kontrola wkładek i sworzni w sprzęgle Pencoflex 850LL

  - wymiana sprzęgła pomiędzy silnikiem, a przekładnią główną Omega E140.

- KOMORA SUSZĄCA

- wymiana uszkodzonych płyt wznoszących ok. 4 szt.

- kontrola dennicy wlotowej

- wymiana uszkodzonych lub luźnych śrub wg wskazań Inspektora Nadzoru.

- KOMORA MIELENIA I

  - rekonstrukcja przegrody pomiędzy komorą suszącą, a I komorą mielenia – system VEGA. Demontaż wszystkich płyt przegrodowych  w celu weryfikacji stanu technicznego konstrukcji przegrody. Naprawa elementów przegrody. Spawanie całej konstrukcji. Regulacja i osiowanie, poziomowanie konstrukcji.

  - wymiana płyt przegrodowych VEGA (34szt. – 1 płyta waży około 115kg),

  - wymiana elementów wypełniających pod płytami przegrodowymi Vega,

  - wymiana uszkodzonych płyt pancernych w I komorze mielenia,

  - regeneracja płaszcza walczaka wewnątrz  młyna na promieniu R1700mm poprzez napawanie i szlifowanie ręczne do szablonu pod płyty pancerne MS145.

  - wymiana uszkodzonych płyt przegrodowych (MS-97-1b) od strony wylotu mączki(10szt). Przed wymianą regeneracja konstrukcji przegrody.

  - regeneracja słoneczka i przegrody na wylocie z komory wg wskazań Inspektora Nadzoru,

  - kontrola ślimaka wlotowego,

  - wymiana uszczelki włazu i regeneracja włazu.

- KOMORA MIELENIA – II

  - przegląd II komory MS i ewentualna wymiana uszkodzonych płyt pancernych i przegrodowych wg wskazań Inspektora Nadzoru,

  - szlifowanie pozostałych zawalcowanych płyt przegrodowych,

  - regeneracja słoneczka,

  - wymiana uszkodzonych śrub fasonowych,

  - kontrola dennicy,

  - kontrola ślimaka wlotowego,

  - wymiana sznura uszczelniającego na wlocie do II komory MS,

  - wymiana uszczelki włazu i regeneracja włazu.

- CENTRALNY WYSYP

- wymiana uszkodzonych elementów konstrukcyjnych uszczelnienia,

- wymiana filców – komplet,

- wymiana blach sprężystych na zewnątrz uszczelnienia,

- kontrola powierzchni pierścienia trudnościeralnego,

- regeneracja obudowy uszczelnienia nad młynem wspawanie rur 2” wewnątrz obudowy wg wskazań Inspektora Nadzoru,

- wymiana klap i wałków z tulejami zaciskowymi pod centralnym uszczelnieniem (8szt. rys. MS155). Wymiana uszkodzonych części tj. siłowniki, elektrozawory, węże, stopki, uszy.

- PRZENOŚNIK KUBEŁKOWY 032

- przegląd łożysk (dzielone) i korpusów z ewentualną wymianą uszkodzonych części

- przegląd i ewentualna wymiana uszkodzonych segmentów kół napędowych,

- kontrola układu napędowego (przekładnia, napęd pomocniczy i sprzęgło hydrokinetyczne). Wymiana elastycznych wkładek.

- wymiana kompletnego dolnego kalibra napinającego i rekonstrukcja obudowy,

- przegląd łańcucha, kubełków, łączników i śrub oraz ewentualna wymiana uszkodzonych części lub regeneracja(spawanie pęknięć na kubełkach około 40szt),

- przegląd obudowy szybu,

- wymiana środków smarnych.

- SEPARATOR STATYCZNY – smarowanie i regulacja mechanizmu klap na separatorze. Kontrola obudowy.

- CYKLONY SEPARATORA DYNAMICZNEGO

- przegląd podawaczy celkowych pod cyklonami z separatora dynamicznego. Demontaż podawaczy i napędów w celu weryfikacji stanu technicznego. Możliwa regeneracja.

- kontrola klapy zwrotów do II komory,

- regeneracja wagi przepływowej na zwrocie do II komory MS

- kontrola łożysk na ślimaku pod filtrem MS. Przegląd podawaczy celkowych i ewentualna wymiana napędów,

- kontrola i ewentualna regeneracja obudowy i kolektora filtra MS,

- wymiana łożysk w wentylatorze odpylającym filtr młyna surowca.

- RUROCIĄG GAZOWY Ø2000 i Ø1700mm

- kontrola rurociągu Ø1700 wg wskazań Inspektora Nadzoru (postawienie rusztowań),

- kontrola rurociągu Ø2000 wg wskazań Inspektora Nadzoru – demontaż i montaż  izolacji.

- ZAWORY JEDNOKLAPOWE POD CYKLONAMI SEPARATORA STATYCZNEGO:

- przegląd mechanizmu regulacji klap,

- kontrola obudowy

- przegląd i wymiana środków smarnych w łożyskach

- RYNNY AERACYJNE

- wymiana uszkodzonych tkanin w rynnach z młyna surowca do elewatora 032,

- wymiana uszkodzonych tkanin w rynnach z elewatora 032 do separatora dynamicznego wg wskazań Inspektora Nadzoru,

- przegląd i ewentualna wymiana uszkodzonych tkanin w rynnach aeracyjnych zwrotowych z separatora do II komory MS,

- przegląd z ewentualną wymianą uszkodzonych tkanin z separatorów do działu homogenizacji wg wskazań Inspektora Nadzoru,

- regeneracja obudowy rynien aeracyjnych,

- montaż klap wahadłowych EBRO na rurociągu powietrza transportującego pod rynnami do regulacji ilości(ilość 12szt.),

- zwiększenie szczeliny w odzłamiaczach  wg wskazań inspektora nadzoru,

- kontrola wentylatorów napowietrzających rynny. Wymiana foltrów,

- kontrola zasypów i wysypów.

  - Filtr MS

- regeneracja uszkodzonych rurociągów odpylających na całym dziale,

- przegląd obudowy i kolektora z ewentualną regeneracją,

- przegląd ślimaka pod filtrem: łożyska, sprzęgła, napęd,

- przegląd podawaczy celkowych,

- przegląd wentylatora filtra: łożyska, kompensator, sprzęgło,wirnik.

  - Porządki na obiekcie po wykonaniu remontu wg wskazań Inspektor Nadzoru.

  - Przekazanie Wydziałowi Produkcji obiektu do remontu.

Opracował:  K. Hartyn Leszczyński

Tel:503197660