WIZP.271.7.1.2024							    Kościerzyna, dnia 08.07.2024r.

……………………

……………………

……………………

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
  publicznych na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych: ulicy Tatarkiewicza oraz Dunikowskiego
  w Kościerzynie”

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawców następujące zapytania, na które udziela odpowiedzi:

- Czy Zamawiający może udostępnić pomiar powykonawczy kanalizacji deszczowej w ul. Tatarkiewicza
i Dunikowskiego?

Zamawiający udostępnia skan mapy powykonawczej budowy kanalizacji deszczowej w ul. Tatarkiewicza
i Dunikowskiego. Jednocześnie informuję, że dokumentacja projektowa branży drogowej sporządzona jest na aktualnej mapie do celów projektowych, na której znajduje się istniejąca sieć kanalizacji deszczowej

- Wg dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej w ul. Tatarkiewicza jest zaprojektowanych 10 szt. wpustów ulicznych a w przedmiarze jest 7. Jaka jest prawidłowa ilość wpustów ulicznych do wykonania?

Wpusty kanalizacji deszczowej na ul. Tatarkiewicza zostały zaprojektowane w projekcie branży drogowej i podłączone do istniejącej kanalizacji deszczowej. Udostępniony projekt kanalizacji deszczowej dotyczy tylko odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Dunikowskiego. Ilość wpustów do wyceny – 7 szt.

- Czy w ul. Wnuka należy wykonać odejście kanalizacji deszczowej poza projektowany nowy układ drogowy? Jeżeli tak to jaka długość?

W ul. Wnuka wykonać odejście kanalizacji deszczowej dł. 8,0m, co zostało ujęte w przedmiarze robót branży sanitarnej w ul. Dunikowskiego.