### Załącznik nr 1a do zapytania ofertowego                                                                                                                                                            z dnia 16.10.2020 r.

FORMULARZ  RZECZOWY

| Lp. | Parametr / Warunek | Wymagania graniczne TAK / NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Stacja do dezynfekcji rąk – 5 szt. Stacja do dezynfekcji rąk: - zasilana sieciowo lub akumulatorowo, - wykonana z blachy o grubości 1,5 mm - malowana proszkowo, - dozowanie płynu automatyczne lub za pomocą fotokomórki, wyczuwającej wsunięcie dłoni w okno dozujące, - zawierająca zbiornik na płyn dezynfekujący 1 litr - wysokość 140 cm, szerokość min. 35 cm |  |
| 2. | Urządzenie do dezynfekcji – ozonowania – 2 szt. Urządzenie do dezynfekcji – ozonowania o parametrach: - przeznaczone do detoksykacji powietrza, - technologia wyładowań koronowych w profesjonalnej tubie ceramicznej, do 20 000 godzin bezawaryjnej pracy, - możliwość ozonowania wody, - 120 min manualny zegar czasowy, - obudowa z wysokiej jakości stali nierdzewnej, - zasilanie 220-240/50-60 Hz - moc 80W, - wydajność ozonu 5000 mg/h, - wyłącznik czasowy 120 minut. |  |
| 3. | Łóżka elektryczne – rehabilitacyjne - 4 szt. Łóżko elektryczne - rehabilitacyjne o parametrach: - płynna regulacja wysokości leża za pomocą pilota, - pozycja anty-trendelenburga oraz trendelenburga - płynna regulacja kąta nachylenia wezgłowia na pilota, - płynna regulacja kąta nachylenia segmentu uda na pilota, - manualna regulacja kąta nachylenia segmentu, - kółka z indywidualnym systemem blokowania - niezabudowane siłowniki - wysięgnik, - barierki, - leże drewniane, - produkt medyczny, atestowany - wymiary całkowite łóżka: (dł.) 2115 x (sz.) 1025 x (w) 405-810 mm - podstawa materaca: 90 cm x 195 cm - regulacja wysokości: 405 - 810 mm - waga: 105 kg - obciążenie max: 175 kg - dane elektryczne: napięcie 230 V, 50 Hz - napięcie wyjściowe: DC 24V, Max. 100 VA |  |
| 4. | Materac pneumatyczny-pęcherzykowy 90x200 cm – 12 szt. Materac pneumatyczny - pęcherzykowy 90x200 o parametrach: - do I stopnia odleżyn, - cicha pompa (do 31 dB) - pompa ze wskaźnikiem ciśnienia, uwzględniającym wagę ciała pacjenta, - max waga pacjenta 130 kg |  |
| 5. | Koncentrator tlenu – 4 szt. Koncentrator tlenu o parametrach: - cichy (do 45 dB), - lekki (13,9 kg) - zwrotny (4 kółka), - wysoka koncentracja tlenu (93% +/- 3%) - regulowany przepływ 0,5 – 5l/min) - alarm awarii zasilania; alarm przegrzania; alarm niskiej koncentracji tlenu; powiadomienie o konieczności wykonania przeglądu serwisowego; autotest po włączeniu zasilania. |  |
| 6. | Pulsoksymetr napalcowy– 1 szt. Pulsoksymetr napalcowy o parametrach: - zakres pomiaru saturacji : 70 – 99% - zakres pomiaru tętna 30-250 BMP - zasilanie: akumulatorowe, wibracja, bluetooth, APP bezdech, - funkcje: alarm dźwiękowy, automatyczne wyłączanie, wskaźnik poziomu baterii, wykres tętna |  |
| 7. | Termometr bezdotykowy na podczerwień – 2 szt. Termometr bezdotykowy na podczerwień o parametrach: - tolerancja błędu pomiarowego: ± 0,2 (34 ~ 45 ℃), - wyświetlanie pomiaru temperatury w stopniach: ℃ lub ℉, - tryby pracy urządzenia: pomiar temperatury ciała, pomiar temperatury przedmiotu, - licznik osób - automatyczny alarm nieprawidłowej temperatury, - odległość pomiaru: 5 ~ 10 cm, - metoda zasilania : USB lub bateria litowa, - wyświetlacz: cyfrowy - temperatura otoczenia: 5 ~ 45 ℃ |  |
| 8. | Maty dezynfekujące 120x100x4 – 11 szt. Mata dezynfekcyjna: - stosowana w połączeniu ze środkiem dezynfekcyjnym, - przeznaczona do umieszczenia przed wejściem do pomieszczeń, - składająca się z 3 części: siatka wierzchnia, syntetyczna o zwiększonej strukturze, wkład z pianki poliuretanowej, spodnia warstwa wykonana z mocnego materiału wodoodpornego i olejoodpornego |  |
| 9. | Płyn do dezynfekcji powierzchni – 50 l Płyn do dezynfekcji powierzchni: - przeciwwirusowy, o działaniu bakteriobójczym i grzybobójczym, - na bazie alkoholu, - stosowany do codziennej dezynfekcji obszarów, gdzie przebywa pacjent - produkt medyczny CE |  |

...............................................................

Data i podpis i pieczęć osoby upoważnionej