OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA –  ZADANIE  DRUGIE

1. Dostawa pojemników  na odpady  segregowane:

- metale i tworzywa sztuczne  - 100  szt.

- papier                                    - 100  szt.

- szkło				 - 100  szt.

2.  Pojemność 0,36 m3,  ładowność min. 160  kg

3.  Wykonany z polietylenu niskociśnieniowego   wysokiej  gęstości (HDPE)

4. Wysoka odporność na starzenie się materiału, uszkodzenia mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, niszczące  działanie  promieni słonecznych i związków chemicznych

5.  Części metalowe odporne  na korozję

6.  Kolor – żółty  dla pojemników na  metale i tworzywa sztuczne , kolor niebieski   dla pojemników na papier, kolor zielony dla pojemników na szkło – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska

7.  Przystosowany do współpracy z typowymi pojazdami do wywozu odpadów wyposażonymi w listwę grzebieniową.

8.   Dwa  koła jezdne o średnicy 200 mm w pełni ogumione

9.  Na ścianie  czołowej  logo „ MPGK KATOWICE, tel. 32 3587 611 ”  wykonane  techniką

termodruku.  Logo w  kolorze białym, wg  wzoru Zamawiającego

10   W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego Wykonawca musi przedstawić atest higieniczny wydany przez Państwowy Zakład Higieny oraz jeden z poniższych certyfikatów/znaków jakości:

a) certyfikat wydany przez stowarzyszenie producentów pojemników GGAWB potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

b) certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą TÜV SÜD potwierdzający zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1,

c) inny certyfikat wydany przez uprawnioną do certyfikowania jednostkę potwierdzającą zgodność produktów z wymaganiami technicznymi norm PN- EN 840 i RAL-GZ 951/1.

11.  Pokrywy pojemników płaskie. Na pokrywie pojemnika  lub korpusie oznakowanie :

rok produkcji, znak CE,   oznaczenie normą   EN-840,  pojemność i dopuszczalną masę w kg.

12.  Wzmocnione dno oraz przednia i tylna ściana pojemnika na całej wysokości.

13.  Pojemniki wyposażone w opis frakcji :

-  żółte   :         METALE I  TWORZYWA  SZTUCZNE

-  niebieskie :  PAPIER

-  szkło : 	SZKŁO

14.   Napisy  w kolorze białym wykonane  technologią  termodruku

15.   Wysokość  napisów  min  50  mm

16.  Rok  produkcji  2023