Zamawiający: 	Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Al. Mickiewicza 21, 31-120 Kraków

Nazwa zadania: 	Wymiana uszkodzonych drzwi zewnętrznych EI60

Obiekt: 		Stołówka studencka ul. Klemensiewicza 3

31-425 Kraków

Opis i charakterystyka techniczna

Kraków, dnia 6.04.2023 r.                Sporządził:  Stanisław Łuczyński

OPIS TECHNICZNY

- Opis budynku

Budynek istniejący zlokalizowany jest na terenie kampusu Uniwersytetu Rolniczego przy al.29 Listopada w Krakowie (cz. dz. 60/9 obr.23 Śródmieście).  Adres budynku: ul. Klemensiewicza 3, 31-425 Kraków.

Jest to budynek wolnostojący o rzucie kwadratu w poziome parteru, z nadwieszoną kondygnacją piętra. Budynek jest dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony.

- Zakres planowanego zadania

Planuje się wymianę uszkodzonych zewnętrznych drzwi stalowych  usytuowanych na zachodniej elewacji budynku, na poziomie terenu.

Drzwi stanowią wyjście na drodze ewakuacyjnej z archiwum i stołówki Uniwersytetu Rolniczego.

- Opis prac

Zadanie obejmuje wymianę drzwi zewnętrznych usytuowanych w elewacji budynku. Ściana zewnętrzne w rejonie drzwi jest ścianą murowaną z bloczków PGS, izolowaną płytami z wełny mineralnej i oblicowaną  płytkami klinkierowymi.

W zakres prac wchodzi:

- odłączenie drzwi od zwory systemu kontroli dostępu

- odłączenie drzwi od siłownika systemu p.poż. napowietrzania

- zdemontowanie urządzeń obu systemów z skrzydła drzwiowego

- demontaż istniejących drzwi wraz z ościeżnicą

- wywóz zdemontowanych drzwi i utylizacja

- montaż nowych drzwi

- oprawa ościeżnicy

- montaż na drzwiach urządzeń zdemontowanych z istniejących drzwi

- podłączenie urządzeń do systemów kontroli dostępu i systemu pożarowego

- sprawdzenie działania obu systemów

4. Opis drzwi

- drzwi zewnętrzne o odporności pożarowej EI60, prawe, przylgowe, pełne, stalowe, z blachy ocynkowanej  gr. 0,75 mm i pomalowanej RAL7035

- wymiary w świetle ościeżnicy 100x200 cm

- ościeżnica obejmująca z blachy stalowej j.w.

- zawiasy ze stali nierdzewnej, z regulacją 3D

- okucia ze stali nierdzewnej

- klamka

- dwa zamki wpuszczane

- wkładka patentowa typu C

- samozamykacz

- zabezpieczenie przed wyłamaniem przez podmuchy wiatru

5.  Gwarancja			-	36 m-cy

- Inne wymagania:

Serwis gwarancyjny	-	samodzielnie lub poprzez firmy autoryzowane wykonuje wykonawca w okresie gwarancyjnym.

Załączniki:

1/ rzut parteru z zaznaczonym usytuowaniem drzwi

2/ foto drzwi (nr 1 i nr 2)