Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego będący jednocześnie załącznikiem nr 1 do umowy

| BIOMETR OPTYCZNY |
| --- |
| Lp. | CECHY APARATU |  | Poniżej należy wypełnić tabelę opisując lub potwierdzając wszystkie dane i parametry wymagane przez Zamawiającego. |
|  | Nazwa aparatu, producent, kraj producenta, typ, model, rok produkcji | Wpisać | Nazwa aparatu........................................... |
|  |  |  | Producent.................................................. |
|  |  |  | Typ........................................................... |
|  |  |  | Model........................................................ |
|  |  |  | Rok produkcji............................................. |
|  | PODSTAWOWE PARAMETRY | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe 2020 rok | TAK |  |
|  | Monitor regulowany, dotykowy TFT LCD kolorowy, min. 10 cali | TAK opisać |  |
|  | System samodzielny, nie oparty na zewnętrznym komputerze PC | TAK opisać |  |
|  | Funkcja pomiaru następujących parametrów: długość gałki ocznej, głębokość komory, grubość soczewki, pachymetria, keratometria, topografia, wielkość źrenicy, White to White | TAK opisać |  |
|  | Wbudowana drukarka termiczna | TAK opisać |  |
|  | Zakres i metoda pomiarowa mocy rogówki: - zakres: 5,0-11,0 mm - metoda: PLACIDO ring | TAK opisać |  |
|  | Zakres i metoda pomiarowa wielkości źrenicy: - zakres: 1,5-13,0 mm - metoda: analiza wideo | TAK opisać |  |
|  | Zakres pomiarowy długości gałki: - długość gałki ocznej 14 ~ 40 mm (dokładność pomiaru 0,01 mm) | TAK opisać |  |
|  | Zakres pomiarowy grubości soczewki: - grugość soczewki 0.5 ~ 6.0 mm ( dokładność pomiaru 0,01 mm) | TAK opisać |  |
|  | Zakres pomiarowy White to White: - W to W: 7,0-16,0 mm | TAK opisać |  |
|  | Zakres pomiarowy głębokości komory: - głębokość komory: 1,5-7,0 mm | TAK opisać |  |
|  | Pomiar gęstej-dojrzałej zaćmy – poprzez możliwość podłączenia głowicy USG, za pomocą Bluetooth | TAK opisać |  |
|  | Formuły kalkulacyjne: SRK-T, Holladay, Hoffer Q, HAIGIS optimized formula. HAIGIS standard formula Showa. | TAK opisać |  |
|  | Dodatkowe formuły kalkulacyjne: Shamas PL / Double K SRK/T / OKULIX (RT) / EASY IOL (RT) | TAK opisać |  |
|  | Manualne i automatyczne naprowadzanie i wyzwalanie pomiarów. | TAK opisać |  |
|  | Manualne naprowadzanie i wyzwalanie za pomocą joysticka oraz za pomocą systemu przycisków (góra-dół, lewo-prawo) znajdujących się na ekranie | TAK opisać |  |
|  | Funkcja importu bazy danych soczewek np.: IOLcon (parametrów niezbędnych do kalkulacji | TAK opisać |  |
|  | Funkcja wydruku od 1 do 8 przykładów różnych kalkulacji soczewki | TAK opisać |  |
|  | Regulacja podbródka za pomocą 2 przycisków góra-dół znajdujących się na podstawie aparatu | TAK opisać |  |
|  | Przycisk PACKING – umożliwiający automatyczne ustawienie aparatu do pozycji transportowej (obniżona maksymalnie i wycentrowana głowica aparatu) | TAK opisać |  |
|  | Wewnętrzna baza danych pacjenta | TAK opisać |  |
|  | Funkcja podłączenia dotykowej sondy biometrycznej za pomocą BLUETOOTH | TAK opisać |  |
|  | Stolik elektro-mechaniczny pod zaoferowane urządzenie | TAK opisać |  |
|  | WYMAGANIA OGÓLNE | xxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Szkolenie z obsługi i użytkowania aparatu pracowników wskazanych przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim w formie drukowanej i elektronicznej | TAK |  |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w okresie gwarancyjnym | TAK |  |
|  | Termin dostawy i instalacji: max 20 dni od daty podpisania umowy, nie później jednak niż do 28.12.2020r. | TAK |  |
|  | Paszport techniczny urządzenia przy dostawie |  |  |
|  | WARUNKI GWARANCJI | xxxxxxxx | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
|  | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych | TAK |  |
|  | Karta gwarancyjna wystawiona na zaoferowany okres gwarancji, wymagana przy dostarczeniu urządzenia | TAK |  |
|  | Przeglądy w okresie gwarancji w cenie dostawy przedmiotu zamówienia min. 1 raz w roku | TAK |  |
|  | Czas naprawy urządzenia w okresie gwarancyjnym max 5 dni lub urządzenie zastępcze | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK |  |
|  | Zagwarantowanie dostępność serwisu, oprogramowania i części zamiennych, przez co najmniej 10 lat od daty dostawy | TAK |  |

## UWAGA

Wypełniając powyższe tabele można je przepisać na komputerze i odpowiednio dostosować wielkość wierszy i kolumn do potrzeb wykonawcy, zachowując treść poszczególnych wierszy i ich kolejność zapisaną przez zamawiającego. Zmiana treści lub jej brak a także zmiana kolejności wierszy lub kolumn oraz ich brak spowoduje odrzucenie oferty.

Niespełnienie choćby jednego z wymogów technicznych dotyczących aparatu stawianych przez zamawiającego w powyższej tabeli spowoduje odrzucenie oferty.

| L.p. | Nazwa handlowa model / producent | Ilość | Jedn. cena netto | Wartość netto | VAT [%] | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | BIOMETR OPTYCZNY | 1 szt. |  |  |  |  |
| RAZEM |  |  |  |