Stacjonarny oświetlacz kryminalistyczny Paglab MSA-810

| L.p. | Opis | Spełnia TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1 | Stacjonarny oświetlacz kryminalistyczny musi być posiadać następujące długości fali światła: - UV A (UV 365 nm) – spektrum światła 320-390 nm - UV A (UV 365+ nm) – spektrum światła 320-490 nm - Fioletowe/purpurowe (415nm) spektrum światła 400-430 nm - Niebieskie (440nm) spektrum światła 420-460 nm - Niebieskie (450nm) spektrum światła 400-470 nm - Cyan (500nm) spektrum światła 470-520 nm - Zielone (530nm) spektrum światła 515-540 nm - Zielone (550nm) spektrum światła 525-560 nm - Amber/żółty/bursztynowy – (590nm) spektrum światła 580-610 nm -Światło białe |  |
| 2 | Oświetlacz musi posiadać możliwość zmiany długości fali światła przy pomocy pilota oraz musi posiadać możliwość stopniowania mocy światła w krokach co 10%, przy min. mocy lampy 120W (HXP) |  |
| 3 | Oświetlacz musi być wyposażony w min. 2,5 m światłowód w elastycznym gumowym oplocie umożliwiającym swobodne ustawienie. Światłowód musi być zakończony wymienną końcówką – soczewką o rozproszeniu światła 15˚, opcjonalnie 30˚, opcjonalnie soczewką regulującą kształt/promień wiązki światła. |  |
| 4 | Oświetlacz musi być wyposażony w uchwyt światłowodu zapewniający jego stabilne ustawienie/położenia w celu wykonania fotografii/udokumentowania materiału dowodowego. |  |
| 5 | Oświetlacz musi posiadać w ukompletowaniu zestaw gogli oględzinowych, min. 4 sztuki w kolorach: - czerwony - pomarańczowy - żółty - przezroczysty/bezbarwny |  |
| 6 | Oświetlacz musi być wyposażony w kpl. (3sztuki) filtrów do aparatu o średnicy 58mm - Filtr pomarańczowy 530nm - Filtr żółty 495 nm - Filtr czerwony 590 nm |  |
| 7 | Oświetlacz wraz z pełnym ukompletowaniem musi znajdować się w walizce transportowej, zapewniającej jego ochronę przed warunkami atmosferycznymi i posiadać miejsce na poszczególne elementy zestawu. |  |
| 8 | Oświetlacz musi być przystosowany do zasilania z sieci – 230V 50-60Hz |  |
| 9 | Maksymalna waga oświetlacza kryminalistycznego 6 kg Maksymalne wymiary zewn. oświetlacza 180x230x280mm Min. zakres temp. pracy od +5˚ do +35˚C |  |
| 10 | Oświetlacz kryminalistyczny musi spełniać poniższe normy/ dyrektywy oraz standardy jakościowe: - Dyrektywa EMC – 2014/30/EU - Dyrektywa Lowvoltage - 2014/35/EU - EN ISO 12100-1:2010 - EN 60204-1:2014 / EN 61326-1:2013 / EN 60825-1:2015 |  |
| 11 | Wymagany okres gwarancji min. 24 miesiące |  |
| 12 | W ramach zakupu/dostawy Wykonawca zapewni dostawę, posadowienie, szkolenie w zakresie obsługi i coroczne przeglądy techniczno-serwisowe w okresie gwarancji. |  |

Termin realizacji zamówienia: 45 dni od dnia przesłania zamówienia.