Załącznik nr 3

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH OFEROWANEGO SPRZĘTU

- ANALIZATORY (Zamawiający wymaga 2 analizatorów o tych samych parametrach. Zamawiający dopuszcza analizatory używane, wyprodukowane w latach: 2018-2021.)

Producent : …………………………………………….………………

Model : ………………………………………………..………………

Rok produkcji ( należy podać):  …………

Wartość brutto – należy podać: ……………………………………

| Lp. | Parametr | Tak, podać wartość, tam gdzie wskazana | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | maksymalne wymiary: głębokość 80cm ± 1 cm, szerokość 80 cm ± 5 cm, |  |  |
| 2 | maksymalna waga - do 95 kg, |  |  |
| 3 | wydajność: 100-160 oznaczeń PT/h, 100-160 APTT/h |  |  |
| 4 | możliwość wykonania równocześnie pomiarów metodami: wykrzepiania (optyczna), chromogenną i immunologiczną |  |  |
| 5 | minimum 700 kuwet pomiarowych na pokładzie, |  |  |
| 6 | możliwość jednoczesnego wstawienia 40 próbek badanych do każdego analizatora |  |  |
| 7 | możliwość załadunku kuwet bez konieczności zatrzymywania analizatora |  |  |
| 8 | automatyczny przebijak korków zamkniętego systemu pobierania |  |  |
| 9 | automatyczna kontrola poziomu odczynników i próbek badanych |  |  |
| 10 | osobne igły do pipetowania odczynników i próbek badanych, |  |  |
| 11 | układ chłodzenia odczynników we wszystkich pozycjach odczynnikowych, |  |  |
| 12 | możliwość automatycznego powtarzania pomiarów w przypadku wyników poza liniowością metody oraz automatycznego rozcieńczania próbki |  |  |
| 13 | możliwość swobodnego dostawiania próbek i odczynników w trakcie pracy analizatora |  |  |
| 14 | możliwość pracy z wykorzystaniem próbki macierzystej (statywy na probówki powinny umożliwiać pracę z probówko-strzykawkami o standardowej objętości stosowanej do badań koagulologicznych, w tym także probówkami pediatrycznymi – różni producenci systemu zamkniętego do pobierania krwi), |  |  |
| 15 | zakres pomiarowy dla D-dimerów (bez rozcieńczenia) co najmniej 6 µg/ml, a liniowość krzywej kalibracyjnej co najmniej 120 µg/ml, |  |  |
| 16 | możliwość wykonywania badań w trybie „cito” z każdej pozycji probówkowej oraz przeprogramowania próbek rutynowych na próbki „cito” w trakcie pracy analizatora, |  |  |
| 17 | Pełna automatyzacja |  |  |
| 18 | Wymagana tromboplastyna ludzka rekombinowana o ISI ok. 1,0 ± 0,1 |  |  |
| 19 | Możliwość identyfikacji próbek i odczynników poprzez automatyczny odczyt kodów kreskowych, w którym zawarta zostanie informacja o rodzaju odczynnika, dacie ważności, numerze seryjnym |  |  |
| 20 | możliwość przechowywania krzywych kalibracyjnych dla poszczególnych oznaczeń oraz krzywych przebiegu reakcji próbki badanej, z możliwością ich wyświetlania, |  |  |
| 21 | wyposażony w komputer, UPS, drukarkę, monitor, klawiaturę i mysz |  |  |
| 22 | pełna integracja analizatorów z funkcjonującym w ZDL systemem informatycznym ESKULAP (zapis nie dotyczy urządzeń już funkcjonujących w ZDL) zapewniona przez Wykonawcę na własny koszt |  |  |
| 23 | zdalna kontrola prawidłowego działania analizatorów poprzez modem serwisowy |  |  |
| 24 | metalowy stół do zainstalowania jednego z analizatorów |  |  |
| 25 | Obydwa analizatory pracują na tych samych odczynnikach i materiałach zużywalnych |  |  |
| 26 | Analizatory, odczynniki, materiały kontrolne posiadają znak CE |  |  |

- Chłodziarko-zamrażarka do przechowywania w pracowni odczynników i materiałów kontrolnych

Producent : …………………………………………….………………

Model : ………………………………………………..………………

Rok produkcji ( należy podać):  …………

Wartość brutto – należy podać: ……………………………………

| Lp. | Parametr | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pojemność chłodziarki max 250 L |  |  |
| 2 | Pojemność zamrażarki max 50L |  |  |
| 3 | Szerokość max. 60 cm, |  |  |
| 4 | Maksymalna wysokość 200 cm |  |  |

- Mikroskop laboratoryjny do oceny preparatów krwi obwodowej barwionych metodą MGG:

Producent : ……………………………….………………………..…………

Model : ……………………………………………………………….………

Rok produkcji (wyprodukowany w latach 2018-2021) – należy podać rok):  ………….

Wartość brutto – należy podać: ……………………………………………

| Lp. | Parametr | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Obiektywy wymagane: 40 (z imersją), 100 (z imersją), 10, 20 |  |  |
| 2 | Tubus okularowy nachylony pod kątem 30° |  |  |
| 3 | Tubus okularowy z możliwością regulowania dolnej i górnej pozycji. Regulacja rozstawu źrenic 48 mm-75mm |  |  |
| 4 | Stolik przesuwany w osi XY |  |  |
| 5 | Mikroskop dwuokularowy (gumowe osłony) |  |  |

UWAGA:

- Parametry opisane w Zestawieniu Parametrów Technicznych są bezwzględnie wymagane. Nie spełnienie przez oferowany sprzęt  jakiegokolwiek z parametrów wymaganych  spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z treścią SWZ.

- Oświadczamy, że oferowany powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest zgodny z wymogami SWZ, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

...................................................................................................

(podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)