- AE/ZP-27-52/21		                                                                                  ZAŁĄCZNIK NR 5

##### Wymagane i oferowane parametry techniczne

##### kardiotokografu z komputerową analizą zapisu 1 szt.

UWAGA! W kolumnie “Parametry oferowane” należy  podać parametry (w postaci cyfrowej) oferowanego urządzenia lub potwierdzić posiadanie funkcji i ją opisać jeżeli nie jest opisana cyfrowo.

| Lp | Wymagania Zamawiającego. Parametry techniczne. | Warunek graniczny. Punktacja w kryterium „parametry techniczne” oraz „okres gwarancji” | Parametry oferowane Podać wartość, zakres oferowanych parametrów, opisać |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat KTG do monitorowania ciąży bliźniaczej fabrycznie nowy wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021r. | TAK |  |
|  | Aparat z możliwością pracy z głowicami przewodowymi i bezprzewodowymi (telemetria). | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania ciąży pojedynczej i bliźniaczej. | TAK |  |
|  | Głowica kardio 2 szt. ( głowice bezprzewodowe) | TAK |  |
|  | Częstotliwość pracy głowicy kardio minimum 1 MHz. | TAK Punktacja: Warunek minimum 0 pkt. Maksymalna wartość 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Monitorowanie częstości pracy serca płodu FHR metodą ultradźwiękową | TAK |  |
|  | Wartość natężenia emitowanej fali ultradźwiękowej maksimum 10 mW/cm² | TAK Punktacja: Warunek maksimum 0 pkt. Minimalna wartość 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Zakres pomiarowy tętna płodu w przedziale minimum od 50 bpm do 240 bpm | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany limitów alarmów tętna płodu | TAK |  |
|  | Głowica TOCO 1szt. bezprzewodowa | TAK |  |
|  | Pomiar TOCO metodą zewnętrzną | TAK |  |
|  | Funkcja autozerowania TOCO | TAK |  |
|  | Znacznik ruchu płodu bezprzewodowy lub automatyczne wykrywanie į oznaczanie ruchów płodu. | TAK |  |
|  | Zapis w czasie rzeczywistym krzywych FHR į TOCO oraz znaczników ruchu. | TAK |  |
|  | Głowice wodoodporne co najmniej IP68 lub IPX6 | TAK |  |
|  | Analiza komputerowa zmienności krótkoterminowej STV | TAK |  |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm wysokiego i niskiego tętna płodu, granice alarmów definiowane przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Ekran wyświetlacza minimum 6 cali | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany kąta nachylenia ekranu | TAK |  |
|  | Prezentacja na ekranie w postaci graficznej i cyfrowej wartości FHR i TOCO. | TAK |  |
|  | Regulacja głośności sygnałów dźwiękowych | TAK |  |
|  | Drukarka o szerokości papieru minimum 150 mm | TAK |  |
|  | Minimum dwie prędkości pracy drukarki | TAK |  |
|  | 1. Chłodzenie konwekcyjne, brak wentylatorów w obudowie. lub 2. Chłodzenie wymuszone za pomocą wentylatorów w obudowie. | TAK Punktacja: Chłodzenie wymuszone za pomocą wentylatorów w obudowie 0 pkt. Chłodzenie konwekcyjne, brak wentylatorów w obudowie 10 pkt. |  |
|  | Wózek pod KTG z koszykiem lub półką na akcesoria z podstawą jezdną, minimum 4 koła w tym minimum 2 blokowane. | TAK |  |
|  | Pasy mocujące głowice minimum 2 komplety. | TAK |  |
| Pozostałe wymagania |
|  | Wszystkie dostarczone urządzenia maja być ze sobą kompatybilne i po zmontowaniu pracować zgodnie z przeznaczeniem. | TAK |  |
|  | Wszystkie wymagane przeglądy, wraz z niezbędnymi materiałami eksploatacyjnymi, w okresie gwarancji, wliczone w cenę oferty, ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. | TAK |  |
|  | Wraz z dostawą przedmiotu zamówienia dostarczenie instrukcji obsługi w języku polskim w wersji elektronicznej i papierowej. | TAK |  |
|  | Szkolenie pracowników w siedzibie Zamawiającego w zakresie obsługi uruchomionego przedmiotu zamówienia przed protokolarnym odbiorem uruchomionego przedmiotu zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w porozumieniu z Wykonawcą. | TAK |  |
|  | Pełna gwarancja oraz wliczony w cenę oferty serwis w zakresie minimum 24 miesięcy na dostarczony przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia, rękojmia na przedmiot zamówienia od dnia protokolarnego odbioru uruchomionego przedmiotu zamówienia na zasadach i terminie określonym w Kodeksie Cywilnym | TAK Punktacja: Warunek min. 0 pkt. Maksymalna wartość 10 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy trwającej powyżej 7 dni roboczych. | TAK |  |
|  | W okresie gwarancji dowóz urządzenia do naprawy lub przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiającego na koszt Wykonawcy. | TAK |  |

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty