DOKUMENTACJA  PROJEKTOWA

- Nazwa zamówienia publicznego:

### „Dostawa i utwardzenie kruszywem dróg gminnych”

- Adres:

Drogi gminne położone na terenie miasta i gminy Szubin.

- Nazwa i kody:

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych,

44113700-2 Materiały do naprawiania nawierzchni drogowych.

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Gmina Szubin

ul. Kcyńska 12

89-200 Szubin

fax: (52) 384-80-71

e-mail: um@szubin.pl

- Spis zawartości  dokumentacji projektowej.

- Kosztorys ofertowy - przedmiar

- opis robót

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

### Nazwa zadania:        Utwardzenie kruszywem drogowym dróg gruntowych na terenie gminy Szubin

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem  niniejszej  ST  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót związanych z wykonaniem utwardzenia kruszywem drogowym dróg gruntowych na terenie miasta i gminy Szubin.

1.2. Zakres robót

Ustalenia   zawarte   w   niniejszej   specyfikacji   dotyczą   zasad   prowadzenia   robót związanych z wykonaniem i odbiorem utwardzenia kruszywem drogowym dróg gruntowych.

1.3. Określenia podstawowe

Utwardzenie  drogi  gruntowej  –  miejsca  ubytków,  dziur,  wyrw  spowodowanych wodami opadowymi należy wypełnić odpowiednią mieszanką kruszywa stopniowo je zagęszczając. Miejsce powstałego ubytku należy przed wypełnieniem wykorytować lub doprowadzić do spulchnienia.

2. SPRZĘT

Sprzęt stosowany do wykonania utwardzenia nawierzchni gruntowej.

- zrywarki lub pługi, kultywatory do ewentualnego spulchnienia gruntów,

- równiarki,  koparko-ładowarki, spycharki  lub  sprzętu  rolniczego  (brony,  glebogryzarki,  kultywatory, pługi) do rozkładania materiałów, mieszania, spulchniania i profilowania,

- walce samojezdne stalowe o masie min 6 ton z bębnem wibracyjnym – do zagęszczenia drogi,

- transport uzgodnionego materiału na drogę  odbywa się dowolnymi pojazdami.

3. WYKONANIE ROBÓT

3.1. Zasady wykonywania robót

Sposób   wykonania   robót   przy   naprawie   nawierzchni   powinien   być   zgodny   z ustaleniami i ST.

Utwardzenie korpusu drogi wykonywane będzie, w miejscach wskazanych każdorazowo przez Zamawiającego przy użyciu zestawu naprawczego: koparko-ładowarka, równiarka samojezdna drogowa oraz walec samojezdny stalowy o masie min. 6 ton z bębnem wibracyjnym poprzez:

- profilowanie i zagęszczenie podłoża celem przygotowania drogi do rozłożenia na niej kruszywa. Praktycznie, podłoże ziemne powinno być tak zagęszczone, aby pojazdy poruszające się po nim nie pozostawiały większych śladów.

- rozgarnianie i zagęszczanie kruszywa. Kruszywo powinno być rozłożone przy użyciu koparko-ładowarki, równiarki lub spycharki wraz z nadaniem odpowiedniego profilu podłużnego i poprzecznego w celu odprowadzenia wody z pasa jezdnego. Grubość rozłożonej warstwy luźnego kruszywa powinna być taka, aby po jej zagęszczeniu osiągnęła jednakową na całej powierzchni, założoną grubość 10-15 cm. Warstwa powinna zostać przywałowana co najmniej dwoma przejściami walca samojezdnego stalowego o ciężarze min. 6 ton z bębnem wibracyjnym. Zagęszczenie podbudowy o przekroju daszkowym powinno rozpocząć się od krawędzi i stopniowo przesuwać się pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku osi jezdni. Zagęszczenie podbudowy o jednostronnym spadku poprzecznym powinno rozpocząć się od dolnej krawędzi i przesuwać stopniowo pasami podłużnymi, częściowo nakładającymi się w kierunku górnej krawędzi. Jeżeli to konieczne, operacje rozkładania i zagęszczania kruszywa należy powtarzać, aż do chwili, uzyskania zagęszczenia o wskaźniku 1.

4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Badania wykonanych robót

Po zakończeniu robót należy sprawdzić wizualnie:

- wygląd zewnętrzny wykonanego utwardzenia drogi,

- poprawność  profilu  podłużnego  i  poprzecznego,  nawiązującego  do  pozostałej powierzchni jezdni i umożliwiającego spływ powierzchniowy wód.

- stopień  zagęszczenia  należy  uznać  za  prawidłowy    gdy  nie  występują  ślady  po przejeździe sprzętu zagęszczającego w przypadkach to umożliwiających,

Ponadto:

- kruszywo wapienne musi posiadać świadectwo jakości kruszywa, stwierdzającego zgodność z obwiązującymi normami,

- kruszywo betonowe powinno być uzyskane z przekruszenia gruzu z twardego betonu,– czysty tłuczeń betonowy, bez zanieczyszczeń - domieszek gazobetonu, szkła, drewna, prętów zbrojeniowych, styropianu i innych zanieczyszczeń (humus, pozostałości gleby itp.).

5. OBMIAR ROBÓT

Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  tona nawiezionego  i  zagospodarowanego  zgodnie  z niniejszą  dokumentacją,  właściwego  kruszywa.

6. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ustalonym zakresem, opisem przedmiotu zamówienia,     technologią,     ST     i     wymaganiami     osoby     wskazanej     przez  Zamawiającego - odbioru    ilościowego    i    jakościowego.

7. PRZEPISY ZWIĄZANE

Normy

- PN-B-04481     Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu

- PN-B-11111     Kruszywa  mineralne. Kruszywa  naturalne  do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka

- PN-B-11113     Kruszywa  mineralne.  Kruszywa  naturalne  do nawierzchni drogowych.  Piasek

- BN-64/8931-01 Drogi   samochodowe. Oznaczanie wskaźnika piaskowego BN-68/8931-04

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni  planografem  i  łatą

- BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.