Wrocław, dnia. 12.04.24r.

ZAŁĄCZNIK

do wniosku  o udzielenie zamówienia publicznego

Naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w KP w Karpaczu przy ul. Obrońców Pokoju 2B

a. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:

Naprawa pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej w KP w Karpaczu.

b. Opis robót do wykonania w ramach zadania remontowego

- rozebranie pokrycia dachowego z 3 warstw papy na dachu betonowym – 124,5 m²

- rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, kołnierzy, gzymsów z blachy nienadającej się       do użytku – 10 m²,

- rozebranie rur spustowych – 3 m,

- rozebranie rynien – 14 m,

- rozebranie izolacji z wełny mineralnej – 20,0 m²

- pokrycie dachu 2 x papą termozgrzewalną – 125,5 m²

- obróbki z blachy tytan cynk – 20,0 m²

- rynny PCV fi 100 – 14,5 m

- rury spustowe PCV – 3,0 m,

- izolacje z wełny mineralnej twardej gr. 15,0 cm – 20 m²

- wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki – 1,8 m³

Kosztorys ofertowy należy opracować zgodnie z obowiązującymi zasadami kosztorysowania.

Płatność faktury przez ubezpieczyciela firmę UNIQA TU S.A .

c) Realizacja przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostępem do informacji niejawnych,

d) Realizacja przedmiotu zamówienia nie jest związana z jakimikolwiek prawami autorskimi lub prawami wyłączności

e)  Normy i certyfikaty – zgodnie z PN przenoszącymi normy europejskie i wytycznymi branżowymi,

f) Dodatkowe usługi, warunki zamówienia – przed przystąpieniem do prac należy dokładnie zapoznać się z  opisem ewentualnie dokonać wizji lokalnej.

g) Nie dopuszcza się ofert wariantowych;

h) Poszczególne części zamówienia mogą być przez Wykonawcę powierzone do realizacji podwykonawcom.

i) termin realizacji zadania – zadanie przewidziano do realizacji do 15.06.2024r.

j)zakres przedmiotu zamówienia nie wiąże się z dostosowaniem obiektu dla osób niepełnosprawnych, gdyż nie jest to budowa,  przebudowa, nadbudowa, zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń a  bieżący remont.

k) przedmiot zamówienia ze względu na proces technologiczny prac oraz bardzo wąski zakres robót nie może być dzielony.