Załącznik nr 9 do SWZ

Znak sprawy: 24/2021

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet nr 1

OFTALMOSKOP POŚREDNI

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | Podać |  |
| 5 | Możliwość zbadania przy źrenicy 1mm | tak |  |
| 6 | Regulowany rozstaw źrenic w zakresie min: 46-74 mm | Tak - podać |  |
| 7 | Trzystopniowa regulacja wielkości pola świetlnego | tak |  |
| 8 | Filtry: bezczerwienny kobaltowo – niebieski żółty | tak |  |
| 9 | Oświetlenie: diodowe LED. Temperatura barwowa: 3000K Wskaźnik odwzorowania koloru CRI min. 90 Żywotność diody: min. 60000 godzin | tak |  |
| 10 | Nagłowna regulacja światła z możliwością montażu po obu stronach głowy (lewa/prawa) – przystosowanie dla prawo- i leworęcznych | tak |  |
| 11 | Płynna regulacja jasności od 3-100% (z funkcją wzmocnienia od 100-245%). | tak |  |
| 12 | Zsynchronizowana regulacja konwergencji i paralaksy – jeden manipulator | tak |  |
| 13 | Opaska nagłowna z regulacją szerokości i głębokości | tak |  |
| 14 | Wbudowany dyfuzor | tak |  |
| 15 | Waga z baterią: maks. 480g | tak |  |
| 16 | Konstrukcja pyłoodporna | tak |  |
| 17 | Części optyczne osadzone w konstrukcji aluminiowej | tak |  |
| 18 | Zasilanie akumulatorowe: akumulator mocowany na czepcu, bateria akumulatorowa litowo –polimerowa, czas pracy– ze 100% jasnością – 4 godziny, ze wzmocnieniem – 1,5godziny, do 8 godzin w standardowej pracy (zmienne natężenie światła) wskaźnik naładowania akumulatora ładowarka transformatorowa USB-C czas ładowania: max 1,5 h | tak |  |
| 19 | Dostępne akcesoria: - miękka walizka - lusterko asystenckie (do podglądu) - ładowarka ścienna - wymienna bateria akumulatorowa | tak |  |

................................., dnia ..................................  	...............................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SWZ

Znak sprawy: 24/2021

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet nr 2

automatyczny tonometr aplanacyjny

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | Podać |  |
| 5 | Podręczne urządzenie do pomiarów ciśnienia wewnątrzgałkowego | tak |  |
| 6 | Aplanacyjny pomiar ciśnienia wewnątrzgałkowego | tak |  |
| 7 | Możliwość wykonywania badań pacjentów w pozycji siedzącej, leżącej jak i pacjentów na wózkach inwalidzkich | tak |  |
| 8 | W urządzenie jest wbudowany wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD, który wyświetla wyniki badania IOP w mmHg | tak |  |
| 9 | Zakres pomiarowy ciśnienia od 5 do 55 mmHg | tak |  |
| 10 | Sygnalizacja akustyczna stanów pracy tonometru | tak |  |
| 11 | Mały rozmiar urządzenia: 16 x 2 x 4,4 cm | tak |  |
| 12 | Waga poniżej 75g | tak |  |
| 13 | Zasilany baterią litowo-dwutlenkowo-manganową, wystarczającą na ok. 4 000 pomiarów | tak |  |
| 14 | Pomiar z uwzględnieniem grubości rogówki (pośrednia funkcja pachymetru) | tak |  |
| 15 | W komplecie 150 szt „kapturków” pomiarowych | tak |  |

................................., dnia ..................................  	...............................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy

Załącznik nr 9 do SWZ

Znak sprawy: 24/2021

WYMAGANIA TECHNICZNE – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet nr 3

CYFROWA LAMPA SZCZELINOWA Z MODUŁEM ANALIZY GRUCZOŁÓW MEIBOMA

| Lp. | OPIS / PARAMETRY WYMAGANE | Wymogi graniczne | Parametry oferowane /podać zakresy lub opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Fabrycznie nowy, rok produkcji 2021 | Podać |  |
| 5 | Lampa szczelinowa w układzie Haag-Streit (oświetlenie od góry) | tak |  |
| 6 | Powiększenia: 6,3x, 10x, 16x, 25x, 40x | tak |  |
| 7 | Powiększenie okularów: 12,5x | tak |  |
| 8 | Regulacja rozstawu źrenic operatora: 52-80mm | tak |  |
| 9 | Korekcja wady wzroku operatora: od -8 do +8D | tak |  |
| 10 | Szerokość szczeliny: regulowana od 0 do 14mm | tak |  |
| 11 | Średnica apertur: 0,2mm, 1mm, 2mm, 3mm, 5mm, 10mm, 14mm | tak |  |
| 12 | Filtry: pochłaniający ciepło, neutralnej gęstości, bezczerwienny, kobaltowy niebieski, żółty (wbudowany) | tak |  |
| 13 | Oświetlenie: LED | tak |  |
| 14 | Możliwość późniejszego upgrade o moduł do nieinwazyjnego badania czasu przerwania filmu łzowego (NIBUT) | tak |  |
| 15 | Włącznik zasilania i regulacja jasności w podstawie lampy szczelinowej | tak |  |
| 16 | Port USB do podłączenia modułu cyfrowego w podstawie lampy szczelinowej | tak |  |
| 17 | Port USB do podłączenia komputera w podstawie lampy szczelinowej | tak |  |
| 18 | W zestawie kompatybilny komputer All in One, drukarka, stolik dom lampy | tak |  |
|  | Moduł cyfrowy |  |  |
| 19 | Rozdzielczość: 5.0 Megapikseli | tak |  |
| 20 | Rozdzielczość foto: 2592x1944 pikseli | tak |  |
| 21 | Podświetlenie tła w podczerwieni do obrazowania gruczołów Meiboma | tak |  |
| 22 | Oprogramowanie umożliwiające utworzenie bazy danych pacjentów oraz wyników badania | tak |  |

................................., dnia ..................................  	...............................................................

podpis(y) osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy