Opis przedmiotu zamówienia

- Usługa obejmuje swoim zakresem przeprowadzenia oględzin oraz wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej w obiekcie KWP Opole przy ul. Korfantego 2 w części pomieszczeń biurowych.

- Szacunkowe ilości punktów pomiarowych:

- pomiar rezystancji izolacji obwodów 1-fazowych		-   53 szt.,

- pomiar rezystancji izolacji obwodów 3-fazowych		-     4 szt.,

- pomiar impedancji pętli zwarcia (pierwszych)			-     6 szt.,

- pomiar impedancji pętli zwarcia (kolejnych)			- 340 szt.,

- pomiar wyłącznika różnicowo-prądowego 1-fazowego	-   16 szt.,

- pomiar wyłącznika różnicowo-prądowego 3-fazowego	-     9 szt.,

- Prace będące przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz należytą starannością.

Wykonawca w trakcie prowadzonych prac zapewni właściwe warunki bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

Wykonawca po zakończeniu prac pomiarowych, dostarczy protokoły z badań i pomiarów
w 2 egzemplarzach.

Wykonawca wykona pomiary za pomocą urządzeń pomiarowych posiadających  aktualne świadectwa wzorcowania, których kserokopie należy dostarczyć wraz z dokumentacją.

Personel wykonujący pomiary musi posiadać świadectwa kwalifikacyjne w zakresie eksploatacji i dozoru przy eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci oraz wykonywania pomiarów instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV.

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przed rozpoczęciem prac wykaz pracowników biorących udział w realizacji przedmiotu umowy z podaniem ich numerów Pesel.

Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstałe na skutek działania lub zaniechania jego pracowników, którymi  Wykonawca posługuje się przy wykonaniu pomiarów.

Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Zamawiającego 
o stwierdzonych nieprawidłowościach w badanych instalacjach.

- Usługa nie obejmuje swoim zakresem wymiany lub napraw elementów instalacji elektrycznej.

- Zamawiający zobowiązuje się zapewnić wskazanym przez Wykonawcę pracownikom dostęp do instalacji i urządzeń elektrycznych w trakcie prowadzonych prac pomiarowych.

- Zamawiający zobowiązuje się do przekazania Wykonawcy kserokopii posiadanej dokumentacji instalacji elektrycznej, którą po naniesieniu poprawek należy dołączyć do protokołów z badań i pomiarów.

- Podane ilości poszczególnych punktów pomiarowych są wielkościami  szacunkowymi i mogą być zarówno mniejsze jak i większe.

Koszt wykonania usługi, należy przedstawić dla szacowanej ilości punktów pomiarowych.

Koszt usługi może ulec zmianie w przypadku innej ilości punktów pomiarowych niż szacowana oraz sporządzeniu kosztorysu powykonawczego zatwierdzonego przez przedstawiciela Zamawiającego, zawierającego jednakowe narzuty jak w kosztorysie ofertowym i opartym na właściwej pozycji Katalogu Nakładów Rzeczowych.

- Podstawą wystawienia faktury VAT będzie dostarczenie  protokołów z badań i pomiarów
w 2 egzemplarzach oraz podpisanie przez przedstawicieli stron Protokołu odbioru robót.

- Termin wykonania usługi do 26.07.2019r.