SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. ,,Remont części przyłącza kanalizacyjnego do budynku Wydziału Transportu położonego przy ul. Oleskiej 95”

Zakres robót obejmuje m.in.:

- Budowę  instalacji kanalizacji w zakresie wymiany odcinka od ściany budynku administracyjnego Wydziału Transportu do istniejącej studni murowanej znajdującej się 5 m od granicy ściany budynku.

- Budowę studzienki systemowej rewizyjnej 425 mm  położonej 3 m od ściany budynku wydziału transportu z włączeniem instalacji do istniejącej studni betonowej zgodnie z załączonym szkicem.

- Budowę przykanalika o długości ok 4 m z wykonaniem wcięcia za pomocą trójnika do istniejącej kanalizacji 160 mm wymianę 2 odcinków kanalizacji pod stropem piwnicy ok 15 m z włączeniem do nowego przyłącza

- Odtworzenie nawierzchni placu po wykonanych robotach.

- Inwentaryzacje geodezyjną powykonawczą

Opis terenu na którym zostaną wykonane roboty

Roboty będą prowadzone w drodze znajdującej się przed budynkiem od strony budynku kojców dla psów, przy prowadzeniu robót należy zwrócić uwagę na uzbrojenie podziemne występujące w tym tj. teletechniczne energetyczne sieć gazową oraz sieć cieplną.

Materiały:

1. Rury PVC 160 oraz 110  mm do kanalizacji zewnętrznej o sztywności obwodowej nie mniejszej niż SN 8

2. Kształtki kanalizacyjne do kanalizacji zewnętrznej

3 . Studnia systemowa PVC z kinetą 425 mm, kineta prefabrykowana właz typu ciężkiego B-25

4. Przejścia in situ systemowe

5. Wykonanie odcinka poziomu kanalizacji wewnętrznej ok. 15 m z zaślepieniem starych pionów wychodzących z pod posadzki wg szkicu