Załącznik nr 4 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  ZADANIE 1

Automat do izolacji DNA z próbek kryminalistycznych

Zautomatyzowany aparat do izolacji DNA z 48 próbek kryminalistycznych, z wykorzystaniem metody separacji magnetycznej

- Zwalidowany do użycia w kryminalistyce do celów genetyki sądowej – potwierdzony dokumentem walidacyjnym w języku polskim lub przetłumaczonym na język polski.

- Umożliwiający izolację DNA z próbek materiału dowodowego oraz materiału referencyjnego przy użyciu technologii cząsteczek magnetycznych. Możliwość izolacji kwasów nukleinowych z różnych rodzajów materiałów próbek kryminalistycznych takich jak wymazy ze śluzówki policzków naniesione na bawełniane wymazówki, wysuszone próbki krwi na podłożach celulozowych (m.in. FTA) oraz różnego rodzaju ślady biologiczne m.in. próbki krwi, nasienia, inne wydzieliny ciała ludzkiego na różnych podłożach, a także fragmenty tkanek miękkich, włosy, kości.

- Aparat powinien używać pojedynczych kartridży odczynnikowych w systemie – jeden kartridż na jedną próbkę.

- System zamknięty oparty na jednokierunkowym transporcie kulek magnetycznych 
w obrębie kartridża, bez transferu cieczy (non-liquid handler).

- Drzwi aparatu z szybą pozwalającą na obserwację kolejnych etapów procesu izolacji.

- Podgrzewany blok elucyjny.

- Proces ekstrakcji DNA w aparacie umożliwiający w ciągu max. 30 minut przeprowadzenie izolacji DNA 48 w jednym cyklu przy użyciu dedykowanych zestawów.

- Dowolna liczba izolowanych próbek w jednym cyklu – od 1 do 48 przy użyciu fabrycznie zamkniętych kartridży.

- Możliwość ustalenia różnych objętości elucji dla każdej próbki, podczas jednego procesu izolacji.

- Cykl izolacji może być w dowolnym momencie zatrzymany i wznowiony bez utraty materiału genetycznego z danej próbki.

- Urządzenie poprzez swoją konstrukcję musi minimalizować ryzyko kontaminacji podczas pracy.

- Wbudowana lampa UV do dekontaminacji aparatu (możliwość regulacji ustawienia czasu działania)

- Aparat dostarczany z  czytnikiem kodów kreskowych i 2D do skanowania próbek i odczynników.

- dwie dodatkowe platformy - tacki do kartridży dla 48 próbek

- Urządzenie musi maksymalnie ograniczyć udział operatora podczas badania (np. nie może wymagać uzupełniania odczynników i materiałów jednorazowych podczas pracy).

- W zestawie podłączony tablet sterujący z ekranem dotykowym przystosowanym do obsługi w rękawiczkach laboratoryjnych, monitorujący poprawność konfiguracji sprzętu przed izolacją DNA, na którym w trakcie izolacji pojawiają się informacje o aktualnie przebiegającym etapie procesu oraz wskazujący ewentualne nieprawidłowości.

- Możliwość tworzenia raportów z przesłaniem do komputera zewnętrznego celem wydrukowania 
i archiwizacji.

- Co najmniej trzy porty USB

- Dostępne w ofercie producenta elementy zużywalne.

- Centrum serwisowe powinno mieścić się na terenie Europy i zapewniać pomoc serwisową 
w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

- Nowe protokoły i aktualizacje dostarczane bez dodatkowych opłat.

- Instrukcja obsługi aparatu w języku polskim lub tłumaczenie na język polski

- Urządzenie musi być fabrycznie nowe, rok produkcji nie starszy niż 2021 r.

- Waga aparatu – max. 35 kg.

- Wymiary maksymalne: Szerokość do 55cm x Głębokość do 55cm x Wysokość do 55cm

- Wykonawca udzieli minimum 12 miesięcznej gwarancji na aparat do izolacji DNA

- Zapewnienie w ramach gwarancji: serwisu gwarancyjnego, napraw, części zamiennych, okresowych przeglądów w terminach zgodnych z zaleceniami Producenta urządzenia oraz bezpłatnego przeglądu serwisowego po 12 miesiącach użytkowania, wsparcia technicznego Producenta dla oferowanego urządzenia, aktualizacji oprogramowania.

- Aparat powinien być umieszczony podczas transportu w opakowaniach zabezpieczających jego elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi.

- Wykonawca zobowiązany będzie do transportu przedmiotu zamówienia, rozładunku, wniesienia, rozpakowania, oraz montażu, podłączenia i instalacji urządzenia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązany będzie do przeprowadzenia szkolenia z obsługi aparatu w siedzibie Zamawiającego dla minimum 10 pracowników i wydania imiennych certyfikatów o odbyciu szkolenia.

- Urządzenie powinno posiadać deklaracje zgodności CE.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do oznaczania ilości i jakości DNA 
w czasie rzeczywistym – Real Time PCR, wraz z montażem urządzenia, uruchomieniem 
i przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi. wraz z montażem urządzenia, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi.

Minimalne parametry dotyczące urządzenia Real Time PCR:

- Urządzenie walidowane do pracy w genetyce sądowej, kompatybilne/zwalidowane 
na zestawy typu Quantifiler HID stosowane w kryminalistyce do oznaczania jakości 
i ilości ludzkiego DNA w próbkach, dostępny certyfikat walidacji.

- Urządzenie wyposażone w komputer przenośny o parametrach pozwalający 
na opracowanie danych uzyskanych bezpośrednio z aparatu, klasy min: systemem

operacyjnym o architekturze 64 bitowej równoważny z Windows oraz kompatybilny z

oprogramowaniem do obsługi urządzenia:

- procesor Intel Core i7 lub równoważny, 16GB RAM

- Termocykler pracujący na elementach Peltiera z blokiem  96 dołkowym do pracy 
z płytkami i probówkami o objętości 0,2 ml, pracujący w wersji standardowej oraz wersji Fast. Objętość mieszaniny reakcyjnej  w dołku 10-100 ul. Pozwala na pracę z 21 kolorami oraz umożliwia pracę w 6 niezależnych strefach grzejnych. W każdej strefie można ustalić inny profil temperaturowy.

- Czułośc detekcji: od 1 kopii

- Źródło wzbudzania fluorescencji – biała dioda LED o żywotności co najmniej 4 lata.

- Zbieranie danych: kamera CCD

- Urządzenie wyposażone w 6 kanałów emisyjnych/wzbudzających (450-680nm/500-730nm)

- Obecność filtrów umożliwiających detekcję minimum następujących barwników: FAMTM/SYBRTM Green, VICTM/JOETM/HEXTM/TETTM, ABYTM/NEDTM/TAMRATM /Cy®3, JUNTM, ROXTM/Texas RedTM, Mustang PurpleTM, Cy®5/LIZ™, Cy®5.5. Możliwość jednoczesnego zbierania fluorescencji z Sybr Green oraz sond z próbek na jednej płytce. 21 kombinacji filtrów.

- Zakres temperatury w bloku 96: 4 0C-99.9 0C. Zakres temperatury pokrywy grzejnej: 
50-1100C

- Szybkość grzania bloku 96: 5.5 0C/sek.

- Program kalkulujący automatycznie, w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej.

- Minimalnie wymagane funkcje:

  - zbieranie i przechowywanie danych, automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej, automatyczne wykreślanie krzywej standardowej, oznaczanie ilościowe kwasów nukleinowych, oznaczanie jakościowe (+/-), analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dyskryminacja alleli), zastosowanie kontroli wewnętrznej (IPC) ) i jej detekcji wraz z badaną próbką w jednym dołku płytki.

b) możliwość wyznaczenia wirtualnej krzywej standardowej która pozwala użytkownikowi na wprowadzanie wartości krzywej standardowej(nachylenie i y-intercept), eliminując 
w ten sposób potrzebę stosowania serii standardowych krzywych rozcieńczania w płytce

c) funkcja w oprogramowaniu umożliwiająca szybkie zliczenie objętości potrzebnych odczynników do złożenia reakcji na bloku, sygnalizowanie flagami próbek z błędami 
w oznaczeniu poziomu zebranej fluorescencji.

d) dostępne darmowe programy do analizy ekspresji/genotypowania ze strony internetowej

e) możliwość dostępu do danych w chmurze z komputerów PC.

f) możliwość korzystania z programów do analizy ekspresji genów w chmurze producenta aparatu z możliwością przechowywania danych.

- Możliwość zastosowania barwnika ROX™ i jego dostępność w zestawach oferenta służących do składania reakcji real-time PCR

- Urządzenie wyposażone w oprogramowanie dedykowane dla laboratoriów genetyki sądowej pozwalające na zdefiniowanie/ustawienie Zamawiającemu krzywej standardowej, a następnie na użycie tych wartości do kwantyfikacji DNA, wirtualna funkcjonalność krzywej standardowej. Zapewniające automatyczną analizę ilości DNA, normalizację próbek (rozcieńczeń), przeliczanie ilości DNA w próbce w zależności 
od stosowanego komercyjnie dostępnego zestawu do identyfikacji osobniczej, wyliczanie indeksu jakościowego (degradacji) i proporcji męskiego do żeńskiego DNA w próbce 
z zastosowaniem zestawów typu Quantifiler.

- Możliwość wykorzystywania aparatu także do celów naukowo-badawczych, m.in. badania SNP człowieka.

- Sterowanie aparatem za pomocą panelu dotykowego celem szybkiego wybrania protokołu do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia reakcji bez konieczności sterowania 
z komputera. Pamięć min. 10 GB wbudowana w aparat z możliwością zapamiętania min. 4000 eksperymentów. Możliwość zapisywania danych w chmurze oferenta aparatu oraz na zewnętrznej kości pamięci. Możliwość przesyłania danych do chmury przez Wi-Fi oraz LAN.

- Aparat wyposażony w port umożliwiający import lub export danych z aparatu 
do komputera lub na nośniki danych Flash.

- Urządzenie wyposażone w czytnik barkodów/etykiet  na płytkach optycznych przeznaczonych do prowadzenia reakcji.

- Wymiary urządzenia nie większe niż 40 W x 55 D x 45 H cm, waga < 40 kg.

- Urządzenie musi posiadać deklarację zgodności CE.

- Urządzenie dopuszczone do obrotu i użytkowania na terenie UE.

- Urządzenie musi być dostarczone fabrycznie nowe, w nienaruszonym opakowaniu, wyprodukowane w 2021 roku.

- Autoryzowany serwis producenta dostępny na terenie Polski. Możliwość zdalnego monitorowania stanu aparatu na gwarancji przez dział serwisu.

- Urządzenie objęte minimum 24 miesięczną gwarancją od daty podpisania protokołu odbioru.

- Gwarancja obejmuje: przeprowadzenie bezpłatnego przeglądu serwisowego przed upływem terminu gwarancji, w 24 miesiącu, celem potwierdzenia prawidłowości działania urządzenia. Wszelkie koszty związane z dojazdem do siedziby użytkownika oraz wymianą materiałów eksploatacyjnych ponosi Wykonawca.

- Serwis gwarancyjny oraz naprawy urządzenia wykonywane w siedzibie użytkownika.

- Wykonawca przeprowadzi szkolenie aplikacyjne (potwierdzone certyfikatem) dla użytkowników, jednodniowe, w siedzibie Zamawiającego, w języku polskim oraz szkolenie w zakresie obsługi, konserwacji i użytkowania urządzenia.

- Wykonawca dostarczy podręczniki i instrukcje użytkownika  z zakresu obsługi sprzętu 
i oprogramowania w języku polskim lub angielskim.

- Oferowane urządzenie musi być kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu przez Wykonawcę gotowe do pracy zgodnie z przeznaczeniem.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZADANIE 3

Przedmiotem zamówienia jest dostawa analizatora genetycznego (aparatu do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną oraz analizy ich długości), przeznaczonego do badań kryminalistycznych z wykorzystaniem zestawów odczynników do identyfikacji osobniczej wraz z montażem urządzenia, uruchomieniem i przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie obsługi.

Parametry graniczne dotyczące analizatora genetycznego:

- Aparat do rozdziału elektroforetycznego fragmentów DNA metodą kapilarną umożliwiającą analizę długości fragmentów DNA (dokładność odczytu przy analizie fragmentów 99.9%).

- Analizator musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie później niż 6 miesięcy przed datą dostawy.

- Analizator musi posiadać oznaczenie zgodności CE.

- Aparat powinien posiadać 24 kapilary.

- Możliwość równoczesnej detekcji co najmniej 6 różnych sygnałów fluorescencji w jednej kapilarze.

- System detekcji składający się z kamery CCD, jednego lasera oraz filtrów wirtualnych.

- Automatyczny podajnik na minimum 2 x 96 próbek.

- Możliwość pobierania próbek do analizy fragmentów DNA umieszczonych na jednej płytce.

- Możliwość ustalania kolejności próbek pobieranych z płytki.

- Możliwość stosowania kapilar o minimum dwóch różnych długościach w tym o dł. 36 cm.

- Automatyczne podawanie polimeru do kapilar.

- Możliwość stosowania polimeru uniwersalnego do analizy fragmentów DNA.

- Możliwość stosowania różnych zestawów do analizy długości fragmentów DNA (w tym zestawów innego producenta, niż producenta oferowanego urządzenia).

- Potwierdzenie walidacji systemu do analiz w genetyce sądowej zgodnie z zaleceniami

DAB/SWGDAM.

- Integralną częścią urządzenia są dwa połączone sieciowo komputery (z monitorami min. 23”) klasy minimum Intel Core i7 3.0GHz, RAM min. 16GB, HDD min. 500GB, z systemem operacyjnym o architekturze 64 bitowej równoważny z Windows oraz kompatybilny 
z oprogramowaniem do obsługi urządzenia:

  - Pierwszy komputer z oddzielnym oprogramowaniem koniecznym do sterowania  urządzeniem oraz zbierania danych (oprogramowanie z możliwością uaktualniania).

  - Drugi komputer z oprogramowaniem dedykowanym do analizy fragmentów DNA  
do identyfikacji osobniczej ludzi na podstawie analizy polimorficznych markerów mikrosatelitarnych (STR). Oprogramowanie musi umożliwiać wymianę danych  
z posiadanym przez Zamawiającego programem do analizy fragmentów DNA – GeneMapper ID-X (full version – aktualna wersja).

  - Wykonawca oświadcza i gwarantuje, iż Skarb Państwa uzyskuje prawo do korzystania 
z oprogramowania, na podstawie niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji udzielonej przez producenta oprogramowania, której warunki tenże producent dołączył do licencji oprogramowania jednak nie gorsze niż wynikające z Umowy. Z chwilą udzielenia licencji na korzystanie z oprogramowania, własność nośników, na których utrwalono oprogramowanie przechodzi na Zamawiającego. Wykonawca oświadcza 
i gwarantuje, że oprogramowanie, ani korzystanie z niego przez Zamawiającego, 
nie będą naruszać praw własności intelektualnej osób trzecich, w tym praw autorskich, patentów, ani praw do baz danych.

- Pakiet startowy: odczynniki i elementy zużywalne konieczne do poprawnego przeprowadzenia instalacji sprzętu, kalibracji i przetestowania w kierunku późniejszego wykorzystania do analizy fragmentów DNA.

- Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski.

- Co najmniej 24 miesięczny termin gwarancji.

  - Gwarancja obejmuje: przeprowadzenie bezpłatnego przeglądu serwisowego 1 raz 
w roku, tj. po 12 i 24 miesiącach. Przegląd serwisowy obejmuje wszelkie koszty związane 
z serwisem w tym związane z dojazdem do siedziby Zamawiającego oraz wszystkie materiały eksploatacyjne konieczne do wymiany w trakcie serwisu.

  - Serwis gwarancyjny w miejscu użytkowania aparatu.

  - Czas reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii – max. 72 godziny.

- Szkolenie aplikacyjne (potwierdzone certyfikatem) dla użytkowników, przeprowadzone dla 10 osób w grupach max. 5 osobowych, w następujących po sobie dwóch terminach, 
w siedzibie Zamawiającego, prowadzone w języku polskim lub tłumaczone na język polski.

- Oferowane urządzenie musi być kompletne i po zainstalowaniu i uruchomieniu gotowe 
do pracy zgodnie z przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów ze strony Zamawiającego.