ZAŁĄCZNIK NR 1

Rodzaj postępowania:      Przetargowe

Przedmiot postępowania: Remont Toalet w Terminalu T-2 i T-3 poziom  ± 0,00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1. WSTĘP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna związana z Remontem Toalet w Terminalu T-2  T-3 poziom  ±0,00 w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica.

1.2 Podstawy opracowania

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. nr.19 poz.177 )

wraz z późniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane ( Dz. U z 2003r.nr.207 poz. 2016 )

z późniejszymi zmianami tekst ujednolicony aktualny od stycznia 2005r.

1.3 Zakres opracowania

Specyfikacja techniczna związana z Remontem Toalet w Terminalu T-2 i T-3 poziom ± 0,00

w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica dotycząca następujących robót :

Roboty rozbiórkowe w zakresie:  demontażu drzwi wejściowych typu PORTA ,

Roboty rozbiórkowe elektryczne w zakresie: demontażu suszarek do rąk

Roboty rozbiórkowe instalacyjne wodno-kanalizacyjne polegające: ,demontażu umywalek   z zakorkowaniem podejść, baterii umywalkowych oraz zaworów czerpalnych z zakorkowaniem podejść.

Roboty montażowe   elektryczne wewnętrzne związane: z montażem korytek PCV zamykanych z ułożeniem

i podłączeniem  przewodów zasilających suszarki w bateriach umywalkowych

Roboty montażowe   instalacyjne wodno-kanalizacyjne związane: wykonaniem nowych  podejść z rur PCV Ø50

do umywalek pod blatowych z syfonem mosiężnym chromowanym dostosowanych do wytycznych producenta  baterii umywalkowych stojących Ø 15  z suszarką do rąk typu DYSON AIRBLADE TAP typ wysoki ( Wykonawca dostarczy inwestorowi dokument potwierdzający zakup baterii w Firmie DYISON ) oraz montażu  zaworów czerpalnych ,

Roboty budowlano-montażowe wykończeniowe polegające na :  montażu drzwi aluminiowych o wymiarach

90 x 205 cm do połowy przeszklonych szkłem mlecznym bezpiecznym , drzwi w kolorze jasno szarym RAL 9006 malowanych proszkowo z samozamykaczem i kratką wentylacyjną oraz wykonaniu montażu blatów z konglomeratu  w kolorze  białym o szer. 60cm gr. 4cm na konstrukcji wsporczej z wyciętymi otworami na umywalki montowane pod blatem z konglomeratu i zabudowie czołowej  pod blatowej  z konglomeratu szerokości 40 cm  kolorze białym (Wykonawca dostarczy próbki kolorystyki konglomeratu  do akceptacji inwestora).

Po zakończeniu wszystkich prac remontowych  wywieźć wszystkie  materiały z rozbiórki do utylizacji

z dostarczeniem dokumentu potwierdzającego dostawę do utylizacji

1.4  Materiały  wyjściowe

- Przedmiar  robót

- Normy zarządzenia, katalogi, wykazane w specyfikacji

2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ROBÓT REMONTOWYCH

TOALET W TERMINALU T-2  i T-3 NA POZIOMIE ± 0,00

2.1 Zakres robót

-  Roboty budowlane rozbiórkowe

-  Roboty elektryczne  rozbiórkowe

-  Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne rozbiórkowe

-  Roboty budowlano montażowe  wewnętrzne wykończeniowe

-  Roboty instalacyjne elektryczne  montażowe i wykończeniowe

-  Roboty instalacyjne wodno- kanalizacyjne montażowe wykończeniowe

2.2 Materiały

Materiały użyte do remontu powinny posiadać niezbędne atesty i aprobaty techniczne

zgodne z PN i Prawem budowlanym

2.3 Opis robót

Prace remontowe polegają  na remoncie  pomieszczeń toalet ogólnodostępnych  na poziomie  ± 0,00 w Terminalu T-2  i T-3 należy rozpocząć od wykonania robót budowlanych rozbiórkowych ; demontażu drzwi wejściowych typu PORTA , demontażu suszarek do rąk, demontażu starych podejść kanalizacyjnych PCVØ 50 pod umywalki , demontażu starych umywalek z zakorkowaniem podejść, PCVØ 50,  starych baterii umywalkowych oraz zaworów czerpalnych z zakorkowaniem podejść. Po zakończeniu prac rozbiórkowych przystąpić do wykonywania prac wykończeniowych polegających na wykonaniu: montażu drzwi aluminiowych przeszklonych do połowy szkłem mlecznym bezpiecznym o wymiarach 90 x 205 cm z kratką wentylacyjną w kolorze jasno szarym RAL 9006 malowanych proszkowo z samozamykaczem oraz montaż blatów  z konglomeratu o szer. 60cm gr 4cm z zabudową czołową z konglomeratu  szer. 40cm w kolorze białym z wyciętymi w blacie otworami na umywalki i baterie stojące z suszarkami typu DYSON AIRBLADE TAP typ wysoki ( Wykonawca dostarczy inwestorowi dokument potwierdzający zakup baterii w Firmie DYSON ) , montowany na wcześniej przygotowanej konstrukcji pod montaż blatu i  zabudowy czołowej pod blatowej oraz montażu umywalek pod blatowych z syfonem mosiężnym chromowanym (umywalek dostosowanych do wytycznych producenta baterii) z wykonanymi nowymi podejściami instalacji kanalizacyjnej z rur PCV Ø50. Następnie wykonać roboty montażowe   elektryczne  związane z montażem korytek PCV zamykanych z ułożeniem i podłączeniem  przewodów zasilających suszarki w bateriach umywalkowych stojących  typu DYSON AIRBLADE TAP typ wysoki( Wykonawca dostarczy inwestorowi dokument potwierdzający zakup baterii w Firmie DYSON ) Po zakończeniu wszystkich prac remontowych  wywieźć wszystkie  materiały z rozbiórki do utylizacji z dostarczeniem dokumentu potwierdzającego dostawę do utylizacji

2.4  Kontrola robót

Prace powinny być wykonywane zgodnie ze sztuką budowlaną , przepisami BHP i p.poż

PN i Prawem Budowlanym

2.5  Warunki odbioru robót

Zgodnie z Prawem Budowlanym i PN

2.6  Zestawienie ilości robót

| Lp. | Rodzaj robót | J m. | ilość | Etapy razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Roboty rozbiórkowe |  | Etap I | Etap II | Etap III |  |
| 1. | Demontaż umywalek z zakorkowaniem podejść | kpl. | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 19,00 |
| 2. | Demontaż baterii umywalkowych | szt. | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 19,00 |
| 3. | Demontaż suszarek elektrycznych z zabezpieczeniem przewodów | szt. | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 12,00 |
| 4. | Umywalka porcelanowa pod blatowa z syfonem mosiężnym chromowanym dźwigniowym dostosowana do wytycznych producenta baterii umywalkowych stojących Ø 15 z suszarką do rąk typu DYSON AIRBLADE TAP typ wysoki | szt. | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 19,00 |
| 5. | Bateria umywalkowa z suszarką do rąk Firmy DISON AIRBLADE TAP stojąca Ø15 typ wysoki- (Wykonawca dostarczy inwestorowi dokument potwierdzający zakup baterii w Firmie DYSON ) | szt. | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 19,00 |
| 6. | Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk Ø50 | szt. | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 19,00 |
| 7. | Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii Ø15 | szt. | 16,00 | 14,00 | 8,00 | 38,00 |
| 8. | Blat z konglomeratu w kolorze białym nad umywalkowy o gr.4 cm i szer. do 75 cm w kolorze szarym z wyciętymi otworami pod umywalki i podejścia do baterii z konstrukcją wsporczą pod blat (Wykonawca dostarczy próbki kolorystyki konglomeratu do akceptacji inwestora). | m | 12,00 | 12,00 | 4,00 | 28,00 |
| 9. | Zabudowa pionowa czołowa pod blatowa z konglomeratu w kolorze białym jak kolor blatu szer. 40cm (Wykonawca dostarczy próbki kolorystyki konglomeratu do akceptacji inwestora) | m | 12,00 | 12,00 | 4,00 | 28,00 |
| 10. | Przewód kablowy YDY 4 x2,5 mm² wciągany w kanały zamknięte | m | 46,00 | 30,00 | 20,00 | 96,00 |
| 11. | Montaż na gotowym podłożu odgałęźników bakelitowych szczelnych 4-wylotowych | szt. | 8,00 | 7,00 | 4,00 | 19,00 |
| 12. | Przygotowanie podłoża z płytek ceramicznych do oczyszczenia oraz zmycie i wyczyszczenie płytek i fug | m² | 119,00 | 90,30 | 75,60 | 284,90 |
| 13. | Demontaż stolarki drzwiowej 1-skrzydłowej PORTA z ościeżnicami stalowymi regulowanymi PORTA - 90x205 cm | szt. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 |
| 14. | Montaż drzwi aluminiowych wewnętrznych jednoskrzydłowych 90 x205 cm , szklone do połowy szkłem mlecznym bezpiecznym z samozamykaczem i kratką wentylacyjną | szt. | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 4,00 |
| 15. | Wywiezienie gruzu z rozbiórki na do utylizacji odległość 10 km z ręcznym załadunkiem i wyładunkiem | m³ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |

2.7 Uwagi

1. Istnieje możliwość wizji lokalnej po wcześniejszym powiadomieniu i ustaleniu terminu wizyty

kontakt tel. ( 0-61) 849 -22- 40

Proszę o przygotowanie oddzielnych wycen na poszczególne etapy oraz       ogólnej wyceny na wszystkie etapy . Zamawiający może zlecić wykonanie całości lub wybranych elementów

Osoba  odpowiedzialna  przygotowanie opisu technicznego

Kazimierz Nabiałek tel. ( 0-61) 849 -22- 40