Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 386/2023/TP-I/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Dostawa:

- Probówek 16x100 mm ze szkła borokrzemowego

- Koncentratora tlenu

- Lampy zabiegowej typu LED

- Treningowego zestawu doszpikowego EZIO

- Zestawu treningowych igieł doszpikowych BIG dla dorosłych i dzieci TRAINER (igła niebieska i czerwona)

na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie.

Wykonawca wypełnia w części, na którą składa ofertę

Część 1 - Probówki, 16x100 mm. ze szkła borokrzemowego – 3000 sztuk

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  |  |
| 1 | Probówki, 16x100 mm. ze szkła borokrzemowego: Probówki o wym. 16x100 mm, szkło borokrzemowe są wykorzystywane do oznaczanie pierwiastków śladowych. Wykonuje się to metodą AAS, gdzie w pierwszej kolejności próbki poddaje się mineralizacji w dobrze wentylowanych piecach mikrofalowych o dużej mocy w roztworach silnych kwasów (azotowy, „woda królewska”). Następnie na spektrofotometrze absorpcji atomowej (AAS) oznacza się ok. 70 pierwiastków, głównie metali. Probówki używane w tych oznaczeniach muszą być wykonane ze szkła borokrzemowego (wytrzymałe na wysokie temperatury) i posiadać odpowiednie wymiary (16x100 mm.), aby zmieściły się w statywie, który umieszcza się w urządzeniu. Ten typ szkła jest odporny na agresywne chemikalia zawiera wysoki procent krzemionki i znaczną domieszkę tlenku boru. Szkło borokrzemowe 3.3 nazywane jest często szkłem żaroodpornym. Jego niski współczynnik rozszerzalności cieplnej, wysoka odporność na szok termiczny i zdolność do pracy w temperaturze do 450 °C w dłuższym przedziale czasu czynią ten rodzaj szkła szczególnie użytecznym do pracy w stabilnych warunkach temperaturowych. |  |  | sztuki | 3000 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 2 – Koncentrator tlenu  - 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  |  |
| 1 | czujnik ciągłego monitorowania poziomu tlenu, zdolność dostarczania stężenia czystości tlenu do 96% w zakresie od 2 do 10 l/min, Ciśnienie wylotowe: 20,0 +/- 1,0 psi; (138 kPA +/- 7 kPA) Przepływ 10 litrów/min zabezpieczone mocowanie kaniuli wbudowany nawilżacz cyfrowy licznik godzin może współpracować z kompatybilnym systemem napełniającym butle Alarmy: wysokiego ciśnienia, wysokiego/niskiego przepływu, niskiego stężenia tlenu, wysokiej temperatury, awarii zasilania Zasilanie: 230 V 50/60 Hz Okres gwarancji minimum 36 miesięcy Zgodny z dyrektywą dotyczącą wyrobów medycznych 93/42/EWG lub równoważną |  |  | sztuki | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 3 -  Lampa zabiegowa typu LED – 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  |  |
| 1 | Intensywność światła: 60.000 Luksów/50 cm Lampa na statywie jezdnym 4- ro lub 5-cio kółkowym Regulacja intensywności światła, 50 do 100 % Średnica pola świetlnego co najmniej [cm]: 10 Średnica korpusu świetlnego co najmniej [cm]: 38 Gwarancja min.12 mcy Żywotność lampy – około 40.000 godzin |  |  | sztuki | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 4 - Treningowy zestaw doszpikowy EZIO – 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  |  |
| 1 | Urządzenie ( zestaw treningowy) do szybkiego i skutecznego wykonania dostępu doszpikowego. To bardzo szybka i coraz częściej stosowana metoda zwłaszcza tam, gdzie z różnych przyczyn zawiodły metody tradycyjnego dostępu żylnego. Zestaw treningowy EZ-IO EDUCATOR Kit jest w pełni kompletnym zestawem do szkoleń w zakresie wkłuć doszpikowych. W skład zestawu wchodzi: napęd po jednej treningowej igle doszpikowej z każdego rozmiaru (15 mm, 25 mm, 45 mm) 5 stabilizatorów wkłucia doszpikowego 3 opaski na nadgarstek (do oznaczania założenia wkłucia) kości treningowe – w wersji dla dorosłychTibia i Humerus, oraz Tibia w wersji pediatrycznej. Całość jest zapakowana w etui ochronne. |  |  | sztuki | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Część 5 - Zestaw treningowych igieł doszpikowych BIG dla dorosłych i dzieci TRAINER (igła niebieska i czerwona) – 1 sztuka

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, marka, model* | J.m. | Ilość | Cena brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F |  |  |
| 1 | Zestaw treningowych Igieł Doszpikowych BIG dla dorosłych i dzieci TRAINER Treningowe Igły doszpikowe, aparat automatyczny do iniekcji kostnych dla dzieci i dorosłych. Umożliwia natychmiastowy dostęp do naczynia w przypadku wstrząsu, resuscytacji etc., niezależnie od wieku pacjenta. Stanowi również alternatywę dla nieudanych prób kaniulacji naczynia w sytuacjach zagrożenia życia dzieci i dorosłych. |  |  | sztuki | 1 |  |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ