SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa obiektu:	„REMONT DACHÓW  NA TERENIE ADMINISTROWANYM 31. BLT”

Temat opracowania:		SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU

ROBÓT BUDOWLANYCH

Adres obiektu:			31 BAZA LOTNICTWA TAKTYCZNEGO

61-325 POZNAŃ, UL. SILNIKI 1

Inwestor:				31. BLT, 61-325 POZNAŃ, UL. SILNIKI 1

Autor specyfikacji			: SZŁAPKA-CIAPA MARLENA

Krzesiny, sierpień 2021 r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- CZĘŚĆ OGÓLNA

ZAKRES ROBÓT OBJĘTY ST: ( kody i nazwy robót wg CPV)

CPV 45000000 - 7   Wymagania ogólne

CPV 45215000 -7    Roboty przygotowawcze

CPV 45261900-3     Naprawa i konserwacja dachów

  - Nazwa nadania zamówieniu przez zamawiającego.

| Użytkownik Adres robót: Zamawiający: | 31 Baza Lotnictwa Taktycznego ul. Silniki 1 61 – 325 Poznań 31 Baza Lotnictwa Taktycznego ul. Silniki 1, 61 – 325 Poznań |
| --- | --- |

  - Przedmiot i zakres robót.

Zakres robót jaki przewiduje Zamawiający do wykonania tj.:

„Remont dachów na terenie administrowanym przez 31. BLT

polegające na:

ZADANIE NR 2 Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 183 kompleks 6035.

Cały zakres niezbędnych prac do prawidłowego wykonania zadania został określony w opisie przedmiotu zamówienia a w szczególności co do zakres, ilość i rodzaju materiałów jakich należy użyć do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia został opisany w przedmiarze - kosztorysie ślepym ( NALEŻY TRAKTOWAĆ JAKO POMOCNICZY) załączonym do dokumentacji przetargowej. Ponadto, prace należy wykonać z zgodnie z obowiązującymi normami oraz zasadami sztuki budowlanej..

  - Wymagania od Wykonawców.

ZADANIE NR 2 Wymiana pokrycia dachowego na budynku nr 183 kompleks 6035.

Zamawiający zastrzega, że ze względu na realizację prac na terenie Jednostki Wojskowej Wykonawca, który będzie realizował zadanie polegające na Wymianie pokrycia dachowego na budynku nr 183 kompleks 6035,  nie jest zobowiązany posiadać Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego. Natomiast pracownicy Wykonawcy powinni posiadać Poświadczenie Bezpieczeństwa Osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE. W przypadku braku stosownego poświadczenia bezpieczeństwa, Przedsiębiorca powinien złożyć  pisemne oświadczenie ze zgodą na przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych w celu ich upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ZASTRZEŻONE, zgodnie z art. 21 pkt. 4 Ustawy o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. 2019 poz. 742) z dnia 05 sierpnia 2010 r.

Wykonawca skierował do realizacji przedmiotu umowy wyłącznie osoby niekarane i przeciw którym nie toczy się żadne postępowanie karne jak również wymagane jest aby na terenie JW 1156 pracownicy wykonawcy i dostawcy (wjeżdżający na teren JW 1156) posiadali obywatelstwo polskie lub posiadające stosowne pozwolenia zgodnie z Decyzją nr 19 / MON  z dnia 24 stycznia 2017 r. w sprawie współpracy międzynarodowej w resorcie Obrony Narodowej.

Ponadto Wykonawca musi przestrzegać zasad zawartych w Decyzji nr 77/MON z dnia 09 czerwca 2020 r.

Roboty realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami,  warunkami technicznymi wykonania robót, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczeństwa pracy. Roboty realizować zgodnie z obowiązującymi przepisami,  warunkami technicznymi wykonania robót, normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami bezpieczeństwa pracy.

Zastosowane materiały muszą posiadać atesty - świadectwa dopuszczenia certyfikaty wystawione przez krajowe instytucje.

  - Informacja o terenie budowy.

Zostanie określony w protokole przekazania placu budowy.

# Organizacja robót, przekazanie placu budowy.

# Prowadzenie prac będzie możliwe od poniedziałku do piątku w godzinach 730 do 1530.  Oraz w sobotę od godziny 800 do 1500 po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym i po dokonaniu stosownych uzgodnień z Szefem Ochrony JW. 1156  i złożeniu wniosku o wystawienie stosownych przepustek dla pracowników bezpośrednio uczestniczących w wykonaniu zadania.

Przekazanie placu budowy nastąpi osobnym protokółem gdzie zostaną określone zasady podłączenia do poszczególnych instalacji.

Organizacja robót będzie na bieżąco korygowana z inspektorem i użytkownikiem  z uwagi na specyficzny charakter robót. Roboty będą odbywały  się  przy częściowo czynnym  obiekcie dlatego należy zwrócić uwagę na zasady BHP.

1.6. Zabezpieczenie interesów  osób  trzecich.

Należy przestrzegać ogólne warunki w zakresie ochrony własności publicznej i prywatnej.

1.7. Ochrona środowiska.

Zagrożenia nie występują.

Zdemontowane odpady budowlane przekazać do utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazując Zamawiającemu Karty Przekazania Odpadów.

1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpożarowa na budowie.

Zgodnie z przepisami ustawy – Prawo Budowlane nie jest konieczne opracowanie planu zabezpieczenia i ochrony zdrowia „plan  bioz”.

Podczas wykonywania robót szczególnie robót demontażowych należy zachować szczególne warunki  bhp. i  p.poż .

1.9. Zorganizowanie placu budowy.

Miejsce składowania materiałów powinno być uzgodnione Inspektorem Nadzoru, zostać odpowiednio oznakowany przez Wykonawcę aby osoby niepowołane nie miały do niego dostępu.

1.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni.

Wykonawca uzgadnia z inspektorem nadzoru każdą dostawę materiałów na budowę.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH.

  - Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów.

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby budowlane o właściwościach użytkowych i dopuszczone do obrotu powszechnego, a także zgodne z wymogami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej, przedmiarami -ślepymi kosztorysami szczegółowymi.

  - Wymagania ogólne dotyczące przechowania, transportu, warunków dostaw, składowania i kontroli jakości wyrobów.

Na składowanie materiałów budowlanych zostanie wydzielone miejsce w pobliżu terenu budowy wyznaczonym przez użytkownika. Miejsce to należy utrzymywać w należytej czystości, odpowiednio oznakować i zabezpieczyć przed kradzieżą a po zakończeniu robót doprowadzić do stanu pierwotnego.

  - Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

# Wykonawca jest odpowiedzialny aby wszystkie materiały lub instalowane w trakcie realizacji robót odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 ustawy – Prawo Budowlane oraz szczegółowej specyfikacji technicznej.

Wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego sposób i termin przekazania     informacji o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności .

  - Materiały nie odpowiadające wymaganiom.

Materiały dostarczone przez wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.

  - Wariantowe stosowanie materiałów.

Inwestor nie przewiduje zastosowania materiałów zamiennych. Należy zastosować materiały przewidziane w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej i przedmiarach -ślepych kosztorysach szczegółowych.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU ORAZ MASZYN DO WYKONANIA ROBÓT.

Wykonawca przystępujący do realizacji zadania powinien wykazać się możliwością korzystania ze sprzętu i narzędzi do:

-  do  prowadzenia  robót  budowlanych:

a) robót dekarskich

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU.

Materiały budowlane, materiały pomocnicze mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed przesuwaniem podczas transportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową, za ich zgodność z wymaganiami w opisie przedmiotu zamówienia, specyfikacji technicznej oraz poleceniami inspektora nadzoru.

5.2. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół budowy.

Uporządkowanie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o porządku.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

6.1.Badania prowadzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie wykonania robót zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót i kosztorysem szczegółowym.

6.2. Dokumentacja budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostępniania do wglądu przedstawicielom uprawnionych organów.

7. WYKONANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT.

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót.

Rozliczeniu podlegają roboty wykonane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót, kosztorysem szczegółowym i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, kosztorysem szczegółowym i specyfikacją techniczną, w ustalonych jednostkach.

7.2. Zasady określenia ilości robót.

Jednostką obmiarową jest szt. /sztuka/, m /metr/, m2 /metr kwadr./, m3 / metr sześcienny/, kpl./komplet/, t /tona/

8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbiorów.

Występują następujące rodzaje odbiorów:

- odbiór końcowy,

- odbiór pogwarancyjny.

8.2. Odbiór częściowy i końcowy.

Odbiór częściowy i końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o wykonanie robót budowlanych.

Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia na odbiorze końcowym n/w dokumentów:

- protokół rozliczenia materiałów z demontażu,

- aprobaty techniczne i certyfikaty,

- kartę przekazania odpadu,

- kosztorys powykonawczy szczegółowy wraz z księgą obmiarów.

9. ROZLICZENIE ROBÓT.

Będzie przebiegało zgodnie z postanowieniami zawartej umowy pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w szczególności § 13 Wynagrodzenie umowy na roboty budowlane.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

  - Dokumentacja kosztorysowa.

Wykonawca robót otrzymuje:

1 egz. Przedmiaru robót pomocniczy

1 egz. Specyfikacji Technicznej

1 egz. Opis przedmiotu zamówienia

10.2. Normy, akty prawne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Roboty budowlane wykonać zgodnie z  „Warunkami Technicznymi Wykonania                        i Odbioru Robót Bud – Mont. część II” oraz bph i ppoż.

Opracował :

Marlena Szłapka-Ciapa