OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przegląd stacji sprężarek medycznych

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądu stacji sprężonego powietrza:

- Sprężarka COMPAIR L07 – 3 szt.;

- Osuszacz BAA7XS – 2 szt.;

- Instalacje robocze w pomieszczeniu sprężarkowni;

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do niniejszego postępowania:

- Przegląd sprężarek – wymiana filtrów powietrza, filtrów oleju, separatorów oraz oleju;

- Przegląd osuszaczy – wymiana wkładów filtrów sieciowych;

- Przegląd separatora kondensatu – wymiana wkładu filtracyjnego;

- Kontrola oraz pomiary układów roboczych;

- Sprawdzenie połączeń elektrycznych;

- Sprawdzenie szczelności obiegów powietrza i oleju;

- Sprawdzenie działania wyłącznika bezpieczeństwa;

- Sprawdzenie działania wyłącznika ciśnieniowego;

- Należy uwzględnić następujące części:

- Filtr Powietrza L07-L11 – 3 szt.

- Filtr Oleju L07-L11 – 3 szt.

- Separator oleju L07-L11 – 3 szt.

- Olej Sprężarkowy S3D46 – 20 L

- Filtr Wstępny Parker – 4 szt.

- Filtr dokładny Parker – 2 szt.

- Filtr węglowy Parker – 2 szt.

- Zestaw zaworów – 2 szt.

- Asorbent Parker – 4 szt.

- Tłumik wydechu oryginał – 2 szt.

- Projekt umowy stanowi załącznik nr 1

- Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Termin wykonania zamówienia: do 30 dni od dnia podpisania umowy.

- Konserwacja polega na sprawdzeniu sprawności urządzeń/sprzętu i wykonaniu wszystkich czynności konserwacyjnych określonych w instrukcji obsługi przez producenta urządzenia.

- W przypadku wystąpienia nieprzewidzianej niezbędnej naprawy wymagane jest uzyskanie akceptacji jej kosztów przez Zamawiającego.

- Wartość przedmiotu zamówienia musi zakładać wszystkie elementy eksploatacyjne, które są wymagane zgodnie z zaleceniami producenta, a także musi uwzględniać dojazd 
i utylizację odpadów.

- W każdej sytuacji Zleceniodawca wymaga protokołu, wpisu do paszportu oraz karty pracy.

II. Informacje o formalnościach

- Wszelkie pytania dotyczące niniejszego postępowania można składać za pośrednictwem niniejszej platformy zakupowej.

- W formularzu ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą - z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

- Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia (np. dojazdy, koszty materiałów, odpadów itd.)

- Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru – cena 100 %.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

- Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zamawiający ma prawo unieważnić postępowanie bez podania przyczyny.