Załącznik nr 2 do SWZ

ZP.272.1.109.2023

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż mebli gabinetowych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, łącznie z wniesieniem do wskazanych pomieszczeń Zamawiającego przy ul. Kościuszki 89/91 w Olsztynie.

- Meble muszą spełniać wymogi w zakresie ergonomii i przepisów BHP obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności zawartych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. z 1998 r. Nr 148 poz. 973).

- Meble będące przedmiotem zamówienia muszą być fabrycznie nowe, nie noszące śladów użytkowania,  nieuszkodzone, nie mające defektów, nie mogące być przedmiotem praw osób trzecich, nie mające wad konstrukcyjnych, wykonawczych ani wynikających z innych zaniedbań Wykonawcy lub producenta mebli, które mogłyby się ujawnić podczas ich użytkowania, a także spełniać parametry techniczne 
i jakościowe wymagane przez Zamawiającego.

- Poprzez dostawę Zamawiający rozumie dostarczenie mebli wraz ze wszystkimi niezbędnymi do ich należytego funkcjonowania elementami wynikającymi z zastosowanego przez Wykonawcę sposobu montażu. Poprzez montaż Zamawiający rozumie należyte, zgodne z zasadami sztuki i przyjętymi normami zmontowanie i rozstawienie dostarczonych mebli, gwarantujące ich pełną funkcjonalność oraz usunięcie opakowań, odpadów. Do czynności związanych z wykonaniem przedmiotu umowy należy również usunięcie opakowań przez Wykonawcę.

- Podczas dostawy i montażu mebli, Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia na własny koszt podłóg i ścian w pomieszczeniach Zamawiającego przed ich zniszczeniem i uszkodzeniem. W przypadku powstania uszkodzeń powłok wykończeniowych pomieszczeń Zamawiającego podczas dostarczania 
i montażu mebli Wykonawca zobowiązany jest do ich naprawy na własny koszt.

- Dopuszcza się odchylenie od podanych parametrów mebli w granicach +/- 2 %, pod warunkiem spełnienia kompatybilności mebli.

- Przedmiot zamówienia winien być wykonany zgodnie z normami Unii Europejskiej oraz Polskimi Normami przenoszącymi normy europejskie dotyczącymi mebli.

- W przypadku, gdy Zamawiający w opisie technicznym wskazuje dopuszczalny zakres tolerancji lub zakres wymaganych parametrów technicznych – parametry oferowanych mebli muszą mieścić się 
we wskazanych przez Zamawiającego zakresach.

- Materiały użyte do wykonania mebli muszą posiadać odpowiednie, określone przepisami i normami atesty bezpieczeństwa i higieny pracy.

- Wykonawca zobowiązuje się zapewnić, że wykonując przedmiot umowy nie naruszy praw majątkowych osób trzecich i przekaże przedmiot umowy Zamawiającemu w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich, a korzystanie przez Zamawiającego z przedmiotu umowy nie będzie naruszało praw osób trzecich.

- Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie praw osób trzecich (w tym praw autorskich, patentów, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych, umów przemysłowych lub znaków towarowych), zaś w przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Zamawiającemu, Wykonawca zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia słusznych roszczeń osób trzecich oraz 
do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu. W przypadku dochodzenia ww. roszczeń przeciwko Zamawiającemu na drodze sądowej, Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie wstąpić do sprawy po stronie pozwanego oraz zaspokoić wszelkie uznane lub prawomocnie zasądzone roszczenia powoda wraz z należnymi kosztami.

- Koszty przewozu, opakowania i ubezpieczenia na czas przewozu ponosi Wykonawca.

- Dostawa i montaż realizowana będzie w dni robocze godzinach pracy Zamawiającego tj. od 8:00 
do 15:00.

- Wykonawca zawiadomi Zamawiającego mailowo i telefonicznie o dostawie i rozpoczęciu montażu 
co najmniej na 3 dni robocze przed planowanym terminem.

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia, uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem Wykonawca dostarczył przedmiot umowy i wykonał wszelkie ciążące na nim czynności gwarantujące ich należyte funkcjonowanie, co zostało potwierdzone protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń.

- Odbioru przedmiotu zamówienia, na podstawie protokołu odbioru, dokona upoważniony pracownik Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru braków lub wad dostarczonego przedmiotu umowy, w tym w szczególności stwierdzenia, iż dostarczone meble nie spełniają wymogów wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, umowie lub posiadają widoczne wady lub uszkodzenia uniemożliwiające ich prawidłowe użytkowanie, Wykonawca zobowiązany jest do uzupełnienia braków, usunięcia wad lub uszkodzeń oraz wymiany wadliwego przedmiotu umowy na nowy (dostarczenie mebli wolnych od wad), w terminie wyznaczonym  przez Zamawiającego, w ramach wynagrodzenia określonego w umowie.

- Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot umowy, liczonej od dnia podpisania przez Zamawiającego protokołu odbioru bez zastrzeżeń.

- Wykonawca zagwarantuje podczas realizacji przedmiotu zamówienia spełnienie wymagań bhp i ppoż.

- W terminie maksymalnie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy Zamawiający wymaga przedstawienia następujących materiałów:

- wzorników, w celu dobrania kolorystyki i materiałów zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. Kolorystyka ostateczna w zakresie odcieni, tonu określonych w zestawieniu barw oraz w zakresie materiałów użytych do tapicerowania do ostatecznego wyboru przez Zamawiającego;

- próbek kolorów (wybarwień) przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia.

- Koszty spedycji, serwisu gwarancyjnego, ponosi Wykonawca i rozlicza je przez wkalkulowanie w cenę oferty.

- Wszystkie zamieszczone przykładowe zdjęcia mają charakter poglądowy, są jedynie przykładem graficznym i nie stanowią obligatoryjnego wzoru (źródło: internet, zdjęcia własne).

ZESTAW I  (Kolor mebli  – czekolada, dąb, orzech, koniak)

Biurko - (ZESTAW I i II)

Blat biurka winien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 36-38 mm 
w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV lub ABS w kolorze płyty o gr. 2 mm. Blat biurka musi posiadać zaoblone krawędzie.

Osłonka na nogi z przodu biurka na całej szerokości między nogami, zaokrąglona, wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm w klasie higieniczności E1, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Od strony wewnętrznej blat biurka musi być dodatkowo wykończony osłoną krawędzi PCV o długości 1300 mm.

Nogi biurka powinny składać się z dwóch elementów:

1) element o konstrukcji skrzynkowej, wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 36-38 mm w klasie higieniczności E1, krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm.

2) element aluminiowy zamontowany w centralnej, górnej części nogi, wpuszczony w nogę.

Nogi biurka winny być wyposażone w metalowe nóżki w kolorze aluminium (wysokość 5-6 cm) 
z możliwością poziomowania w zakresie (0-20 mm).

Biurko winno być wyposażone w dwa przepusty kablowe.

Zdjęcia poglądowe

element aluminiowy zamontowany w centralnej, górnej części nogi, wpuszczony w nogę

Osłonka krawędzi PCV o długości 1300 mm

2. Dostawka do biurka - (ZESTAW I i II):

Dostawka winna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 36-38 mm w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Dostawka winna być wyposażona w dwie metalowe nogi rurowe o średnicy 8,0 cm w kolorze stalowym. Dostawka musi być połączona z biurkiem w sposób zapewniający stabilność.

Od strony wewnętrznej musi być wykończona osłoną krawędzi PCV o długości 1200 mm.

Zdjęcie poglądowe

Osłonka krawędzi PCV o długości 1200mm

3. Kontener – (ZESTAW I i II)

Kontener winien mieć konstrukcję wieńcową.

Boki kontenera winny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm 
w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm.

Wieniec dolny winien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm 
w klasie higieniczności E1, wpuszczoną między boki i plecy, krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm.

Wieniec górny winien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 25 mm 
w klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem PCV lub ABS w kolorze płyty o gr. 2 mm.

Fronty winne być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem PCV lub ABS w kolorze płyty o gr. 2 mm.

Plecy winny by wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1.

Kontener wyposażony winien być:

ZESTAW I: w 4 szuflady: 1 szuflada ok. 7 cm – organizer/piórnik  (przynajmniej 5 przedziałów, z czego 
3 muszą być przystosowane do przechowania przyborów piśmienniczych), plus 3 szuflady (ok. 170 mm każda), prowadnice kulkowe z dociągiem.

ZESTAW II: w 5 szuflad: 2 szuflady ok. 7 cm każda – organizer/piórnik  (przynajmniej 5 przedziałów, 
z czego 3 muszą być przystosowane do przechowania przyborów piśmienniczych), plus 3 szuflady 
(ok. 145 mm każda), prowadnice kulkowe z dociągiem.

Kontener winien być zamykany na zamek centralny z dwoma kluczykami (łamany kluczyk).

Kontener winien być wyposażony w rolki jezdne.

Uchwyty satynowe.

4. Szafa ubraniowa – (ZESTAW I i II)

Szafa winna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm.

Korpus winien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm.

Wieńce winny być  wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 36-38 mm, w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm.

Wieniec dolny winien być wyposażony w metalowe nóżki w kolorze aluminium (wysokość 5-6 cm) 
z możliwością poziomowania w zakresie (0-20 mm).

Ściana tylna winna być wykonana z płyty HDF lakierowanej w kolorze białym o grubości 3-4 mm.

Fronty nakładane jednoskrzydłowe, otwierane na lewą stronę, winny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Fronty winny być wyposażone w uchwyty satynowe, zamykane na zamek patentowy – min. 2 klucze.

Zawiasy puszkowe, samodomykowe.

Szafa ubraniowa winna być wyposażona w  jedną półkę na dole na buty i jedną półkę na górze na kapelusze na całą jej szerokość. Półka winna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm, w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Półka winna być zamocowana tak, aby uniemożliwić jej przypadkowe wysuniecie. Szafa winna być wyposażona w wysuwany wieszak zamocowany od spodu półki górnej umożliwiając swobodne zdejmowanie i wieszanie co najmniej dwóch długich płaszczy. Wszystkie śruby zabezpieczone zaślepkami.

5. Witryna – (ZESTAW I i II)

Wieniec górny nakładany winien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 36-38 mm w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Korpus i fronty winne być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm 
w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Tylne ścianki winne być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 10 mm w klasie higieniczności E1 i przymocowane trwale do korpusu.

Wieniec dolny winien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 36-38 mm 
w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm i być wyposażony w metalowe nóżki w kolorze aluminium (wysokość 5-6 cm) z możliwością poziomowania 
w zakresie (0-20 mm).

Fronty dolne - drzwi skrzydłowe pełne, nakładane - winny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV 
w kolorze płyty o gr. 2 mm i mocowane na samodomykających zawiasach puszkowych. Skrzydła drzwiowe wyposażone w listwy przymykowe plastikowe, utrudniające wnikanie kurzu do wewnątrz. Jedna półka winna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Półka winna być zamontowane w sposób umożliwiający przechowywanie segregatorów formatu A4. Sposób mocowania półki musi zapobiegać ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększać sztywność korpusu.

Fronty górne szklane - drzwi górne dwuskrzydłowe, nakładane, wykonane z szyb z bezpiecznego szkła matowego, montowane za pomocą zawiasów puszkowych osadzonych w ramkach aluminiowych. Dwie półki winny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Półki winne być zamontowane w sposób umożliwiający przechowywanie segregatorów formatu A4. Sposób mocowania półek musi zapobiegać ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększać sztywność korpusu.

Witryna wyposażona w zamki patentowe (do każdej pary drzwi) po dwa klucze. W miejscach mocowania zawiasów winna być zastosowana listwa na całej wysokości frontu wykonana z płyty.

Uchwyty satynowe.

Zdjęcie poglądowe

6. Regał (ZESTAW II)

Boki szafy winny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm.

Wieniec dolny winien być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 36-38 mm 
w klasie higieniczności E1, wpuszczoną między boki i plecy, krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm i być wyposażony w metalowe nóżki w kolorze aluminium (wysokość 5-6 cm) 
z możliwością poziomowania w zakresie (0-20 mm)

Wieniec górny winien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 36-38 mm 
w klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm.

Fronty nakładane winne być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm 
w klasie higieniczności E1, krawędzie oklejone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm.

Plecy winny by wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1.

Szafa winna być wyposażona od dołu w 6 szuflad o wys. każdej szuflady 110 mm, prowadnice kulkowe 
z dociągiem.

W górnej części szafa winna być wyposażona w półki dzielące górną część na trzy przestrzenie. Półki winny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Półki winny być zamontowane 
w sposób umożliwiający przechowywanie segregatorów formatu A4. Sposób mocowania półki musi zapobiegać ich przypadkowemu wysunięciu się, a także zwiększać sztywność korpusu.

Uchwyty satynowe.

7. Komoda (ZESTAW II)

Komoda winna mieć konstrukcję wieńcową.

Wieniec górny i dolny winien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 
36-38 mm w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm.

Wieniec dolny winien być wyposażony w metalowe nóżki w kolorze aluminium (wysokość 5-6 cm) 
z możliwością poziomowania w zakresie (0-20 mm).

Fronty - drzwi skrzydłowe pełne, nakładane - winny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV 
w kolorze płyty o gr. 2 mm i mocowane na samodomykających zawiasach puszkowych, zamek patentowy 
– min. 2 klucze, uchwyty satynowe.

Dwie półki osadzone na czterech wspornikach z możliwością regulacji ustawienia wysokości. Rozstaw półek powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej. Półki winny być wykonane 
z płyty wiórowej trzywarstwowej obustronnie melaminowanej o grubości min. 18 mm, krawędzie oklejone obrzeżem PCV 2 mm w kolorze płyty. Półki winny być zamocowane tak, aby uniemożliwić ich przypadkowe wysuniecie.

Tylna ściana w komodzie wykonana z płyty HDF lakierowana w kolorze zastosowanej płyty o gr. 3-4 mm.

Zdjęcie poglądowe

8. Komoda (ZESTAW I)

Komoda winna mieć konstrukcję wieńcową.

Wieniec górny i dolny winien być wykonany z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 
36-38mm w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm.

Wieniec dolny winien być wyposażony w metalowe nóżki w kolorze aluminium (wysokość 5-6 cm) 
z możliwością poziomowania w zakresie (0-20 mm).

Fronty szklane - drzwi dwuskrzydłowe, nakładane, wykonane z szyb z bezpiecznego szkła matowego, montowane na samodomykających zawiasach puszkowych osadzonych w ramkach aluminiowych. Półki winny być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2 mm. Półki osadzone 
na czterech wspornikach z możliwością regulacji ustawienia wysokości. Rozstaw półek powinien umożliwiać przechowywanie segregatorów A4 w pozycji pionowej. Półki winny być zamocowane tak, aby uniemożliwić ich przypadkowe wysuniecie.

Tylna ściana w komodzie wykonana z płyty HDF lakierowana w kolorze zastosowanej płyty o gr. 3-4 mm.

Komoda wyposażona w zamki patentowe - dwa klucze. W miejscach mocowania zawiasów winna być zastosowana listwa na całej wysokości frontu wykonana z płyty.

Uchwyty satynowe.

9. Stół konferencyjny:

Blat stołu winien być wykonany na stelażu/nogach płytowych. Blat i nogi winne być wykonane z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej o grubości 36-38mm w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty o gr. 2mm. Pod blatem w części środkowej tzw. blenda/łączyna, łącząca nogi stołu, winna być wykonana z płyty wiórowej obustronnie melaminowanej 
o grubości 18 mm w klasie higieniczności E1. Krawędzie wykończone obrzeżem PCV w kolorze płyty 
o gr. 2 mm. Nogi stołu winne być o wymiarach, kształcie i miejscu zamocowania do blatu, zapewniającym stabilność mebla i umożliwiającym wygodne zasiadanie do stołu z każdej strony blatu. Nogi winne być wyposażone w stopki umożliwiające przesuwanie stołu, z regulacją wysokości pozwalającą 
na wypoziomowanie do min. 10 mm. Blat, nogi i blenda winne być połączone ze sobą za pomocą śrub mocowanych do wklejonych gniazd montażowych, celem zwiększenia wytrzymałości stołu oraz rozmontowania i zmontowania stołu bez pogorszenia jego stabilności i trwałości.

10. Krzesła konferencyjne:

Krzesło drewniane wykończone drewnem naturalnym barwionym na kolor dopasowany do mebli 
(dąb czekolada, dąb orzech, dąb koniak) – obicie: w całości tkanina MIKROFAZA, kolor tkanin 
ze standardowej palety barw do wyboru (odcienie brązu, cappuccino), podłokietniki w całości wykonane 
z drewna w nieregularnym kształcie.

Zdjęcie poglądowe

Zestaw I

| Lp. | Nazwa i opis | Wymiary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko | - szerokość: 1900 mm - głębokość: 800 mm - wysokość: 770 mm (z nóżkami w wysokości: 5-6 cm) | 1 |
| 2 | Dostawka do biurka | - szerokość: 1200 mm - głębokość: 600 mm - wysokość: 770 mm (dopasowana do biurka) | 1 |
| 3 | Kontener | - szerokość: 450 mm - głębokość: 450 mm - wysokość: 660-680 mm (z kółkami jezdnymi) | 2 |
| 4 | Szafa ubraniowa | - szerokość: 600 mm - głębokość: 400 mm - wysokość: 1900 mm (z nóżkami o wysokości: 5-6 cm) | 1 |
| 5 | Witryna | - szerokość: 800 mm - głębokość: 400 mm - wysokość: 1900 mm (z nóżkami w wysokości: 5-6 cm) | 2 |
| 6 | Komoda | - szerokość: 800 mm - głębokość: 400 mm - wysokość: 1000 mm (z nóżkami w wysokości 5-6 cm) | 1 |
| 7 | Stół konferencyjny | - długość: 1600 mm - szerokość: 800 mm - wysokość: 770 mm (z nóżkami w wysokości: 5-6 cm) | 1 |
| 8 | Krzesła tapicerowane | wymiary: wysokość: 950-1000 mm szerokość: 500-600 mm głębokość: 600 mm wysokość oparcia: 550-600 mm wysokość siedziska: 350-400 mm podłokietnika: 660 mm | 6 |

ZESTAW II  (Kolor mebli  – dąb)

| Lp. | Nazwa i opis | Wymiary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Biurko | - szerokość: 2600 mm - głębokość: 900 mm - wysokość: 770 mm (z nóżkami w wysokości: 5-6 cm) | 1 |
| 2 | Dostawka do biurka | - szerokość: 1250 mm - głębokość: 650 mm - wysokość: 770 mm (dopasowana do biurka) | 1 |
| 3 | Kontener | - szerokość: 450 mm - głębokość: 600 mm - wysokość: 660-680 mm (z kółkami jezdnymi) | 2 |
| 4 | Szafa ubraniowa | - szerokość: 600 mm - głębokość: 450 mm - wysokość: 1900 mm (z nóżkami o wysokości: 5-6 cm) | 1 |
| 5 | Witryna | - szerokość: 800 mm - głębokość: 400 mm - wysokość: 1900 mm (z nóżkami w wysokości: 5-6 cm) | 2 |
| 6 | Regał | - szerokość: 400 mm - głębokość: 400 mm - wysokość: 1900 mm (z nóżkami w wysokości: 5-6 cm) | 1 |
| 7 | Komoda | - szerokość: 1000 mm - głębokość: 400 mm - wysokość: 830 mm (z nóżkami w wysokości: 5-6 cm) | 1 |
| 8 | Stół konferencyjny | - długość: 1700 mm - szerokość: 800 mm - wysokość: 770 mm (z nóżkami w wysokości: 5-6 cm) | 1 |
| 9 | Krzesła tapicerowane | wymiary: wysokość: 950-1000 mm szerokość: 500-600 mm głębokość: 600 mm wysokość oparcia: 550-600 mm wysokość siedziska: 350-400 mm podłokietnika: 660 mm | 5 |

Adres dostawy mebli biurowych:

OLSZTYN: ul. Kościuszki 89/91