SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – WARUNKI GRANICZNE

Pakiet 1a

Proteza bezcementowa stawu biodrowego całkowita (1 komplet artykulacja polietylen/metal zawiera):

- trzpień standardowy prosty bezkołnierzowy, uniwersalny dla biodra prawego i lewego, wykonany ze stopu tytanu z pokryciem w części blizszej porowatą okładziną tytanową oraz hydroksyapatytem na całej długości, w co najmniej 10 rozmiarach, konus 12/14; jako opcja śródoperacyjne zastosowanie trzpienia lateralizowanego, trzpienia do coxa vara w co najmniej 10 rozmiarach, trzpienia typu Zweimuller w co najmniej 14 rozmiarach oraz trzpienia dysplastycznego

- panewka bezcementowa typu press – fit w kształcie spłaszczonej hemisfery o rozmiarach co najmniej 42-68mm, pokryta porowatą okładziną tytanową, z możliwością zastosowania dodatkowych śrub mocujących (3 śruby oraz zaślepki do niewykorzystanych otworów w komplecie); jako opcja śródoperacyjne zastosowanie  panewki typu press – fit pokrytej tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej w rozmiarach co najmniej 42-72mm

- wkładka z polietylenu crosslink w wersji standard i z co najmniej 10º nadbudową

- głowa ze stopu tytanu pokryta okładziną ceramiczną o średnicy 28/32/36 mm w minimum 5 długościach szyjki, z opcją śródoperacyjnego zastosowania głowy głowy Co/Cr 22mm (w cenie kompletu)

Pakiet 1b

Proteza bezcementowa stawu biodrowego całkowita (1 komplet artykulacja ceramika/ceramika zawiera):

- trzpień standardowy prosty bezkołnierzowy, uniwersalny dla biodra prawego i lewego, wykonany ze stopu tytanu z pokryciem w części blizszej porowatą okładziną tytanową oraz hydroksyapatytem na całej długości, w co najmniej 10 rozmiarach, konus 12/14: z opcja śródoperacyjnego zastosowania trzpienia lateralizowanego, trzpienia do coxa vara w co najmniej 10 rozmiarach, trzpienia typu Zweimuller w co najmniej 14 rozmiarach oraz trzpienia dysplastycznego

- panewka bezcementowa typu press – fit w kształcie spłaszczonej hemisfery o rozmiarach co najmniej 40-68mm, pokryta porowatą okładziną tytanową, z możliwością zastosowania dodatkowych śrub mocujących (3 śruby oraz zaślepki do niewykorzystanych otworów w komplecie); jako opcja panewka typu press – fit pokryta tytanowym stopem o strukturze kości gąbczastej w rozmiarach co najmniej 42-72mm

- wkładka ceramiczna

- głowa ceramiczna 32/36 mm w minimum 3 długościach szyjki

Pakiet 2

Proteza cementowa stawu biodrowego całkowita (1 komplet zawiera):

- trzpień standardowy prosty bezkołnierzowy, uniwersalny dla biodra prawego i lewego, wykonany ze stopu tytanu w co najmniej 9 rozmiarach, konus 12/14, kąt szyjkowo-trzonowy 135-138*: jako opcja trzpień w wersji lateralizowanej, prosty uniwersalny dla biodra prawego i lewego, bezkołnierzowy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w co najmniej 6 rozmiarach

- głowa wykonana ze stopu tytanu o średnicy 28/32 mm (minimum 4 długości szyjki), pokryta okładziną ceramiczną

- panewka polietylenowa bezkołnierzowa o średnicy wewnętrznej 28/32 mm w rozmiarach co najmniej 44-64mm, ze znacznikiem rentgenowskim, jako opcja panewka zatrzaskowa i dysplastyczna (w cenie kompletu)

- cement kostny z antybiotykiem o gramaturze umożliwiającej wklejenie elementów protezy (2x20g lub 2x40g lub 1x20g + 1x40g) z zestawem do próżniowego mieszania i podawania cementu

- w zestawie blokada kanałowa

Pakiet 3

Proteza bipolarna stawu biodrowego (1 komplet zawiera):

- trzpień w wersji standardowej, prosty uniwersalny dla biodra prawego i lewego, bezkołnierzowy, wykonany ze stopu tytanu w co najmniej 9 rozmiarach, konus 12/14, kąt szyjkowo-trzonowy 135-138* jako opcja trzpień w wersji lateralizowanej, prosty uniwersalny dla biodra prawego i lewego, bezkołnierzowy, wykonany ze stopu kobaltowo-chromowego w co najmniej 6 rozmiarach

- głowa bipolarna zewnętrzna ze stopu metali biologicznie obojętnych o wymiarach 38-62mm ze skokiem o 1mm,

- głowa modularna wewnętrzna o średnicy 22/28mm wykonana ze stropu tytanu (minimum 4 długości szyjki)

- cement kostny z antybiotykiem o gramaturze umożliwiającej wklejenie elementów protezy (1x20g lub 1x40g) z zestawem do próżniowego mieszania i podawania cementu oraz blokadą kanałową

Pakiet 4

Proteza stawu kolanowego (1 komplet zawiera):

- proteza cementowana i bezcementowa typu „mobile bearing”

- komponent udowy cementowany i bezcementowy anatomiczny (prawy, lewy) ze stopu Co/Cr/Mo pokryty okładziną ceramiczną, w co najmniej 5 rozmiarach standardowych oraz co najmniej 4 rozmiarach „slim”; opcja z zachowaniem i wycięciem więzadła krzyżowego tylnego

- komponent piszczelowy cementowany i bezcementowy uniwersalny ze stopu Co/Cr/Mo pokryty okładziną ceramiczną, w minimum 6 rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających pokrytych okładziną ceramiczną w co najmniej 3 długościach (w cenie kompletu)

- wkładka polietylenowa ruchoma z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych w minimum 5 grubościach dla każdego rozmiaru; w opcji z zachowaniem lub wycięciem więzadła krzyżowego tylnego

- opcja śródoperacyjnego zastosowania bezcementowego komponentu udowego i piszczelowego (w cenie kompletu)

- cement kostny z antybiotykiem o gramaturze umożliwiającej wklejenie protezy

- zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu

- zestaw do pulsacyjnego płukania

Pakiet 5a

Proteza rewizyjna stawu kolanowego półzwiązana (1 komplet zawiera):

- proteza kłykciowa tylnostabilizowana, trzyczęściowa (komponent udowy, piszczelowy, wkładka polietylenowa) typu „mobile bearing”

- komponent udowy anatomiczny (prawy, lewy) ze stopu Co/Cr/Mo pokryty okładziną ceramiczną, w co najmniej 5 rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających

- komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu Co/Cr/Mo pokryty okładziną ceramiczną, w minimum 5 rozmiarach z możliwością mocowania trzpieni przedłużających

- wkładka polietylenowa ruchoma z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych w minimum 5 grubościach dla każdego rozmiaru z dodatkową stabilizacją

- trzpienie przedłużające cementowane i bezcementowe w minimum 4 średnicach

- opcja offsetu elementu udowego i piszczelowego

- bloczki uzupełniajace ubytki piszczeli

- tytanowe bloczki uzupełniajace ubytki kości udowej

- opcja implantacji protezy rzepki  cementowanej

- cement kostny z antybiotykiem w gramaturze umożliwiającej wklejenie protezy

- zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu

- zestaw do pulsacyjnego płukania

Pakiet 5b

Proteza rewizyjna stawu kolanowego półzwiązana (1 komplet zawiera):

- element przynasadowy udowy o strukturze kości gąbczastej do wypełniania i wzmacniania części udowej

Pakiet 5c

Proteza rewizyjna stawu kolanowego półzwiązana (1 komplet zawiera):

- element przynasadowy piszczelowy o strukturze kości gąbczastej do wypełniania i wzmacniania części piszczelowej

Pakiet 5d

Zestaw rewizyjny septyczny protezy stawu kolanowego:

- proteza czasowa stawu kolanowego wykonana z cementu kostnego z gentamycyną w co najmniej 3 rozmiarach

- cement kostny z dwoma antybiotykami o gramaturze 2x40 g

Pakiet 6a

Zestaw rewizyjny protezy stawu biodrowego

- element trzpienia proksymalny wykonany ze stopu tytanu z opcją kąta szyjkowo-trzonowego 127 i 135* w długościach 32 i 42mm z mechanizmem pozwalającym na ustawienie kąta antetorsji co 5*

- element trzpienia przynasadowy wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w długości 40 i 50mm

- element trzpienia przedłużający wykonany ze stopu tytanu pokryty porowatą okładziną tytanową i hydroksyapatytem w długości 25mm

- śruba łącząca o długości 40-125mm

- trzpień typu Wagner wykonany ze stopu tytanu (bezcementowy) lub stopu Co/Cr/Mo (cementowany), o średnicy 12-20mm, dopasowany do krzywizny k. udowej z otworami na obwodzie dla dodatkowej stabilizacji śrubami

- elementy rekonstrukcyjne ubytków kostnych panewki wykonane ze stopu tytanu o strukturze beleczkowej kości gąbczastej w co najmniej 3 wysokościach i 4 średnicach

- zestaw do pulsacyjnego płukania

Pakiet 6b

Zestaw rewizyjny protezy stawu biodrowego

- panewka bezcementowa typu press – fit w kształcie spłaszczonej hemisfery ze stopu tytanowego o strukturze kości gąbczastej, z fabrycznie czasowo zaślepionymi otworami dla śrub stabilizujących na całym obwodzie, w rozmiarach co najmniej 42-72 mm ze skokiem co 2 mm

Pakiet 6c

Zestaw rewizyjny protezy stawu biodrowego

- trzpień rewizyjny prosty bezcementowy ze stopu tytanu w co najmniej 8 rozmiarach

- zestaw do pulsacyjnego płukania

Pakiet 6d

Zestaw rewizyjny protezy stawu biodrowego

- trzpień rewizyjny uniwersalny prosty cementowany, wykonany ze stopu Co/Cr/Mo w opcji standard i lateralizowanej, zaopatrzony w kołnierz, o długości od 160 do 250mm i co najmniej 3 średnicach

- taśma wykonana ze stopu tytanu o szerokości 8mm spełniająca rolę cerclage w ilości 3 sztuki do każdej operacji rewizyjnej

- kosz wzmacniający dno panewki wykonany z tytanu w rozmiarach od 42mm do 58mm

- cement kostny z antybiotykiem w gramaturze umożliwiającej wklejenie protezy

- zestaw do próżniowego mieszania i podawania cementu

- zestaw do pulsacyjnego płukania

Pakiet 6e

Zestaw rewizyjny septyczny protezy stawu biodrowego

- proteza czasowa stawu biodrowego wykonana z cementu kostnego z gentamycyną w co najmniej 3 rozmiarach głowy

- cement kostny z dwoma antybiotykami o gramaturze 2x40 g

Do każdego pakietu należy dostarczyć bezpłatne kompletne nowe instrumentarium tzn. takie, które umożliwia założenie implantu i jego usunięcie  bez konieczności dokupywania dodatkowych narzędzi.

Zamawiający wymaga bezpłatnego użyczenia kompletu napędów ortopedycznych na okres trwania umowy (wiertarka i piła oscylacyjna) oraz dostarczenia ostrzy do piły oscylacyjnej (1 ostrze do co czwartej protezy).

Oświadczam, że oferowany przeze mnie asortyment spełnia określone powyżej warunki techniczne.

...........................................................

kwalifikowany podpis elektroniczny

uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy