#### Załącznik nr 1

……………………………………

PIECZĘĆ WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY.

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowej minikoparki wraz z przyczepą (lawetą) transportową do Toruńskich Wodociągów  Sp. z o.o. w Toruniu – Wydział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej,                     ul. Szosa Okrężna 23-25.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.277.2023.TK |
| --- | --- |

| PRZEDMIOT PRZETARGU | Dostawa fabrycznie nowej minikoparki wraz z przyczepą (lawetą) transportową do Toruńskich Wodociągów Sp. z o.o. w Toruniu – Wydział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej, ul. Szosa Okrężna 23-25. Szczegółowy zakres dostawy określa załącznik nr: 1 A. |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY | Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o. ul. Rybaki 31/35 87-100 Toruń REGON 871243538 NIP 956-20-18-145 e- mail : sekretariat@wodociagi.torun.com.pl www.wodociagi.torun.com.pl |  |
| WYKONAWCA | Nazwa Firmy:………………………………………………………………………………………………….………...…. Imię, Nazwisko:……………………………………………………………………………………………..………...… Adres (siedziba): Regon:……………………………………..…..…………NIP……….…………………….………….………… Telefon, tele/fax: adres e-mail: …………………………………………………………….…………………………..……..…… |  |
| CENA OFERTOWA W ZŁ. |  | NETTO |  |
|  | BRUTTO |  |
|  | Słownie netto:………………………………………………………………………………………………….……..… |
|  | Podatek VAT…………………………………………………………………………………………………… |
| TERMIN DOSTAWY | Dostawa nastąpi do dnia 30 czerwca 2024r. |

……………….., dnia …………………………. r.	Podpisy uprawnionych osób …………….……………

………………………………	        ZAŁĄCZNIK NR 1 – str. 2

PIECZĘĆ WYKONAWCY

FORMULARZ OFERTOWY- OGÓLNY.

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowej minikoparki wraz z przyczepą (lawetą) transportową do Toruńskich Wodociągów  Sp. z o.o. w Toruniu – Wydział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej,                 ul. Szosa Okrężna 23-25.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.277.2023.TK |
| --- | --- |

Oświadczam, że:

- zapoznałem się z treścią przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- uważam się za związanego ofertą przez okres 60 dni.

- oświadczam, że akceptuję warunki wynikające z załączonego projektu umowy i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.

- że żadne z informacji zawartych w ofercie nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji/wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępnione, w szczególności innym uczestnikom postępowania1:

| L.p. | Oznaczenie rodzaju (nazwa) informacji | Strony w ofercie (wyrażone cyfrą) |
| --- | --- | --- |
| 1. |  | od | do |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

- 1 Wykonawca usuwa niepotrzebne

……………………….dnia……………………………..r.	Podpis i pieczęć Wykonawcy……………………………

Formularz cenowy – szczegółowy . 					      Załącznik nr 1 A

ZAMAWIAJĄCY:

Toruńskie Wodociągi Sp. z o.o.

ul. Rybaki 31/35

87 – 100 Toruń

Nazwa zadania: Dostawa fabrycznie nowej minikoparki wraz z przyczepą (lawetą) transportową do Toruńskich Wodociągów  Sp. z o.o. w Toruniu – Wydział Sieci Wodociągowo-Kanalizacyjnej,                 ul. Szosa Okrężna 23-25.

| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | FZ.38.277.2023.TK |
| --- | --- |

Opis oferowanej minikoparki wraz z przyczepą (lawetą) transportową.

Ja, niżej podpisany:………………………………………………………………………………………………………………….

działając w imieniu i na rzecz…………………………………………………………………………………………………..

(pełna nazwa Wykonawcy)

………………………………………………………………………………………………………………..………………………………

(adres siedziby Wykonawcy)

oświadczam/oświadczamy, że zaoferowana minikoparka wraz z przyczepą (lawetą) transportową produkcji........................................

model....................................................................

typ.........................................................................

posiada następujące parametry:

| Lp. | OPIS TECHNICZNY - WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO. |
| --- | --- |
| I. | Minimalne wymagania techniczne dla minikoparki. |
| 1. | Masa maszyny 1900 – 2000 kg. Łączna dopuszczalna masa całkowita zestawu złożonego z minikoparki (bez osprzętu) oraz przyczepy (lawety) transportowej nie może przekraczać 2500kg. Minimalna głębokość kopania 2,3 m. Minimalna wysokość wysypu 2,7 m. Możliwość pracy przed i podsiębiernej bez konieczności wymiany lub przekładania szybkozłącza. Podwozie gąsienicowe z gąsienicami gumowymi o szerokości min 230 mm, rozsuwane. Szerokość maszyny z gąsienicami zsuniętymi – do 1,0 m. Szerokość maszyny z gąsienicami rozsuniętymi – min. 1,3 m. System niwelacji pochyłu terenu podczas kopania min. 15°. Składane pedały jazdy. Silnik diesla o minimalnej pojemności 1100 cm³ i mocy 11 – 14 kW, chłodzony cieczą. Pompa hydrauliczna zębata lub wielotłoczkowa o sumarycznej wydajności min. 70 l/min. Ciśnienie robocze dla hydrauliki części koparkowej i jezdnej min. 200 Bar. Ciśnienie robocze dla mechanizmu obrotu min. 125 Bar. Chłodnica oleju hydraulicznego. Wyjście hydrauliki na ramieniu roboczym z płynną regulacją wartości przepływu oleju hydraulicznego zapewniającą możliwość zmiany i regulacji prędkości pracy osprzętu. Sterowanie dżojstikami. Dwie prędkości jazdy maszyny wolna (1,0 – 3,0 km/h) szybka (≥ 5,0 km/h) Szybkozłącze hydrauliczne umożliwiające zmianę osprzętu koparki z kabiny operatora. Zestaw 3 łyżek roboczych: łyżki kopiące 25 - 30 cm, 45 - 50 cm, łyżka skarpówka 100 cm. Zęby w łyżkach kopiących odkręcane, łyżki z możliwością zamiennego montażu lemiesza. Lemiesz spycharkowy z regulacją szerokości. Oświetlenie robocze na kabinie oraz ramieniu roboczym. Lusterka wsteczne Lampa ostrzegawcza na dachu kabiny. Szyba przednia maszyny trójdzielna z możliwością całkowitego otwarcia. Wycieraczka ze spryskiwaczem dla szyby przedniej. Kabina operatora dwudrzwiowa. Fortel operatora z pasem bezpieczeństwa. Kabina ogrzewana. Kabina z certyfikatami FOPS/ROPS/TOPS. Fabryczny zestaw narzędzi podręcznych. |
| II. | Minimalne wymagania techniczne dla przyczepy transportowej. |
| 1. | Sprzęg kulowy o dopuszczalnym obciążeniu 2700 kg z urządzeniem najazdowym wyposażonym w hamulec najazdowy oraz ręczny/postojowy. Rama podwozia oraz dyszel wykonane ze stalki ocynkowanej. Podłoga wykonana ze sklejki antypoślizgowej. Rampa wjazdowa lub najazdy wykonane ze stali z powierzchnią antypoślizgową. Uchwyty do spinania maszyny – min 4 sztuki. Pełnowymiarowe koło zapasowe. Koło podporowe przyczepy wzmacniane. Podpora dla łyżki montowana na dyszlu przyczepy. Podwozie przyczepy dwuosiowe o nośności dla każdej osi min. 1350 kg. Osie przykręcane do ramy podwozia Osie amortyzowane przy pomocy drążków skrętnych Fartuchy przeciwbłotne. Kliny od koła min 2 szt. Instalacja elektryczna 12V. |

..........................., dn. ...........................r.   (podpis(y) osób uprawnionych ..............................................