Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia

Zakup wraz z dostawą i usługą montażu ekranu 4k na potrzeby Galerii Kordegarda NCK

Wymagania techniczne:
- Matryca o jasności minimalnej 2500 cd/m2 - 3500 cd/m2+.

- Rozdzielczość 4K UHD (3840x2160)

- Matryca matowa / POWŁOKA ANTYREFLEKSYJNA

- Oprogramowanie / funkcja zarządzania monitorem zdalnie

- Sprzęt przystosowany pod wysokiej temperatury (witryna z ciągłym nasłonecznieniem)

- Cicha praca urządzenia

- Format 65” – Montaż pion 9:16.

- Wysoki kąt widzenia ▷ 178° △ 178°

- Częstotliwość odświeżania obrazu – minimum 100 / 120 hz.

Wymagania dotyczące usługi montażu:

- Montaż sprzętu (zaproponowanie możliwości instalacyjnych – potrzebna wizja lokalna dystrybutora) pod następującym adresem: ………………..

- Stały serwis urządzenia – preferowany producent-dystrybutor z siedzibą-oddziałem w Warszawie.

- Szkolenie z obsługi urządzenia / oprogramowania.

- Stelaż na urządzenie wraz z montażem w wyznaczonym miejscu