Załącznik nr. 2A do SWZ

| PARAMETRY WYMAGANE |
| --- |
| System monitorujący (aparat automatycznego systemu do posiewu krwi i płynów z fizjologicznie jałowych miejsc ciała) |
| L.P. | PARAMETRY GRANICZNE | PARAMETR GRANICZNY | OPISAĆ OFEROWANE PARAMETRU |
| 1. | Aparat używany, nie starszy niż 2018 roku z pełną bezpłatną gwarancją oraz przeglądem okresowym. | TAK |  |
|  | Ilość miejsc inkubacyjno – pomiarowych w aparacie min. 200 |  |  |
| 2. | Graficzny interfejs użytkownika do komunikacji z aparatem (wbudowany lub zewnętrzny panel LCD) | TAK |  |
| 3. | Oprogramowanie aparatu umożliwiające raportowanie oraz drukowanie danych dla poszczególnych prób zawierające: numer stacji, numer sekwencji kodu butelki wraz z oznaczeniem rodzaju podłoża, stanu butelki (wynik „+”, wynik „- ”, butelka anonimowa), datę oraz godzinę rozpoczęcia protokołu, długość protokołu inkubacji, datę oraz godzinę zakończenia (w przypadku wyników dodatnich), datę i godzinę zgłoszenia wyniku dodatniego przez system, datę i godzinę zakończenia protokołu w przypadku próbek ujemnych | TAK |  |
| 4. | Zachowanie ciągłości pomiarów oraz utrzymywanie stabilnej temperatury. | TAK |  |
| 5. | Urządzenie UPS pozwalające na bezpieczne zamknięcie i zakończenie pracy analizatora w przypadku awarii sieci energetycznej | TAK |  |
| 6. | Odczyt badanych (monitorowanych) próbek w aparacie – minimum co 10 minut | TAK |  |
| 7. | Możliwość wprowadzania danych badania czytnikiem kodów paskowych (dostępna opcja wprowadzenia butelek z uszkodzonym kodem kreskowym) | TAK |  |
| 8. | Możliwość śledzenia zmian zachodzących w butelce bez jej wyjmowania z aparatu |  |  |
| 9. | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – sygnał dźwiękowy i świetlny | TAK |  |
| 10. | Dostępna opcja blokady przez system uszkodzonej stacji (pojedynczej celi lub grupy stacji inkubacyjnych) | TAK |  |
| 11. | Wymagana możliwość zmiany czasu inkubacji pojedynczej próbki | TAK |  |
| 12. | Aparat wyposażony w moduł dwukierunkowej transmisji danych umożliwiający połączenie oraz wymianę danych z siecią laboratoryjną szpitala - wymagana integracja z obecnym systemem laboratoryjnym zamawiającego. | TAK |  |
| 13. | Wykonawca dostarczy wraz z analizatorem odpowiedni stół pod analizator na okres umowy (jeśli aparat tego wymaga) | TAK |  |
| 14. | Możliwość archiwizacji danych na nośniku zewnętrznym- pamięć USB | TAK |  |
| 15. | Podłoża w bezpiecznych, nietłukących się butelkach wykonanych z tworzywa sztucznego, dostosowane do próżniowego pobierania krwi bezpośrednio do butelek. Zwalidowane przez EUCAST pod względem możliwości wykonywania szybkiego oznaczenia lekowrażliwości (RASAT) bezpośrednio z dodatnich butelek z posiewu krwi | TAK |  |
| 16. | Możliwość przechowywania podłóż w temperaturze pokojowej. Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe. | TAK |  |
| 17. | Termin ważności podłoży min .6 miesięcy | TAK |  |
| 18. | Dostępne podłoża do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych z obecnym w podłożu inhibitorem antybiotyków oraz podłoża do hodowli drobnoustrojów beztlenowych z czynnikiem litycznym w podłożu, który pozwala na uwolnienie drobnoustrojów z leukocytów oraz ma neutralizujący wpływ na elementy morfotyczne krwi ograniczając wyniki fałszywie dodatnie. | TAK |  |
| 19. | Dostępne podłoża do hodowli drobnoustrojów tlenowych i beztlenowych bez inhibitorem antybiotyków w podłożu. | TAK |  |
| 20. | Dostępne podłoża do hodowli i detekcji drobnoustrojów w próbkach pediatrycznych oraz płynie mózgowo – rdzeniowym (mała ilość materiału – 0,5 – 5ml). Możliwość zastosowania gotowego (certyfikowanego) oraz zwalidowanego suplementu wzbogacającego dla materiałów - krwi oraz płynów ustrojowych poniżej 0,5 ml. /. Procedurę suplementacji dołączyć do oferty. Data ważności suplementu wzbogacającego - min. 3 tygodnie od przygotowania do użycia (lub otwarcia) | TAK |  |
| 21. | Możliwość wysiewania prób dodatnich bez udziału strzykawki za pomocą specjalnych końcówek, co eliminuje ryzyko zakłucia igłą | TAK |  |
| 22. | Instrukcja obsługi urządzenia oraz opisy w języku polskim wraz z dostawą aparatu w formie płyty CD oraz papierowej. | TAK |  |
| 23. | Szkolenia pracowników z obsługi aparatu: Wykonawca na swój koszt zapewni szkolenie aplikacyjne z wystawieniem certyfikatów w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia ( analizatorów mikrobiologicznych) dla minimum 3 laborantów | TAK |  |
| 24. | Gwarancja i obsługa serwisowa w okresie obowiązywania umowy. Czas reakcji serwisu do 48 godzin w dni robocze od momentu zgłoszenia awarii telefonicznego/ drogą mailową | TAK |  |
| 25. | Dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach służby zdrowia na terenie RP (deklaracja zgodności CE lub wpis do rejestru wyrobów medycznych) | TAK |  |

| PARAMETRY OCENIANE |
| --- |
| System monitorujący (aparat automatycznego systemu do posiewu krwi i płynów z fizjologicznie jałowych miejsc ciała) |
| L.P. | PARAMETRY OCENIANE | TAK/NIE | PUNKTACJA: TAK - 5 punktów NIE – 0 punktów |
| 1. | Podłoża do systemu z możliwością przechowywania w temperaturze pokojowej. |  |  |
| 2. | Możliwość zmiany czasu inkubacji pojedynczej próbki |  |  |
| 3. | System o budowie modułowiej umożliwiający rozbudowę tejsamej jednostki w pionie do 400 pozycji pomiarowych |  |  |

UWAGA :

Nie spełnienie chociaż jednego parametru wymaganego spowoduje odrzucenie oferty.