ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Opracowanie dokumentacji projektowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.

„Rozbudowa ul. Pod Skarpą w Bydgoszczy”

SPIS TREŚCI

1. Informacje wstępne………………………………………………………………………………………………………………3

1.1 Przedmiot zamówienia…………………….……………………………………………………………………………………………..3

1.2 Zamawiający………………………………………………………………………………………………………………………………….3

2. Zakres prac i wymagania co do potencjału kadrowego wykonawcy…………………………………….3

2.1. Szczegółowy zakres projektu - opis stanu istniejącego i planowanych rozwiązań projektowych….….3

3. Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu

na realizację inwestycji drogowej……………………………………………………………………………………..……..6

3.1 Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych…………..…………………………………………………….6

3.2. Opinia w zakresie geometrii drogi………………………………………………………………………………………………….7

3.3. Zawartość projektu budowlanego…………..……………………………………………………………………………………..7

3.4. Przygotowanie projektów podziału nieruchomości wraz ze stabilizacją punktów granicznych…..….8

3.5. Uzyskanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji…………………….………………………………………….8

3.6. Nadzór autorski ……………………………………………………………………………….……………………………………….….9

4. Opracowanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych,

przedmiarów robót, kosztorysów…………………………………..……………………………………………………….9

5.  Forma opracowania…………………………………………………………………………………………………………….9

6. Przepisy prawne…………………………………………………………………………………………………………………..9

7. Załączniki ……..………………………………………………………..…………………………………………………………..10

# Informacje wstępne

## Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej  wraz z uzyskaniem niezbędnych pozwoleń na realizację inwestycji dla projektu pn. „Rozbudowa ul. Pod Skarpą w Bydgoszczy”.

Projekt jest  finansowany ze środków budżetu miasta.

## Zamawiający

Zainteresowanym wykonaniem niniejszego przedmiotu zamówienia jest Miasto Bydgoszcz, w którego imieniu i na którego rzecz działać będzie Zamawiający: Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy, ul. Toruńska 174 a, 85-844 Bydgoszcz, telefon: 52 582 27 23, fax: 52 582 27 77, email: zarzad@zdmikp.bydgoszcz.pl

# 2.  Zakres prac i wymagania co do potencjału kadrowego wykonawcy

Zakres prac przewidzianych do realizacji niniejszym zamówieniem przewiduje następujące etapy realizacyjne:

- Etap 1 - obejmuje opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego wraz  z przygotowaniem wniosku o wydanie decyzji ZRID/pozwolenia na budowę. Szczegółowy zakres opracowań objętych etapem 1 przedstawiono w punkcie 3,

- Etap 2 - obejmuje wykonanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów: inwestorskiego i ofertowego, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych. Szczegółowy zakres opracowań objętych etapem 2 przedstawiono w punkcie  4,

- Etap 3 – obejmuje utrwalanie na gruncie znakami granicznymi nowych punktów granicznych, które powstaną w wyniku podziału nieruchomości w oparciu 
o ostateczną decyzję ZRID.

- Etap 4 - obejmuje pełnienie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych do uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla zadania inwestycyjnego (o ile będzie wymagane) lub po sporządzeniu protokołu odbioru robót budowlanych dla tego zadania (jeśli nie będzie wymagane pozwolenie na użytkowanie) lecz nie później niż do 31.12.2022r.

Wykonawca na każdym etapie realizacji zamówienia powinien dysponować uprawnionymi osobami (projektantami i sprawdzającymi wszystkich branż, o ile wymagają tego przepisy szczegółowe), umożliwiającymi kompleksowe, prawidłowe i terminowe zrealizowanie umowy w pełnym zakresie, zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia.

Osoby stanowiące zespół projektowy powinny posiadać uprawnienia wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (wg stanu prawnego obowiązującego na dzień wszczęcia postępowania), lub równoważnymi uprawnieniami budowlanymi wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności.

Rozliczanie poszczególnych etapów prac będzie odbywało się w oparciu o zapisy określone w Umowie.

2.1. Szczegółowy zakres projektu - opis stanu istniejącego i planowanych rozwiązań projektowych

Ulica Pod Skarpą jest drogą gminną (nr 200706C) w klasie funkcjonalno-użytkowej L (lokalna), zlokalizowaną w północno-wschodniej części miasta Bydgoszczy, na terenie osiedla Nowy Fordon. Wzdłuż ulicy występuje zarówno zabudowa mieszkaniowa (jednorodzinna i wielorodzinna) jak i zabudowa o charakterze usługowo-handlowym. Ulica znajduje się w strefie ograniczenia prędkości do 30 km/h. Długość ulicy Pod Skarpą wynosi około 2486 m. Do czasu zrealizowania przez Miasto docelowych inwestycji komunikacyjnych w tej części Bydgoszczy, ulica Pod Skarpą pełni ważną, choć nieformalną funkcję w układzie komunikacyjnym tej części miasta: stanowi alternatywne połączenie Fordonu zarówno z obszarem centrum jak i trasą drogową o znaczeniu ponadregionalnym – drogą krajową nr 5. Ponadto w ciągu ul. Pod Skarpą od kilku lat funkcjonuje komunikacja autobusowa, mająca za zadanie obsługę rozbudowującej się infrastruktury mieszkaniowej osiedli położonych w rejonie ulicy.

Ulica pod Skarpą posiada nawierzchnię utwardzoną, pierwotnie nie będącą efektem działań inwestycyjnych, a okazjonalnych, rozciągniętych w czasie przedsięwzięć o charakterze utrzymaniowym: początkowo wzmocnień istniejącej nawierzchni kruszywem kamiennym                        i destruktem asfaltowym, w latach 90-tych ubiegłego stulecia potraktowanych jako podbudowa      i przykrytych pojedynczą warstwą mieszanki mineralno-bitumicznej o zmiennej grubości.                          Z uwagi na tak wykonaną, niejednorodną, najczęściej niedostateczną konstrukcję nawierzchni, nie odpowiadającą warunkom rosnącego systematycznie ruchu pojazdów, nawierzchnia ul. Pod Skarpą uległa znacznej dekapitalizacji.

Z tego też względu w latach ubiegłych podjęto i realizuje się sukcesywnie działania zmierzające do wymiany istniejącej nawierzchni jezdni i zastąpienia jej konstrukcją dostosowaną do obecnych warunków ruchu.

Przedmiotem niniejszego Zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy ulicy na odcinku od końca zrealizowanego w roku 2019 „odtworzenia nawierzchni ul. Pod Skarpą” (tj. od posesji nr 52), do skrzyżowania z ul. Korfantego (wraz z obrębem skrzyżowania), z wyłączeniem odcinka ulicy rozbudowanego w roku 2017 w ramach inwestycji polegającej na budowie ulic: Jasinieckiej, Trybowskiego i Matki Teresy z Kalkuty na terenie osiedla Eskulapa. Długość odcinka przewidzianego do rozbudowy i objętego Zamówieniem wynosi ok. 690 m.

Przedmiotowy obszar jest objęty obowiązującym Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego przyjętym Uchwałą Nr XLIV/1366/2001 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla Eskulapa w jednostce Fordon w Bydgoszczy.

Lokalizację w/w inwestycji pokazano na załączonym planie orientacyjnym (załącznik nr 1 do OPZ).

Układ komunikacyjny w rejonie ul. Pod Skarpą tworzą następujące ulice:

Ulica oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako S.69.KD

- Klasa funkcjonalno-techniczna – dojazdowa,

- Kategoria administracyjna – droga wewnętrzna, bez nadanego numeru

- Nawierzchnia – gruntowa.

Ulica oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego jako S.70.KL

- Klasa funkcjonalno-techniczna – lokalna,

- Kategoria administracyjna – droga wewnętrzna, bez nadanego numeru,

- Nawierzchnia - gruntowa,

Ulica Władysława Żemojtela – oznaczona w m.p.z.p. jako S.79.KL

- Klasa funkcjonalno-techniczna – lokalna,

- Kategoria administracyjna – gminna (nr 201136C),

- Nawierzchnia – gruntowa.

Ulica Zenona Frydrychowicza – oznaczona w m.p.z.p. jako S.86.KL

- Klasa funkcjonalno-techniczna – lokalna,

- Kategoria administracyjna – gminna, bez nadanego numeru

- Nawierzchnia – utwardzona – betonowa kostka brukowa.

Ulica Wojciecha Korfantego – oznaczona w m.p.z.p. jako S.53.KL

- Klasa funkcjonalno-techniczna – lokalna,

- Kategoria administracyjna – gminna (nr  200393C),

- Nawierzchnia – utwardzona - bitumiczna.

Ul. Pod Skarpą należy projektować jako jednojezdniową, dwupasową z chodnikiem po stronie południowej i poboczem po stronie północnej. W projekcie należy uwzględnić skrzyżowania z ulicami poprzecznymi, elementy uspokojenia ruchu, zjazdy na posesje przyległe do pasa drogowego. Projekt powinien uwzględniać docelową organizację ruchu oraz zagospodarowanie terenu zielenią.

Ul. Pod Skarpą pozbawiona jest kanalizacji deszczowej. Nawierzchnia ulicy odwadniana jest obecnie na przyległy teren i do istniejących rowów przydrożnych, wymagających oczyszczenia i naprawy. Zadaniem projektanta będzie zinwentaryzowanie obecnego systemu rowów przydrożnych i zaprojektowanie jego rozbudowy w zależności od przyjętych rozwiązań geometrycznych. Jako rozwiązanie uzupełniające lub alternatywne należy przeanalizować możliwość budowy odcinków kanalizacji deszczowej z włączeniem jej do sieci kd funkcjonującej w ul. Matki Teresy z Kalkuty i ul. Korfantego.  O ile takie rozwiązanie uznane zostanie za technicznie i ekonomicznie uzasadnione, należy je uwzględnić w projekcie.

Na ulicy Pod Skarpą istnieje oświetlenie uliczne będące własnością Zamawiającego (ZDMiKP).  W projekcie należy przewidzieć przebudowę oświetlenia ulicy wyłącznie w przypadku stwierdzenia kolizji z projektowanymi elementami układu drogowego.

W zakresie instalacji i urządzeń nie związanych z funkcją drogi, w rejonie ul. Pod Skarpą występują: sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa sieć elektroenergetyczna, sieci teletechniczne.

Obowiązkiem projektanta będzie zinwentaryzowanie urządzeń i sieci zlokalizowanych w projektowanym pasie drogowym przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych metod (mapa zasadnicza, pomiary uzupełniające, naniesienia gestorów, przekopy kontrolne itp.), ustalenie obszarów kolizji z projektowaną infrastrukturą, uzyskanie od właścicieli infrastruktury warunków technicznych na przebudowę kolidujących urządzeń i zaprojektowanie w oparciu o zaakceptowane przez zamawiającego warunki koniecznej przebudowy infrastruktury.

# 3. Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Wykonawca opracuje projekt budowlany dla zadania inwestycyjnego opisanego 
w punkcie 1. Projekt zostanie poprzedzony wykonaniem mapy do celów projektowych oraz wykonaniem projektu geometrii drogi wraz z uzyskaniem pozytywnej opinii zarządcy drogi.

3.1 Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych

Wykonawca zobowiązany będzie się do wykonania map do celów projektowych zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz z obowiązującymi normami i przepisami w tym w szczególności przepisami ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2005 r. Nr 240, poz. 2027 z późn. zm.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.

Pomiarem należy objąć szczegóły stanowiące treść mapy zasadniczej (ze szczególnym uwzględnieniem elementów sieci uzbrojenia terenu oraz zgodności danych ewidencji gruntów ze stanem faktycznym w terenie) oraz dodatkowo szczegóły konieczne do sporządzenia mapy dla celów projektowania dróg w tym zwłaszcza (o ile występują):

- wszystkie ogrodzenia (furtki, bramy) z podziałem na trwałe i nietrwałe,

- wszystkie drzewa w pasie drogowym,

- rowy, przepusty (w pełnym zakresie),

- elementy technicznego uzbrojenia terenu (studnie, zawory, słupy),

- zjazdy (wraz z wlotami przepustów pod zjazdami),

- inne elementy niezbędne do projektowania (w szczególności, pomiarem objąć należy niektóre charakterystyczne punkty takie jak: góra i dół krawężnika, brzegi i dna rowów, przyziemia i górne krawędzie wszelkiego rodzaju murków, wejścia do budynków itp.)

Punkty dla określenia profili podłużnych i przekrojów poprzecznych na istniejących nawierzchniach oraz trwałe elementy uzbrojenia terenu należy pomierzyć metodą niwelacji technicznej. Niwelacją należy objąć cały teren objęty projektowaną inwestycją.

Pomiar terenu powinien umożliwiać wykonanie przekrojów poprzecznych istniejącej i projektowanej drogi z zagęszczeniem wynikającym z potrzeb ustalonych przez projektanta indywidualnie, w zależności od ukształtowania terenu, jednak w odstępach nie przekraczających 25 m. Należy wykonać pomiary terenu niezbędne do ustalenia profili wszystkich projektowanych zjazdów na nieruchomości przyległe do pasa drogowego.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za treść wykonanej mapy do celów projektowych i za wszelkie następstwa ewentualnych braków, pominięć i niezgodności ze stanem faktycznym w toku prac projektowych, realizacji robót budowlanych i eksploatacji obiektu budowlanego.

3.2. Opinia w zakresie geometrii drogi

Obowiązkiem projektanta będzie wykonanie projektu geometrii drogi. Projekt ten zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym zarządzeniem musi uzyskać pozytywną opinię  w zakresie geometrii drogi. W tym celu należy złożyć do Zamawiającego opracowania obejmujące następujący zakres:

5.2.1. Opis techniczny z szczegółowym opisem stanu istniejącego oraz przyjętych parametrów projektowych, uwarunkowania wynikające z zagospodarowania otoczenia i ruchu pieszego.

5.2.2. Plan sytuacyjno-wysokościowy w skali 1:500 wraz z wymiarami geometrycznymi infrastruktury drogowej wykonany na mapie do celów projektowych.

5.2.3. Profil podłużny.

5.2.4. Zarys projektu organizacji ruchu.

Na etapie opiniowania geometrii drogi Zamawiający oceni również prawidłowość przyjętych rozwiązań wysokościowych w aspekcie możliwości skomunikowania nieruchomości przyległych do pasa drogowego poprzez zjazdy (indywidualne i publiczne). Dlatego też będzie wymagał udokumentowania w formie zaproponowanej przez Projektanta (tabelarycznej lub rysunkowej) spełnienia wymagań wynikających z przepisów szczegółowych dotyczących kształtowania zjazdów, poprzez podanie niezbędnych parametrów (rzędne, spadki, wymiary w planie).

Termin wydania opinii w zakresie geometrii drogi wynosi 15 dni od dnia złożenia kompletnego i poprawnego opracowania. Projektant zobowiązany jest uzyskać opinię w zakresie geometrii drogi przed złożeniem do uzgodnienia Zamawiającemu projektu budowlanego.

3.3. Zawartość projektu budowlanego

5.3.1. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500

5.3.2. Projekt architektoniczno–budowlany obejmujący:

- projekt branży drogowej z uwzględnieniem odtworzenia i rozbudowy rowów przydrożnych,

- projekt branży sanitarnej uwzględniający przebudowę/budowę kanalizacji deszczowej wraz z systemem odwodnienia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego układu zagospodarowania przestrzennego – o ile takie rozwiązanie zostanie włączone do programu inwestycji,

- projekt branży elektrycznej uwzględniający przebudowę oświetlenia ulicznego w dostosowaniu do projektowanego układu zagospodarowania przestrzennego,

- projekty przebudowy urządzeń, sieci i instalacji niezwiązanych z funkcją drogową: wodno– kanalizacyjnych, energetycznych, gazowych, teletechnicznych i innych, w oparciu                               o zaakceptowane przez Zamawiającego warunki techniczne gestorów – każda branża                       w odrębnym opracowaniu

- projekt gospodarki istniejącym drzewostanem wraz z projektem szaty roślinnej

- dokumentację geotechniczną związaną z ustaleniem geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych

- projekt rozbiórki budynków i obiektów kolidujących z projektowaną inwestycją (w razie potrzeby)

- informację BIOZ

Obowiązkiem wykonawcy będzie uzyskanie od gestorów wszelkich warunków technicznych do projektowania i naniesień istniejących sieci, niezbędnych do opracowania  projektów budowlanych. Wykonawca zobowiązany będzie do uzyskania dla opracowanych projektów budowlanych wszelkich wymaganych przepisami szczególnymi opinii i uzgodnień, w tym uzgodnienia Zespołu ds. Uzgadniania Dokumentacji Projektowych (ZUDP).

O ile specyfika przyjętych rozwiązań projektowych będzie wymagała uzyskania decyzji o pozwoleniu wodno-prawnym, wykonawca przygotuje niezbędne dokumenty, wystąpi do stosownego organu i uzyska na rzecz zamawiającego taką decyzję.

Projekt budowlany zostanie poddany analizie przez Zespół ds. Warunków i Oceny Dokumentacji Projektowej przy ZDMiKP w Bydgoszczy. W tym celu do obowiązku wykonawcy oprócz opracowania w/w projektu należy przygotowanie prezentacji tematu. Zespół wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

3.4. Przygotowanie projektów podziału nieruchomości wraz ze stabilizacją punktów granicznych

Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami szczegółowymi projekty podziału nieruchomości przejmowanych w części dla potrzeb inwestycji. Zamawiający przewiduje wykonanie projektów podziału dla 12 nieruchomości.

W oparciu o ostateczną decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wykonawca dokona wyznaczenia i stabilizacji w terenie nowych punktów granicznych, które powstały w wyniku podziału nieruchomości.

3.5. Uzyskanie decyzji  o zezwoleniu na realizację inwestycji

Obowiązkiem wykonawcy jest przygotowanie lub pozyskanie niezbędnych dokumentów w celu skutecznego złożenia przez zamawiającego wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w trybie Ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r. (t.j. Dz. U.  z  2018  r.  poz. 1474).

Do obowiązków wykonawcy należy wsparcie zamawiającego w trakcie postępowania                    o wydanie decyzji ZRID oraz czynny udział podczas procedur administracyjnych, polegający na  opracowywaniu wszelkich wyjaśnień i składaniu do organu prowadzącego postępowanie ewentualnych uzupełnień.

3.6. Nadzór autorski

Zamawiający przewiduje realizację robót budowlanych w oparciu o opracowaną dokumentację projektową. Obowiązkiem Wykonawcy będzie pełnienie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami w trybie Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. (Dz. U.10.243.1623 z późn. zm.).

# 4. Opracowanie projektów wykonawczych, specyfikacji technicznych, przedmiarów robót, kosztorysów

Obowiązkiem wykonawcy jest opracowanie projektów wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego i ofertowego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla opisanego zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze powinny zostać opracowane dla wszystkich branż uwzględnionych w projekcie budowlanym odrębnie. Dodatkowo zostanie przez wykonawcę opracowany i uzgodniony wg obowiązujących przepisów projekt stałej organizacji ruchu.

Zamawiający będzie wymagał,  aby opracowania wykonywane na tym etapie zostały skompletowane wg zasady: wspólna teczka dla projektu wykonawczego, specyfikacji technicznych i przedmiaru w określonej branży.

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia plansz zbiorczych uzbrojenia istniejącego i projektowanego (wersja kolorowa) dla zadania inwestycyjnego.

Projekty wykonawcze, przedmiary robót, kosztorys inwestorski i ofertowy oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, wytyczne realizacyjne  zostaną poddane analizie przez Komisję odbioru powołaną przy ZDMiKP w Bydgoszczy, w tym celu do obowiązku wykonawcy przygotowanie około 15 minutowej prezentacji tematu. Komisja wyda opinię w terminie zgodnie z zasadami opisanymi w umowie.

5.  Forma opracowania

# Wszystkie opracowania należy wykonać w formie tradycyjnej (papierowej) oraz elektronicznej w formatach otwartych do edycji *.doc, *.xls, *.ppt, *.dgn lub *.dwg (grafika) oraz dodatkowo całość opracowania w formacie *.pdf.  Należy dołączyć 2 egzemplarze opracowania w wersji elektronicznej na płytach DVD.

# Należy wykonać następujące liczby egzemplarzy w formie tradycyjnej:

# a) projekt budowlany – 4 egzemplarze,

# b) załączniki do wniosku o wydanie decyzji ZRID – zgodnie z obowiązującymi przepisami

# c) projekty wykonawcze, przedmiary robót, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 2 egzemplarze,

# d) kosztorysy: inwestorski i ofertowy – 2 egzemplarze,

# 6. Przepisy prawne

Rozwiązania architektoniczno-budowlane przyjęte w opracowanych dokumentacjach powinny być zgodne z obowiązującymi przepisami, normami standardami, instrukcjami i warunkami technicznymi oraz wiedzą inżynierską.

Zarówno koncepcja programowo-przestrzenna, jak i program funkcjonalno-użytkowy muszą spełniać przepisy Art. 29 ust. 3 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zgodnie z którym: Przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważny”. W każdym takim przypadku, Zamawiający będzie wymagał szczegółowego uzasadnienia konieczności zastosowania tego rodzaju zapisów, dopuszczenia równoważnych rozwiązań i wskazania kryteriów kluczowych dla oceny, czy dane rozwiązanie będzie równoważne.

Zaproponowane w wykonywanych opracowaniach rozwiązania powinny być zgodne 
z obowiązującymi przepisami, w tym techniczno – budowlanymi, normami, standardami obowiązującymi w Polsce oraz Unii Europejskiej (w tym między innymi Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw”).

Powinny również uwzględniać ustalenia opracowań lokalnych, normalizujących zasady projektowania niektórych elementów pasa drogowego na terenie miasta Bydgoszczy, w tym:

- „Standardów technicznych i wykonawczych dla infrastruktury rowerowej Miasta Bydgoszczy” (Zarządzenie Nr 354/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 12 czerwca 2014 r.):

- „Katalogu dobrych praktyk w projektowaniu przestrzeni pieszej” (Zarządzenie Nr 144/2016

- „Wytycznych do stosowania elementów informacyjnych dla osób niepełnosprawnych” (Bydgoszcz, kwiecień 2013).

- Katalog zielono-niebieskiej infrastruktury. Część II. Wytyczne i rozwiązania – Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy (Wydanie 31 sierpnia 2017),

- Zarządzenie Prezydenta Miasta Bydgoszczy w sprawie doświetlenia przejść dla pieszych,

- Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych (dostępne na www.mib.bip.gov.pl – zakładka „Wzorce i standardy”).

# 7.  Załączniki

1. Plan zagospodarowania terenu – mapa informacyjna – Rysunek 1 i Rysunek 2.