Załącznik nr 13.4 do SIWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Część  IV  sprzęt pożarniczy

Zamówienie podstawowe:

- Zbiornik wodny przenośny 2500 l  CPV 35110000-8			szt.    8;

- Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem –     Typ 3	 CPV 35110000-8							kpl.    6;

- Kamera termowizyjna Flir K2  lub równoważna	35110000-8		szt.     2.

- Drabina dwuprzęsłowa wysuwana z podporami  ( D10 W) 35110000-8	szt.     3

- Zasysacz  Z-2 CPV 35110000-8						szt.     8;

- Działko wodno pianowe CPV 35110000-8					szt.     3;

- Wąż pożarniczy tłoczny W42-20 ŁA CPV 35110000-8			szt.   30;

- Akumulatorowy zestaw oświetleniowy LED 35110000-8			szt.     2;

- Maska nadciśnieniowa Fenzy Opti Pro  do aparatów pow. Fenzy Aeris 2 	szt.   20;

- Maska nadciśnieniowa G1 do aparatów powietrznych MSA 		szt.     6;

- Tłumica CPV 35110000-8							szt.   16,

- Szelki bezpieczeństwa CPV 35110000-8					szt.   16;

- Amortyzator z linką i dwoma zatrzaśnikami CPV 35110000-8		kpl.   16,

- Rękawice do działań techniczych  CPV 35110000-8			kpl.   30;

- Piła ręczna do cięcia szyb Glas Master lub równoważna

CPV 35110000-8								szt.   14;

- Siekiera  CPV 35110000-8							szt.   14;

- Wodery CPV 35110000-8							kpl.  10;

- Płyn Eurolite smoke fluid P  lub równoważny  CPV 35110000-8  		litr. 250;

- Kamizelka dla KDR 	CPV 35110000-8					szt.   20;

- Bosak dielekryczny Nupla lub równoważny CPV 35110000-8		szt.     5;

- Zestaw podpór stabilizacyjnych CPV 35110000-8 				kpl.     2;

- Pokrowiec na butle pow. MSA kompozytowe 6,8 l  CPV 35110000-8	szt.     5;

- Pokrowiec na butle pow. FENZY kompozytowe 6,8 l  CPV 35110000-8	szt.     5;

- Torba na zestaw dwóch podpór V- Strut  Holmatro nr kat. 150.182.284

CPV 35110000-8								szt.     2.

Zamówienie objęte prawem opcji:

- Zbiornik wodny przenośny 2500 l  CPV 35110000-8			szt.    4;

- Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem –  Typ 3	 CPV 35110000-8							kpl.    2;

- Kamera termowizyjna Flir K2  lub równoważna	35110000-8		szt.     2.

- Drabina dwuprzęsłowa wysuwana z podporami  ( D10 W) 35110000-8	szt.     2;

- Zasysacz  Z-2 CPV 35110000-8						szt.     2;

- Działko wodno pianowe CPV 35110000-8					szt.     2;

- Wąż pożarniczy tłoczny W42-20 ŁA CPV 35110000-8			szt.   30;

- Akumulatorowy zestaw oświetleniowy LED 35110000-8			szt.     2;

- Maska nadciśnieniowa Fenzy Opti Pro  do aparatów pow. Fenzy Aeris 2 	szt.    20;

- Maska nadciśnieniowa G1 do aparatów powietrznych MSA 		-8szt.   6;

- Tłumica CPV 35110000-8							szt.   10,

- Szelki bezpieczeństwa CPV 35110000-8					szt.   16;

- Amortyzator z linką i dwoma zatrzaśnikami CPV 35110000-8		kpl.   16,

- Rękawice do działań techniczych  CPV 35110000-8			kpl.   20;

- Piła ręczna do cięcia szyb Glas Master lub równoważna

CPV 35110000-8								szt.     4;

- Siekiera  CPV 35110000-8							szt.     4;

- Wodery CPV 35110000-8							kpl.    6;

- Płyn Eurolite smoke fluid P  lub równoważny 	  CPV 35110000-8  	litr  100;

- Kamizelka dla KDR 	CPV 35110000-8					szt.   10;

- Bosak dielekryczny Nupla lub równoważny CPV 35110000-8		szt.     8;

- Zestaw podpór stabilizacyjnych CPV 35110000-8 				kpl.     3;

- Pokrowiec na butle pow. MSA kompozytowe 6,8 l CPV 35110000-8	szt.     8;

- Pokrowiec na butle pow. FENZY kompozytowe 6,8 l CPV 35110000-8	szt.     8;

- Torba na zestaw dwóch podpór V- Strut  Holmatro nr kat. 150.182.284

CPV 35110000-8								szt.     3.

- Zbiornik wodny przenośny 2500 l

Wymagania:

      - spełniający WTU zawarte w załączniku  pkt. 6.4 rozporządzenia MSWiA  z dnia                       27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553);

- powinien być składany;

- wykonany z tkaniny  powlekanej polichlorkiem winylu;

- pojemność zbiornika 2500 dm3;

- na zbiorniku powinna być umieszczona skrócona instrukcja konserwacji w języku polskim;

- wymagane  świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania CNBOP.

- Ubranie specjalne chroniące przed promieniowaniem cieplnym i płomieniem – Typ 3

Wymagania:

- spełniająca warunki zawarte wg –  EN-1486;

- spełniający WTU zawarte w pkt. 1.4 załącznika rozporządzenia MSWiA  z dnia               27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553);

- ubranie niepalne i termoizolacyjne osłaniające całą sylwetkę;

- ukompletowanie ubrania:

- bluza z kapturem z wizjerem  oraz miejscem  na aparat oddechowy;

- spodnie ogrodniczki;

- rękawice;

- buty.

- ubranie konstrukcyjnie przystosowane do nakładania aparatu powietrznego;

- rozmiar dla zamówienia podstawowego;

| Wzrost | 176-182 |
| --- | --- |
| Obwód klatki piersiowej | 100-108 |
| Ilość | 6 |

- wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP oraz certyfikat oceny typu WE  CIOP  lub innej jednostki notyfikowanej.

- Kamera termowizyjna FILR K2  lub równoważna

Wymagania:

- kamera  termowizyjna  przeznaczona  do  użytkowania  przez  straże pożarne, wyposażona w uchwyt i pojedynczy przycisk ułatwiający obsługę w rękawicach strażackich;

- wymagane tryby pracy  to minimum tryby: strażacki typu NFPA lub równoważny, ogniowy, poszukiwawczo-ratowniczy i  wykrywania ciepła.

- wymagany zakres pomiarowy min.  -20ºC– 500º C;

- możliwość pracy w temp. do ok. 250ºC – przez 3 minuty;

- wymagany współczynnik ochrony min. IP 67;

- odporność na upadek  z 2 m na beton;

- szerokość widzenia min. 45º;

- parametry kamery cyfrowej:  rozdzielczość min. 640x 480 pikseli;

- wyświetlacz min. 3 cale;

- zasilanie: bateria Li jon;

- czas pracy baterii ok. 4 godzin;

- masa kamery z baterią max. 0,9 kg;

- możliwość podłączenia z komputerem za pomocą wyjścia USB;

- w skład zestawu kamery musi wchodzić : kamera termowizyjna, baterie – 2 szt. ładowarka do akumulatorów z zasilaczem, kabel USB, linka zaczepowa - retraktor, walizka transportowa, drukowana dokumentacja w języku polskim;

- minimalny okres gwarancji dla całego urządzenia  w tym baterii wynosi 2 lata;

- minimalny okres gwarancji dla kamery wynosi 5 lat;

- minimalny okres gwarancji dla detektora - sensora  wynosi 10 lat,

- wymagana deklaracja zgodności WE producenta.

- Drabina dwuprzęsłowa wysuwana z podporami (D10W)

Wymagania:

- spełniająca WTU zawarte w pkt. 5.1 rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553);

- dwuprzęsłowa, aluminiowa drabina pożarnicza  z drążkami- podporowymi;

- długość po rozłożeniu ok. 10 +/- 0,5 m;

- długość po złożeniu (transportowa) ok. 5,7 m

- wysokość transportowa max. 16 cm, szerokość transportowa max. 58 cm;

- wyposażona w hamulec liny

- maksymalna masa drabiny z drążkami max 52 kg;

- wszystkie przęsła drabiny posiadają  stopy antypoślizgowe;

- wymagane świadectwo dopuszczenia do użytkowania CNBOP.

- Zasysacz liniowy Z-2

Wymagania:

      - spełniający warunki normy PN-M 51069:1996, , WTU zawarte w załączniku pkt. 3.14 rozporządzenia MSWiA  z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553),

- natężenie przepływu wody  200 dm3/min,

- stężenie roztworu wodnego środka pianotwórczego 0 do 6 %,

- wymagane  świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania CNBOP.

- Działko wodno pianowe

Wymagania:

      - spełniające wymagania WTU zawarte w załączniku  pkt. 3.19 rozporządzenia MSWiA  z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553),

- wariant przenośny;

- wyposażona w nasadę pianową o wydajności min. 2400 l /min oraz głowicę wodną regulowaną o minimalnym zakresie możliwej regulacji natężenia przepływu wody  1600-3000 dm3/min lub w głowicę wodno-pianową o równoważnych parametrach;

- nasada i głowica z przyłączem Storz 52;

- wyposażona w zbieracz z dwoma przyłączami 75 Storz;

- maksymalna masa całkowita 42 kg;

- wymagane  świadectwo dopuszczenia wyrobu do użytkowania CNBOP.

- Wąż  pożarniczy tłoczny  W-42 - 20 m

Wymagania:

- przeznaczony na zakończenia linii wodnych;

- Spełniający WTU zawarte w pkt. 3.2 rozporządzenia MSWiA z dnia 27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553);

- materiał 100% przędzy poliestrowej;

- długość odcinka – 20 m ±  0,5;

- masa max – 5,2 kg (wąż z łącznikami);

- maksymalne ciśnienie robocze min. – 15 bar;

- wąż z łącznikami aluminiowymi  52 typu STORZ;

- wymagane  świadectwo dopuszczenia CNBOP.

- Akumulatorowy zestaw oświetleniowy LED

Wymagania:

- akumulatorowy przenośny  zestaw oświetleniowy z dwiema głowicami oświetleniowymi LED;

- składane  maszty zintegrowane z walizką, z głowicą obracaną  w dwóch płaszczyznach o wysokości max nie mniejszej niż 196 cm;

- maksymalna moc światła: - minimum 10000 lumenów;

- możliwość stosowania kilku  programów oświetlenia np. 100% lub 50 % mocy światła itp.

- sygnalizacja niskiego stanu akumulatora;

- wytrzymała i wodoodporna konstrukcja obudowy wykonana z  materiału odpornego na udar;

- stopień ochrony  minimum – IP54;

- żywotność diod LED  minimum: 40000 godzin;

- czas świecenia: minimum 3h  przy mocy światła 10000 lumenów;

- zestaw ma być wyposażony w przewód do ładowania akumulatorów z sieci 230V;

- wymagana deklaracja zgodności producenta / przedstawiciela;

- Maska nadciśnieniowa Fenzy Opti Pro do aparatów powietrznych Fenzy               Aeris 2

Wymagania:

- spełniająca WTU zawarte w załączniku  pkt. 1.1 rozporządzenia MSWiA  z dnia                      27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553);

- maska panoramiczna pełnotwarzowa wyposażona w wysokiej jakości komorę foniczną oraz półmaskę, rozmiar L;

- połączenie  maski z  aparatem powietrznym nadciśnieniowym FENZY AERIS 2 za pomocą szybkozłącza;

- wymagane  świadectwo dopuszczenia  CNBOP.

- Maska nadciśnieniowa G1  do aparatów powietrznych MSA

Wymagania:

- spełniająca WTU zawarte w załączniku  pkt. 1.1 rozporządzenia MSWiA z dnia                      27 kwietnia 2010 r. (Dz. U. Nr 85, poz. 553);

- maska panoramiczna pełnotwarzowa wyposażona w wysokiej jakości komorę foniczną oraz półmaskę;

- połączenie  maski z  aparatem powietrznym nadciśnieniowym MSA za pomocą szybkozłącza MaXX;

- wersja maski z paskami nagłownymi gumowymi, rozmiar L;

- wymagane  świadectwo dopuszczenia  CNBOP.

- Tłumica

Wymagania:

- cześć robocza gumowa

- drążek aluminiowy składany lub teleskopowy

- długość całkowita ok. 2 m

- długość po złożeniu max. 140 cm

- Szelki bezpieczeństwa

Wymagania:

- z pasem biodrowym i uprzężą biodrową do pracy w zawieszeniu wraz z bocznymi klamrami zaczepowymi;

- spełniają wymagania norm PN- EN 1471, PN-EN 361, PN-EN 813, PN -EN 358;

- posiadają przedni i tylny punkt zaczepowy;

- posiadają punkt zaczepowy do pracy w podwieszeniu oraz ratunkowy punkt zaczepowy,

- posiadają regulowane pasy barkowe i biodrowe;

- dopuszczone do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem;

- rozmiar  uniwersalny M-XL;

- wymagany certyfikat CE.

- Amortyzator z linką i dwoma zatrzaśnikami

Wymagania:

- zestaw spełnia wymagania norm PN-EN 355, PN-EN 354, PN-EN 362;

- zatrzaśniki nierozłączalne z zapadką blokującą, stalowe;

- długość linki ok.1,8 m

- dopuszczone do pracy w atmosferze zagorzonej wybuchem;

- wymagana certyfikat CE.

- Rękawice do działań technicznych

Wymagania:

- wysokiej jakości rękawice do działań technicznych, o ergonomicznym kroju i dopasowaniu,  zapewniające łatwe operowanie podczas prac ze sprzętem technicznym lub ratowniczym, zapewniające dobrą oddychalność, wymagane  rozwiązanie to rękawice  z krótkim mankietem;

- spełniające  następujące  wymagania według  EN 388:

odporność na ścieranie – minimum 4;

odporność na przecięcie – minimum 5;

odporność na rozdzieranie – minimum 4;

odporność na przebicie – minimum 3.

- rozmiar 10 –15 par, rozmiar 11 –  15 par

- Piła ręczna do cięcia szyb Glass Master lub równoważna

Wymagania:

- piła przeznaczona do cięcia i wycinana szyb; posiada specjalną geometrię zębów piły;

- posiada miejsce na umieszczenie zbijaka do szyb hartowanych w rękojeści;

- w zestawie wybijak do zbijania szyb hartowanych oraz jedno dodatkowe narzędzie obok narzędzia podstawowego;

- waga ok. 1400 g;

- długość ostrza ok. 165 mm.

- Siekiera

- uniwersalna siekiera przeznaczona do ścinki, okrzesywania i łupania drewna;

- ergonomicznie wyprofilowana rękojeść z drewna hikory;

- obuch siekiery kuty i hartowany z wysokiej jakości stali;

- masa ok. 1,6 kg;

- długość narzędzia ok 700mm;

- możliwość zakupu części zamiennych.

- Wodery

Wymagania:

- wykonane  z gumy;

- spełniające normę PN- EN ISO 20347 2012 OB. SRC;

- antypoślizgowa podeszwa;

- wysokość butów min. 84 cm;

- kolor czarny lub grafitowy;

- wymagana deklarację zgodności WE” przedstawiciela-producenta.

| L.p. | Rozmiar | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | 43 | 4 |
| 2 | 44 | 3 |
| 3 | 45 | 3 |

- Płyn Eurolite smoke fluid P  lub równoważny

Wymagania:

- przeznaczony do urządzeń do wytwarzania dymu firmy  Antari, do wytwarzania dymu gęstego;

- wykonany na bazie wody;

- bezwonny, nietoksyczny, niepalny;

- biodegradowalny według OECD 301E/EEC 84/449 C3;

- dostawa w pojemnikach o objętości 5 l.

- Kamizelka dla KDR

Wymagania:

- kamizelka służąca do oznakowania osób uprawnionych do kierowania działaniem ratowniczym  według wytycznych KG PSP. Kamizelka w kształcie bezrękawnika z  tkaniny

poliestrowej dwubarwna w następujących ilościach dla zamówienia podstawowego:

wykonanie- góra biała dół zielony -  6 szt. ;
wykonanie -góra biała dół niebieski – 14 szt.;

- na górnym lewym przodzie kamizelki naszyty pasek taśmy typu rzep z przeznaczeniem na znak identyfikacyjny z imieniem i nazwiskiem;

- w dolnej części kamizelki na całym obwodzie występują dwa pasy taśmy odblaskowej w kolorze srebrnym,

- z tyłu kamizelki napis w kolorze czarnym:

KIERUJĄCY DZIAŁANIEM RATOWNICZYM.

- Bosak dielektryczny Nupla  lub równoważny

Wymagania:

- spełnia wymagania norm PN-80/E-08502, PN-73/E-08502,                                          PN-EN 61243-1:1998;

- wyposażony w drążek dielektryczny który zabezpiecza strażaków przed przypadkowym porażeniem prądem;

- napięcie pracy do 20 kV potwierdzone badaniem w Laboratorium Wysokich Napięć;

- masa ok. 2,9 kg;

- długość ok.1,8 m.

- Zestaw podpór stabilizacyjnych

Wymagania:

- teleskopowe podpory ratownicze do stabilizacji  w ratownictwie technicznym i drogowym, przeznaczone dla jednostek straży pożarnej;

- w skład zestawu wchodzą dwie kompletne podpory gotowe do wykorzystania zgodnie z przeznaczniem oraz torba transportowa na dwie podpory;

- max. obciążenie osiowe min. 1500 kg;

- długość podpory w stanie złożonym  w zakresie 1080- 1200 mm,  maksymalna długość podpory 1800- 2000 mm;

- podpora do stabilizacji ma posiadać  ząbkowaną głowicą, antypoślizgową podstawę, pas napinający ze zwijaczem, hakiem i mechanizmem zapadkowym,

- maksymalna masa jednej podpory 14,5 kg.

- Pokrowiec na butle powietrzne MSA kompozytowe 6, 8 l

pokrowiec ochronny z tkaniny, zabezpieczający butle MSA przed uszkodzeniem, materiał niepalny, do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem.

- Pokrowiec na butle powietrzne FENZY kompozytowe 6,8 l

pokrowiec ochronny z tkaniny, zabezpieczający butle FENZY przed uszkodzeniem, materiał niepalny lub trudnopalny, do stosowania w atmosferze zagrożonej wybuchem

- Torba na zestaw dwóch podpór V- Strut  Holmatro nr kat. 150.182.284

UWAGI OGÓLNE:

- Wszystkie dostarczone pozycje  (pojedyncze wyroby  lub opakowania) mają być oznakowane kodem kreskowym zgodnie z decyzją  nr 3/ MON  Ministra Obrony Narodowej z dnia 3.01.2014r. (szczegółowe wymagania w SIWZ);

- Oferowany ww. sprzęt musi być fabrycznie nowy z produkcji 2020 roku;

- Wymagany czas gwarancji dla ww. wyrobów wynosi 24 miesiące;

- Zamawiający zastrzega na etapie przed rozstrzygnięciem postępowania przetargowego, oprócz wyżej wymienionych dokumentów,  możliwość uzupełnienia oferty na żądanie zamawiającego, o karty opisu wraz z rysunkami na oferowane wyroby o ile to okaże się konieczne do oceny zgodności oferty z opisem przedmiotu zamówienia w SOPZ.

- Zamawiający zastrzega  możliwość przekazania  wykonawcy rozmiarów  dotyczących pozycji ewentualnie realizowanych  w ramach zamówienia z prawa opcji  na etapie uruchomienia zamówienia z prawa opcji .