Warszawa, dnia 15 czerwca 2022 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług w zakresie przeglądów technicznych, adiustacji,  wzorcowania oraz napraw urządzeń dowodowych (Numer postępowania: WZP-1442/22/86/Z)

Wydział Zamówień Publicznych KSP, działając w imieniu Zamawiającego, 
na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą, uprzejmie informuje                    o treści wniosków o wyjaśnienie  treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) złożonych przez Wykonawcę oraz  udzielonych przez Zamawiającego  wyjaśnieniach.

Pytanie nr 1:

„ W odniesieniu do warunków zamówienia w postępowaniu nr WZP-1442/22/86/Z informujemy, że:

zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji                z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie  na żądanie osoby badanej albo gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przez nią przestępstwa, badanie musi być wykonane lub zweryfikowane urządzeniem działającym na zasadzie spektrometrii w podczerwieni (§ 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia i Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie badań na zawartość alkoholu w organizmie).

Mając powyższe na uwadze urządzenia spektrofotometryczne (w tym urządzenia produkowane przez (…)) stanowią podstawową wartość dowodową w trudnych przypadkach sądowych. Dlatego wskazania tych urządzeń powinny być dokładnie zbadane w procesie wzorcowania przez akredytowane laboratorium wzorcujące.

Z uwagi na fakt że wszystkie urządzenia działające na zasadzie spektrofotometrii                               w podczerwieni (w odróżnieniu od urządzeń elektrochemicznych) mogą charakteryzować się nieliniową charakterystyką metrologiczną laboratorium wzorcujące (…) zgodnie z dobrą praktyką laboratoryjną dotychczas wykonywało wzorcowanie w co najmniej trzech punktach (0,10mg/l; 0,25mg/l; 0,40mg/l lub 0,70mg/l). Wzorcowania te umożliwiały prawidłowe oszacowanie wskazań przyrządów dla wartości powyżej 0,25mg/l i dawały możliwość porównania wyników z wynikami z innych urządzeń uzyskanymi na etapie zbierania dowodów. Ograniczenie wzorcowania do dwóch punktów (0,10mg/l i 0,25mg/l) może uniemożliwić prawidłowe oszacowanie wartości dla wyników powyżej 0,25mg/l co może prowadzić do podważania wyników w trakcie procesów sądowych.

Mając powyższe na uwadze (…) w celu dostarczenia poprawnej wartości dowodowej zaleca wzorcowanie analizatorów wydechu własnej produkcji w minimum 3 punktach:

- 0,10mg/l

- 0,25mg/l

- 0,40mg/l lub 0,70mg/l

z częstotliwością co 6 miesięcy.”

Odpowiedź na  pytanie  nr 1:

W odpowiedzi Zamawiający informuję, że podtrzymuje zapisy SWZ w zakresie dwóch punktów pomiarowych tj. 0,10mg/l oraz 0,25 mg/l.

- Kukawka

Pytanie nr 2:

„Dzień dobry. Szanowni Państwo zwracamy uwagę , że ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie mówi nic o wzorcowaniu analizatorów wydechu. Prosimy również zapoznać się z pismem      z złącznika.”

Odpowiedź na  pytanie  nr 2:

Zamawiający informuje, że przyjmuje do wiadomości zawartą informację dotyczącą uwagi mówiącej, że ustawa o wychowaniu w trzeźwości nie mówi nic o wzorcowaniu analizatorów wydechu. Zamawiający w załączniku oferty wykonawcy wymienił jedynie wartości odniesienia punktów wzorcowania. W prawie poza stanem nietrzeźwości wynoszącym ponad 0,25 mg/l w 1 dm wydychanego powietrza wyróżnia się stan wskazujący na spożycie alkoholu.

Wyjaśnienia są wiążące dla Stron i muszą być uwzględnione w składanych ofertach.

Podpis w  oryginale

/-/  Marta GAWRACZ

- Kukawka

# Text boxes

Wydział Zamówień Publicznych Komendy Stołecznej Policji

WZP –1680/1442/22