Załącznik nr 2.1 do SIWZ - Formularz oferty - Opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do dekontaminacji / biodekontaminacji  pomieszczeń – 1 szt.

| L.p. | Parametr | Parametr graniczny | Parametry oferowane /podać zakres lub opisać/ / | Punktacja dodatkowa |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Urządzenie do dekontaminacji /biodekontaminacji pomieszczeń - 1 szt. |
| I WYMAGANIA OGÓLNE |
|  | Oferowany model / producent / kraj pochodzenia / | Podać |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe z 2021 roku | Tak Podać |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności i CE | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie do biodekontaminacji pomieszczeń i sprzętu medycznego wykorzystujące technologię VHP - suchego gazu nadtlenku wodoru. Brak pozostałości skondensowanego czynnika na powierzchniach. Nie dopuszcza się urządzeń do tzw. fumigacji nadtlenkiem wodoru. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie mobilne, posiadające 4 kółka, w tym 2 przednie skrętne, 2 tylne z możliwością blokady. Koła nie rysujące podłóg korytarzy i pomieszczeń. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne wymiary urządzenia: 540 x 1010 x 1100 mm (szer. x dł. x wys.) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa urządzenia przy pomocy ekranu dotykowego o przekątnej nie mniejszej niż 5” | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zrzutu obrazu z wyświetlacza i zdalnej obsługi systemu biodekontaminacji przez urządzenia wykorzystujące system android jak smartphone, tablet i komputer. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Opcjonalnie możliwość połączenia przez Ethernet i zdalnej obsługi z komputera. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Do wyboru co najmniej 4 różne ustawione fabrycznie programy biodekontaminacji. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Co najmniej 2 programy zróżnicowane z uwagi na stopień redukcji spor, w tym jeden z nich pozwalający na redukcję 12log (99,9999999999%) | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Co najmniej 2 programy zróżnicowane z uwagi na stężenie nadtlenku wodoru, w tym jeden pozwalający na osiągnięcie stężenia na poziomie 400 PPM. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | System automatycznie uruchamiający cykl 2 minuty po wyborze i zatwierdzeniu programu przez operatora. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość modyfikacji czasu autostartu procesu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie połączone z zewnętrznym trójparametrycznym systemem monitorującym temperaturę, wilgotność względną i stężenie czynnika sterylizującego | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowana wydajna pompa perystaltyczna pozwalająca na iniekcję wodoru z prędkością 5-35g/min. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Prędkość iniekcji nadtlenku wodoru automatycznie dostosowana do mierzonych na bieżąco warunków otoczenia: temperatury, wilgotności względnej i stężenia nadtlenku wodoru. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość biodekontaminacji małych pomieszczeń o kubaturze nie większej niż 30 m3, jak również dużych pomieszczeń o kubaturze nie mniejszej niż 560 m3. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Szeroka kompatybilność materiałowa. Możliwość biodekontaminacji pomieszczeń wraz z wyposażeniem, w tym również sprzętem elektronicznym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wysoka zdolność do penetracji miejsc trudnodostępnych w procesie biodekontaminacji. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie połączone z zewnętrznym aeratorem przyspieszającym rozkład czynnika sterylizującego. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wewnątrz urządzenia wbudowany rezerwuar, do którego pobierany jest nadtlenek wodoru z kartridża. Pojemność rezerwuaru nie mniejsza niż 5 l. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Co najmniej dwa tryby obsługi urządzenia - tryb operatora i tryb kierownika. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość ustawiania z poziomu trybu kierownika punktów końcowych cyklu, oraz modyfikacji opcji systemowych. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Urządzenie wyposażone w port USB do zapisu dokumentacji z przebiegu cyklu w wersji elektronicznej | TAK |  | Bez punktacji |
|  | W obudowie urządzenia wyznaczone miejsce z przyłączem do umieszczenia i podłączenia kartridża z czynnikiem sterylizującym. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej i aluminium. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Obudowa urządzenia wykonana z trwałego i lekkiego tworzywa ABS. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Waga urządzenia nie większa niż 65 kg | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie urządzenia: 230 V; 50 Hz; 7,5 A, 1 N; Zasilanie połączonego aeratora: 230 V, 50 Hz, 3 A, 1 N; System monitorujący nie wymagający własnego zasilania, podłączony bezpośredni do urządzenia do biodekontaminacji | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Czynnik sterylizujący - wodny roztwór nadtlenku wodoru o stężeniu nie mniejszym niż 35% | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Brak niebezpiecznych pozostałości po procesie dekontaminacji, czynnik rozpada się na cząsteczki pary wodnej i tlenu. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Wyposażenie urządzenia |  |  |  |
|  | Kartridż z czynnikiem sterylizującym o pojemności 950 ml do uruchomienia, szkolenia, wykonania biodekontaminacji testowej. | TAK, podać |  | 1 kartridż – 0 pkt. 6 kartridżów – 10 pkt. |
|  | Trójparametryczny system kontrolujący temperaturę, wilgotność oraz stężenie nadtlenku wodoru w dekontaminowanym pomieszczeniu, | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Przenośny, wydajny aerator stosowany do katalizowania nadtlenku wodoru, w celu skrócenia całego cyklu dekontaminacji i gwarancji bezpieczeństwa | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracje zgodności, Certyfikaty CE oraz inne dokumenty potwierdzające, że oferowane urządzenie medyczne jest dopuszczone do obrotu i używania zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. 2020 r., poz. 186 t.j.) | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja min. 24 miesięcy obejmująca wykonanie przeglądów okresowych z częstotliwością zgodnie z zaleceniami producenta. | TAK, podać |  | 42 mies. – 30 pkt. 36 mies. – 20 pkt. 30 mies. – 10 pkt. 24 mies. – 0 pkt. |
|  | W okresie gwarancji wykonywanie przeglądów zgodnie z wymaganiami/zaleceniami producenta – bez dodatkowych opłat. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Czas reakcji na zgłoszoną awarię (przyjęcie zgłoszenia – podjęta naprawa) w dni robocze max. 2 dni w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym. Usunięcie usterki w terminie max. do 5 dni roboczych. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem. | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Założenie paszportów technicznych dla dostarczonego urządzenia | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenie personelu | TAK |  | Bez punktacji |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres co najmniej 10 lat. | TAK, podać |  | Bez punktacji |
|  | Serwis autoryzowany na terenie kraju (nazwa i adres) | TAK, podać |  | Bez punktacji |

*wypełnia Wykonawca

Oferta nie spełniająca parametrów granicznych  podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

Oświadczamy, że:

•	oferowany przez nas sprzęt jest nowy, nie był przedmiotem ekspozycji, wystaw itp.;

•	oferowane przez nas urządzenie jest gotowe do pracy, zawiera wszystkie niezbędne akcesoria, bez dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi)

•	zobowiązujemy się do dostarczenia, montażu i uruchomienia sprzętu w miejscu jego przeznaczenia

•	zobowiązujemy się do przeszkolenia personelu w obsłudze urządzenia

•	przeglądy techniczne wymagane przez producenta w okresie gwarancji na koszt wykonawcy

•	ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji

•	inne (jeśli dotyczy): ........................................................................................................................

……………………………………………………

Data i podpis Wykonawcy