| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zestaw laparoskopowy 4K z akcesoriami – 2 szt. |
| 1. | Procesor wideo 4K – 2 szt. |  |  |  |
| 1.1. | Procesor wideo 4K z funkcja obrazowania IR (w bliskiej podczerwieni) oraz 3D | TAK |  |  |
| 1.2. | Panel dotykowy do sterowania funkcjami procesora i kompatybilnego źródła światła | TAK |  |  |
| 1.3. | Procesor wyposażony w system obrazowania z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej | TAK, podać | TAK- 10 pkt. NIE – 0 pkt. |  |
| 1.5. | Oprogramowanie (licencja) do aktywacji funkcji IR , (1 szt.) Licencja/ oprogramowanie do jednorazowego wgrania do procesora aktywująca obrazowanie w bliskiej podczerwieni | TAK |  |  |
| 1.6. | Licencja oprogramowanie do jednorazowego wgrania do procesora aktywująca obrazowanie w 3D | TAK |  |  |
| 1.7. | Możliwość podłączenia: głowicy kamery laparoskopowej 4K głowicy kamery Full HD głowicy kamery kątowej HDTV wideolaparoskopów HD wideocystoskopu HDTV wideoureterorenoskopu | TAK |  |  |
| 1.8. | Wyjścia wideo : 2x 12G-SDI (4K) , 4x 3G-SDI(od A do D - 4K), 2x 3G(HD)-SDI (HD) | TAK |  |  |
| 1.9. | Gniazdo USB do podłączenia pamięci zewnętrznej typu Flash | TAK |  |  |
| 1.10. | Pamięć wewnętrzna urządzenia | TAK |  |  |
| 1.11. | Format zapisywania plików: .jpg oraz .tiff | TAK |  |  |
| 1.12 | Automatyczne dostosowanie jasności w przedziale od -8 do +8 (w 17 krokach) | TAK |  |  |
| 1.13. | Ręczne dostosowanie jasności w przedziale od 1 do 17 (w 17 krokach) | TAK |  |  |
| 1.14. | Możliwość dostosowania tonu kolorów: 1) Regulacja odcienia i nasycenia barwy dla trybów WLI i YE dla kolorów: czerwonego, pomarańczowego, żółtego, magneta 2) Regulacja dla trybu WLI i obrazowania w wąskim paśmie światła Regulacja tonu czerwieni Regulacja tonu niebieskiego Regulacja Nasycenia barwy czerwonej | TAK |  |  |
| 1.15. | 3 tryby kolorów dla obrazowania w świetle białym oraz 4 tryby kolorów obrazowania w wąskim paśmie (Auto, Tryb 1-3) | TAK |  |  |
| 1.16. | 3 tryby wyświetlania obrazów w trybie obserwacji IR – dla monitora głównego i pomocniczego | TAK |  |  |
| 1.17. | Dwa tryby ustawienia czułości przesłony: wysoki (szybka reakcja) i niski (wolna reakcja) | TAK |  |  |
| 1.18. | 3 stopnie wzmocnienia obrazu (2 dla struktury, 1 dla krawędzi) dla obrazowania w świetle białym, w trybie podczerwieni (IR) oraz w obrazowaniu wąską wiązką światła | TAK |  |  |
| 1.20. | 3 stopnie regulacji kontrastu (wysoki, normalny, niski) | TAK |  |  |
| 1.21. | Automatyczne wzmocnienie obrazu AGC z opcją regulacji - funkcja elektronicznego rozjaśnienia obrazu endoskopowego z redukcją szumu (wysoki, średni, niski) | TAK |  |  |
| 1.22. | Możliwość przypisania ustawień dla min. 20 użytkowników | TAK |  |  |
| 1.23. | Możliwość zapisu profilu użytkownika na pamięci zewnętrznej i zaimportowania | TAK |  |  |
| 1.24. | Ustawienie języka menu, daty, czasu, formatu daty. | TAK |  |  |
| 1.25. | Język menu: polski | TAK |  |  |
| 2. | Źródło światła LED – 2 szt. |  |  |  |
| 2.1. | Kompatybilne z procesorem 4K – w zestawie przewód komunikacyjny | TAK |  |  |
| 2.2. | Zgodne z trybem obserwacji w wąskim paśmie światła (Kompatybilne z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego celem diagnostyki unaczynienia w warstwie podśluzówkowej) | TAK |  |  |
| 2.4. | Zgodne z trybem obserwacji IR i światła białego (WLI) 3 tryby obserwacji IR | TAK |  |  |
| 2.5. | Automatyczna regulacja jasności – 17 stopni | TAK |  |  |
| 3. | Głowica kamery 4K CMOS – 2 szt. |  |  |  |
| 3.1. | Kompatybilna z technologią optyczno-cyfrową blokującą pasmo czerwone w widmie światła białego oraz trybem IR oraz YE | TAK |  |  |
| 3.2. | 3 programowalne przyciski funkcyjne | TAK |  |  |
| 3.3. | Funkcja jednodotykowego AUTOFOCUS (AF) i funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF) Funkcja ciągłego trybu AUTOFOCUS (C-AF) pozwala na pracę w optymalnych ustawieniach ostrości podczas całej operacji | TAK, podać | Dwie funkcje Autofocus- 10 pkt Jedna – 0 pkt. |  |
| 3.4. | Możliwość regulacji ostrości dedykowanymi przyciskami | TAK |  |  |
| 3.5. | Możliwość współpracy z optykami ze standardowym przyłączem okularowym | TAK |  |  |
| 3.6. | Zoom cyfrowy | TAK |  |  |
| 3.7. | Przewód o długości 3 m | TAK |  |  |
| 3.8. | Waga głowicy 270 g | TAK |  |  |
| 3.9. | Całkowicie zanurzalna w środku dezynfekcyjnym | TAK |  |  |
| 3.10. | Autoklawowalna | TAK |  |  |
| 4. | Monitor medyczny 4K/3D – 2 szt. |  |  |  |
| 4.1. | Rozmiar matrycy min 31” | TAK, podać |  |  |
| 4.2. | Rozdzielczość min 3840x2160 | TAK |  |  |
| 4.3. | Stosunek boków obrazu 16:9 | TAK |  |  |
| 4.4. | Współczynnik kontrastu 1.000.000:1 | TAK |  |  |
| 4.5. | Funkcje: PIP, POP, obrót, wzmocnienie obrazu | TAK |  |  |
| 4.6. | Przewód 12G-SDI długość min 2,9 m | TAK |  |  |
| 5. | Monitor Medyczny 4K/3D – 2 szt. |  |  |  |
| 5.1. | Rozmiar matrycy min. 54” | TAK, podać |  |  |
| 5.2. | Rozdzielczość min 3840x2160 | TAK |  |  |
| 5.3. | Stosunek boków obrazu 16:9 | TAK |  |  |
| 5.4. | Współczynnik kontrastu 1.000.000:1 | TAK |  |  |
| 5.5. | Jasność 550 cd/m2 | TAK |  |  |
| 5.6. | Funkcje: PIP, POP, obrót, wzmocnienie obrazu | TAK |  |  |
| 5.7. | Wejścia HDMI, DVI-D, 12G/3G/HD-SDI (x2), 3G/HD/SD-SDI (x1) | TAK |  |  |
| 5.8. | Wyjścia min: 12G/3G/HD-SDI (x2), 3G/HD/SD-SDI (x1), CLONE 12G/3G-SDI | TAK |  |  |
| 5.9. | Kabel 12G-SDI – 8,5 m , 1 szt. | TAK |  |  |
| 5.10. | Podstawa jezdna dedykowana do monitora 55 cali – 1 szt. | TAK |  |  |
| 6. | Optyki do laparoskopii |  |  |  |
| 6.1. | Optyka laparoskopowa IR ( do obrazowania w podczerwieni )– 6 szt. | TAK |  |  |
| 6.2. | Średnica max. 10,2mm - pasująca do trokarów średnicy 10,5-11mm | TAK |  |  |
| 6.3. | Kąt patrzenia 30 stopni | TAK |  |  |
| 6.4. | Soczewki ED ( soczewki Extra Low Dispertion) | TAK |  |  |
| 6.5. | Pole widzenia 88 stopni | TAK |  |  |
| 7. | Kontener do sterylizacji optyk – 6 szt. | TAK |  |  |
| 7. | Światłowód do optyk laparoskopowych – 6 szt. |  |  |  |
| 7.1. | Długość 3m | TAK |  |  |
| 7.2. | Średnica wiązki 4,25 mm, średnica zewnętrzna 8,4 mm | TAK |  |  |
| 8. | Insuflator wysokoprzepływowy - 2 szt. |  |  |  |
| 8.1. | Przepływ dwutlenku węgla regulowany do 45 l/min | TAK |  |  |
| 8.2. | Ciśnienie dwutlenku węgla regulowane do 25 mmHg | TAK |  |  |
| 8.3. | Alarm dźwiękowy i świetlny przekroczenia zadanego ciśnienia; | TAK |  |  |
| 8.4. | Wskaźniki dla zadanej i aktualnej wartości ciśnienia w mmHg | TAK |  |  |
| 8.5. | Wskaźniki dla zadanej i aktualnej wartości przepływu w l/min | TAK |  |  |
| 8.6. | Min.2 tryby insuflacji: normalny i małych przestrzeni | TAK |  |  |
| 8.7. | 3 tryby przepływu: niski, średni, wysoki. | TAK |  |  |
| 8.8. | Możliwość podłączenia butli CO2 lub połączenie z centralnym systemem ściennym zasilania w CO2 | TAK |  |  |
| 8.9. | Automatyczne przejście z trybu wysokociśnieniowego w tryb niskociśnieniowy w przypadku przełączenia z zasilania CO2 z butli na instalację ścienną | TAK |  |  |
| 8.10. | W zestawie: dren do insuflacji - 4 szt., dren do oddymiania - 4 szt., filtr do insuflatora – 30 szt., przewód do butli – 1 szt., | TAK |  |  |
| 9. | Pompa do laparoskopii – 2 szt. |  |  |  |
| 9.1. | Pompa płucząco-ssąca do laparoskopii | TAK |  |  |
| 9.2. | Możliwość podłączenia drenów jednorazowego użytku oraz wielorazowego użytku | TAK |  |  |
| 10. | Wózek medyczny |  |  |  |
| 10.1. | Wózek medyczny z czterema półkami , uchwytem na monitor oraz uchwytem na głowicę kamery | TAK |  |  |
| 10.2. | Uchwyt na butle CO2 | TAK |  |  |
| 10.3. | Uruchamianie urządzeń zamontowanych na wózku jednym centralnym włącznikiem | TAK |  |  |
| 11. | Wyposażenie jednorazowe |  |  |  |
| 11.1. | Dreny jednorazowe do płukania – 320 szt. | TAK |  |  |
| 11.2. | Termin ważności na wyposażenie jednorazowe min. 12 miesięcy | TAK |  |  |
| 12. | Wymagania dodatkowe |  |  |  |
| 11.1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2023 r. | TAK |  |  |
| 11.2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności) – zgodnie z wymogami producenta, testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producentach przeglądach technicznych i częstotliwości ich wykonywania |  |  |
| 11.3. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 11.4. | Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP oferowanego sprzętu zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) - deklaracji zgodności, - certyfikatu wystawionego przez jednostkę notyfikowaną (jeśli dotyczy), - kopii powiadomienia lub zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 11.5. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 11.6. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy lub potwierdzenie przez producenta odbycia wymaganych szkoleń serwisowych wystawionych na Wykonawcę. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 12. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 12.1. | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 12.2. | Model/nazwa produktu * | TAK, Podać |  |  |
| 12.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |

Niniejszym oświadczam, iż oferowane sprzęty posiadają parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/