PAKIET NR 1: Dzierżawa analizatora hematologicznego, analizatora zastępczego (back-up) oraz analizatora do barwienia rozmazów hematologicznych wraz z dostawą odczynników i materiałów eksploatacyjnych.

WARUNKI OGÓLNE:

- Wszystkie wyroby oferowane Zamawiającemu będące wyrobami medycznymi muszą być dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z póź. zm.); Do oferty należy dostarczyć dokumenty potwierdzające  oznaczenie wyrobu znakiem CE i dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP.

- Oferowane wyroby medyczne do diagnostyki in vitro muszą spełniać wymagania zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (Dz. U. Nr 16, poz. 75 z póź. zm.).

- Zamawiający wymaga, aby analizator główny oraz analizator tzw. back-up pochodziły od tego samego producenta.

- Zamawiający wymaga, aby oba analizatory hematologiczne oferowane Zamawiającemu wykorzystywały jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów dla krwi obwodowej.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności odczynników wynosił  minimum 4 miesiące.

- Zamawiający wymaga, aby w ramach Pakietu nr 1 Wykonawca zapewnił Zamawiającemu udział w kontroli międzynarodowej Labquality w zakresie parametrów morfologicznych – 2 razy w roku oraz kontroli ogólnopolskiej z rozmazów szpiku i krwi obwodowej - 1 raz w roku.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z zakresu obsługi analizatorów

APARAT główny

Producent urządzenia: ……………………………..

Oferowany model:	……………………………….

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości analizatora | Potwierdzenie spełniania warunku | Oferowany parametr. Potwierdzić, podać zakresy/opisać. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator hematologiczny - fabrycznie nowy lub używany | TAK |  |
| 2 | Analizator całkowicie automatyczny, wyposażony w pełni automatyczny podajnik z mieszalnikiem na minimum 50 próbek oczekujących na analizę, z możliwością ciągłego dostawiania nowych próbek bez konieczności przerywania cyklu pomiarowego, ani zatrzymywania pracy podajnika. Możliwość stosowania jednocześnie w trybie podajnikowym, różnych typów probówek zamkniętych systemów pobrań dostępnych na polskim rynku. Możliwość podania próbki również w trybie manualnym. | TAK |  |
| 3 | Do analizatora dołączony zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wewnętrzny wbudowany w podajnik. | TAK |  |
| 4 | Wyposażenie: jednostka sterująca - komputer z zewnętrznym monitorem (kolorowym, ciekłokrystalicznym o przekątnej min. 17”) z zewnętrzną drukarką laserową, UPS-em jako urządzeniami peryferyjnymi komputerowej stacji roboczej, czujnik poziomu ścieków. | TAK |  |
| 5 | Wydajność analizatora głównego nie mniej niż 100 oznaczeń na godzinę w trybie CBC+WBC-5DIFF. | TAK |  |
| 6 | Możliwość pracy z próbkami w trybie zamkniętym, otwartym i kapilarnym (krew włośniczkowa). | TAK |  |
| 7 | Maksymalna wymagana objętość aspirowanej przez analizator próbki w trybie podajnikowym i manualnym 100 µl. | TAK |  |
| 8 | Możliwość wykonania oznaczenia płynów z jam ciała i płynu mózgowo – rdzeniowego bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników. | TAK |  |
| 9 | Osobny tryb pracy analizatora z płynami z jam ciała i płynem mózgowo-rdzeniowym. Możliwość ilościowego badania płynów z jam ciała bez wstępnego przygotowywania próbki poza analizatorem. Różnicowanie komórek w płynach: liczba leukocytów - (minimalnie na populacje komórek z jądrem pojedynczym i podzielonym), liczba erytrocytów. Wynik przesyłany do systemu LIS. | TAK |  |
| 10 | Analizator główny - raportowanie następujących parametrów: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, WBC, Neut %, Neut #, Lymph %, Lymph #, Mono %, Mono #, Eos %, Eos #, Baso %, Baso #, NRBC %, NRBC #, RET %, RET #, IRF, RET-He, RBC-He, PLT-O - metodą optyczną, PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT, PLT-F, IPF # i %. | TAK |  |
| 11 | Oznaczanie PLT metodą fluorescencyjnej cytometrii przepływowej wraz z ilością frakcji płytek niedojrzałych IPF w wartościach # i %. | TAK |  |
| 12 | Automatyczne korygowanie liczby WBC w przypadku obecności NRBC w trybie CBC i CBC+WBC-5DIFF. | TAK |  |
| 13 | Pomiar HGB niezależnie od WBC | TAK |  |
| 14 | Analizator posiada możliwość oznaczania populacji niedojrzałych granulocytów (tj. metamielocyty + mielocyty + promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych (#) i procentowych(%), w stosunku do ogólnej liczby granulocytów; parametry IG #,% przesyłane do LIS. | TAK |  |
| 15 | Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC (dla aparatu głównego także retikulocytów) przy użyciu technologii cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego. | TAK |  |
| 16 | Minimalne i wymagane zakresy liniowości parametrów (z pierwszego oznaczenia, bez wstępnego rozcieńczenia): WBC – 400x10³/μl; PLT – 4000x10³/μl. | TAK |  |
| 17 | Krew kontrolna, min. 3 poziomy: low, normal oraz high, 1 x dziennie przez 7 dni w tygodniu, w probówkach systemu zamkniętego dostosowanych do pracy z automatycznym podajnikiem, oferowana zgodnie z datą przydatności na opakowaniu. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą nośnika elektronicznego (np. CD). Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów dla krwi obwodowej, łącznie z RET. | TAK |  |
| 18 | Materiał kontrolny dla płynów z jam ciała, w ilości 1 fiolka na miesiąc w całym okresie trwania umowy dzierżawy | TAK |  |
| 19 | Oprogramowanie analizatora pracujące w systemie Windows lub równoważnym, umożliwiającym dwukierunkową transmisję danych do systemu Infomedica – (producent ASSECO). Podłączenie analizatora do systemu Infomedica na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 20 | Analizator wyposażony w oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości oraz możliwości przeprowadzenia analizy statystycznej. | TAK |  |
| 21 | Archiwizacja wyników - pamięć min. 10.000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną. | TAK |  |
| 22 | Flagowanie wyników wybiegających poza granice ustalonych norm, prezentacja wyników badań na ekranie monitora. Możliwość wydruku wyników w formacie A4 i A5. | TAK |  |
| 23 | Wymagane oryginalne odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne pochodzące od jednego producenta. Stosowane odczynniki zatwierdzone przez producenta aparatu. | TAK |  |
| 24 | Wymagany modem serwisowy z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym Wykonawcy. | TAK |  |
| 25 | Wszystkie odczynniki do pełnej morfologii bezcyjankowe. | TAK |  |
| 26 | Instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK |  |
| 27 | Serwis techniczny i gwarancja w całym okresie dzierżawy aparatu. | TAK |  |
| 28 | Dwa przeglądy serwisowe w roku kalendarzowym, co 6 miesięcy. | TAK |  |
| 29 | Wyposażenie dodatkowe: stół po analizator główny – 1 sztuka. Stół składający się z blatu i dolnej półki na odczynniki. | TAK |  |

Instrukcja:

1. W polu „potwierdzenie spełniania warunków”, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany aparat spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. W kolumnie „Oferowany parametr. Potwierdzić, podać zakresy/opisać”, należy opisać oferowane rozwiązanie, parametr.

2. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych parametrów/warunków lub brak wypełnienia którejkolwiek z rubryk w kolumnie „Oferowany parametr. Potwierdzić, podać zakresy/opisać” spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry podlegające ocenie punktowej:

| L.p | Parametry i właściwości analizatora podlegające ocenie punktowej | Potwierdzenie spełniania warunku przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
|  | Metoda oznaczania WBC: Fluorescencyjna cytometria przepływowa. TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |  |
|  | Automatyczny tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych - możliwość dodatkowej weryfikacji WBC z wydłużonym czasem zliczania WBC TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość pełnej wymiany odczynników między analizatorami w celu wykonania oznaczeń CBC+5DIFF. TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość włączenia aparatu do systemu kontroli jakości, wszystkich parametrów „on – line”, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. Prezentacja wyników kontrolnych „on – line”, niezwłocznie po ich wykonaniu z natychmiastową informacją w przypadku wystąpienia błędów. TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |  |
|  | W pełni zautomatyzowany pomiar RET – bez wstępnego przygotowania próbki (rozcieńczania, wybarwiania manualnego). TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |  |
|  | Parametry diagnostyczne określające ilościowo stan aktywacji neutrofili oraz limfocytów reaktywnych i syntetyzujących przeciwciała (w wartościach bezwzględnych (#) i procentowych (%). TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |  |

Instrukcja:

1. W polu „potwierdzenie spełniania warunków przez Wykonawcę”, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany aparat spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego.

2. Jeżeli oferowany analizator nie spełnia danego warunku (nie posiada wskazanej cechy użytkowej) – Wykonawca otrzyma 0 punktów.

3. Za spełnienie warunków: Zamawiający przyzna punkty zgodnie zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

APARAT back-up

Producent urządzenia:	…………………………………………

Oferowany model:	………………………………………

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości analizatora | Potwierdzenie spełniania warunku | Oferowany parametr. Potwierdzić, podać zakresy/opisać. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator hematologiczny – fabrycznie nowy lub używany | TAK |  |
|  | Analizator całkowicie automatyczny z automatycznym podajnikiem i mieszalnikiem. | TAK |  |
|  | Do analizatora dołączony zewnętrzny czytnik kodów kreskowych i wewnętrzny wbudowany w podajnik. | TAK |  |
|  | Analizator składający się z jednostki analitycznej ze zintegrowanym układem pneumatycznym, jednostki sterującej z ekranem dotykowym, wyposażony w UPS, drukarkę laserową /kolor wydruku czarno-biały/ oraz czujnik poziomu ścieków. | TAK |  |
|  | Wydajność analizatora back-up w trybie CBC+WBC+5DIFF nie mniej niż 60 oznaczeń na godzinę. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z próbkami w trybie zamkniętym, otwartym i kapilarnym (krew włośniczkowa). | TAK |  |
|  | Maksymalna wymagana objętość aspirowanej przez analizator próbki w trybie podajnikowym i manualnym - 40µL. | TAK |  |
|  | Możliwość pracy w trybach CBC, CBC+5DIFF. | TAK |  |
|  | Analizator back-up - raportowanie następujących parametrów: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-SD, RDW-CV, WBC, Neut %, Neut #, Lymph %, Lymph #, Mono %, Mono #, Eos %, Eos #, Baso %, Baso #, PLT, PDW, MPV, P-LCR, PCT | TAK |  |
|  | Analizator posiada możliwość oznaczania populacji niedojrzałych granulocytów (tj. metamielocyty + mielocyty + promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych (#) i procentowych(%), w stosunku do ogólnej liczby granulocytów; parametry IG #,% przesyłane do LIS. | TAK |  |
|  | Pomiar HGB niezależnie od WBC | TAK |  |
|  | Automatyczny pomiar oraz różnicowanie WBC przy użyciu technologii cytometrii przepływowej z wykorzystaniem światła lasera półprzewodnikowego. | TAK |  |
|  | Minimalne i wymagane zakresy liniowości parametrów (z pierwszego oznaczenia, bez wstępnego rozcieńczenia): WBC – 400x10³/μl; PLT – 4000x10³/μl | TAK |  |
|  | Krew kontrolna, min. 3 poziomy: low, normal oraz high, 1 x dziennie przez 7 dni w tygodniu, w probówkach systemu zamkniętego dostosowanych do pracy z automatycznym podajnikiem, oferowana zgodnie z datą przydatności na opakowaniu. Parametry krwi kontrolnej wczytywane do analizatora za pomocą nośnika elektronicznego (np. CD). Jeden rodzaj krwi kontrolnej dla wszystkich oznaczanych parametrów dla krwi obwodowej. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pracujące w systemie Windows lub równoważnym, umożliwiającym dwukierunkową transmisję danych do systemu Infomedica – (producent ASSECO). Podłączenie analizatora do systemu Infomedica na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Analizator wyposażony w oprogramowanie obejmujące system kontroli jakości oraz możliwości przeprowadzenia analizy statystycznej. | TAK |  |
|  | Archiwizacja wyników - pamięć min. 10.000 ostatnich oznaczeń wraz z prezentacją graficzną i danymi pacjenta. | TAK |  |
|  | Flagowanie wyników wybiegających poza granice ustalonych norm, prezentacja wyników badań na ekranie monitora. Możliwość wydruku wyników w formacie A4 i A5. | TAK |  |
|  | Wymagane oryginalne odczynniki, materiały kontrolne i zużywalne pochodzące od jednego producenta. Stosowane odczynniki zatwierdzone przez producenta aparatu. | TAK |  |
|  | Wymagany modem serwisowy z możliwością połączenia on-line z serwisem technicznym Wykonawcy. |  |  |
|  | Wszystkie odczynniki do pełnej morfologii bezcyjankowe. | TAK |  |
|  | Instrukcja w języku polskim. | TAK |  |
|  | Serwis techniczny i gwarancja w całym okresie dzierżawy aparatu. | TAK |  |
|  | Dwa przeglądy serwisowe w roku kalendarzowym, co 6 miesięcy. | TAK |  |
|  | Zapewnienie szkoleń z zakresu interpretacji rozmazów hematologicznych w siedzibie Zamawiającego | TAK |  |

Instrukcja:

1. W polu „potwierdzenie spełniania warunków”, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany aparat spełnia bądź nie spełnia

wymogów określonych przez Zamawiającego. W kolumnie „Oferowany parametr. Potwierdzić, podać zakresy/opisać”, należy opisać oferowane

rozwiązanie, parametr.

2. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych parametrów / warunków lub brak wypełnienia którejkolwiek z rubryk w kolumnie „Oferowany parametr.

Potwierdzić, podać zakresy/opisać” spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry podlegające ocenie punktowej:

| L.p. | Parametry i właściwości analizatora podlegające ocenie punktowej | Potwierdzenie spełniania warunku przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
|  | Metoda oznaczania WBC: Fluorescencyjna cytometria przepływowa. TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |  |
|  | Automatyczny tryb pomiaru WBC dla próbek leukopenicznych - możliwość dodatkowej weryfikacji WBC z wydłużonym czasem zliczania WBC TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |  |
|  | Możliwość włączenia aparatu do systemu kontroli jakości wszystkich parametrów „on – line”, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego dodatkowych kosztów. Prezentacja wyników kontrolnych „on – line”, niezwłocznie po ich wykonaniu z natychmiastową informacją w przypadku wystąpienia błędów. TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |  |

Instrukcja:

1.  W polu „potwierdzenie spełniania warunków przez Wykonawcę”, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany aparat spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego.

2. Jeżeli oferowany analizator nie spełnia danego warunku (nie posiada wskazanej cechy użytkowej) – Wykonawca otrzyma 0 punktów.

3. Za spełnienie warunków: Zamawiający przyzna punkty zgodnie z pkt. 19.3. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

APARAT DO BARWIENIA ROZMAZÓW KRWI OBWODOWEJ I SZPIKÓW

Producent urządzenia:	             …………………………………………

Oferowany model:		………………………………………

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości analizatora | Potwierdzenie spełniania warunku | Oferowany parametr. Potwierdzić, podać zakresy/opisać. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Aparat fabrycznie nowy | TAK |  |
| 2. | W pełni automatyczne urządzenie do barwienia wykonanych rozmazów krwi obwodowej i szpików. | TAK |  |
| 3. | Aparat powinien samodzielnie przesuwać wstawione na pokład szkiełka z rozmazem, barwić, utrwalać, płukać i wydać ostatecznie preparaty rozmazów. | TAK |  |
| 4. | Wymagana metoda barwienia: May-Grünwald - Giemsa. | TAK |  |
| 5. | Możliwość modyfikacji protokołów barwienia | TAK |  |
| 6. | Automatyczne suszenie wybarwionych preparatów. | TAK |  |
| 7. | Możliwość dokładania szkiełek z rozmazami do barwienia w trakcie pracy. | TAK |  |
| 8 | Aparat wyposażony w UPS. | TAK |  |
| 9. | Pełna instrukcja obsługi producenta w języku polskim. | TAK |  |
| 10. | Wykonawca dostarczy, zainstaluje i uruchomi aparat do barwienia rozmazów krwi obwodowej i szpików oraz przeszkoli personel z zakresu obsługi w miejscu instalacji na swój koszt. | TAK |  |
| 11 | Wykonawca gwarantuje w czasie trwania umowy w ramach czynszu dzierżawnego: - przeglądy autoryzowanego serwisu (minimum 1 raz na rok), - naprawy serwisowe, - części zamienne i dojazdy | TAK |  |
| 12. | Wykorzystywane odczynniki nie zawierające metanolu, bez zawartości trucizn i substancji niebezpiecznych. | TAK |  |
| 13. | Automatyczne wykrywanie i zarządzanie odczynnikami, odczynniki gotowe do użycia | TAK |  |
| 14. | Trwałość odczynników minimum 60 dni, po otwarciu minimum 20 dni | TAK |  |

1. Tabela nr 1: Odczynniki - aparat główny

| Lp. | Nazwa odczynnika | Pojemność opakowania | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena netto jednego opakowania | Wartość Netto opakowań | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Ilość odczynników obliczono dla 159 500 oznaczeń i 4 000 badań retykulocytów  wraz z płytkami fluorescencyjnymi

2. Tabela nr 2: Materiały  niezbędne do eksploatacji analizatora głównego

| Lp. | asortyment | Pojemność opakowania | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena netto jednego opakowania | Wartość Netto opakowań | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrole* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały eksploatacyjne/ zużywalne* |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Inne ** |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

* - wymienić i wycenić

**- o ile występują, wymienić i wycenić

3. Tabela nr 3: Odczynniki - aparat back-up

| Lp. | Nazwa odczynnika | Pojemność opakowania | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena netto jednego opakowania | Wartość Netto opakowań | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

ilość odczynników obliczono dla 67 500 oznaczeń

4. Tabela nr 4: Materiały  niezbędne do eksploatacji analizatora back-up

| Lp. | asortyment | Pojemność opakowania | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena netto jednego opakowania | Wartość Netto opakowań | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kontrole* |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Materiały eksploatacyjne/ zużywalne* |  |  |  |  |  |  |  |
| ... | Inne** |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

* - wymienić i wycenić

**- o ile występują, wymienić i wycenić

5. Tabela nr 5: Odczynniki i materiały  niezbędne do eksploatacji aparatu do barwienia preparatów hematologicznych

| Lp. | Nazwa odczynnika | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena netto jednego opakowania | Wartość Netto opakowań | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalog. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |

ilość odczynników obliczono dla 10 000 rozmazów z krwi obwodowej i szpiku

6. Tabela nr 6: Czynsz dzierżawy

| Lp. | Czynsz | Wartość netto miesięcznie | Wartość Netto 36 m-cy | Stawka podatku VAT % | Wartość brutto 36 m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czynsz dzierżawy za analizatory główny i back –up i analizator do barwień hematologicznych* |  |  |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  |  |

* podać model, producenta

7. Tabela nr 6: PODSUMOWANIE

| Lp. | pozycja | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki (tabela 1) RAZEM |  |  |
| 2. | Materiały niezbędne do eksploatacji analizatora (tabela 2) RAZEM |  |  |
| 3. | Odczynniki (tabela 3) RAZEM |  |  |
| 4. | Materiały niezbędne do eksploatacji analizatora (tabela 4) RAZEM |  |  |
| 5 | Odczynniki i materiały niezbędne do eksploatacji aparatu do barwienia preparatów hematologicznych (tabela 5) |  |  |
| 6. | Czynsz (tabela 6) RAZEM |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Informacje :

1. Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych każdy z Wykonawców oblicza samodzielnie na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego o przewidywanej w okresie 36 miesięcy ilości badań (oznaczeń).

2. Obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika na pokładzie aparatu po otwarciu zgodnie z oficjalną instrukcją podaną na  opakowaniu.

3. Obliczając ilość odczynników należy uwzględnić odczynniki do kontroli wewnętrznej i kalibracji. (Do ilości badań należy doliczyć testy potrzebne do wykonania kalibracji i wszystkich niezbędnych badań z zakresu kontroli jakości.) Kalkulację ilości kalibratorów oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta.

PAKIET NR 2 : Dzierżawa analizatora koagulologicznego, analizatora zastępczego (back – up) wraz z dostawą odczynników  i materiałów eksploatacyjnych

WARUNKI OGÓLNE:

- Wszystkie wyroby oferowane Zamawiającemu będące wyrobami medyczne muszą być dopuszczone do obrotu i używania na terytorium RP zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz. U. Nr 107 poz. 679 z póź. zm.); Do oferty należy dostarczyć dokumenty potwierdzające  oznaczenie wyrobu znakiem CE i dopuszczenie do obrotu i używania na terytorium RP.

- Oferowane wyroby medyczne do diagnostyki in vitro muszą spełniać wymagania zasadnicze zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wymagań zasadniczych oraz procedur oceny zgodności dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro ( Dz. U. Nr 16, poz. 75 z póź. zm.) .

- Zamawiający wymag, aby w zakresie Pakietu nr 2 analizator główny oraz drugi analizator  tzw. back-up wykorzystywały te same odczynniki , kontrole, kalibratory.

- Zamawiający wymaga, aby oba analizatory koagulologiczne oferowane Zamawiającemu wykorzystywały jeden rodzaj materiału kontrolnego.

- Zamawiający wymaga aby termin ważności odczynników wynosił  minimum 4 miesiące.

- Zamawiający wymaga aby dostawa odczynników była realizowana w terminie 5 dni od daty zamówienia, a dostawy „na cito” w terminie 2 dni od daty zamówienia.

- Zamawiający wymaga aby w ramach Pakietu nr 2 Wykonawca zapewnił Zamawiającemu udział w kontroli międzynarodowej Labquality w zakresie parametrów koagulologicznych – 2 razy w roku.

- Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z zakresu obsługi analizatorów

APARAT główny + aparat zastępczy

Producent urządzenia:	.....................

Oferowany model:		.....................

| L.p. | Wymagane parametry urządzenia | Potwierdzenie spełniania warunku | Oferowany parametr. Potwierdzić, podać zakresy/opisać. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Analizator koagulologiczny – 2 sztuki – nie starszy niż z roku 2014, po przeglądzie technicznym | TAK/NIE |  |
|  | Aparat średniej wielkości min 100 PT/godz. | TAK/NIE |  |
|  | Analizator całkowicie zautomatyzowany, gotowy do pracy przez 24 h. | TAK/NIE |  |
|  | Oznaczenia parametrów krzepnięcia metodami optyczną , chromogenną oraz wykrzepialną immunologiczną. Metoda zapewniająca brak konieczności wymiany filtrów w przypadku próbek z interferencjami HIL (hemoliza, żółtaczka, lipemia). | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość pracy bezpośrednio z probówek tj. bez konieczności przenoszenia osocza do kubeczków; Przebijak korków zamkniętego pobrania. | TAK/NIE |  |
|  | Analizator pracujący z wykorzystaniem próbek pierwotnych i wtórnych (naczynka typu cup, probówki pediatryczne). | TAK/NIE |  |
|  | Chłodzenie odczynników na pokładzie; minimum 25 pozycji chłodzonych na pokładzie . | TAK/NIE |  |
|  | Monitoring zużycia odczynników. | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość wprowadzenia własnej kontroli. | TAK/NIE |  |
|  | Oddzielne systemy pipetujące dla odczynników i próbek badanych wyposażone w czujniki poziomu cieczy. | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczna kalibracja. | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne rozcieńczanie próbek, kalibratorów. | TAK/NIE |  |
|  | Możliwość identyfikacji próbek pacjentów przy pomocy czytnika bar kodów. | TAK/NIE |  |
|  | Automatyczne pobieranie i utylizacja kuwet. | TAK/NIE |  |
|  | Czytnik wewnętrzny kodów kreskowych do próbek badanych i odczynników umożliwiający jednoczesny odczyt wszystkich wkładanych w danym statywie (stojaku) materiałów bez konieczności ich indywidualnego, kolejnego przykładania do okienka czytnika. | TAK/NIE |  |
|  | Mała ilość procedur konserwacyjnych. | TAK/NIE |  |
|  | Każda pozycja może być pozycją pilną. Możliwość zmiany statusu badań rutynowych na pilne w trakcie pracy analizatora | TAK/NIE |  |
|  | Brak konieczności wymiany źródła światła przez okres trwania umowy. | TAK/NIE |  |
|  | Ciągłe ładowanie próbek badanych, odczynników oraz kuwet w trakcie pracy (wykonywania analiz). | TAK/NIE |  |
|  | Obsługa aparatu poprzez ekran dotykowy a także standardowa przez klawiaturę oraz mysz . | TAK/NIE |  |
|  | Tromboplastyna ludzka rekombinowana o ISI zbliżonym do 1.0 (+/- 0,1) bez zawartości substancji kancerogennych Odczynnik pozwalający na szacunkowe określanie fibrynogenu na bazie PT | TAK/NIE |  |
|  | Kalibracja nie częściej niż raz na serię danego odczynnika. | TAK/NIE |  |
|  | Fibrynogen metodą Claussa, zakres pomiarowy od 1,1-9,0 g/l. | TAK/NIE |  |
|  | Materiały standardowe (kalibratory), osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane lub ciekłe. | TAK/NIE |  |
|  | Trwałość odczynników do PT, APTT , Fib co najmniej 5 dni na pokładzie aparatu. | TAK/NIE |  |
| 26. | Zarówno aparat zasadniczy jak i zastępczy tego samego producenta. | TAK/NIE |  |
| 27. | Wszystkie oferowane odczynniki, kalibratory, kontrole tego samego producenta co producent aparatu. | TAK/NIE |  |
| 28. | Oprogramowanie pracujące w systemie Windows lub równoważnym, umożliwiającym dwukierunkową transmisję danych do systemu Infomedica – (producent ASECCO). Podłączenie analizatora do systemu Infomedica na koszt Wykonawcy. | TAK/NIE |  |
| 29. | Automatyczne procedury kalibracji i automatyczna kontrola jakości z możliwością wydruku. Codzienna kontrola na dwóch poziomach z wyjątkiem Antytrombiny III i D-dimerów. Kontrola dla Antytrombiny III – 2 razy w tygodniu na 2 poziomach, Kontrola dla D-dimerów – codziennie na 1 poziomie naprzemiennie. | TAK/NIE |  |
| 30. | Wyposażenie dodatkowe: Zasilacz awaryjny UPS. | TAK/NIE |  |
| 31. | Komunikacja z aparatem, oprogramowanie i instrukcja obsługi w języku polskim. | TAK/NIE |  |
| 32 | W wyposażeniu chłodziarka o pojemności 200-300 dm3 do przechowywania odczynników na okres dzierżawy i gwarancja. Podać: nazwę i typ chłodziarki, pojemność, producenta oferowanego produktu. | TAK/NIE |  |
| 33. | Serwis techniczny i gwarancja w całym okresie dzierżawy aparatu. | TAK/NIE |  |
| 34 | Przeglądy serwisowe zgodne z wymogami producenta analizatorów, ale nie rzadziej niż 1 raz w roku | TAK/NIE |  |

Instrukcja:

1. W polu „potwierdzenie spełniania warunków”, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany aparat spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. W kolumnie „Oferowany parametr. Potwierdzić, podać zakresy/opisać”, należy opisać oferowane rozwiązanie, parametr.

2. Niespełnienie któregokolwiek z powyższych parametrów / warunków lub brak wypełnienia którejkolwiek z rubryk w kolumnie „Oferowany parametr. Potwierdzić, podać zakresy/opisać” spowoduje odrzucenie oferty.

Parametry podlegające ocenie punktowej

| L.p | Parametry i właściwości analizatora podlegające ocenie punktowej | Potwierdzenie spełniania warunku przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- |
|  |  | TAK | NIE |
| 1 | Podgląd krzywej reakcji dla wszystkich reakcji prowadzonych w analizatorze. TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |  |
| 2 | Odczynnik do antytrombiny ciekły, gotowy do użycia, co zwiększa trwałość przy małej ilości badań TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |  |
| 3 | Liniowość D-dimerów w pierwszym badaniu min. 4500 – pan Andrzej proponuje 7000 ng/ml FEU; do 100000 w trybie automatycznego rozcieńczenia, co obniża koszt jednostkowy oznaczenia TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |  |
| 4 | Wyrażanie informacji o ilości odczynników możliwych do wykonania każdego parametru w liczbie testów TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |  |

Instrukcja:

1.  W polu „potwierdzenie spełniania warunków przez Wykonawcę”, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany aparat spełnia

bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Brak wpisu lub zaznaczenie obydwu odpowiedzi będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

2. Jeżeli oferowany analizator nie spełnia danego warunku (nie posiada wskazanej cechy użytkowej) – Wykonawca otrzyma 0 punktów.

1. Tabela nr 1: Odczynniki – aparat główny + aparat zastępczy

| Lp | Rodzaj oznaczenia | Nazwa odczynnika | Szacunkowa liczba oznaczeń | Pojemność opakowania | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena netto jednego opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka VAT % | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czas protombinowy PT |  | 64 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Czas kaolinowo-kefalinowy APTT |  | 60 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Fibrynogen |  | 29 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Antytrombina III |  | 2250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | D- dimery |  | 6 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

2. Tabela nr 2: Kalibratory, kontrole – aparat główny + aparat zastępczy

| Lp | Rodzaj kontroli | Nazwa odczynnika | Pojemność opakowania | Ilość opakowań na 36m-cy | Cena netto jednego opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka VAT % | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RAZEM: |  |  |  |  |

3. Tabela nr 3: Materiały eksploatacyjne – aparat główny + aparat zastępczy

| Lp | Nazwa asortymentu | Pojemność opakowania | Ilość opakowań na 36 m-cy | Cena netto jednego opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka VAT % | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

4. Tabela nr 4: Czynsz dzierżawy

| Lp | Czynsz | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto 36 m-cy | Stawka VAT % | Wartość brutto 36m-cy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Czynsz dzierżawy za analizator koagulologiczny główny oraz analizator zastępczy |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

5. Tabela nr 5: PODSUMOWANIE*

| Lp. | Pozycja | Wartość netto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Odczynniki - aparat główny + aparat zastępczy |  |  |
| 2. | Kontrole, kalibratory - aparat główny + aparat zastępczy |  |  |
| 3. | Materiały eksploatacyjne – aparat główny + aparat zastępczy |  |  |
| 4. | Czynsz dzierżawy za analizator koagulologiczny główny oraz analizator zastępczy |  |  |
| RAZEM: |  |  |

Informacje :

1. Ilość odczynników oraz materiałów eksploatacyjnych każdy z Wykonawców oblicza samodzielnie na podstawie informacji podanych przez Zamawiającego o przewidywanej w okresie 36 miesięcy ilości badań (oznaczeń).

2. Obliczając ilość odczynników należy kierować się zasadą zaokrąglania ilości oferowanych odczynników do pełnego opakowania w górę, biorąc pod uwagę trwałość odczynnika na pokładzie aparatu po otwarciu zgodnie z oficjalną instrukcją podaną na  opakowaniu

3. Obliczając ilość odczynników należy uwzględnić odczynniki do kontroli wewnętrznej i kalibracji. Do ilości badań należy doliczyć testy potrzebne do wykonania kalibracji i wszystkich niezbędnych badań z zakresu kontroli jakości. Kalkulację ilości kalibratorów oraz wszystkich materiałów zużywalnych należy podać zgodnie z zaleceniami producenta.

Pakiet nr 3 		DZIERŻAWA APARATU DO BADAŃ ELEKTROFORETYCZNYCH WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW

ANALIZATOR : .......................................................................  (podać nazwę producenta, model)

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wypełnić) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji aparatu minimum 2015 rok | TAK |  |  |  |
| 2 | Termin ważności odczynników min. 8 m-cy | TAK |  |  |  |
| 3 | Automatyczny przebieg etapów elektroforezy: rozdział, inkubacja, barwienie, wybarwianie i suszenie | TAK |  |  |  |
| 4 | Możliwość wykonania rozdziałów elektroforetycznych białek w surowicy, moczu oraz immunofiksacji białek w surowicy i w moczu | TAK |  |  |  |
| 5 | Półautomatyczna lub automatyczna aplikacja próbki na żel | TAK |  |  |  |
| 6 | Całkowita objętość próbki do analizy nie większa niż 35ul | TAK |  |  |  |
| 7 | Utrwalanie realizowane metodą termiczną | TAK |  |  |  |
| 8 | Zaoferowane żele na ilości badań wykonywanych w jednej serii : proteinogram do 10 próbek na żelu, immunofiksacja 4 próbki na żelu( ok 30 % badań) i 2 próbki na żelu ( ok 70 % badań) | TAK |  |  |  |
| 9 | Sterowanie urządzeniem oraz obróbka wyników za pomocą tego samego komputera zewnętrznego | TAK |  |  |  |
| 10 | Automatyczne skanowanie całej płytki (proteinogram, immunofiksacja) | TAK |  |  |  |
| 11 | Prezentacja wyników za pomocą: wykresu, stężenia białka, frakcji ( wartości procentowe i w g/dl, stosunek albumin do globulin), zeskanowany rozdział elektroforetyczny . | TAK |  |  |  |
| 12 | Aparat posiada funkcję porównywania rozdziałów tego samego pacjenta | TAK |  |  |  |
| 13 | Kontrola jakości na 2 poziomach ( normalny i patologiczny) | TAK |  |  |  |
| 14 | Możliwość podłączenia analizatora do systemu Infomedica Koszt podłączenia analizatora do systemu Infomedica ponosi Wykonawca. Koszty podłączenia uwzględnione w cenie oferty | TAK |  |  |  |
| 15 | Analizator wyposażony w jednostkę sterująca urządzeniem: komputer zewnętrzny PC | TAK |  |  |  |
| 16 | Analizator wyposażony w zewnętrzną drukarkę, UPS | TAK |  |  |  |
| 17 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK |  |  |  |
| 18 | Obsługa serwisowa w okresie trwania umowy w cenie oferty | TAK |  |  |  |
| 19 | Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie oferty kosztu sfinansowania kontroli zewnatrzlaboratoryjnej 1 x w roku (Elektroforeza białek ) | TAK |  |  |  |
| 20 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z zakresu obsługi analizatorów | TAK |  |  |  |

Instrukcja: w polu „wartość oferowana” poza podaniem informacji o oferowanych parametrach np.: rok produkcji, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Tabela nr 1. Odczynniki i materiały dodatkowe

Ilość proteinogramów ( surowica i mocz) -2100 ( 36 miesięcy) (podać cenę jednostkową jednego oznaczenia)

Ilość immunofiksacji    (surowica i mocz) -750 ( 36 miesięcy)(podać cenę jednostkową jednego oznaczenia)

| Lp. | Nazwa odczynnika | Zawartość opakowania | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena j. netto jednego oznaczenia | Cena j. netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiały dodatkowe- naczynka do zagęszczania moczu |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Materiały dodatkowe inne- pozostałe potrzebne do wykonania |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

*  W pozycji materiały dodatkowe należy wymienić i wycenić wyroby, materiały eksploatacyjne itp., które są niezbędne do wykonania ww. badań w podanych ilościach.

Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy

|  | Okres dzierżawy | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy | 36 miesiące |  |  |  |  |

Tabela nr 3. PODSUMOWANIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1. Odczynniki i materiały dodatkowe |  |  |  |
| 2. | Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Wynik elektroforezy zawierający ilość białka monoklonalnego w % i g/dl | TAK 20 pkt NIE 10 pkt |  |
| Czas reakcji serwisu: | 1. do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 20 pkt; |  |
|  | 2. od 25 do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; |  |
|  | 3. od 49 do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt |  |

Pakiet nr 4

DZIERŻAWA AUTOMATYCZNEGO ANALIZATORA DO BADAŃ IMMUNOTRANSFUZJOLOGICZNYCH WRAZ Z MANUALNYM BACK-UPEM ORAZ DOSTAWY NIEZBĘDNYCH ODCZYNNIKÓW I MATERIAŁÓW ZUŻYWALNYCH DO WYKONANIA PODANYCH ILOŚCI BADAŃ

ANALIZATOR : ....................................................................... (podać nazwę producenta, model)

| Lp. | Warunki graniczne automatycznego analizatora oraz odczynników do badań immunotransfuzjologicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Karty zawierające kolumny wypełnionych podłożem separującym nieprzelewającym się. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h/ 7 dni w tygodniu bez potrzeby wyłączania i codziennej konserwacji. Wymiana płynów w analizatorze bez konieczności przerywania aktualnie trwającej pracy, tzn. w trakcie wykonywania wcześniej zleconych i trwających badań. | TAK |  |
| 2 | Analizator wolnostojący lub analizator dostarczony z przeznaczonym pod niego mobilnym stołem. | TAK |  |
| 3 | Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu ( możliwość wstawienia kolejnej/dodatkowej próbki i rozpoczęcia wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej) oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych ( STAT) bez ingerencji operatora. | TAK |  |
| 4 | System manualny back-up pracujący na takich samych odczynnikach. | TAK |  |
| 5 | Analizator nie starszy niż 2018 rok zaopatrzony w zewnętrzny system podtrzymujący napięcie UPS. | TAK |  |
| 6 | Automatyczny analizator musi wykonywać następujące badania w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione odczynnikami monoklonalnymi): -grupa krwi układu AB0 z użyciem jednej serii odczynników monoklonalnych anty-A, anty-B, anty DVI(-), anty-DVI (VI+) (drugi klon) -przeciwciała grupowe do grupy krwi – izoaglutyniny A1, B -badanie przeglądowe na obecność przeciwciał odpornościowych w pośrednim teście antyglobulinowym (PTA-LISS) przy użyciu 3 -4 krwinek wzorcowych, włączając antygen Cw. -potwierdzenie grupy krwi w zakresie anty-A,anty-B, anty-D kategoria DVI(-) dla biorców oraz DVI(+) dla dawców, odczynniki naniesione na mikrokolumny przez producenta -badanie próby zgodności w środowisku PTA-LISS w pełni automatycznie | TAK |  |
| 7 | Wszystkie odczynniki krwinkowe, diluenty, karty muszą pochodzić od jednego producenta (za wyjątkiem kontroli zewnątrzlaboratoryjnej). | TAK |  |
| 8 | Autoryzowany serwis dostępny 7 dni w tygodniu ( podać numer linii serwisowej). Jeżeli nie, dostawca jest zobowiązany do wskazania innego wykonawcy badań. Koszt badań u innego wykonawcy nie może przekraczać cen zawartych w umowie przetargowej. | TAK podać |  |
| 9 | Możliwość pracy na probówkach o średnicy 12-16 mm. | TAK |  |
| 10 | Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające numer serii i datę ważności. | TAK |  |
| 11 | Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych – wykonawca dostarcza z analizatorem czytniki kodów kreskowych- 2 sztuki | TAK |  |
| 12 | Automatyczny analizator zgłaszający stan alarmowy, jeżeli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych badań oraz aktywny monitoring załadowanych na pokład odczynników. | TAK |  |
| 13 | Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora (wirówki: kontrola prędkości wirowania, inkubatora: temperatura inkubacji, systemu pipetującego: objętość pipetowania) oraz odczynników | TAK |  |
| 14 | Gwarancja dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wszystkich części i akcesorii nie podanych w ofercie oraz okresowych przeglądów serwisowych zgodnie z zaleceniami producenta, z zastrzeżeniem, iż Zamawiający wymaga co najmniej jednego przeglądu w roku . | TAK |  |
| 15 | Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi analizatora na koszt dostawcy w laboratorium zamawiającego. | TAK |  |
| 16 | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi i metodyk wykonywania testów w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń. | TAK |  |
| 17 | Wydajność analizatora minimum 30 grup z badaniem przeciwciał na 1 godz. lub minimum 60 screeningów p/c odpornościowych. | TAK |  |
| 18 | Analizator oraz oprogramowanie do autoryzacji wyników badań oznakowany znakiem CE oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC, dopuszczony na terenie RP. | TAK |  |
| 19 | Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonywanych testów. | TAK |  |
| 20 | Automatyczny system kontroli niezgodności bieżących wyników z wynikami przechowywanymi w archiwum. | TAK |  |
| 21 | Archiwizacja wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) w postaci kolorowych zdjęć. | TAK |  |
| 22 | Funkcja automatycznego startu analizatora, natychmiastowe rozpoczęcie badania po włożeniu próbki do analizatora bez ingerencji operatora. | TAK |  |
| 23 | Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora. | TAK |  |
| 24 | Automatyczne rozpoznawanie przez analizator skrzepów | TAK |  |
| 25 | Możliwość ciągłego doładowywania próbek, odczynników, płynów eksploatacyjnych bez przerywania pracy analizatora. | TAK |  |
| 26 | Wymiana igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu. | TAK |  |
| 27 | Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora. | TAK |  |
| 28 | Zabezpieczenie przed kontaminacją. | TAK |  |
| 29 | Analizator otwierający pojedyncze mikrokolumny w karcie. | TAK |  |
| 30 | Automatyczne wykonywanie kopii bezpieczeństwa przez analizator dla wszystkich wyników badań. | TAK |  |
| 31 | Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań i terminów ważności po dostawie i po otwarciu. | TAK |  |
| 32 | Odczynniki gotowe do użycia. Surowice wzorcowe naniesione na kolumienki przez producenta ( w tym odczynnik wykrywający kategorię DVI), a krwinki wzorcowe zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%. | TAK |  |
| 33 | Termin ważności dla oferowanych kart minimum 9 miesięcy, dla krwinek wzorcowych oraz produktów krwinkowych minimum 5 tygodni od daty dostawy. | TAK |  |
| 34 | Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem monitorowanym pod względem temperatury ( 2-8 st. C ) | TAK |  |
| 35 | Oferowane karty, odczynniki i krwinki wzorcowe muszą być dopuszczone do obrotu na rynek polski. | TAK |  |
| 36 | Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, data ważności. | TAK |  |
| 37 | Certyfikat kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników w każdej dostawie. | TAK |  |
| 39 | W każdej dostawie i serii ulotka producenta potwierdzająca skład I klonu i II klonu ( dwa różne klony) | TAK |  |
| 40 | Metodyka w języku polskim do każdego rodzaju testów. | TAK |  |
| 41 | Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemy zawierający zarówno przeciwciała anty-D ( 0,05 IU/ml) jak i anty-Fya. | TAK |  |
| 42 | Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości potwierdzona certyfikatem 4x w roku na koszt Wykonawcy | TAK |  |
| 43 | Dostawca pokrywa koszty podłączenia analizatora i czytnika do obustronnej komunikacji istniejącego systemu laboratoryjnego informatycznego szpitala: Infomedica. | TAK |  |
| 44 | Analizator posiadający magazyn kart na pokładzie na minimum 150 kart. | TAK |  |
| 45 | Zapewnienie pełnego manualnego systemu back-up pracującego na tych samych odczynnikach. W ramach manualnego systemu back-up Oferent winien dostarczyć: wirówka o pojemności 12-24 kart- stały czas i prędkość wirowania z wyjmowanym rotorem bez użycia narzędzi w celu łatwej dezynfekcji komory wirowania inkubator o pojemności minimum 24 karty pipeta automatyczna manualna dedykowana do systemu dozownik do diluentu komputer wraz z monitorem drukarki do kodów w ilości 2 sztuki | TAK |  |
| 46 | Oferowane odczynniki zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych | TAK |  |
| 47 | Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przeprowadził szkolenie z zakresu obsługi analizatorów | TAK |  |

Instrukcja: w polu „parametr oferowany” Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące oferowanego analizatora (np. katalog, ulotka lub opis).

Tabela nr 1.  ODCZYNNIKI, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ANALIZATOTA IMMUNOTRANSFUZJOLOGICZNEGO

| Lp. | Produkty | Liczba badań na 36-m-cy | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent | Nazwa produktu, nr katalogowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Badanie przeglądowe przeciwciał odpornościowych na 3 krwinkach wzorcowych w PTA-LISS włączając antygen Cw ( przy grupie krwi oraz przy próbie zgodności) | 37000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Badanie grupy krwi ( anty-A, anty-B oraz anty-D dwoma różnymi klonami w tym jeden nie wykrywający kategorii DVI); izodlutynin grupowych na krwinkach A1,B | 27000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Badanie skróconych grup krwi i czynnika Rh u biorców ( anty-A, anty-B, anty-DVI). | 12000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Oznaczanie skróconych grup krwi i czynnika Rh u dawców ( anty-A, anty-B, anty-DVI- wykrywający kategorię DVI) | 24000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Zestaw 3 krwinek wzorcowych do badania przeglądowego przeciwciał odpornościowych z antygenem Cw | Wg wymagań producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Zestaw krwinek wzorcowych do grupy krwi-A1, B | Wg wymagań producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik LISS | Wg wymagań producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Zestaw do kontroli codziennej | 13 zest/rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Środek płucząca | Wg wymagań producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Środek myjący | Wg wymagań producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Środek dezynfekcyjny | Wg wymagań producenta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Końcówki do pipety multidozującej | 5000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Papier do drukarki kodów kreskowych | 1000 szt. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Technologia jednoczesnego otwierania kart i dozowania przy pomocy igły | TAK 20 pkt NIE 0 pkt |  |
| Konserwacja analizatora wykonywana przez użytkownika, nie częściej niż 1 raz w miesiącu- potwierdzenie w materiałach firmowych | TAK- 20 pkt NIE 0 pkt |  |
| Łatwość procesu weryfikacji wątpliwych reakcji ( analizator nie traktuje kart z wynikami wątpliwymi jako odpad usuwając je do pojemnika na odpady, ale odstawia karty do weryfikacji do statywu serwisowego) | TAK – 20 pkt NIE 0 pkt |  |

Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy

|  | Okres dzierżawy | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy automatycznego analizatora wraz z zestawem komputerowym (PC, klawiatura, monitor, drukarka) oraz manualnym back-up z podłączeniem analizatora do oprogramowania do Infomedica | 36miesięcy |  |  |  |  |

Tabela nr 3. PODSUMOWANIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1. Odczynniki, materiały eksploatacyjne do analizatora immunotransfuzjologicznego |  |  |  |
| 2. | Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Pakiet nr 5

DZIERŻAWA ANALIZATORA DO BADANIA OGÓLNEGO MOCZU (CZYTNIK PASKÓW MOCZU) z DOSTAWĄ MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH

ANALIZATOR : ....................................................................... (podać nazwę producenta, model)

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rok produkcji: minimum 2018 | TAK |  |
| 2 | Aparat przeznaczony do analizy testów paskowych obejmujących następujące parametry fizyk-chem: (glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, krew, ph, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty, ciężar właściwy). | TAK |  |
| 3 | Odczyt minimum 10-ciu parametrów fizyko-chemicznych moczu | TAK |  |
| 4 | Wbudowany czujnik rozpoznający obecność paska na podajniku i jego prawidłowe ułożenie | TAK |  |
| 5 | Automatyczne uruchamianie inkubacji/ pomiaru po wykryciu paska na podajniku | TAK |  |
| 6 | Menu aparatu w języku polskim | TAK |  |
| 7 | Możliwość podłączenia czytnika do zewnętrznego komputera, klawiatury i drukarki. | TAK |  |
| 8 | Możliwość wprowadzenia barwy definiowanej przez użytkownika. | TAK |  |
| 9 | Instrukcja obsługi czytnika pasków w języku polskim | TAK |  |
| 10 | Czytnik dostarczony z paskami kontrolnymi ze zmianowanym zakresem reflektancji do sprawdzania optyki lub opcja AUTOTEST sprawdzająca układ optyczny w momencie uruchomienia aparatu oraz w dowolnym momencie wybranym przez operatora lub optyka sprawdzana automatycznie | TAK |  |
| 11 | Możliwość wprowadzenia ID pacjenta zarówno z poziomu aparatu, klawiatury oraz za pomocą skanera kodów kreskowych. | TAK |  |
| 12 | Możliwość wyboru jednostek przez użytkownika. | TAK |  |
| 13 | Wykonawca zobowiązany jest do podłączenia aparatu do funkcjonującego w szpitalu systemu informatycznego InfoMedica na koszt wykonawcy | TAK |  |
| 14 | Instalacja, uruchomienie aparatu i szkolenie personelu laboratorium w zakresie obsługi i konserwacji aparatu na koszt Wykonawcy, w cenie oferty. | TAK |  |
| 15 | Gwarancja przez cały okres trwania umowy uwzględniająca naprawy, okresowe przeglądy serwisowe oraz wszystkie części i akcesoria nie uwzględnione w formularzu cenowym. Okresowy przegląd serwisowy aparatu min. raz w roku potwierdzony wydaniem zaświadczenia. Aparat wyposażony w paszport techniczny. | TAK |  |
| 16 | Serwis dostępny przez cały okres trwania umowy 24 godz./dobę/ 7dni w tygodniu. | TAK |  |
| 17 | W razie dłuższej niesprawności technicznej aparatu wstawienie aparatu zastępczego o takich samych parametrach na czas naprawy lub zabezpieczenie wykonywania badań w innej placówce na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
| 18 | Zamawiający wymaga uwzględnienia w cenie oferty kosztu sfinansowania kontroli międzynarodowej Labquality (1 raz w roku): mocz badanie ogólne plus ocena elementów morfotycznych | TAK |  |

Instrukcja: w polu „wartość oferowana” poza podaniem informacji o oferowanych parametrach np.: rok produkcji , Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego. Niespełnienie któregoś z powyższych warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć materiały informacyjne dotyczące oferowanego analizatora (np. katalog, ulotka lub opis).

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Ekran w aparacie – dotykowy | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |  |
| Automatyczna kalibracja bez konieczności używania pasków kalibracyjnych | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |  |
| Czas reakcji serwisu: | 1. do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 20 pkt; |  |
|  | 2. od 25 do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; |  |
|  | 3. od 49 do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt |  |

Tabela nr 1. PASKI DO MOCZU, KONTROLE, MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE

| Lp. | Produkty | Ilość ozna- czeń | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Paski do analizy moczu; Suche paski testowe, 10 lub 11 parametrowe (glukoza, bilirubina, ciała ketonowe, krew, ph, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty, ciężar właściwy). | 33 000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Mocz kontrolny do pasków poziom normalny i patologiczny | Według potrzeb z pkt 2 pod tabelką |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Materiały eksploatacyjne: - - (podać i wycenić) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

1. Termin ważności min. 6 miesięcy po otwarciu opakowania.

2. Kontrola I poziom i II poziom – na okres trwania umowy wg stabilności moczu ( kontrola wykonywana jest 2 x w tygodniu).

Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy

|  | Okres dzierżawy | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy | 24 miesiące |  |  |  |  |

Tabela nr 3. PODSUMOWANIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1. Paski do moczu, kontrole, materiały eksploatacyjne |  |  |  |
| 2. | Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Pakiet nr 6

DZIERŻAWA ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO MONITOROWANIA WZROSTU DROBNOUSTROJÓW Z POSIEWÓW KRWI I PŁYNÓW USTROJOWYCH WRAZ Z DOSTAWĄ PŁYNNYCH PODŁOŻY DO KRWI  I PŁYNÓW USTROJOWYCH

ANALIZATOR : .......................................................................  (podać nazwę aparatu, Producenta)

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości aparatu do hodowli | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny analizator mikrobiologiczny do posiewów krwi i płynów ustrojowych. Wyposażony w zewnętrzne urządzenie zasilania awaryjnego UPS (minimum 20 minut) i stół pod analizator – w przypadku analizatorów nastołowych. Rok produkcji - min. 2018 (fabrycznie nowy) Proszę podać rok produkcji analizatora | TAK |  |
| 2 | Pojemność aparatu: nie mniej niż 200 miejsc pomiarowych Oferowana ilość miejsc pomiarowych: …....................... (proszę podać) | TAK |  |
| 3 | Aparat przystosowany do pracy ciągłej całodobowej | TAK |  |
| 4 | Aparat i odczynniki od jednego producenta | TAK |  |
| 5 | Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja o liczbie dostępnych miejsc w aparacie) | TAK |  |
| 6 | Hodowla i obserwacja wzrostu drobnoustrojów w zakresie jednego aparatu | TAK |  |
| 7 | Możliwość umieszczania w aparacie posiewów preinkubowanych do 24 h. | TAK |  |
| 8 | Zachowanie ciągłości pomiarów i utrzymanie stałej temperatury | TAK |  |
| 9 | Natychmiastowa sygnalizacja próby dodatniej – akustyczna i wizualna | TAK |  |
| 10 | Wykluczenie możliwości kontaminacji | TAK |  |
| 11 | Możliwość podglądu danych dotyczących komór pomiarowych, butelek, i.t.p, oraz podglądu posiewu w postaci graficznej | TAK |  |
| 12 | Możliwość programowania indywidualnych protokołów hodowli dla pojedynczych butelek | TAK |  |
| 14 | W przypadku przestoju powyżej 2 dni roboczych – aparat zastępczy | TAK |  |
| 15 | Aktualizacja oprogramowania aparatu wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy w cenie oferty | TAK |  |
| 16 | Możliwość wykonania antybiogramu bezpośrednio z dodatniej butelki z posiewem krwi | TAK |  |
| 17 | Certyfikat ISO 9001/2015 w zakresie sprzedaży, dystrybucji, usług serwisu technicznego, konsultacji, szkoleń w zakresie wyrobów do diagnostyki in vitro dla laboratoriów klinicznych | TAK |  |
| 18 | W cenie oferty: dostawa i instalacja aparatu i szkolenie obsługi aparatu, szkolenie z prawidłowego pobierania krwi i płynów ustrojowych dla pracowników szpitala | TAK |  |
| 19 | W cenie oferty: serwis w trakcie trwania umowy oraz przeglądy analizatora, zgodnie z zaleceniami producenta, z zastrzeżeniem, iż. Zamawiający wymaga co najmniej jednego przeglądu w roku. | TAK |  |
| 20 | Gwarancja na okres trwania dzierżawy | TAK |  |

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości podłóż mikrobiologicznych | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wykrywanie bakterii i grzybów z krwi i płynów ustrojowych | TAK |  |
| 2 | Dostępne podłoża z inhibitorem antybiotyków | TAK |  |
| 3 | Podłoża do przechowywania w temperaturze pokojowej | TAK |  |
| 4 | Podłoża gotowe bezpośrednio do użycia | TAK |  |
| 5 | Podłoża hodowlane stanowią jednocześnie podłoża transportowe | TAK |  |
| 6 | Termin ważności podłóż hodowlanych od chwili dostarczenia do laboratorium nie może być krótszy niż 6 miesięcy, | TAK |  |

Instrukcja: w polu „wartość oferowana” poza podaniem informacji o oferowanych parametrach np. rok produkcji 2010, Wykonawca wpisuje „Tak” lub „Nie” jako potwierdzenie, iż oferowany analizator spełnia bądź nie spełnia wymogów określonych przez Zamawiającego.

Tabela nr 1. Płynne podłoża hodowlane do posiewów krwi  i płynów ustrojowych

| Lp | Podłoża | Ilość sztuk | Ilość sztuk w op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoża dla dorosłych do hodowli drobnoustrojów w warunkach tlenowych z inhibitorem antybiotyków w składzie podłoża | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoża dla dorosłych do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z inhibitorem antybiotyków w składzie podłoża i / lub podłoża do hodowli drobnoustrojów w warunkach beztlenowych z czynnikiem lizującym w składzie podłoża*** | 5400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoża dla drobnoustrojów z małej ilości pobranego materiału (pediatryczne) z inhibitorem antybiotyków w składzie podłoża | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoża do posiewów selektywnych dla grzybów drożdżopodobnych i pleśniowych * | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Suplement ułatwiający wzrost drobnoustrojów z materiałów klinicznych** | na ok. 20 prób |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Materiały dodatkowe ( tu należy wymienić i wycenić wszystkie wyroby i materiały eksploatacyjne, które są niezbędne do wykonywania badań w ilościach odpowiadających zamówieniu na podłoża ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

*Jeśli podłoże oferowane przez Wykonawcę spełnia równocześnie warunki dwóch podłoży hodowlanych, w takim przypadku należy wycenić takie podłoże jeden raz w ilości odpowiadającej sumie podłoży, które mogą być ”zastąpione”. W takim przypadku należy odpowiednio zmienić formularz cenowy.

** W przypadku, jeśli taki suplement nie jest wymagany do prawidłowej hodowli drobnoustrojów w podłożach hodowlanych, należy odstąpić od wyceny tego produktu i odpowiednio zmienić formularz cenowy.

***Jeśli Wykonawca nie posiada w swojej ofercie podłóż z czynnikiem lizującym,  należy wycenić podłoże dla drobnoustrojów beztlenowych z inhibitorem antybiotyków

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Plastikowe butelki do posiewów | TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |
| Butelki do posiewów krwi i jednocześnie płynów ustrojowych Proszę wskazać, które butelki służą do posiewów krwi i jednocześnie płynów ustrojowych | TAK 10 pkt NIE 0 pkt |  |
| Selektywne butelki do badań w kierunku grzybów z dodatkiem antybiotyków hamujących wzrost bakterii | TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |
| Czas reakcji serwisu: | 1. do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; |  |
|  | 2. od 25 do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 5 pkt; |  |
|  | 3. od 49 do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt |  |

Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy

|  | Okres dzierżawy | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy | 24 miesiące |  |  |  |  |

Tabela nr 3. PODSUMOWANIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1. Podłoża hodowlane |  |  |  |
| 2. | Tabela nr 2. Czynsz dzierżawy |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Pakiet nr 7

DZIERŻAWA ANALIZATORA MIKROBIOLOGICZNEGO DO IDENTYFIKACJI I OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI DROBNOUSTROJÓW WRAZ Z DOSTAWĄ ODCZYNNIKÓW I DZIERŻAWĄ CHŁODZIARKI DO PRZECHOWYWANIA TESTÓW I PODŁÓŻ MIKROBIOLOGICZNYCH

ANALIZATOR : …................................................................... (podać nazwę aparatu, Producenta)

| Lp. | Wymagane parametry i właściwości | Wartość wymagana | Wartość oferowana (wypełnić) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizator nie starszy niż z roku 2015 do oznaczania 60 testów jednocześnie. Proszę podać rok produkcji analizatora i ilość miejsc w aparacie do jednoczesnego oznaczania | TAK |  |
| 2 | Automatyczny system do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości | TAK |  |
| 3 | System wyposażony w komputer będący integralną częścią całości umożliwiający rejestrację, przygotowanie listy roboczej wykonywanych badań, kontrolę jakości badań, odczyt i automatyczną transmisję wyników oraz ich interpretację | TAK |  |
| 4 | System w pełni automatyczny (napełnianie testów, inkubacja, odczyt wyników i usuwanie testów po zakończonym odczycie) | TAK |  |
| 5 | Kolorymetryczna metoda identyfikacji i turbidymetryczna metoda określania lekowrażliwości | TAK |  |
| 6 | Urządzenie do pomiaru gęstości zawiesiny bakteryjnej | TAK |  |
| 7 | Wynik wrażliwości podawany w wartościach MIC i w postaci kategorii : S, I R | TAK |  |
| 8 | Graficzna wersja oprogramowania | TAK |  |
| 9 | Zapewnienie protokołów transmisji pozwalających na dwukierunkowe przesyłanie danych z aparatu do laboratoryjnego systemu informatycznego | TAK |  |
| 10 | Oprogramowanie w systemie Windows lub równoważnym | TAK |  |
| 11 | System złożony z modułu inkubacyjno – pomiarowego, komputera z monitorem, drukarką i UPS | TAK |  |
| 12 | Interpretacja wyników przedstawiona graficznie | TAK |  |
| 13 | Możliwość archiwizacji danych na płytach CD, nośnikach | TAK |  |
| 14 | Aparat przystosowany do pracy ciągłej całodobowej | TAK |  |
| 15 | Dostawianie nowych badań w trakcie pracy aparatu (automatyczna informacja o liczbie dostępnych miejsc w aparacie) | TAK |  |
| 16 | Identyfikacja drobnoustrojów: - Gram – ujemnych - Gram – dodatnich - beztlenowych - grzybów - mikroaerofilnych | TAK |  |
| 17 | Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów: - Gram – ujemnych - Gram – dodatnich (w tym Streptococcus pneumoniae) - grzybów - Oznaczanie mechanizmów oporności: MRSA, MRCNS, HLAR, ESBL, VRE, GISA, MLSB, OPORŃOŚĆ NA KARBAPENEMY | TAK |  |
| 18 | Opakowanie każdego pojedynczego testu musi zawierać informację o jego nazwie, numerze serii, terminie ważności | TAK |  |
| 19 | W cenie oferty aktualizacja oprogramowania aparatu wraz z postępem i zmianami w trakcie trwania umowy | TAK |  |
| 20 | W cenie oferty dostawa i instalacja aparatu | TAK |  |
| 21 | W cenie oferty: przekazanie protokołów transmisji umożliwiających podłączenie analizatora do sieci laboratoryjnej. W cenie oferty podłączenie analizatora do sieci szpitalnej Infomedica | TAK |  |
| 22 | W cenie oferty przegląd techniczny dodatkowego denzytometru do szklanych probówek płaskodennych, do sporządzania zawiesiny bakterii o odpowiedniej gęstości do antybiogramów wykonywanych metodą dyfuzyjno - krążkową | TAK |  |
| 23 | W cenie oferty szkolenie personelu potwierdzone odpowiednim dokumentem | TAK |  |
| 24 | W zestawie stół pod analizator w przypadku analizatorów nastołowych | TAK |  |
| 25 | W zestawie: Czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 26 | W cenie oferty serwis w trakcie trwania umowy oraz przeglądy analizatora, zgodnie z zaleceniami producenta, z zastrzeżeniem, iż. Zamawiający wymaga co najmniej jednego przeglądu w roku. | TAK |  |
| 27 | Wizyta serwisu merytorycznego po pierwszym miesiącu pracy | TAK |  |
| 28 | W ramach dzierżawy należy dostarczyć chłodziarkę do przechowywania testów i podłóż mikrobiologicznych. Wymagania dotyczące chłodziarki: chłodziarka o skali temperatur od 2 stopni do 8 stopni C pojemność robocza ok. 350 litrów wymiary zbliżone do ok. 600 mm / 600 mm / 1850 mm cicha, z wewnętrznymi półkami na podłoża hodowlane zewnętrzny czytnik temperatury gwarancja serwisu w przypadku awarii w trakcie trwania umowy | TAK |  |

- Niespełnienie któregokolwiek z wyżej wymienionych parametrów skutkować będzie odrzuceniem oferty.

- Wszystkie rodzaje oferowanych testów do identyfikacji i do antybiogramów należy umieścić w formularzu cenowym wraz z numerem katalogowym.

Tabela nr 1. Podłoża hodowlane

| Lp. | Produkty | Ilość sztuk | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże chromogenne do wykrywania Clostridium difficile | 160 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże chromogenne do bezpośredniego posiewu i identyfikacji Streptococcus agalactiae | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sabouraud Agar z gentamycyną i chloramfenikolem | 3100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Columbia Agar z 5% krwią baranią | 19000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Mac Conkey Agar z fioletem krystalicznym | 19000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Schaedler Agar z 5% krwią baranią | 3500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Chocolate Agar Poly Vitex'em | 2500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Chocolate Agar z bacytracyną do izolacji Haemophilus | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłoże Mueller Hinton Agar | 15600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Podłoża Mueller Hinton Agar z 5% krwią baranią | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podłoża Mueller Hinton Agar z 5 % krwią końską + 20 mg/L NAD | 2200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podłoże do oznaczenia lekowrażliwości grzybów metodą E-testu | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Podłoże do oznaczenia lekowrażliwości beztlenowców metodą E-testu | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Wykonawca zapewnia datę ważności podłóż mikrobiologicznych nie krótszą niż 3 miesiące od chwili dostarczenia do laboratorium.

- Wykonawca dostarcza wyniki kontroli jakości dostarczanych podłóż mikrobiologicznych z wykorzystaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI i EUCAST do każdej partii zamówienia.

- Podłoża wytworzone zgodnie z normą EN ISO 13485:2003 lub nowszą.

- Gotowe podłoża na płytkach muszą być rozlane na płytkach 90 mm z żebrami wentylacyjnymi i posiadać na powierzchni każdej płytki wyraźny nadruk z datą ważności, numerem serii produkcji nazwą podłoża i godziną rozlania. Zamawiający nie dopuszcza by powyższy nadruk był umieszczony na boku płytki.

- Opakowanie – płytki pakowane w folię odpowiednio zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem oraz przed niskimi temperaturami atmosferycznymi.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielania merytorycznych konsultacji w okresie obowiązywania umowy.

Konsultacje, o których mowa w pkt. 6 można uzyskać pod nr tel. ____________________ (podać).

Tabela nr 2. Automatyczne testy do identyfikacji i lekowrażliwości

| Lp. | Produkty | Ilość sztuk | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczne testy do identyfikacji bakterii Gram(-) ujemnych | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Automatyczne testy do identyfikacji bakterii Gram(+) dodatnich | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Automatyczne testy do identyfikacji bakterii beztlenowych | 400 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Automatyczne testy do identyfikacji grzybów | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Automatyczne testy do identyfikacji bakterii z rodzaju Neisseria i Haemophilus | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Automatyczne testy do oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram(-) ujemnych | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Automatyczne testy do oznaczania lekowrażliwości dla bakterii Gram(+) dodatnich | 900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Automatyczne testy do oznaczania lekowrażliwości grzybów | 600 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Materiały dodatkowe * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

*  W pozycji "materiały dodatkowe" należy wymienić i wycenić wyroby, materiały eksploatacyjne itp., które są niezbędne do wykonania ww. badań (odczynniki wskaźnikowe, akcesoria, inne materiały). Wykonawca zobowiązany jest do wyceny dodatkowych pozycji stosownie do zamówienia na testy (wycenę należy przygotować w formie formularza cenowego). Zamawiający wyraża zgodę, aby odczynniki wymienione były w osobnym formularzu, a nie pod każdą pozycją.

Warunki dotyczące testów identyfikacyjnych i antybiogramowych:

- Wykonawca zapewnia datę ważności produktów nie krótszą niż 6 miesięcy od chwili dostarczenia do laboratorium.

- Wykonawca dostarcza wyniki kontroli jakości do każdej przysłanej partii produktu z wykorzystaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI i EUCAST

Tabela nr 3. Manualne testy do identyfikacji i lekowrażliwości

| Lp. | Produkty | Ilość sztuk | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krótkie testy do identyfikacji Enterobacteriaceae (wykorzystujący min.12 cech biochemicznych) i odczynniki do odczytu | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Testy do identyfikacji drobnoustrojów Neisseria i Haemophilus (wykorzystujący min.12 cech biochemicznych) i odczynniki do odczytu | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Testy do identyfikacji drobnoustrojów z rodzaju Listeria (wykorzystujące min. 10 cech biochemicznych) i odczynniki do odczytu | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Testy manualne do oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów beztlenowych | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Testy paskowe wysycone antybiotykiem w gradiencie stężeń do oznaczania lekowrażliwości na antybiotyki | 4800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Testy paskowe wysycone antybiotykiem w gradiencie stężeń do oznaczania lekowrażliwości na leki przeciwgrzybicze | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Testy paskowe wysycone antybiotykiem w gradiencie stężeń do oznaczania mechanizmów oporności | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Test do wykrywania oporności na karbapenemy | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Testy do identyfikacji Mykoplasmy/Ureaplasmy | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Materiały dodatkowe * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

*  W pozycji "materiały dodatkowe " należy wymienić i wycenić wyroby, materiały eksploatacyjne itp., które są niezbędne do wykonania ww. badań. (odczynniki wskaźnikowe, akcesoria, inne materiały). Wykonawca zobowiązany jest do wyceny dodatkowych pozycji stosownie do zamówienia na testy (wycenę należy przygotować w formie formularza cenowego). Zamawiający wyraża zgodę, aby odczynniki wymienione były w osobnym formularzu, a nie pod każdą pozycją.

Warunki dotyczące testów identyfikacyjnych i antybiogramowych:

- Wykonawca zapewnia datę ważności produktów nie krótszą niż 6 miesięcy od chwili dostarczenia do laboratorium.

- Wykonawca dostarcza program do odczytu testów identyfikacyjnych.

- Wykonawca dostarcza wyniki kontroli jakości do każdej przysłanej partii produktu z wykorzystaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI i EUCAST

- Wymagana jest instrukcja wykonywania testów i obsługi analizatora w języku polskim.

Warunki dotyczące testów paskowych wysyconych antybiotykiem w gradiencie stężeń:

- Wykonawca zapewnia datę ważności produktu nie krótszą niż 24 miesiące od chwili dostarczenia do laboratorium.

- Wykonawca w instrukcji podaje informacje na temat wartości MIC poszczególnych pasków antybiotykowych do odpowiednich drobnoustrojów oraz wartości MIC dla szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI i EUCAST.

- Wykonawca dostarcza wyniki kontroli jakości do każdej przysłanej partii produktu z wykorzystaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI i EUCAST

- Wymagana jest instrukcja wykonywania testów w języku polskim.

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Aparat umożliwiający wykonanie różnych rodzajów testów jednocześnie | TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |
| Testy identyfikacyjne i antybiogramowi bezpieczne, szczelne po napełnieniu, zabezpieczone przed kontaminacją | TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |
| Rozdzielność testów identyfikacyjnych i antybiogramowych | TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |
| Automatyczne testy do identyfikacji i manualne testy do identyfikacji – pochodzą od jednego producenta | TAK 5 pkt NIE 0 pkt |  |
| Czas reakcji serwisu: | 1. do 24 godzin od zgłoszenia usterki – 10 pkt; |  |
|  | 2. od 25 do 48 godzin od zgłoszenia usterki – 5 pkt; |  |
|  | 3. od 49 do 96 godzin od zgłoszenia usterki – 0 pkt |  |

Tabela nr 4. Czynsz dzierżawy analizatora mikrobiologicznego z wyposażeniem (m.in. chłodziarka)

|  | Okres dzierżawy | Wartość netto miesięcznie | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Czynsz dzierżawy | 24 miesiące |  |  |  |  |

Tabela nr 5. PODSUMOWANIE

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Wartość netto | Stawka % VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tabela nr 1. Podłoża hodowlane |  |  |  |
| 2. | Tabela nr 2. Automatyczne testy do identyfikacji i lekowrażliwości |  |  |  |
| 3. | Tabela nr 3. Manualne testy do identyfikacji i lekowrażliwości |  |  |  |
| 4. | Tabela nr 4. Czynsz dzierżawy analizatora mikrobiologicznego z wyposażeniem (m.in. chłodziarka) |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |

Pakiet nr 8

ODCZYNNIKI LABORATORYJNE DO BARWIENIA PRZYŻYCIOWEGO

| L p. | Nazwa produktu | Ilość | Wielkość op. | Cena netto op. | Ilość opakowań do pełnego opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, Nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Barwnik May- Grunwalda | 25000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Barwnik Giemzy | 10000 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Bufor rozcieńczający barwnik Giemzy o pH 6,8 | 50000ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Eozyna (roztwór wodny 1%) | 200ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik Ehrlicha | 1500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Sudan III (roztwór alkoholowy) | 200 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik Lugola | 300ml |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |

Odczynniki muszą posiadać co najmniej 6 miesięczny termin ważności od daty dostawy.

Zleceniodawca wymaga odczynników (pkt 1, 2 i 5 w tabeli) w opakowaniach od 400 do 500 ml, w pkt.3 w opakowaniach po 1000ml, w pkt. 4, 6,7 w opakowaniach po ok. 100 ml.

Karty Charakterystyki Substancji Niebezpiecznych lub oświadczenie producenta o braku takich substancji we wszystkich  oferowanych odczynnikach w języku polskim.

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 1. do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | 2. od 4 do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 15 pkt; |  |
|  | 3. od 7 do 9 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | 4. od 10 do 12 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | 5. od 13 do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | 1. do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | 2. od 4 do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 15 pkt; |  |
|  | 3. od 7 do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt. |  |

Pakiet nr 9

KRĄŻKI ANTYBIOTYKOWE O ŚREDNICY 6 MM, KRĄŻKI DIAGNOSTYCZNE, TESTY DO OZNACZANIA LEKOWRAŻLIWOŚCI I MECHANIZMÓW OPORNOŚCI, SZCZEPY WZORCOWE DO KONTROLI KRĄŻKÓW ANTYBIOTYKOWYCH ORAZ SYSTEM DO PRZECHOWYWANIA SZCZEPÓW WZORCOWYCH

| Lp. | Parametr | Ilość oznaczeń / szt. | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Krążki antybiotykowe do oznaczania lekooporności i mechanizmów oporności metodą dyfuzyjną - różne | 2000 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Krążki diagnostyczne do identyfikacji szczepu Streptococcus pneumoniae | 2 500 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Krążki Krążki diagnostyczne do różnicowania Enterococcus faecalis od Enterococcus faecium | 1500 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Krążki diagnostyczne do różnicowania bakterii z rodzaju Moraxella od bakterii z rodzaju Neisseria wysycone glukozą i błękitem bromotymolowym | 1000 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Krążki diagnostyczne do wykrywania pałeczek z rodzaju Haemophilus wysycone, czynnikiem V, czynnikiem X | 200 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Krążki diagnostyczne do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus wysycone czynnikiem V | 200 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Krążki diagnostyczne do różnicowania pałeczek z rodzaju Haemophilus wysycone czynnikiem X | 200 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Krążki diagnostyczne GV do identyfikacji Gardnerella vaginalis | 50 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Jałowe krążki bibułowe | 150 krążków |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Szczepy wzorcowe do wewnętrznej kontroli jakości wg. EUCAST i CLSI z kolekcji ATCC, NCTC – różne, 3-4 pasaż | 5 szczepów |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Podłoża do przechowywania szczepów w niskich temperaturach typu „Kriobank, Viabank” | 40 fiolek |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Test do lekowrażliwości na kolistynę metodą seryjnych rozcieńczeń | 500 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Szybki test immunochromatograficzny do wykrywania mechanizmów oporności OXA48, KPC, NDM, VIM w koloniach bakteryjnych pochodzących z hodowli. Wszystkie mechanizmy dostępne na jednej kasetce. | 60szt |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Test do określania wrażliwości na Piperacylinę z Tazobactamem metodą mikrorozcieńczeń w bulionie | 5 oznaczeń |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Olejek immersyjny do oglądania preparatów | 1500 ml |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Szybki test immunochromatograficzny do jakościowego wykrywania antygenów Aspergillus w surowicy i BAL | 60 ozn |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Warunki dotyczące krążków antybiotykowych i krążków diagnostycznych:

- Wykonawca zapewnia datę ważności produktu nie krótszą niż 1 rok od chwili dostarczenia do laboratorium.

- Wykonawca do każdej dostawy dostarcza wyniki przeprowadzonej kontroli jakości wszystkich dostarczanych krążków antybiotykowych z wykorzystaniem szczepów wzorcowych zgodnie z normami CLSI i EUCAST. Certyfikat musi zawierać informację o kontroli wysycenia krążka antybiotykiem, kontroli na szczepach wzorcowych wraz ze strefami podanymi w milimetrach dla każdego szczepu kontrolnego.

- Krążki antybiotykowe i krążki diagnostyczne wytworzone w warunkach zgodnych z normą ISO13485:2003 lub nowszą.

- Karty charakterystyki produktów niebezpiecznych dla każdej oferowanej pozycji.

- Wykonawca w instrukcji do dostarczonych krążków antybiotykowych uwzględnia informacje takie jak: strefy zahamowania każdego antybiotyku do poszczególnych drobnoustrojów łącznie z ich uzasadnieniem (wrażliwy, średnio wrażliwy, oporny); strefy zahamowania dla szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI i EUCAST.

- Wykonawca udostępni Zamawiającemu 8 dyspenserów na 6 antybiotyków na czas trwania umowy – koszt udostępnienia wliczony w cenę oferty.

- Krążki antybiotykowe pakowane w fiolki po 50 szt. Każda fiolka powinna być zapakowana w hermetyczne zamknięte opakowanie typu blister z pochłaniaczem wilgoci lub opakowanie zewnętrzne z folii aluminiowej lub szklaną fiolkę z indywidualnym pochłaniaczem wilgoci. Nie dopuszcza się innych form opakowania.

- Każda fiolka krążków antybiotykowych powinna posiadać etykietę z nazwą antybiotyku, jego stężeniem, datą ważności i numerem serii.

- Na każdym krążku antybiotykowym - pojedynczym musi widnieć jego międzynarodowe, stałe oznaczenie i stężenie antybiotyku zgodne z zaleceniami CLSI / EUCAST.

- Wymagana średnica krążków antybiotykowych – 6 mm. (w pozycjach 3, 4 i 8 dopuszcza się krążki o średnicy 9 mm, a w poz. 4 także krążek tabletkowy o średnicy 6mm)

- Zamawiający wymaga, aby na każdym krążku diagnostycznym były wyraźne symbole.

- Zamawiający wymaga pozytywnej opinii KORLD (dot. krążków antybiotykowych) potwierdzoną odpowiednim dokumentem lub innej instytucji zajmującej się oceną jakości badań mikobiologicznych .

Warunki dotyczące szczepów wzorcowych:

1. Szczepy muszą pochodzić z 1, 3-4 pasażu kolekcji ATCC, NCTC, z terminem ważności nie krótszym niż 6 miesięcy od dostarczenia do Pracowni Mikrobiologii.

2. Szczepy bakteryjne wytworzone zgodnie z normą EN ISO 13485:2003 lub nowszą. 3. Szczepy muszą mieć formę wymazówek (jedna wymazówka) lub liofilozowanych krążków.

4. Każdy szczep dostarczony do zamawiającego ma posiadać własny certyfikat (metryczkę).

Warunki dotyczące systemu do przechowywania szczepów:

- Fiolki powinny zawierać kuleczki zawieszone w roztworze ochronnym.

- Fiolki ze szczepami powinny umożliwiać przechowywanie ich w temperaturze zamrażarki.

Warunki dotyczące testu do oznaczania lekowrażliwości na kolistynę i piperacylinę z tazobactamem, testu  immunochromatograficznego do jakościowego wykrywania antygenów Aspergillus  oraz testu immunochromatograficznego do wykrywania mechanizmów oporności OXA48, KPC, NDM, VIM:

- Wykonawca zapewnia datę ważności produktu nie krótszą niż 1 rok od chwili dostarczenia do laboratorium.

Warunki dotyczące olejku immersyjnego do oglądania preparatów ;

1. Współczynnik załamania na poziomie 1,513

2. Olejek w formie minibuteleczki z zakraplaczem i statywem

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 1. do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | 2. od 4 do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 15 pkt; |  |
|  | 3. od 7 do 9 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | 4. od 10 do 12 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | 5. od 13 do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | 1. do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | 2. od 4 do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 15 pkt; |  |
|  | 3. od 7 do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt. |  |

Pakiet nr 10

TESTY DO WYKRYWANIA TOKSYN CLOSTRIDIUM DIFFICILE I DEHYDROGENAZY GLUTAMINIANOWEJ

| Lp. | Produkty | Ilość sztuk | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Test kasetowy immunoenzymatyczny do wykrywania enzymu dehydrogenazy glutaminianowej (GDH) Clostridium difficile | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Test kasetowy immunoenzymatyczny do wykrywania toksyny A/B Clostridium difficile | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Warunki dotyczące testów :

- Zamawiający dopuszcza wykonywanie obu oznaczeń (wykrywanie GDH i wykrywanie toksyny A/B) na jednym teście – jednoetapowo - (przy jednoetapowym oznaczeniu)

- Czas na przygotowanie i odczyt testu nie dłuższy niż 30 minut.

- Test do wykrycia toksyny A i B możliwy zarówno z materiału bezpośredniego – z próbki kału, jak i z hodowli bakteryjnej

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia konsultacji merytorycznych związanych z wykonywaniem w/w testów i ich interpretacji.

- Instrukcja obsługi testów i ulotki w języku polskim.

- Wykonawca zapewnia datę ważności produktów nie krótszą niż 6 miesięcy od chwili dostarczenia do laboratorium.

- Wykrywalność toksyny A – nie gorsza niż 0,65 ng/ml, wykrywalność toksyny B – nie gorsza niż 0,18 ng/ml, wykrywalność GDH – nie gorsza niż 0,80 ng/ml

- Czułość i swoistość wyznaczona względem metody referencyjnej tj. hodowla bakteryjna i tkankowa dla minimum 1000 próbek

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 1. do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | 2. od 4 do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 15 pkt; |  |
|  | 3. od 7 do 9 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | 4. od 10 do 12 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | 5. od 13 do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | 1. do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | 2. od 4 do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 15 pkt; |  |
|  | 3. od 7 do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt. |  |

Pakiet nr 11

SPRZĘT LABORATORYJNY DROBNY  DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

| Lp. | Produkty | Ilość sztuk | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Sterylne pałeczki do wymazów z wacikiem 5 mm, o długości 150 mm, pakowane pojedynczo | 32000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Sterylne pałeczki do wymazów z wacikiem o długości 150 mm w probówce transportowej (bez podłoża transportowego), pakowane pojedynczo. | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Sterylne pałeczki do wymazów z drutu o długości 150 -155 mm z wacikiem o średnicy nie większym niż 3 mm w probówce transportowej (bez podłoża transportowego), pakowane pojedynczo. | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Sterylne pałeczki do wymazów w probówce Ø 12-13 mm, transportowej z podłożem transportowym Amiesa bez węgla do przechowywania materiałów do 48 h; do transportu bardzo wrażliwych drobnoustrojów, w tym drobnoustrojów beztlenowych, pakowane pojedynczo. | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Sterylne pałeczki do wymazów w probówce Ø 12-13 mm, transportowej z podłożem transportowym Amiesa z węglem do przechowywania materiałów do 48 h; do transportu bardzo wrażliwych drobnoustrojów, w tym drobnoustrojów beztlenowych, pakowane pojedynczo. | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Plastikowe, jałowe pipetki Pasteura dług. 140-155 mm, poj. 1-3 ml z podziałką: 0,5-3 ml, pakowane pojedynczo lub pakowane do max. 5 szt. | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Jałowe pojemniki na posiew moczu, poj. min. 60 ml pakowane pojedynczo | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Ezy z polistyrenu, sterylne, z zakończeniem prostym i oczkiem o poj. 1 µl, pakowane po max. 25 szt., | 70000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Ezy z polistyrenu, sterylne, z zakończeniem prostym i oczkiem o poj. 10 µl, pakowane po max. 25 szt | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Probówki sterylne polistyrenowe o poj. ok. 11ml (16x100) okrągło denne, przejrzyste optycznie, pakowane pojedynczo lub max do 5 szt do materiałów biologicznych – głównie płynu mózgowo-rdzeniowego | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Szkiełka podstawowe ze szlifem | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 1. do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | 2. od 4 do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 15 pkt; |  |
|  | 3. od 7 do 9 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | 4. od 10 do 12 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | 5. od 13 do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | 1. do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | 2. od 4 do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 15 pkt; |  |
|  | 3. od 7 do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt. |  |

Pakiet nr 12

PODŁOŻA MIKROBIOLOGICZNE I ODCZYNNIKI DO BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

| Lp. | Produkty | Ilość sztuk | Wielkość oferowa- nego op. | Ilość op. do pełnego op. w górę | Cena netto opakowania | Wartość netto opakowań | Stawka % VAT | Wartość brutto opakowań | Producent, nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Podłoże chromogenne do grzybów | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Podłoże chromogenne do drobnoustrojów z rodzaju Enterobacteriaceae | 440 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Podłoże do izolacji drobnoustrojów z rodzaju Enterococcus | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmu ESBL | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmu VRE | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Podłoże chromogenne do wykrywania mechanizmu oporności na karbapenemy(KPC, MBL, OXA48, i inne) | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Podłoże dwusekcyjne chromogenne do: wykrywania gronkowca złocistego/ do wykrywania gronkowca złocistego MRSA | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Podłoże chromogenne do Clostridium difficile | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Podłoża dwusekcyjne: Columbia CNA z 5% krwią baranią/podłoże chromogenne do Enterobacteriaceae – do posiewów moczu | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Sabouraud Agar | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Columbia CNA z 5 % krwią baranią | 6000 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Podłoże kontaktowe do badań czystości powierzchni szpitalnych | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Podłoże HTM | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Podłoże agarowe z oxacyliną | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Agarki amerykańskie | 800 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Bulion mózgowo-sercowy (BHI) (5 ml) | 4200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Bulion Schaedlera z 0,02% agaru i witaminą K3 (10 ml) | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Podłoże transportowe na posiew moczu zawierające podłoże mikrobiologiczne Cled i MacConkey i/lub Enterococcosel Agar | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Odczynnik EDTA (1,5 – 3 ml) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Odczynnik – kwas boronowy (1,5-3ml) | 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |

- Wykonawca zapewnia datę ważności podłóż mikrobiologicznych nie krótszą niż 1 miesiąc od chwili dostarczenia do laboratorium, a podłoży transportowych nie krótszą niż 3 miesiące od chwili dostarczenia do laboratorium.

- Wykonawca dostarcza wyniki kontroli jakości dostarczanych podłóż mikrobiologicznych z wykorzystaniem szczepów wzorcowych z kolekcji ATCC zgodnie z normami CLSI i EUCAST do każdej partii zamówienia.

- Podłoża wytworzone zgodnie z normą EN ISO 13485:2003 lub nowszą.

- Gotowe podłoża na płytkach muszą być rozlane na płytkach 90 mm z żebrami wentylacyjnymi i posiadać na powierzchni każdej płytki wyraźny nadruk z datą ważności, numerem serii produkcji, nazwą podłoża i godziną rozlania. Zamawiający nie dopuszcza by powyższy nadruk był umieszczony na boku płytki.

- Opakowanie – płytki pakowane w folię odpowiednio zabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem oraz przed niskimi temperaturami atmosferycznymi.

- Probówki muszą mieć nadruk/naklejkę z datą ważności, numerem serii produkcji, nazwą podłoża.

- Opakowanie probówek: pakowane szczelnie – zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi oraz niskimi temperaturami.

- Wykonawca zobowiązuje się do udzielania merytorycznych konsultacji w okresie obowiązywania umowy.

Konsultacje, o których mowa w pkt. 8 można uzyskać pod nr tel. __________________ (podać).

Parametry punktowane:

| Opis parametru | Ocena punktowa | Wartość oferowana Należy wpisać TAK / NIE lub parametr |
| --- | --- | --- |
| Termin rozpatrzenia reklamacji | 1. do 3 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 20 pkt; |  |
|  | 2. od 4 do 6 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 15 pkt; |  |
|  | 3. od 7 do 9 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 10 pkt; |  |
|  | 4. od 10 do 12 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 5 pkt; |  |
|  | 5. od 13 do 15 dni roboczych od daty wniesienia reklamacji - 0 pkt. |  |
| Termin realizacji dostawy | 1. do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia – 20 pkt; |  |
|  | 2. od 4 do 6 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 15 pkt; |  |
|  | 3. od 7 do 10 dni roboczych od daty złożenia zamówienia - 5 pkt. |  |