Szczegółowe wymagania dotyczące elementów małej architektury i urządzeń zabawowych

Załącznik nr 3 do OPZ
WIiZP.7013.55.2023.MG

UWAGA!

- Przedstawione zdjęcia są tylko poglądowe w celu ułatwienia sporządzenia oferty.

- Wszystkie urządzenia powinny być wykonane zgodnie z wymogami normy PN-EN 1176 lub równoważną (wyposażenie placów zabaw i wymagania bezpieczeństwa) i posiadać wymagane prawem certyfikaty i atesty.

- Ostateczny wygląd i kolorystyka do akceptacji Zamawiającego. Kolorystyka urządzeń w poszczególnym zadaniu ma być spójna.

- Z uwagi na różne wymiary urządzeń i ich stref bezpiecznych różnych producentów zobowiązuje się wykonawcę do dokonania pomiarów w terenie w celu sprawdzenia czy dane urządzenie spełnia wszystkie wymogi wymagane przepisami w zakresie stref bezpiecznych i tp.

- Podane poniżej wymogi są wymogami minimalnymi.

Zadanie 1

- Zestaw zabawowy – 1 szt.

skład urządzenia:

- wieża bez dachu, podest wys minimum 0,3m – 2 szt

- wieża bez dachu, podest wys minimum 0,6m – 1 szt

- wieża bez dachu, podest wys minimum 0,9m – 1 szt

- wieża z dachemu, podest wys minimum 0,9m – 1 szt

- zjeżdżalnia, wys. minimum 0,9m – 1 szt

- rura strażacka, wys. minimum 1,8m

- mostek łukowy ( dopuszcza się z wodoodpornej sklejki z warstwą antypoślizgową lub linowy) – 1 szt.

- kolejka zjazdowa – 1 szt.

- drabinka pozioma - 1 szt.

- panele zabawowe montowane na zestawie (np. gra kółko-krzyżyk, liczydło, układanka, tablica do pisania) minimum 3 szt.

materiały:

nogi konstrukcyjne: profile stalowe, ocynkowane , malowane

proszkowo na kolor szary

kotwy: stal cynkowana

elementy połaciowe: płyty HDPE

podesty: wodoodporna sklejka z warstwą antypoślizgową, oparta na

konstrukcji stalowej

elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

ślizg zjeżdżalni: stal nierdzewna

drabinka pozioma: konstrukcja drabinki ze stali, boki osłonięte elementami z płyty HDPE, szczeble z rury nierdzewnej

zaślepki: tworzywo sztuczne

- Bujak sprężynowy - 1 szt.

skład urządzenia:

- kiwak –1 kpl

(kształt do wyboru przez użytkownika z min 3 przedstawionych propozycji)

materiały:

Całość urządzenia: płyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: rury ze stali nierdzewnej Elementy stalowe: stal

cynkowana, malowana proszkowo

Sprężyna: stal sprężynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor czerwony

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: ażurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kolorystyka nawiązująca do zestawu zabawowego.

- Huśtawka potrójna - 1 szt.

Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali o profilu minimum 80 x 80 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Siedzisko bocianie gniazdo wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym fi 16 mm z wkładem i rdzeniem aluminiowym o średnicy 100 cm. Siedzisko płaskie oraz kubełkowe – wkład aluminiowy powlekany gumą.

Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia palców, głowy i innych części ciała. Elementy złączne ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi kapturkami. Zawiesia łożyskowane, łańcuchy ze stali nierdzewnej kalibrowanej. Kolorystyka nawiązująca do zestawu zabawowego.

- Karuzela platformowa - 1 szt.

Średnica minimalna 1,50m

Kolorystyka nawiązująca do zestawu zabawowego.
Elementy konstrukcyjne urządzenia z rur stalowych, ocynkowane i malowane proszkowe. Podest wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Karuzela podwójnie łożyskowana – łożyska stożkowe. Elementy złączne ocynkowane i zabezpieczone nakładkami z tworzywa. Siedziska wykonane z płyty HDPE.

- Zestaw urządzeń siłowni plenerowej na pylonie:

- orbitrek – 1 sztuka,

- wioślarz – 1 sztuka,

- ławka – pylon – prostownik pleców – 1 sztuka,

- wyciąg górny – pylon – wyciskanie siedząc – 1 sztuka,

- drabinka – pylon – podciąganie nóg – 1 sztuka,

- twister – pylon – wahadło – 1 sztuka

PYLON - dwusłupowy element konstrukcyjny z wewnętrzną tablicą informacyjną. Do pylonu zamontowane urządzenia typu fitness. Pylon mocowany na poziomie gruntu do betonowych fundamentów, wymiary wg zaleceń producenta. Min. wymiar pylonu : wys.-202cm, szer.-45cm,

głęb.-9cm. Jest wykonany z rur stalowych o średnicy 90mm i gr. Ścianek 3,6mm. Od góry zaślepiony metalowymi kopułkami ochronnymi, na dole metalowy kołnierz wykonany z blachy stalowej gr.8mm, za pomocą którego pylon mocowany jest do fundamentu. Pylon posiada wewnętrzną dwustronną tablicę informacyjną, wykonaną z metalu o wym: wys.-110cm, szer.-27cm. Urządzenia montowane po obu stronach pylonu.

URZĄDZENIA TYPU FITNESS – wykonane z wysokiej jakości stali, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy konstrukcyjne w zależności od urządzenia – rura o średnicy 90,70,60,42,34 lub 32mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie, fosforanowanie i cynkowanie. Śruby, nakrętki, podkładki ocynkowane, osłonięte zaślepkami.

Siedziska wykonane są ze stali lub z kopolimeru polipropylenu, w zależności od urządzenia. Posiadają centralnie umieszczony otwór odpływowy, umożliwiający swobodny odpływ wody deszczowej. Stopnice wykonane ze stali nierdzewnej, perforowanej otworami umożliwiający swobodny spływ wody ze stopnicy.

Kolorystyka nawiązująca do zestawu zabawowego.

- stół do gry w szachy – 2 szt.

Konstrukcja urządzenia, siedziska i blat wykonane ze stali (cała konstrukcja ocynkowana metodą ogniową i pomalowana) lub konstrukcja wykonana z betonu. Szachownica na blacie do gry w szachy lub warcaby. Siedziska połączone są ze stolikiem i tworzą jeden element.

Kolorystyka nawiązująca do zestawu zabawowego.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

- stół do gry w ping ponga – 1 szt.

materiały:

Blat: szlifowany beton, lakierowany w celu ochronnym

Elementy metalowe: ocynkowane ogniowo

Fundamenty: beton klasy C20/25

Obrzeża blatu: zaokrąglone profilem aluminiowym

Siatka: blacha stalowa ocynkowana

Stół: beton wibrowany zbrojony drutem fi 8

- Regulamin placu zabaw – 2 sztuki

Konstrukcja wykonana ze stali. Tablica blaszana o wym. min.70x49,5cm z blachy mocowana do konstrukcji. Cała konstrukcja ocynkowana metodą ogniową i pomalowana

lakierem akrylowym. Kolorystyka nawiązująca do zestawu zabawowego.

- Ławka z oparciem – 4 sztuki.

Konstrukcja ławki metalowa o profilu zamkniętym ocynkowanym zapewniająca jej stabilność w całym okresie użytkowania- cała konstrukcja ławki ma być w jednym elemencie, deski tylko jako okładzina. Urządzenie montowane na stałe w gruncie. Deski z drewna litego liściastego (olcha, buk, dąb) bez sęków i spękań, dwukrotnie malowane impregnatem. Długość min. 190 cm. Kolor konstrukcji: czarny.

- Kosz na śmieci z daszkiem – 2 sztuki

Wykonany z wysokiej jakości stali, dwukrotnie malowany proszkowo. Zamontowany na stałe do podłoża. Kolor: czarny.

- Stojak na rowery – 1 sztuka.

Sześciostanowiskowy stojak na rowery wykonany ze stali, ocynkowany metodą ogniową i pomalowany lakierem. Minimalne wymiary:
– długość 180 cm
– szerokość 40 cm
– wysokość ok. 24 cm
– konstrukcja: podstawa (kątownik 25x25mm),stojaki (rura fi 25mm)
Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową i pomalowana lakierem akrylowym. Kolor: czarny/ ocynk.

- Ogrodzenie panelowa na cokole

Zewnętrzne ogrodzenie wys. 1,5m i ogrodzenie wokół placu zabaw wys.1,0m. W ogrodzeniu 1,0m wykonać należy jedną bramkę wejściową i bramę wjazdową:

- ogrodzenie wys. 1,5m – wykonać jako typowe stalowe ocynkowane z paneli z

siatki zgrzewanej gr. 5-6mm na słupkach stalowych ocynkowanych o grubości ścianki 2-3mm, słupki zamontować na systemowym cokole betonowym prefabrykowanym,

- ogrodzenie wys. 1m – wykonać jako typowe stalowe ocynkowane z paneli z

siatki zgrzewanej na słupkach stalowych ocynkowanych o grubości ścianki 2-3mm, słupki zamontować na systemowym cokole betonowym prefabrykowanym, górę ogrodzenia wykonać bez ostrych zakończeń

- bramka wejściowa (1szt.)- zamontować bramkę szer. 1,0m, wys. 1m, typową z

elementów stalowych ocynkowanych- z wbudowanym systemem samozamykalnym oraz wkładką z trzema kluczykami aby zamknąć bramkę,,

- brama wjazdowa (1szt.)- zamontować bramę dwuskrzydłową szer. 3,0m, wys.

1m, typową z elementów stalowych ocynkowanych. wraz z dwoma ryglami i zabetonowanymi tulejami oraz wkładką z trzema kluczykami aby zamknąć bramę.

Kolorystyka nawiązująca do elementów stalowych odnowionego ogrodzenia.

- Ogrodzenie frontowe

Wykonać wg wzoru określonego na rysunku nr 2 w projekcie budowlanym.

Wykonać na fundamencie żelbetowym: do poziomu 0,00

cokół: kamienny: (z wykorzystanie istniejącego materiału – rozebranego) do

poziomu 0.3-0.4 murowanego zaprawami z trasem

brama: 2 x 2,5m

furtka: 1m

ogrodzenie: do wysokości całkowitej ( z podmurówką) – 1.5m.

- słupki stalowe z profili zamkniętych 50-60mm

- sztachetki i dekoracje stalowe z profila zamkniętego min 12x12mm (max co

12cm)

- słupek będzie zakończony kapturkiem z mrozoodpornego, termoplastycznego

materiału

- zabezpieczenie: cynkowanie i malowanie proszkowe

- kolor: grafit/czarny

Zadanie 2

- Zestaw zabawowy – 1 szt.

skład urządzenia:

- wieża z dachemu, podest wys minimum 0,9m – 1 szt

- zjeżdżalnia, wys. minimum 0,9m – 1 szt

- rura strażacka, wys. minimum 1,8m

- tuba – 1 szt.

- drabinka lub schodki – 1 szt.

- zestaw do wspinaczki - 1 szt.

- panele zabawowe montowane na zestawie (np. gra kółko-krzyżyk, liczydło, układanka) minimum 3 szt.

materiały:

nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe, ocynkowane , malowane

proszkowo na kolor szary

kotwy: stal cynkowana

elementy połaciowe: płyty HDPE

podesty: wodoodporna sklejka z warstwą antypoślizgową, oparta na

konstrukcji stalowej

elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

ślizg zjeżdżalni: stal nierdzewna

drabinka pozioma: konstrukcja drabinki ze stali, boki osłonięte elementami z płyty HDPE, szczeble z rury nierdzewnej

zaślepki: tworzywo sztucznego

- Bujak sprężynowy - 1 szt.

skład urządzenia:

- kiwak –1 kpl

(kształt do wyboru przez użytkownika z min 3 przedstawionych propozycji)

materiały:

Całość urządzenia: płyty HDPE

Uchwyty, podpory na nogi: rury ze stali nierdzewnej Elementy stalowe: stal

cynkowana, malowana proszkowo

Sprężyna: stal sprężynowa, cynkowana i malowana proszkowo na kolor czerwony

Zaślepki: tworzywo sztuczne

Podstawa fundamentowa: ażurowa konstrukcja stalowa

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

Kolorystyka nawiązująca do zestawu zabawowego.

- Huśtawka podwójna - 1 szt.

Konstrukcja urządzenia wykonana ze stali o profilu minimum 80 x 80 mm, zabezpieczonej antykorozyjnie poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe. Siedzisko bocianie gniazdo wykonane z lin stalowych w oplocie polipropylenowym fi 16 mm z wkładem i rdzeniem aluminiowym o średnicy 100 cm. Siedzisko płaskie oraz kubełkowe – wkład aluminiowy powlekany gumą.

Brak ostrych krawędzi oraz szczelin, które mogłyby umożliwić zakleszczenia palców, głowy i innych części ciała. Elementy złączne ocynkowane i zabezpieczone plastikowymi kapturkami. Zawiesia łożyskowane, łańcuchy ze stali nierdzewnej kalibrowanej. Kolorystyka nawiązująca do zestawu zabawowego.

- Ścianka wspinaczkowa z karuzelą - 1 szt.

Minimalne wymiary: 246 x 88 cm wysokość: 260cm

materiały:

nogi konstrukcyjne: profile stalowe kwadratowe/okrągłe, ocynkowane, malowane

proszkowo na kolor nawiązujący do zestawu zabawowego

ścianka wspinaczkowa: płyty HDPE z warstwą antypoślizgową, oparta na

konstrukcji stalowej, uchwyty z tworzywa sztucznego lub metalu

lina do wspinaczki z elementami z tworzywa sztucznego,

elementy stalowe: stal cynkowana, malowana proszkowo

element karuzeli z płyty HDPE ruchomy (obkręcany)

zaślepki: tworzywo sztucznego

Kolorystyka nawiązująca do zestawu zabawowego.

- Karuzela platformowa - 1 szt.

Średnica minimalna 1,50m

Kolorystyka nawiązująca do zestawu zabawowego.
Elementy konstrukcyjne urządzenia z rur stalowych, ocynkowane i malowane proszkowe. Podest wykonany z aluminiowej blachy ryflowanej. Karuzela podwójnie łożyskowana – łożyska stożkowe. Elementy złączne ocynkowane i zabezpieczone nakładkami z tworzywa. Siedziska wykonane z płyty HDPE.

- Zestaw urządzeń siłowni plenerowej na pylonie:

- orbitrek – pylon – wioślarz – 1 sztuka,

- twister – pylon – krzesło – 1 sztuka

- wahadło – pylon – biegacz – 1 sztuka,

PYLON - jest to dwusłupowy element konstrukcyjny z wewnętrzną tablicą informacyjną. Do pylonu zamontowane jest urządzenie typu fitness. Pylon mocowany jest na poziomie gruntu do betonowych fundamentów, wymiary wg zaleceń producenta. Min. wymiar pylonu : wys.-202cm, szer.-45cm,

głęb.-9cm. Jest wykonany z rur stalowych o średnicy 90mm i gr. Ścianek 3,6mm. Od góry zaślepiony jest metalowymi kopułkami ochronnymi, na dole znajduje się metalowy kołnierz wykonany z blachy stalowej gr.8mm, za pomocą którego pylon mocowany jest do fundamentu. Pylon posiada wewnętrzną dwustronną tablicę informacyjną, wykonaną z metalu o wym: wys.-110cm, szer.-27cm. Kolorystyka pylonu: zielon ral 6006. Urządzenia montowane po obu stronach pylonu.

URZĄDZENIA TYPU FITNESS - wykonane są z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowane proszkowo. Elementy konstrukcyjne w zależności od urządzenia – rura o średnicy 90,70,60,42,34 lub 32mm. Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez śrutowanie, fosforanowanie i cynkowanie. Śruby, nakrętki, podkładki ocynkowane, osłonięte zaślepkami.

Kolorystyka urządzeń: szary ral 7032. Siedziska wykonane są ze stali lub z kopolimeru polipropylenu, w zależności od urządzenia. Posiadają centralnie umieszczony otwór odpływowy, umożliwiający swobodny odpływ wody deszczowej. Stopnice wykonane ze stali nierdzewnej, perforowanej otworami umożliwiający swobodny spływ wody ze stopnicy.

Kolorystyka nawiązująca do zestawu zabawowego.

- stół do gry w szachy – 2 szt.

Konstrukcja urządzenia, siedziska i blat wykonane ze stali (cała konstrukcja ocynkowana metodą ogniową i pomalowana) lub konstrukcja wykonana z betonu. Szachownica na blacie do gry w szachy lub warcaby. Siedziska połączone są ze stolikiem i tworzą jeden element.

Kolorystyka nawiązująca do zestawu zabawowego.

Fundamenty: beton klasy min. C12/15

- Regulamin placu zabaw – 2 sztuki

Konstrukcja wykonana ze stali. Tablica blaszana o wym. min.70x49,5cm z blachy mocowana do konstrukcji. Cała konstrukcja ocynkowana metodą ogniową i pomalowana

lakierem akrylowym. Kolorystyka nawiązująca do zestawu zabawowego.

- Ławka z oparciem – 4 sztuki.

Konstrukcja ławki metalowa o profilu zamkniętym ocynkowanym zapewniająca jej stabilność w całym okresie użytkowania- cała konstrukcja ławki ma być w jednym elemencie, deski tylko jako okładzina. Urządzenie montowane na stałe w gruncie. Deski z drewna litego liściastego (olcha, buk, dąb) bez sęków i spękań, dwukrotnie malowane impregnatem. Długość min. 190 cm. Kolor konstrukcji: czarny.

- Kosz na śmieci – 2 sztuki

Wykonany z wysokiej jakości stali spawalniczej, dwukrotnie malowany proszkowo. Zamontowany na stałe do podłoża. Kolor: czarny.

- Stojak na rowery – 1 sztuka.

Sześciostanowiskowy stojak na rowery wykonany ze stali, ocynkowany metodą ogniową i pomalowany lakierem. Minimalne wymiary:
– długość 180 cm
– szerokość 40 cm
– wysokość ok. 24 cm
– konstrukcja: podstawa (kątownik 25x25mm),stojaki (rura fi 25mm)
Całość konstrukcji ocynkowana metodą ogniową i pomalowana lakierem akrylowym. Kolor: czarny/ ocynk.

- Ogrodzenie panelowa na cokole

Zewnętrzne ogrodzenie wys. 1,5m W ogrodzeniu wykonać należy dwie bramki wejściowe o szerokości 1,2m i jedną bramę wjazdową o szerokości 3m:

- ogrodzenie wys. 1,5m – wykonać jako typowe stalowe ocynkowane z paneli z

siatki zgrzewanej gr. 5-6mm na słupkach stalowych ocynkowanych o grubości ścianki 2-3mm, słupki zamontować na systemowym cokole betonowym prefabrykowanym,

- bramka wejściowa (2szt.)- zamontować bramkę szer. 1,2m, wys. 1,5m, typową z

elementów stalowych ocynkowanych–z wbudowanym systemem samozamykalnym oraz wkładką z trzema kluczykami aby zamknąć bramkę,

- brama wjazdowa (1szt.)- zamontować bramę dwuskrzydłową szer. 3,0m, wys.

1,5m, typową z elementów stalowych ocynkowanych wraz z dwoma ryglami i zabetonowanymi tulejami oraz wkładką z trzema kluczykami aby zamknąć bramę.

Kolorystyka nawiązująca do elementów stalowych odnowionego ogrodzenia.

- Bramka aluminiowa 5x2 wraz z siatką – 2 szt.

- bramka tulejowana – tuleje należy zamocować w fundamentach betonowych,

- światło bramki wykonane z profilu aluminiowego (120x100 mm) o przekroju owalnym z wewnętrznym użebrowanie przeciwdziałającym odkształceniom,

- szkielet bramki wykonany z rury stalowej o średnicy 35 mm, zabezpieczony antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe,

- szkielet mocowany do światła za pomocą stalowych, cynkowanych galwanicznie łączników,

- odporne na warunki atmosferyczne siatki, grubość sznurka min. 5mm,

- odporne na warunki atmosferyczne zapinki oraz zaczepy siatki,

- elementy złączne .

Certyfikaty

- Certyfikat zgodności z normą PN-EN 748+A1:2018-04 lub równoważną

- Słupki do siatkówki aluminiowe wraz z siatką-komplet

- Wysokość słupków - 3m

- Aluminiowy profil owalny 120 x 100mm;

- Słupki mocowane w tulejach;

- tuleje należy zamocować w fundamentach betonowych- 2 szt.,

- dostarczyć w komplecie zaślepki do tulei – 2 szt.

- dostarczyć siatkę wraz z antenkami- 2 szt.

- Linie do wyznaczania pola gry Wymiary: 16x8 m, Szerokość taśmy: 5 cm, elementy mocujące: tabliczki do zakopywania i szpilki, kolor: czerwony

- Komplet składa się z dwóch słupków, jeden z napinaczem śrubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki;

- Bezstopniowa regulacja zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m umożliwia wykorzystanie ich do gry w siatkówkę, tenisa oraz badmintona;

- Zgodność z przepisami PZPS oraz normą PN-EN 1271:2006 p.4 lub równoważną

- Certyfikat bezpieczeństwa wydany przez Instytut Sportu.

- Piłkochwyt o wysokości 4m

- Siatka grubość sznurka min. 4mm wykonana z polietylenu

- Rozmiar oczka siatki 10x10cm

- Słupki montowane w fundamentach betonowych,

- Wysokość piłkochwytu od powierzchni terenu 4m,

- W piłkochwycie wykonać wejście na boisko,

- Słupy o przekroju kwadratu min 8cmx8cm lub okrągłe min fi 6cm, grubość ścianki min 3mm

## Miejsce integracyjne – Grill

- Palenisko z cegieł szamotowych - ściany grubości min. 1 ceg. - przekrój koła.

- Dno paleniska z cegieł szamotowych.

- Ruszta grila ze stali płaskiej o powierzchni elementu ok. 1 m2 podwieszony na łańcuchach i lince do wspornika wraz z korbą regulującą jego wysokość.

- Ławki parkowe z betonu żwirowego, monolityczne z siedziskami drewnianymi. (4 szt.) Długość: 200 cm (opcja 150 cm), Szerokość: 54 cm, Wysokość: 49 cm