Załącznik nr 2

Depozyt nie dotyczy pakietu 6, 8, 15 i 16

| L.p. | Nazwa artykułu i specyfikacja techniczna | Ilość | Cena za 1 szt. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Depozyt |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pakiet 1 Prowadniki diagnostyczne Warunki: - dostępne średnice prowadników 0,018”; 0,032”; 0,035”; 0,038” - dostępne długości: 150cm, 200cm, 260cm - dostępne końcówki: prosta i typu J o promieniu nie przekraczającym 3mm - pokrycie hydrofobowe PTFE - atraumatyczna końcówka zabezpieczająca przed uszkodzeniem naczynia | 2100 szt |  |  |  |  | 120 szt |
| 2 | Pakiet 2 Zestawy do nakłucia i ucisku tętnicy promieniowej zawierające koszulkę naczyniową z igłą i prowadnikiem oraz opaskę o regulowanej pneumatycznie sile ucisku Warunki: Koszulki naczyniowe z igłą i prowadnikiem - dedykowane i posiadające rejestrację do nakłucia i wprowadzania do tętnicy promieniowej - dostępne długości 10 cm, 16 cm, 25 cm lub szerszy zakres - dostępne średnice wewnętrzne 4F, 5F, 6F i 7F lub szerszy zakres - zawór hemostatyczny zapewniający szczelność w czasie pracy - pokrycie powłoką hydrofilną ułatwiającą wprowadzanie i usuwanie koszulki, zmniejszającą ból i dyskomfort pacjenta oraz redukującą ryzyko skurczu tętnicy promieniowej - rozszerzacz o konstrukcji zapewniającej możliwie atraumatyczne wprowadzanie do tętnicy z gładkim przejściem między koszulką a rozszerzaczem - w zestawie prowadniki nitinolowe dostępne w rozmiarach 0,018”;0,021” i 0,025” długości minimum 45cm dla koszulek 10 cm - duże światło wewnętrzne koszulki minimum 1,98mm przy zredukowanej zewnętrznej średnicy do ≤ 2,22mm dla koszulki kompatybilnej z cewnikami prowadzącymi 6F - grubość ściany koszulki nie przekraczająca 0,12mm (zewnętrzna średnica koszulki 6F porównywalna z innymi produktami o średnicy 5F, a 7F z innymi produktami 6F) - dren boczny zakończony kranikiem trójdrożnym do przepłukiwania koszulki - w zestawie cienkościenne igła angiograficzna z ostrym podwójnym szlifem kompatybilna z załączonym prowadnikiem Opaski uciskowe do tętnicy promieniowej: - jałowe, działające na zasadzie pneumatycznego ucisku - opaska musi pozwalać na regulację siły ucisku bez konieczności całkowitego zwolnienia ucisku i ponownego zakładania - wykonana z przezroczystego materiału umożliwiającego obserwację hemostazy w miejscu nakłutej tętnicy - ergonomiczny i wygodny dla pacjenta kształt - dostępność opaski co najmniej w 2 rozmiarach pozwalająca na prawidłowy ucisk niezależnie od obwodu nadgarstka | 2000 szt |  |  |  |  | 150 szt |
| 3 | Pakiet 3 Prowadniki do angioplastyki Warunki: -średnica 0,014” - dostępne różne rodzaje prowadników dostosowane do charakteru zmian i morfologii naczyń – minimum 30 rodzajów niezależnie od długości i kształtu końcówki - dostępne końcówki proste i w kształcie J - dostępne długości 190cm i 300cm - dostępne prowadniki z powłoką hydrofilną i hydrofobową na całej długości - dostępne prowadniki z rdzeniem sięgającym końcówki „core to tip” zapewniające przeniesienie skrętu 1:1 i prowadniki z rdzeniem typu ribbon type” - dostępne prowadniki specjalistyczne do udrożnień (minimum 10 rodzajów) z końcówkami o średnicy 0,012” ; 0,0105” oraz 0,009” (do 5% wartości pakietu) - dostępne prowadniki o różnej sztywności części roboczej: 0,6g, 0,7g, 0,8g; 0,9g; 1,0g;1,2g; 1,5g; 2,7g; 2,8g; 3,5g; 4,1g; 4,8g; 9,7g; 12,5g; 13,0g 13,9g oraz różnej sztywności szaftu (normalne i extra support) zapewniające możliwość wyboru optymalnego prowadnika do typu zmiany | 500 szt |  |  |  |  | 100 szt |
| 4 | Pakiet 4 Inflatory do balonów do angioplastyki Warunki: - umożliwiające inflacje balonu ciśnieniem 28 atm lub wyższym - objętość strzykawki minimum 20 ml - zaopatrzone w manometr z dobrze widoczną tarczą w przyciemnionym pomieszczeniu - zaopatrzone w elastyczny łącznik wysokociśnieniowy wykonany z przezroczystego materiału z kranikiem trójdrożnym - podwójny system zabezpieczający przed przypadkowym zwolnieniem tłoka - ergonomiczny kształt - dokładność pomiaru ciśnienia inflacji do 3% | 1300 szt |  |  |  |  | 60 szt |
| 5 | Pakiet 5 Stenty kobaltowo-chromowe uwalniające lek ze znacznikami na końcach Warunki: - stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego pokryte pasywną warstwą węglową ze znacznikami ułatwiającymi lokalizację obu końców stentu - pokrycie abluminalne lekiem antymitotycznym – pochodną rapamycyny uwalnianym bez udziału polimeru - konstrukcja open-cell umożliwiająca dobry dostęp do bocznic - cienkościenna konstrukcja stentu – grubość przęseł nie przekraczająca 80 mikrometrów - dobra elestyczność i dostarczalność stentu do zmian w krętych tętnicach - niski profil przejścia (crossing profile) nie przekraczający 0,039” dla stentu o średnicy 3mm - kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 5F dla stentów we wszystkich rozmiarach do 4,5 mm włącznie - dostępne długości od 8 do 38mm lub szerszy zakres - dostępne średnice stentu od 2,25 do 4,5mm lub szerszy zakres - zamocowanie stentu na balonie semi-compliant z możliwością doprężenia na tym samym balonie o co najmniej 0,5mm ponad średnice nominalną dla stentów 4,0mm i 4,5mm - wysokie ciśnienie RBP co najmniej 18 atm - długość systemu wprowadzającego minimum 140 cm | 180 szt |  |  |  |  | 30 szt |
| 6 | Pakiet 6 Coile hydrożelowe (sprężynki) do embolizacji naczyń z systemem wprowadzającym Warunki: - umożliwiające embolizację naczyń średnicy 2,0-4,0mm pożądany szerszy zakres - możliwość zastosowania w zakresie tętnic i malformacji naczyniowych w obrębie serca - pokrycie hydrożelowe pęczniejące w naczyniu po implantacji coila w czasie do 20 min zwiększające jego zdolność do okluzji naczynia - system umożliwiający repozycję/usunięcie coila przed odłączeniem i kontrolowane jego odłączenie przy użyciu prądu elektrycznego - dostępne coile tworzące pętle średnicy od 2 do 10mm - dostępne długości coili od 10 do 60 mm lub szerszy zakres - możliwość zabezpieczenia zabiegu szeroką gamą rozmiarów coili (dostarczenie na czas zabiegu szerokiego zakresu rozmiarów) i zapłacenia przez Szpital za rzeczywiste zużycie. Pakiet obejmuje: - 5 szt systemu wprowadzającego (mikrocewnik) - 10 szt coili z systemem uwalniania | 5+10 szt | Coil z urządzeniem do uwalniania System wprowadzający |  |  |  | Nie dotyczy |
| 7 | Pakiet 7 Cewniki prowadzące przedłużające z blokadą prowadnika przy pomocy balonu Warunki: - dostępne w rozmiarach 6F, 7F i 8F (kompatybilne odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 6, 7 i 8F) - średnice wewnętrzne cewnika przedłużającego nie mniejsze niż 0,056" dla cewnika 6F, 0,062" dla cewnika 7F i o,071"dla cewnika 8F - długość robocza 150cm - wbudowany balon, którego napełnienie powoduje utrzymywanie stałego położenia prowadnika lub mikrocewnika - część przedłużająca cewnika z pokryciem hydrofilnym, umożliwiająca wprowadzenie go do naczynia na co najmniej 10cm | 6szt |  |  |  |  | 2 szt. |
| 8 | Pakiet 8 Koszulki naczyniowe zbrojone, odporne na załamania Warunki - koszulki zbrojone oplotem metalowym (typu coil) pozwalającym zachować giętkość koszulki przy jednoczesnej dużej odporności na załamania przy wprowadzaniu do krętych naczyń - pokrycie hydrofilne ułatwiające wprowadzenie - marker umożliwiający precyzyjną lokalizację końca koszulki w drzewie naczyniowym pod kontrolą skopii RTG - dostępne rozmiary od 5F do 8F - dostępne długości 45cm i 65cm dla rozmiarów 5F, 6F, 7F i 8F - z kranikiem trójdrożnym na linii do płukania koszulki - z otworem umożliwiającym umocowanie koszulki szwem do skóry - zastawka hemostatyczna blokująca wypływ krwi z koszulki, umożliwiająca wprowadzanie cewników - rozszerzacz umożliwiający atraumatyczne wprowadzenie w komplecie | 20szt |  |  |  |  | nie dotyczy |
| 9 | Pakiet 9 Mikrocewniki z metalową gwintowaną końcówką: Warunki: - mikrocewnik do zabiegów rekanalizacji przewlekle zamkniętych tętnic wieńcowych - końcówka cewnika wykonana z metalu, gwintowana na samym końcu w sposób pozwalający na wkręcenie jej w twardą blaszkę miażdżycową (na zasadzie śruby) - na dystalnym końcu cewnika dodatkowa nylonowa spirala długości co najmniej 2 cm ułatwiająca wkręcanie cewnika w długie zmiany - dostępne długości 135 i 150cm - 5 warstwowa konstrukcja (2 warstwy przeciwstawnie skręconego metalowego zbrojenia typu coil, 1 warstwa metalowego zbrojenia typu braid oraz wewnętrzna i zewnętrzna warstwa z tworzywa sztucznego) zapewniająca odporność cewnika na skręcenia i załamania i zapewniająca dobrą popychalność i przeniesienie skrętu przy wprowadzaniu w twarde zmiany miażdżycowe | 3szt |  |  |  |  | 1szt |
| 10 | Pakiet 10 Stenty pokryte zotarolimusem do tętnic krętych i dużego kalibru Warunki: - stent montowany na balonie z systemem wprowadząjącym typu Rapid Exchange (RX, Monorail) kompatybilnym z prowadnikami 0,014” - stent o konstrukcji sinusoidalnej wykonanej z jednego kawałka drutu łączonego laserowo zapewniającej bardzo dobre pokonywanie krętych odcinków naczyń - budowa open-cell zapewniająca bardzo dobry dostęp do bocznic i możliwość rozszerzenia oka stentu do ponad 4,5mm - platynowo-irydowy rdzeń zapewniający widoczność w skopii RTG i dużą siłę radialaną - stent uwalniający lek antyproliferacyjny - zotarolimus - dostępny szeroki zakres rozmiarów stentu: średnice od 2,0mm do 5,0mm i długości od 8 do 38mm lub szerszy zakres - montowane na balonie o RBP min 18 atm - bezpieczeństwo i skuteczność dla konstrukcji stentu potwierdzona wynikami wieloośrodkowych badań klinicznych z minimum 3 letnim okresem obserwacji | 180 szt |  |  |  |  | 40szt |
| 11 | Pakiet 11 Cewniki prowadzące do angioplastyki z dostępu promieniowego i udowego Warunki: - dostępne krzywizny zapewniające dobre podparcie z dostępu promieniowego (right extra back-up, left extra back-up, EBU, TIG) - dostępny szeroki zakres wielkości cewników: 6 wielkości dla cewników extra back-up (XBRCA) do prawej ( 3,0; 3,5; 3,75; 4,0; 4,25 i 4,5) i 9 wielkości cewników extra back-up (EBU) do lewej tętnicy wieńcowej (3,0; 3,25; 3,5, 3,75, 4,0 ; 4,25, 4,5; 4,75 i 5,0) lub szerszy zakres - pokrycie hydrofilne zapewniające redukcję tarcia i ryzyka skurczu tętnicy promieniowej w trakcie zabiegu - duża średnica wewnętrzna: minimum 0,058” dla cewnika 5F; 0,071” dla cewnika 6F i 0,082” dla cewnika 7F - dostępne średnice od 5F do 8F - dostępne cewniki 7F i 8F z bocznymi otworami (SH side holes) pozwalającymi uniknąć zablokowania przepływu przez tętnice wieńcowe w trakcie zabiegu - dostępne cewniki o krzywiźnie typu Tiger (TIG) w rozmiarach od 3,0 do 5,0 , umożliwiające angioplastykę prawej i lewej tętnicy wieńcowej z użyciem 1 cewnika - dostępne cewniki prowadzące o długości 120cm i średnicy 5F proste umożliwiające zastosowanie techniki cewnik 5F w cewniku 6F - dobre przeniesienie skrętu 1:1 przez cewnik - utrzymywanie parametrów cewnika w temperaturze ciała (cewnik nie powinien mięknąć pod wpływem temperatury 37 stopni Celsiusza) | 250 szt |  |  |  |  | 80 szt |
| 12 | Pakiet 12 Prowadniki hydrofilne Warunki: - dostępne średnice 0,014” , 0,018” , 0,021 i 0,035” lub szerszy zakres; rozmiar 0,014” dedykowany do tętnic wieńcowych - długość dostępna 150cm, 180 cm, 200 cm, 260 cm lub szerszy zakres - końcówki atraumatyczne - dostępne w wersji z końcówką poddającą się kształtowaniu, z pamięcią kształtu - dostępne co najmniej w 3 wariantach sztywności - dostępne końcówki zagięte pod kątem 45 stopni, J o promieniu zagięcia końcówki 3,0mm i 1,5mm oraz proste - pokryte z zewnątrz substancją hydrofilną redukującą tarcie na całej długości prowadnika dla prowadników od 0,018" do 0,035" | 500 szt |  |  |  |  | 80 szt |
| 13 | Pakiet 13 Cienkościenne stenty kobaltowo-chromowe uwalniające sirolimus Warunki: - stenty wykonane ze stopu kobaltowo-chromowego pokryte pasywną warstwą amorficznego węglika krzemu - pokrycie lekiem antymitotycznym – sirolimusem - uwalnianym z biodegradowalnego polimeru - konstrukcja open-cell umożliwiająca dobry dostęp do bocznic - cienkościenna konstrukcja stentu – grubość przęseł nie przekraczająca 60 mikrometrów dla stentów o średnicy do 3mm i 80 mikrometrów dla stentów o średnicach 3,5 i 4,0mm - dobra elastyczność i dostarczalność stentu do zmian w krętych tętnicach wynikająca z konstrukcji opartej na podwójnej spirali - niski profil przejścia (crossing profile) nie przekraczający 0,039” dla stentu o średnicy 3mm - kompatybilność z cewnikami prowadzącymi 5F dla stentów we wszystkich rozmiarach do 4,0 mm włącznie - dostępne długości od 9 do 30mm lub szerszy zakres - dostępne średnice stentu od 2,25 do 4,0mm lub szerszy zakres - wysokie ciśnienie RBP co najmniej 16 atm - długość systemu wprowadzającego minimum 140 cm | 100 szt |  |  |  |  | 25 szt |
| 14 | PAKIET 14 Cewniki diagnostyczne do badań z dostępu od tętnicy promieniowej Warunki: - dostępne średnice 4F, 5F i 6F lub szerszy zakres - dostępne długości 100 cm dla wszystkich krzywizn i 110cm dla krzywizn Tiger (TIG), internal mammary, multipurpose i pigtail - światło wewnętrzne przy średnicy 5F co najmniej 0,47” - cewnik zbrojony podwójnym oplotem stalowym, zapewniający dobre manewrowanie i przeniesienie skrętu 1:1 - dobrze widoczny w skopii RTG - miękka atraumatyczna końcówka - dostępna krzywizna Tiger I i Tiger II (TIGI, TIG II) w rozmiarach 3,5; 4,0 ; 4,5 i 5cm oraz BLK dedykowane do dostępu promieniowego z możliwością wykonania angiografii obu tętnic wieńcowych jednym cewnikiem - dostępne co najmniej 6 różnych krzywizn cewnika dedykowanego do LIMA (w tym z krótką (short tip) i zaokrągloną końcówką (round tip) - pokrycie cewnika zapewniające zmniejszone tarcie i zmniejszone ryzyko skurczu tętnicy | 1200szt |  |  |  |  | 120 szt |
| 15 | Pakiet 15 Stentgrafty niskoprofilowe Warunki: - stentgrafty do leczenia perforacji tętnic wieńcowych, montowane na balonie kompatybilnym z prowadnikami 0,014” - duża elastyczność i dobra wprowadzalność do tętnic wieńcowych porównywalna z pojedynczym stentem nowej generacji - niska średnica nie przekraczająca 1,2mm dla stentgraftu średnicy 3,0mm - konstrukcja na bazie pojedynczego stentu pokrytego włóknami poliuretanowymi - dostępne średnice 2,5mm; 3,0 mm; 3,5mm; 4,0mm; 4,5mm i 5,0mm lub szerszy zakres - dostępne długości od 15 do 26mm lub szerszy zakres - możliwość wprowadzenia przez cewnik prowadzący 5F dla stentgraftów o średnicy do 4,0mm i przez 6F dla stentgraftów o średnicy 4,5 i 5,0mm | 8szt |  |  |  |  |  |
| 16 | Pakiet 16 Cewniki diagnostyczne długie Warunki: - cewniki diagnostyczne 5F o długości ≥110cm - dostępne krzywizny JL4 i JR4 oraz MP lub szerszy zakres | 40szt |  |  |  |  |  |

………………………………………………………………

podpis osoby upoważnionej