Kraków, dnia 18.04.2024 r.

DFP.271.46.2024.EP

Do wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę zestawu mini wiertarek do zabiegów ortopedycznych.

Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawiam odpowiedź na pytania wykonawcy:

# Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postepowanie system napędów ortopedycznych  Stryker S9 o wyższych lub zbliżonych parametrach technicznych, jako równoważny do  wymaganego w parametrach SWZ w pkt.1-14

Wiertarka ortopedyczna dwuprzyciskowa do małych i średnich kości

*Metalowa obudowa wiertarki w postaci rękojeści pistoletowej ze stopów metali nierdzewnych

*Zabezpieczenie napędu przed przypadkowym uruchomieniem (przycisk blokady na obudowie)

*Obroty wiercenia: lewo, prawo i oscylacja

*Wbudowane dwa przyciski do niezależnego uruchamiania obrotów lewo/prawo oraz uruchamiania trybu oscylacyjnego napędu (wciśnięte dwa przyciski)

*Funkcja blokowania przycisku uruchamiania obrotów w lewą stronę realizowana przełącznikiem w napędzie

*Płynna regulacja ruchu obrotowego i oscylacyjnego

*Moment obrotowy regulowany za pomocą nasadek

*Zakres prędkości obrotowej z nasadkami wiertarskimi : 0 - 1500obr/min

*Zakres prędkości obrotowej z nasadkami do rozwiercania (frezerskimi) .: 0 - 300 obr/min

*Maksymalny moment obrotowy z nasadkami wiertarskimi:. 3.6 Nm

*Maksymalny moment obrotowy z nasadkami do rozwiercania:18.0 Nm

*Napęd wyposażony w silnik bezszczotkowy

*Napęd niewymagający konserwacji i smarowania

*Zabezpieczenie silnika napędu przed przeciążeniem

*Kaniulacja wzdłuż osi napędu: 4.25 mm

Proponowane nasadki:

- Nasadka do drutów Kirschnera z płynnym zakresem roboczym średnic.: 0.7-3.2 mm

- Nasadka wiertarska trójszczękowa  z zakresem roboczym średnic .: 0 - 6.4 mm

- Nasadka oscylacyjna, zakres oscylacji 0-30 000 osc/min - 1 szt,

- Nasadka typu małe AO

Akumulatory

*Typ ogniw akumulatorów: Li-Ion

*Napięcie wyjściowe akumulatorów: 9.9V

*Pojemność akumulatora niesterylnego- 1.1Ah(mały)

*Waga dużego akumulatora niesterylnego-220 g (mały)

*Akumulator wyposażony w technologię aktywnej ochrony ogniw - zabezpieczenie przed przypadkowym rozładowaniem (np. zwarcie styków podczas zanurzania akumulatora)

*Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do rejestracji min. liczby cykli ładowania akumulatora, rzeczywistej pojemności kumulowanej przez ogniwa

*Akumulator wyposażony w elektroniczny moduł pamięci do odczytu danych identyfikacyjnych i parametrów pracy zasilanych napędów w celu komunikacji z opcjonalnym systemem do zdalnej diagnostyki napędów

*Dedykowana obudowa sterylna do dużego akumulatora niesterylnego

*Dedykowana obudowa sterylne wyposażona w szczelny mechanizm blokujący zabezpieczający pojemnik przed przypadkowym otwarciem

Ładowarka akumulatorowa:

*Ładowarka uniwersalna 6-portowa.

*Możliwość jednoczesnego niezależnego ładowania do 6 akumulatorów

*Elektroniczna kontrola procesu testowania i ładowania akumulatorów

*Podświetlany panel wyświetlacza, który przedstawia stan ładowarki, portów i baterii, w tym liczby cykli dla bieżącego portu

*Wskaźniki świetlne — paski i lampki kontrolne dostarczają informacji odpowiadającej danemu portowi ładowarki. Lampki te mogą świecić stale lub migać, w zależności od stanu ładowarki, portu lub zestawu baterii.

*Czas trwania typowej sekwencji ładowania pojedynczego akumulatora: od 5 do 30min

*Maksymalny czas trwania sekwencji ładowania dużego akumulatora: 90min

*Zużycie energii: tryb standardowy, tryb eko z automatycznym trybem czuwania

*Napięcie wejściowe ładowarki: 230V , 1.43A, 50-60Hz

Kontenery i tace sterylizacyjne

* pojemnik/kontenery  sterylizacyjny z wyjmowaną tacą do napędu wiertarskiego,

*Tace sterylizacyjne  wyposażone  w dedykowane uchwyty (organizery) z elastomeru termoplastycznego dopasowane do stabilnego umiejscowienia każdego z elementów zestawu

*Wszystkie narożniki tacy usztywnione i zabezpieczone elementami z tworzywa PEEK

# *Materiał kontenera  i tacy: stal nierdzewna

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zgodnie ze specyfikacją.

Ponadto Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji ogłoszenia o zamówieniu w zakresie numeru referencyjnego: było DFP.271.48.2024.EP jest DFP.271.46.20024.EP.