Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 133/2021/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/FORMULARZ CENOWY

Część nr 1. Wyposażenie laboratorium.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Opis zawiera przybliżone wymiary mebli. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szczegółowych pomiarów pomieszczeń przed wykonaniem mebli. Precyzyjne wymiary poszczególnych elementów muszą zostać ustalone z Zamawiającym i dostosowane do warunków lokalowych (wnęki, słupy, parapety etc.). Szczegóły dotyczące wykończenia zamawianych mebli (np. wysokość półek, kolor stelaży, oklein, blatów etc.) muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym przed ostatecznym wykonaniem mebli. Szczegóły dotyczące zamawianego wyposażenia (np. kolor obić, miejsca montażu, sposób podłączeń etc.) muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym przed ostatecznym montażem. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania drobnych zmian w poszczególnych elementach na etapie ostatecznego projektu i wykonania mebli. |
| 1. | Meble laboratoryjne: |
|  | Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 4300 x 750 x 900 mm (± 5 mm) w składzie: stelaż typu „C”, konstrukcja stelaża zbudowana z profilu zamkniętego zimnogiętego 60/30 milimetrów, malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, stelaż wyposażony w stopki do regulacji wysokości, kolor stelaża: do wyboru z wzornika dostawcy, blat wykonany z żywicy fenolowej SPC 16 mm bez podniesionego obrzeża, blat dopasowany do stanowiska do mycia szkła laboratoryjnego (opis poniżej) zapewniając ciągłość powierzchni oraz ergonomię pracy; listwa ograniczająca o długości 750 mm wykonana z żywicy fenolowej SPC 16 mm, 1 szafka podwieszana 450 x 530 x 600 mm z 4 szufladami na prowadnicach z samohamowaniem i dociągiem, 1 szafka podwieszana 900 x 530 x 600 mm dwudrzwiowa z półką, 2 szafki podwieszane 600 x 530 x 600 mm jednodrzwiowe typu cargo z dwoma poziomami załadunku, zabudowa podblatowa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm, kolor elementów laminowanych: do wyboru z wzornika dostawcy, 3 szafki wisząca 900 x 330 x 720 mm z 2 półkami wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm, 1 ociekacz ścienny 72 kołki. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Stanowisko do mycia szkła laboratoryjnego: zlew w postaci stołu ze zlewem 2 komorowym, stojący, ze stali nierdzewnej z ociekaczem i szafką; dwie komory, każda o wymiarach min. 400 x 400 x 250 mm (± 10%); wymiary zestawu 1200 x 750 x 900 mm (± 10%); pod zlewem zabudowana szafka z zamykanymi drzwiami; ociekacz umieszczony po lewej stronie; wykonanie ze stali kwasoodpornej min. 1.4301; półka pod komorą na całej szerokości zlewu; w wyposażeniu umywalki bateria z wyciąganą głowicą myjącą. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 1100 x 750 x 900 mm (± 5 mm) w składzie: stelaż typu „C”, konstrukcja stelaża wykonana z profilu zamkniętego zimnogiętego 60/30 milimetrów malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, stelaż wyposażony w stopki do regulacji wysokości, kolor stelaża: do wyboru z wzornika dostawcy, blat: żywica fenolowa SPC 16 mm bez podniesionego obrzeża, listwa ograniczająca 1100 mm wykonana z żywicy fenolowej SPC 16 mm, 1 szafka narożna 900 x 530 x 600 mm jednodrzwiowa z półką, 1 szafka 600 x 530 x 600 mm jednodrzwiowa z półką, zabudowa podblatowa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm, kolor elementów laminowanych: do wyboru z wzornika dostawcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 2600 x 900 x 900 mm (± 5 mm) w składzie: stelaż typu „C”, konstrukcja stelaża zbudowana z profilu zamkniętego zimnogiętego 60/30 mm, malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, stelaż wyposażony w stopki do regulacji wysokości, kolor stelaża: do wyboru z wzornika dostawcy, blat wykonany z żywicy fenolowej SPC 16 mm bez podniesionego obrzeża, listwa ograniczająca o długości 900 mm wykonana z żywicy fenolowej SPC 16 mm, w blacie 2 przedłużacze zamykane z 3 gniazdami, 2 szafki podwieszane 400 x 400 x 600 mm, jednodrzwiowe z szufladą na prowadnicach z samohamowaniem i dociągiem, zabudowa podblatowa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm, kolor elementów laminowanych: do wyboru z wzornika dostawcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Stolik mobilny o wymiarach (dł. x gł. x wys.) 500 x 400 x 700 mm (± 5 mm): 4 kółka, stelaż stalowy, kolor stelaża: do wyboru z wzornika dostawcy, blat z żywicy fenolowej SPC 16 mm, półka z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm, kolor elementów laminowanych: do wyboru z wzornika dostawcy 2 hamulce. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Dygestorium: |
|  | wymiary (szer. x gł. x wys.): 1206 x 940 x 2400 mm (± 5 mm), korpus dygestorium wykonany z płyty laminowanej dwustronnie o zagęszczonej strukturze 28 mm, osadzony na stelażu stalowym o przekroju profilu 40/40, konstrukcje stalowe piaskowane a następnie malowane proszkowo farbą chemoodporną epoksydową, 1 laminowana i wentylowana szafka wyłożona chemoodpornym tworzywem znajdująca się pod blatem dygestorium, kanał wentylacyjny wykonany z chemoodpornego PP-H o grubości min. 5 mm, okno wykonane z anodowanego aluminium, szyba bezpieczna ESG typu C, zgodna z normą PN-EN 12150-1:2015-11, blat: lity spiek ceramiczny, podniesione obrzeże, wewnętrzna wykładka komory: żywica fenolowa, szczelina wentylacyjna: chemoodporna, czujnik przepływu, przyłącze do wentylacji: średnica 250 mm, oświetlenie: IP 65, 1 zlewik ceramiczny, 1 wylewka wody w komorze, 1 zawór wody na panel pod blatem, 2 gniazda elektryczne 230 V / 16 A, włącznik oświetlenia, klapa bezpieczeństwa (obniżająca ciśnienie komory w przypadku wybuchu). |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 3. | Krzesła laboratoryjne: |
|  | obrotowe, siedzisko i oparcie pokryte pianką poliuretanową integralną (kolor czarny o właściwościach antypoślizgowych), zakres regulacji wysokości siedziska: min. 55–80 cm, wymiary siedziska (szer. x gł.): min. 46 cm x 42 cm, wymiary oparcia (szer. x wys.): min. 41 cm x 31 cm, regulacja ustawienia kąta odchylenia oparcia oraz jego wysokości i głębokości, chromowany podnośnik pneumatyczny do regulacji wysokości krzesła laboratoryjnego o skoku min. 25 cm, chromowany podnóżek z opcją regulacji położenia o średnicy 45 cm, podstawa poliamidowa wzmacniana włóknem szklanym o średnicy 60 cm, stopki antypoślizgowe, podłokietniki z tworzywa sztucznego, kolor: czarny, odporność na czynniki chemiczne i promieniowanie UV, odporność na uszkodzenia mechaniczne, łatwość utrzymania w czystości i odporność na środki dezynfekujące. |  |  | sztuka | 6 |  |  |
| 4. | Zmywarka do szkła laboratoryjnego: |
|  | wymiary urządzenia (szer. x gł. x wys.): 600 x 600 x 835 mm (± 5 mm), wykonanie: stal nierdzewna, przyłącza wodne: 1x woda zimna; 1x woda ciepła; 1x woda zimna dla kondensatora pary, 1x dla wody demineralizowanej, zasilanie wodą demineralizowaną nie pod ciśnieniem (grawitacyjne), urządzenie wyposażone w pompę do wody demineralizowanej, dozownik na sól w drzwiach, pompa dozująca dla detergentu w płynie, pompa dozująca dla środka neutralizującego, sterowanie: za pomocą przycisków, wskazania pozostałego czasu mycia i przebiegu mycia, liczba programów mycia min 10, przyłącze elektryczne: AC 230 V, 50 Hz, objętość użytkowa komory mycia: min. 145 l, pompa grzewcza ze zmiennymi obrotami dla lepszego dopasowania do wymagań mycia, zintegrowane zmiękczanie wody, zestaw koszy i modułów do szkła laboratoryjnego / narzędzi chirurgicznych: kosz dolny do podłączenia modułów, kosz dolny, moduł 2x4 dysz, moduł 3x6 dysz, statyw do modułu 2x4 dysz, statyw do modułu 3x6 dysz, wkład na szkiełka podstawkowe na 210 szkiełek, wkład na probówki do 200 mm, wkład do umieszczenia różnych utensyliów (m.in. na zlewki), pokrywa do statywu na różne utensylia. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 5. | System oczyszczania wody: |
|  | urządzenie do produkcji wody klasy II i III z podłączeniem do zbiornika grawitacyjnego min. 60 l na III klasę wody (do zasilania zmywarki) oraz do dodatkowego zbiornika ciśnieniowego min. 10 l, wyposażone w kran do poboru wody oczyszczonej II / III klasy czystości, praca urządzenia pod ciśnieniem wody wodociągowej, stopnie oczyszczania wody: prefiltr osadowy 5 µm, filtracja osadowo-węglowo-zmiękczająca (zintegrowany moduł A), odwrócona osmoza, demineralizacja na mieszanym złożu jonowymiennym; wydajność min. 10 l/h, przewodnictwo wody oczyszczonej min. 0,06 µS/cm z możliwością regulacji wartości przewodnictwa w zakresie min. od 0,06 µS/cm do 15 µS/cm, ruchomy punkt poboru wody, uzyskana woda spełnia wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 dla wód drugiego oraz trzeciego stopnia czystości, zasilanie: 230 V / 50 Hz, zbiornik grawitacyjny min. 60 l z przyłączem do zmywarki, zbiornik ciśnieniowy min. 10 l, system doczyszczający z recyrkulacją i dozowaniem czasowym zasilany wodą ze zbiornika ciśnieniowego min. 10 l (woda wstępnie oczyszczona: II lub III stopnia czystości) do produkcji wody klasy I spełniającej wymogi normy PN-EN ISO 3696:1999 (wody ultraczystej), stopnie oczyszczania wody w urządzeniu doczyszczającym: demineralizacja na spektralnie czystym mieszanym złożu jonowymiennym TOC, dwuzakresowa lampa UV 185/254 nm, moduł ultrafiltracyjny UF, kapsuła mikrofiltracyjna kaskadowa – 0,45/0,2; przewodnictwo wody ultraczystej poniżej 0,055 µS/cm, system doczyszczający wyposażony w pompę recyrkulacyjną, system doczyszczający wyposażony w ruchomy punkt poboru wody, produkowana woda ultraczysta może być wykorzystywana do analiz instrumentalnych AAS, ICP/MS, IC, HPLC, GC, PCR, hodowli bakteryjnych, analiz biochemicznych, biologii molekularnej, hodowli komórkowych, urządzenie wyposażone w wyświetlacz LCD, zasilanie: 230 V / 50 Hz. |  |  | zestaw | 1 |  |  |
| 6. | Suszarka laboratoryjna: |
|  | obudowa zewnętrzna i komora wewnętrzna wykonane ze stali nierdzewnej, system grzewczy umieszczony z czterech stron komory roboczej, którego poszczególne podzespoły sterowane są elektronicznie, wielopoziomowa ochrona przed przegrzaniem, automatyczne dostosowywanie się do zadanej wartości w dowolnie ustawianym zakresie tolerancji, ustawienia parametrów poprzez panel kontrolny, możliwość ustawienia trzech wartości kalibracji temperatury i dodatkowych, specyficznych parametrów urządzenia, komora wewnętrzna: objętość: 108 l (± 5 l), półki ze stali nierdzewnej: min 4, zakres ustawień temperatury: min. +20°C do +300°C, naturalny lub wymuszony obieg powietrza, dokładność ustawienia temperatury: do 99,9°C min. 0,1°; powyżej 100,0°C min. 0,5°C; komora zewnętrza o wymiarach (wys. x szer. x gł.): 864 x 745 x 584 mm (± 5 mm), możliwość ustawienia czasomierza min. od 1 min. do 99 dni, zasilanie: 230 V. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ

Część nr 2. Wyposażenie laboratorium.

| L.p. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent/ Model/ Nr katalogowy* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Opis zawiera przybliżone wymiary mebli. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania szczegółowych pomiarów pomieszczeń przed wykonaniem mebli. Precyzyjne wymiary poszczególnych elementów muszą zostać ustalone z Zamawiającym i dostosowane do warunków lokalowych (wnęki, słupy, parapety etc.). Szczegóły dotyczące wykończenia zamawianych mebli (np. wysokość półek, kolor stelaży, oklein, blatów etc.) muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym przed ostatecznym wykonaniem mebli. Szczegóły dotyczące zamawianego wyposażenia (np. kolor obić, miejsca montażu, sposób podłączeń etc.) muszą zostać uzgodnione z Zamawiającym przed ostatecznym montażem. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania drobnych zmian w poszczególnych elementach na etapie ostatecznego projektu i wykonania mebli. |
| 1. | Meble laboratoryjne: |
|  | Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 4150 x 650 x 950 mm (± 5 mm) w składzie: stelaż typu „C”, konstrukcja stelaża zbudowana z profilu zamkniętego zimnogiętego 60/30 milimetrów, malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, stelaż wyposażony w stopki do regulacji wysokości, kolor stelaża: do wyboru z wzornika dostawcy, blat wykonany z żywicy fenolowej SPC 16 mm bez podniesionego obrzeża, listwa ograniczająca o długości 4150 mm (± 5 mm) wykonana z żywicy fenolowej SPC 16 mm, 2 szafki podwieszane 900 mm dwudrzwiowe z półką, zabudowa podblatowa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm, kolor elementów laminowanych: do wyboru z wzornika dostawcy. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Stół laboratoryjny przyścienny o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 4850 x 650 x 950 mm (± 5 mm) w składzie: typ stelaża dopasowany do kształtu ściany i szerokości blatu, konstrukcja stelaża zbudowana z profilu zamkniętego zimnogiętego 60/30 milimetrów, malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania, stelaż wyposażony w stopki do regulacji wysokości, kolor stelaża: do wyboru z wzornika dostawcy, blat wykonany z żywicy fenolowej SPC 16 mm bez podniesionego obrzeża, 3 szafki wiszące 600 x 330 x 720 mm z 2 półkami, wykonane z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm, 3 x szafka wisząca 600x330x720 mm z 1 półką wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18mm, obrzeża oklejane PCV 2mm półka wisząca (otwarta) o wymiarach (wys. x gł.): 1000 x 330 mm |  |  | sztuka | 1 |  |  |
|  | Stół laboratoryjny wyspowy o wymiarach (dł. x gł. x wys.): 2000 x 1300 x 1400 mm (± 5 mm) w składzie: stelaż typu „C”; konstrukcja stelaża wykonana z profilu zamkniętego zimnogiętego 60/30 milimetrów, malowanego proszkowo farbą epoksydową chemoodporną, uprzednio poddawanego procesowi piaskowania; stelaż wyposażony w stopki do regulacji wysokości; kolor stelaża: do wyboru z wzornika dostawcy; blat wykonany z żywicy fenolowej SPC 16 mm bez podniesionego obrzeża; blat wyposażony w zlew dwukomorowy zapewniający ciągłość powierzchni oraz wyciąganą wylewkę; 2 zlewiki ceramiczne z armaturą dla ujęcia wody zimnej usytuowane w blacie wyspy; 2 szafki podwieszane 450 x 530 x 600 mm (± 5 mm) z 4 szufladami na prowadnicach z samohamowaniem i dociągiem; 1 szafka 400 x 530 x 600 mm (± 5 mm) jednodrzwiowa; 1 szafka podwieszana 900 x 530 x 600 mm (± 5 mm) dwudrzwiowa instalacyjna, zabudowa podblatowa wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm; kolor elementów laminowanych: do wyboru z wzornika dostawcy; nadstawka jednopółkowa z dwoma kolumnami, w każdej po 6 gniazd 230 V; elementy nadstawki wykonane ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo; półka wykonana z płyty dwustronnie laminowanej 18 mm, obrzeża oklejane PCV 2 mm. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| 2. | Regały magazynowe: |
|  | regał magazynowy o wymiarach (szer. x gł. x wys.): 1200 x 500 x 2250 mm (± 5 mm); stelaż: metalowy; wykończenie: ocynk; półki wykonane z płyty MDF; nośność każdej z półek: min. 200 kg; liczba półek: 6; sposób montażu: skręcany; grubość elementów metalowych: min 0,8 mm. |  |  | sztuka | 20 |  |  |
| ŁĄCZNA WARTOŚĆ BRUTTO: |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie z zapisami SWZ