SPECYFIKACJA TECHNICZNA

przeglądu okresowego urządzeń oddymiających oraz przeciwpożarowych w Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu.

- ZAMAWIAJĄCY

Nazwa: AKADEMIA WOJSK LĄDOWYCH imienia generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Adres: 51-147 WROCŁAW, ul. Czajkowskiego 109.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.awl.edu.pl

- KOD CPV: 31620000-8; 31625200-5

- Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem poniższej specyfikacji jest przeprowadzenie przeglądu technicznego instalacji oddymiającej i przeciw pożarowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku, polegającej na wykonywaniu okresowego przeglądu konserwacyjnego systemów sygnalizacji pożaru i oddymiania zainstalowanych w obiektach położonych na terenie Akademii Wojsk Lądowych.

Czynności jakie powinny być wykonane przy przeglądzie:

- Ocena ogólna stanu technicznego klap dymowych, ze zwróceniem uwagi na ewentualne rysy oraz uszkodzenia mechaniczne.

- Kontrola siłowników poprzez otwarcie klap.

- Ocena stanu zawiasów i uszczelek w klapie dymowej oraz szczelności.

- Regulacja domykania klapy.

- Sprawdzenie blokady rygla i jego regulacja.

- Dokonanie oględzin stanu rurek (sprawdzenie szczelności instalacji).

- Przegląd stanu stelaży i ocena ich zamocowania w klapie dymowej.

- Sprawdzenie uzbrojenia skrzynki alarmowej, a także sprawdzenie poprawności działania czujek poprzez ich zadymienie.

- Serwis i konserwacja – usunięcie ewentualnych, drobnych usterek, mających wpływ na pracę systemu.

- Odnotowanie wyniku kontroli urządzeń systemu oddymiania w protokole.

System zamknięć ewakuacyjnych:

- sprawdzić stan elektrotrzymaczy,

- sprawdzić automatyczne zamknięcie przegród ewakuacyjnych - po wyzwoleniu z czujki dymu lub z przycisku oddymiania,

- sprawdzić mechaniczne zamknięcie przy pomocy przycisku zwalniającego na każdym elektrotrzymaczu.

- Zarządca i lokalizacja.

Akademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki, 51-147 Wrocław, ul. Czajkowskiego 109.

- Zakres czynności serwisowych.

W celu zabezpieczenia prawidłowego działania systemów bezpieczeństwa pożarowego  należy przeprowadzić przegląd i konserwacja.

W zakres wykonanych prac związanych z przeglądem należy zaliczyć:

- Ocena ogólna stanu technicznego klap dymowych, ze zwróceniem uwagi na ewentualne rysy oraz uszkodzenia mechaniczne.

- Kontrola siłowników poprzez otwarcie klap.

- Ocena stanu zawiasów i uszczelek w klapie dymowej oraz szczelności.

- Regulacja domykania klapy.

- Sprawdzenie blokady rygla i jego regulacja.

- Dokonanie oględzin stanu rurek (sprawdzenie szczelności instalacji).

- Przegląd stanu stelaży i ocena ich zamocowania w klapie dymowej.

- Sprawdzenie uzbrojenia skrzynki alarmowej, a także sprawdzenie poprawności działania czujek poprzez ich zadymienie.

- Serwis i konserwacja – usunięcie ewentualnych, drobnych usterek, mających wpływ na pracę systemu.

- Odnotowanie wyniku kontroli urządzeń systemu oddymiania w protokole.

- sprawdzić stan elektrotrzymaczy,

- sprawdzić automatyczne zamknięcie przegród ewakuacyjnych - po wyzwoleniu z czujki dymu lub z przycisku oddymiania,

- sprawdzić mechaniczne zamknięcie przy pomocy przycisku zwalniającego na każdym elektrotrzymaczu.

Zestawienie obiektów z systemem  ppoż.

| Lp. | Nr budynku | Funkcja budynku | Liczba kondygnacji | Instalacja techniczna do przeglądu | Drzwi | Siłowniki dymowe | Czujki dymowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 | Koszarowy | 4 | Oddymianie klatki schodowej |  |  | 12 | 8 |
| 2. | 3 | Koszarowy | 4 | Oddymianie klatki schodowej |  |  | 12 | 8 |
| 3. | 7 | Biurowo-Sztabowy | 3 | Oddymianie klatki schodowej |  | 4 | 3 | 6 |
| 4. | 8 | Biurowo-Sztabowy | 4 | Oddymianie pomieszczeń i klatki schodowej | Centrala SAP | 4 | 4 | 18 |
| 5. | 15 | Szkoleniowy | 1 | Oddymianie | Centrala SAP |  |  | 16 |
| 6. | 35 | Techniczno-Biurowy | 1 | Oddymianie | Centrala SAP |  |  | 20 |
| 7. | 113 | Szkoleniowy | 6 | Oddymianie klatki schodowej | Centrala SAP |  | 3 | 16 |
| RAZEM | 8 | 34 | 92 |

- Wymagania dotyczące prac:

- Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną i poleceniami osoby odpowiedzialnej, która reprezentuje AWL.

- Wszystkie prace powinny być wykonane, przez wykwalifikowanych pracowników.

- Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące B.H.P. i ochrony środowiska naturalnego.

- W okresie trwania prac Wykonawca będzie:

- utrzymywać miejsce prac w należytym porządku,

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół  miejsca pracy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności AWL i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

- Warunki wykonania i odbioru prac po przeglądzie.

Odbiorowi podlegają wszystkie czynności związane z przeglądem systemów pożarowych tzn. kontrolą, naprawą, wymianą materiałów eksploatacyjnych i urządzeń. Prace uznaje się za wykonane zgodnie ze Specyfikacją Techniczną, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny.

Przy odbiorze należy w szczególności skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów

- prawidłowość wykonania czynności pomiarowych

- zgodność wykonania prac ze Specyfikacją Techniczną.

Przy odbiorze należy dostarczyć wszystkie protokoły z prób i badań wykonanych w trakcie przeglądu.

- Wymagania dla oferentów.

- Wykonawca przedłoży dokumenty uprawniające go do obsługi, serwisu, napraw klap dymowych .

- Wszystkie materiały użyte do przeprowadzenia przeglądów na koszt własny, dostarcza oferent.

- Zastosowane materiały muszą posiadać stosowne dokumenty spełniające Polskie Normy lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

- Realizację usługi należy wykonywać w dni powszednie w godzinach od 08.00 do 15.00, po wcześniejszym, telefonicznym uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną ze strony AWL.

Waldemar Ochman