Suchy Las, dn. 27.10.2022

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego

w Poznaniu

ul. Fredry 10

61-701 Poznań

Dział Zamówień Publicznych

Dotyczy: „Dostawa zbiornika na ciekły azot dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do postępowania  na Dostawę zbiornika na ciekły azot dla Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

- Dot. OPZ, pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści zbiornik o standardowym ciśnieniu roboczym 1,5 bar, zaś maksymalnym 10 bar? Prędkość poboru cieczy będzie zgodna z wymaganiami - do 6 litrów/min.

Zamawiający dopuści zbiorni o ciśnieniu minimalnym 0,2 bar, bez wskazywania górnego zakresu ciśnienia.

- Dot. OPZ, pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści zbiornik o współczynniku odparowania 2,4% N2/dzień? 
Różnica 0,2% w przypadku zbiornika o poj. 120 l jest praktycznie niezauważalna.

Zamawiając dopuszcza zbiornik o współczynniku odparowania od 1 do 3% N2/dzień.

- Dot. OPZ, pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści zbiornik, który napełniony azotem będzie ważył 202 kg? 
Parametr ten nie ma znaczenia funkcjonalnego, poza tym zbiornik będzie na kółkach.

Zamawiający dopuszcza zbiornik, który napełniony azotem będzie ważył do 210 kg.

- Dot. OPZ, pkt. 6
Zamawiający wymaga aby ciśnieniowa wytwornica pary była oddzielona od komory sterylizacyjnej. 
Czy Zamawiający wymaga również, aby elementy grzejne wytwornicy pary nie miały kontaktu z wodą, co przedłuży ich żywotność?

Zamawiający nie stawia takiego wymagania.

- Dot. OPZ, pkt. 7

Czy Zamawiający dopuści zbiornik bez zaworu spustowego gazu? 
Zawór spustowy gazu występuje jako oprzyrządowanie w zbiornikach z obwodem ekonomizera, które z reguły są zbiornikami o większej pojemności i wyższym ciśnieniu.
Zbiornik będzie posiadał pozostałe wymagane oprzyrządowanie.

Zamawiający nie dopuści zbiornika bez zaworu spustowego gazu, ze względów bezpieczeństwa.

Z góry dziękuję za odpowiedź.

Z poważaniem,

Aleksandra Białkowska

Labo Baza | nowoczesne wyposażenie laboratorium

ul. Szkolna 96

62-002 Suchy Las

Tel.: 61 812 57 45 w. 24

www.labobaza.pl