Myjnia bezdotykowa jedno stanowiskowa do mycia pojazdów

1. Miejsce montażu:

- pomieszczenie zamknięte

- pomieszczenie wyposażone w ciepłą i zimną wodę, a także w sprężone powietrze

2. Obudowa urządzenia powinna być odporna na wodę i korozję

3. Urządzenie ma realizować programy:

- mycie płynem

- woskowanie

- spłukiwanie

/ jak najprostsza obsługa, panel z przełącznikiem programów, /

4. Przewód /wąż / wysokociśnieniowy ma wykorzystywać ramię obrotowe 360°

/ długość min 1550mm / zamontowane pod sufitem.

5. Urządzenie powinno być wyposażone w pistolet wysokociśnieniowy z lancą izolowaną termicznie.

6. Koszt urządzenia powinien uwzględniać dowóz i montaż w miejscu użytkowania myjni.