Konin, dnia 24 listopada 2021r.

ZDP-UD-2230- 37/2021

Zapytanie ofertowe

- Nazwa i adres Zamawiającego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie

ul. Świętojańska 20 d

62-500 Konin

Tel. 63 243 02 80, email: zdp@zdp.konin.pl

- Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:

2.1. Przedmiotem zamówienia jest „Wykonanie bezpiecznego przejścia dla pieszych 
w ciągu drogi powiatowej nr 3096P w m. Sławsk”

2.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje:

- Roboty pomiarowe,

- Rozbiórkę nawierzchni chodnika i wjazdów z kostki brukowej betonowej,

- Rozbiórkę krawężnika i obrzeża betonowego,

- Wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża,

- Ułożenie krawężników i obrzeży betonowych,

- Wykonanie nawierzchni  chodników i zjazdów z betonowej kostki brukowej,

- Wykonanie nawierzchni płytek chodnikowych dla niewidomych,

- Montaż tablic aktywnych z doświetleniem przejść,

- Montaż punktowych elementów odblaskowych PEO,

- Naniesienie na jezdnię oznakowania poziomego masa grubowarstwową chemoutwardzalną P-10 kol. biało – czerwonego,

- Umieszczenie na jezdni progów akustycznych z mas grubowarstwowych chemoutwardzalnych,

- Radarowy wyświetlacz prędkości,

- Uporządkowanie terenu.

2.3. Przedmiot zamówienia szczegółowo opisany został: w Projekcie organizacji ruchu, Przedmiarze robót, Dokumentacji projektowej, Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

2.4. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać aktualną aprobatę techniczną do stosowania w budownictwie drogowym. Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi normami 
i przepisami prawa, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami.

Zaleca się potencjalnemu Wykonawcy zapoznanie się z miejscem robót budowlanych celem sprawdzenia warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia oraz celem uzyskania dodatkowych informacji przydatnych do przygotowania oferty.

W ramach wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do:

- organizacji i zagospodarowania terenu budowy,

- zabezpieczenia robót w pasie drogowym,

- uporządkowania terenu po zakończeniu robót.

2.5. Lokalizacja i stan istniejący:

Projektowane przejście dla pieszych zlokalizowane jest w gminie Rzgów w m. Sławsk bezpośrednio przy Szkole Podstawowej w ciągu drogi powiatowej nr 3096P. Na wyżej wymienionej drodze powiatowej występuje jednostronny chodnik z betonowej kostki brukowej oraz ścieżka pieszo – rowerowa z nawierzchni z betonu asfaltowego. Droga przebiega w obszarze zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej.

Droga powiatowa

2.6.  Wykonawca jest w szczególności zobowiązany do:

- Zorganizowania na swój koszt zaplecza i placu budowy, organizacji 
i zagospodarowania terenu budowy, ponoszenie kosztów zużycia wody, odprowadzania ścieków, pokrycie kosztów energii na potrzeby budowy, zapewnienia dostaw mediów,

- Rozpoczęcia wykonywania robót budowlanych najpóźniej w terminie 7 dni od daty protokolarnego przekazania terenu budowy,

- Prowadzenia dokumentacji budowy,

- Wykonywania robót budowlanych oraz innych czynności objętych przedmiotem umowy zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, p.poż. obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

- Utrzymywania porządku i czystości na terenie budowy,

- Angażowania odpowiedniej liczby osób posiadających niezbędne uprawnienia, wiedzę i doświadczenie do wykonywania powierzonych im robót i innych czynności w ramach wykonania umowy,

- Oznakowania na własny koszt miejsca prowadzonych robót (w tym wprowadzenia 
i utrzymania organizacji ruchu na czas prowadzenia robót oraz do jej całkowitej likwidacji wraz z demontażem oznakowania po zakończeniu robót), zgodnie z wykonanym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Starostę Konińskiego projektem organizacji ruchu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych robót w pasie drogowym oraz za ich utrzymanie w należytym stanie przez cały czas wykonywania robót,

- Zgłoszenia zamiaru rozpoczęcia robót budowlanych dysponentom wszystkich sieci występujących w obszarze objętym realizacją przedmiotu umowy,

- Wypełnienia wszelkich wymagań nałożonych przez właścicieli sieci znajdujących się 
w wydanych uzgodnieniach, zatwierdzeniach i opiniach a także wynikających 
z dokumentacji,

- Pokrycia kosztów ewentualnych nadzorów branżowych,

- Zabezpieczenia instalacji, urządzeń i obiektów znajdujących się na terenie robót i w jego bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót,

- Zgłaszania gestorom sieci terminów odbiorów częściowych, technicznych oraz końcowych, w porozumieniu z Inspektorem nadzoru inwestorskiego,

- Przekazywania inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczących realizacji umowy oraz umożliwienia mu przeprowadzenia kontroli ich wykonywania,

- Zgłaszania gotowości do odbioru robót i brania udziału w wyznaczonych terminach w odbiorach robót,

- Terminowego usuwania wad, ujawnionych w czasie wykonywania robót lub ujawnionych w czasie odbiorów, oraz w czasie obowiązywania rękojmi lub gwarancji,

- Zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom,

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej zgodnie z przepisami dotyczącymi opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych w tym zakresie,

- Do zabezpieczenia istniejących znaków geodezyjnych oraz urządzeń zabezpieczających te znaki podlegające ochronie zgodnie z art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne,

- Zastosowania materiałów budowlanych oraz urządzeń posiadających certyfikaty na znak bezpieczeństwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności lub deklaracje zgodności, świadectwa pochodzenia,

- Pokrycia kosztów napraw i przywrócenia do stanu poprzedniego dróg zniszczonych podczas transportu przez Wykonawcę lub inne podmioty, za które ponosi on odpowiedzialność, w związku z realizacją niniejszej umowy,

- Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę, w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzenia prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji.

- Ponadto Wykonawca:

      - Ponosi odpowiedzialność za skutki zdarzeń wynikłych na skutek niewłaściwego działania lub zaniechania z jego strony na terenie robót,

      - Jest odpowiedzialny za prawidłowe i bezpieczne wykonywanie zleconych robót oraz ponosi odpowiedzialność za szkody Zamawiającego lub osób trzecich powstałe ze zdarzeń związanych z wykonywaniem umowy,

      - Jest zobowiązany prowadzić na bieżąco i przechowywać w biurze kierownika budowy:

a) dziennik budowy,

b) protokoły odbioru robót wraz z dokumentami laboratoryjnymi,

c) pozostałe dokumenty budowy

      - Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo ruchu pieszego i kołowego w czasie prowadzenia robót,

      - Podczas całego okresu robót zapewni na swój koszt dostęp do posesji położonych na odcinku prowadzonych robót lub w jego pobliżu,

      - Jest odpowiedzialny za zgodne z dokumentacją wytyczenie w terenie wszystkich części robót,

      - Użyje materiałów własnych – zakupionych przez siebie oraz narzędzi i urządzeń własnych, koszty materiałów wliczone są w cenę umowną. Wykonawca jest zobowiązany używać materiałów należytej jakości o parametrach zapewniających należyte wykonanie robót i eksploatację drogi po ich wykonaniu. W szczególności materiały powinny odpowiadać, co do jakości wymaganiom określonym przepisami dotyczącymi jakości wyrobów budowlanych oraz wymaganiom określonym w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

2.7. Wspólny Słownik Zamówień CPV:

45000000-7	Roboty budowlane,

45233140-2	Roboty drogowe.

2.8. Osoba wyznaczona do kontaktu:

Patrycja Dworzyńska

Zastępca Kierownika

Tel. 63 243 02 80 wew. 22

p.dworzynska@zdp.konin.pl

- Podwykonawstwo:

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy (podwykonawcom).

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań dotyczących robót budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.

Zamawiający wymaga, aby w przypadku powierzenia części zamówienia podwykonawcom, Wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom oraz podał (o ile są mu wiadome na tym etapie) nazwy (firmy) tych podwykonawców.

Szczegółowe wymagania dotyczące podwykonawstwa zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 4.

- Kryterium oceny ofert:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami i odpowiadającymi im znaczeniami:

- cena – 60%,

- przedłużenie okresu gwarancji- 40 %.

Oferty oceniane będą wg wzoru:  P=P1+P2, gdzie:

P  – ilość punktów przyznanych ofercie w łącznej punktacji ocenianych kryteriów,

P1 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium ceny oferty,

P2 – ilość punktów przyznanych ofercie w kryterium przedłużenie okresu gwarancji

P1 – W kryterium ceny,  oferty oceniane będą wg wzoru:

P1 = (Cmin / C of.) x 60 pkt, przy czym 1 pkt =1 %.

gdzie: Cmin - najniższa całkowita cena brutto wykonania zamówienia  spośród wszystkich ocenianych ofert,

C of. - zaoferowana całkowita cena brutto wykonania zamówienia w ofercie ocenianej.

Maksymalna ilość punktów w punktacji kryterium ceny wynosi  60.

P2 - W kryterium  przedłużenia okresu  gwarancji oferty oceniane będą wg. wzoru:

Wykonawca, który oświadczy w formularzu ofertowym, że zapewnia 36-miesięczny (minimalny – wymagany) okres gwarancji otrzyma 0 pkt. w punktacji tego kryterium. Natomiast za zaoferowanie kolejnego półrocznego okresu gwarancji (aż do 60 miesięcy) wykonawca otrzyma dodatkowe 10 pkt. w punktacji ocenianego kryterium w następujący sposób:

– oferowana długość okresu gwarancji wynosi 36 miesięcy	–	  0	pkt.

– oferowana długość okresu gwarancji wynosi 42 miesięcy	–	 10	pkt.

– oferowana długość okresu gwarancji wynosi 48 miesiące	–	 20	pkt.

– oferowana długość okresu gwarancji wynosi 54 miesięcy	  –	 30	pkt.

– oferowana długość okresu gwarancji wynosi 60 miesiące i więcej –       40	pkt.

Maksymalna ilość punktów w tym kryterium przedłużenie okresu gwarancji wynosi 40.

Maksymalna ilość punktów w łącznej punktacji ocenianych kryteriów wynosi 100.

- Termin realizacji:

Zamówienie należy zrealizować w  terminie do 180 dni od dnia zawarcia umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

- uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie.

- sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie

- zdolności technicznej lub zawodowej:

  - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zadanie polegające na budowie, przebudowie, rozbudowie lub remoncie ulicy lub drogi kategorii co najmniej gminnej o wartości zadania minimum 50.000,00 zł (brutto) , w zakresie którego wchodziło wykonanie przejścia dla pieszych.

  - Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże osoby które zostaną skierowane do realizacji zamówienia, posiadające kwalifikacje zawodowe, uprawnienia, doświadczenie i wykształcenie niezbędne do wykonania zamówienia oraz wykaże, że będzie dysponował osobami podając podstawę do ich dysponowania. Dla osób kierujących robotami Zamawiający określa następujące wymagania:

| L.p. | Stanowisko | Wymagana liczba osób | Wymagane uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kierownik budowy | 1 | Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami w specjalności inżynieryjnej drogowej (lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów) oraz wykazanie wykonania na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót min. 1 zadania związanego z budową, przebudową, rozbudową lub remontem ulicy lub drogi kategorii co najmniej gminnej o wartości zadania minimum 80.000,00 zł (brutto), w zakres którego wchodziło wykonanie przejścia dla pieszych |

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty budowlane/dostawy/usługi wykonają poszczególni wykonawcy w odniesieniu do warunków, które zostały opisane w ust. 2.

## Sposób obliczenia ceny:

- W formularzu ofertowym  – załącznik nr 1 do zapytania należy podać cenę brutto, która musi określać całkowitą wycenę wykonania zamówienia.

- Cena oferty powinna wynikać z kosztorysu ofertowego sporządzonego na podstawie przedmiaru robót.  Kosztorys ofertowy należy podpisać i dołączyć do oferty.

- Cena ofertowa musi uwzględniać wszystkie należne wykonawcy elementy wynagrodzenia wynikające z tytułu przygotowania oferty, realizacji i rozliczenia przedmiotu zamówienia.

- Ofertę należy sporządzić przy uwzględnieniu warunku, że materiały oraz środki techniczne niezbędne do wykonania zamówienia dostarcza Wykonawca. Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, Wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia i skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.

- Cena ma być wyrażona w złotych polskich brutto. Cenę oferty należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zł/gr.).

- Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o  podatku od towarów i usług.

- Dla porównania ofert zamawiający przyjmuje cenę brutto określoną w formularzu ofertowym.

- Forma złożenia oferty:

- Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin w myśl ustawy Pzp na stronie internetowej prowadzonego postępowania  do dnia 06.12.2021 r. godz. 10:40.

- Wraz z ofertą należy złożyć następujące dokumenty:

1)      	Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

2)      informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem;

3)      	wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne odpowiednie dokumenty - Załącznik nr3 ;

4)      	wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych  do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami -  załącznik nr 5

5) zestawienie kosztów zadania – załącznik nr 2

- Do oferty należy dołączyć wszystkie wymagane  dokumenty.

- Oferta składana elektronicznie musi zostać podpisana elektronicznym podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. W procesie składania oferty za pośrednictwem platformazakupowa.pl, Wykonawca powinien złożyć podpis bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem platformazakupowa.pl.

- Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została zaszyfrowana i złożona.

- Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje

- Dodatkowe informacje:

            - Wymagany okres gwarancji na wykonany przedmiot umowy – min. 36 miesięcy.

            - Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

            - Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

            - Zamawiający nie przewiduje przeprowadzania przez wykonawców wizji lokalnej lub

sprawdzenia dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia.

- Ogłoszenie wyników:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ofert. O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty

- RODO

.

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o danych) (Dz. U. UE L119 z dnia 4 maja 2016 r., str. 1; zwanym dalej „RODO”) informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych 
w Koninie, ul. Świętojańska 20d, 62-500 Konin, tel. 63 243 02 80.

- administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@zdp.konin.pl, tel. 63 243 02 80 wew. 30.

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z przedmiotowym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonym w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji.

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy PZP

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy PZP przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym 
z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO.

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących (w przypadku, gdy skorzystanie z tego prawa wymagałoby po stronie administratora niewspółmiernie dużego wysiłku może zostać Pani/Pan zobowiązana do wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu albo sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia);

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą PZP oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem okresu trwania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu oraz przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;

- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne 
z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przez administratora. Organem właściwym dla przedmiotowej skargi jest Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

- Załączniki:

      - Oferta – załącznik nr 1

      - Zestawienie kosztów zadania – załącznik nr 2

      - Wykaz robót budowlanych – załącznik nr 3

      - Projekt umowy – załącznik nr 4

      - Wykaz osób – załącznik nr 5