Załącznik nr 1

OPIS   PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia  jest  wykonanie: Dostosowanie łazienek dla osób niepełnosprawnych w budynku Wydziału Sztuki przy ul. Szrajbera 11, budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Obitza 1 w Olsztynie zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi NIK

I. W ramach  robót  budowlanych zamówienie  obejmuje:

- Łazienka w budynku Wydziału Sztuki przy ul. Szrajbera 11, 3 piętro:

- demontaż stolarki drzwiowej z ościeżnicami,

- rozbiórka ścianki działowej murowanej,

- skucie płytek ściennych i podłogowych,

- demontaż armatury sanitarnej (umywalki, miski ustępowe),

- poszerzenie otworów drzwiowych,

- wymurowanie ściany działowej między pomieszczeniami,

- dostosowanie instalacji elektrycznej,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

- przygotowanie ścian: zeskrobanie starej  farby i luźnych fragmentów tynku, gruntowanie, wyrównanie powierzchni,

- ułożenie płytek ściennych i podłogowych z przygotowaniem powierzchni,

- wykonanie zabudowy w technologii g-k na ruszcie stalowym

- szpachlowanie  ścian powyżej okładziny z płytek. Gładzie gipsowe należy wykonać jako dwuwarstwowe. W miejscach narażonych na  pęknięcia	zakładać siatkę, w narożnikach wypukłych i na krawędziach	zakładać  kątowniki	aluminiowe perforowane. Powierzchnie tynków powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome. Krawędzie przecinania się powierzchni otynkowanych powinny być prostoliniowe.

- dwukrotne  malowanie  farbami  emulsyjnymi lateksowymi ścian i sufitów,  kolor jasny.

- montaż armatury sanitarnej oraz uchwytów – w tym 1kpl. dla osób niepełnosprawnych

- dostosowanie instalacji wody zimnej i ciepłej do nowego układu,

- dostosowanie instalacji kanalizacyjnej

- wywiezienie i utylizacja gruzu

- Łazienki w budynku Wydziału Humanistycznego przy ul. Obitza 1: 2 i 3 piętro:

- demontaż stolarki drzwiowej z ościeżnicą – 1szt.,

- demontaż ścianek z płyty typu HPL,

- montaż stolarki  drzwiowej – 1szt,

- demontaż armatury sanitarnej (umywalka z blatem kamiennym, miski ustępowe),

- montaż armatury sanitarnej oraz uchwytów dla osób niepełnosprawnych,

- demontaż istniejącego lustra  i mon,taż lustra uchylnego,

- wymiana grzejnika płytowego na drabinkowy ze zmianą lokalizacji,

- wykonanie sterowania oświetlenia czujnikami ruchu.

- wywiezienie i utylizacja gruzu,

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące zamawiania tych materiałów i odpowiednie deklaracje właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Inspektor  może dopuścić  tylko te materiały, które są oznaczone znakiem CE albo znakiem budowlanym.

Zakres robót    przedstawiają  dodatkowo załączone przedmiary robót.

Każdy  z Wykonawców   winien dokonać  wizji lokalnej  na terenie  budowy  celem  sprawdzenia  warunków  placu budowy oraz warunków  związanych  z wykonaniem  prac będących  przedmiotem przetargu.  Wykonawca  winien każdorazowo   poinformować  Zamawiającego  o zamiarze  dokonania  wizji  lokalnej na terenie budowy.  Zgłoszenia należy kierować pod  nr telefonu  nr 514 787 363 p. Lech Kotlewski.

Wykonawca  dostarcza wszystkie  materiały  niezbędne do wykonania  zamówienia.

Wszystkie   zakupione  przez wykonawcę  materiały  powinny posiadać   zaświadczenia,        o jakości  lub atesty  oraz  odpowiadać jakościowym  i gatunkowym   wymaganiom    opisanym  dla  przedmiotu zamówienia.

Wykonawca  zobowiązany jest  przedstawić  ofertę  obejmującą  całość  zamówienia,  gdyż  zamówienie  nie zostało podzielone   na wyodrębnione części   i musi być zrealizowane   w całości.

Wykonawca  udzieli  2-letniej  gwarancji  na wszystkie prace.

Zamawiający  dopuszcza  składanie  ofert  z zastosowaniem  materiałów  i urządzeń  równoważnych, spełniających  warunki  i parametry  techniczne  zgodne  z Polską Normą, (Normą zharmonizowaną)  lub posiadające  krajową ocenę  techniczną (europejską oceną techniczną).  W razie  wystąpienia  wątpliwości, równoważność  zastosowanych  materiałów i urządzeń   udowodni  oferent. Zamawiający ustala, że  oferent poda  cenę  kosztorysową  za wykonanie  zakresu  z uwzględnieniem  kosztów  niezbędnych  badań, prób, pomiarów odbiorów, kosztów związanych  ze zgodną   prawem  prawidłową  realizacją  i eksploatacją zadania.

Sporządził: Lech Kotlewski