GMINA SKOŁYSZYN

38-242 SKOŁYSZYN 12

powiat jasielski     województwo podkarpackie

tel./fax (13) 4491062 – 064

www.bip.skolyszyn.pl    e-mail: gmina@skolyszyn.pl

Skołyszyn, dn. 2019-10-03

GPIR.271.2.80.2019

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Skołyszyn zwraca się z zapytaniem ofertowym dotyczącym zadania pn.: „Utwardzenie powierzchni działki budowlanej w obrębie szkoły w m. Święcany”.

Przedmiot zamówienia obejmuje utwardzenie powierzchni działki budowlanej w obrębie Szkoły Podstawowej w Święcanach na działce nr ewid. 1159/4 w m. Święcany.

Powierzchnia przeznaczona do utwardzenia (ok. 220 m2) obejmuje fragment gruntu pomiędzy istniejącym ogrodzeniem terenu szkoły (poniżej boiska szkolnego), a istniejącą drogą gminną. Jest to południowa część działki 1159/4.

Zakres robót obejmuje:

- korytowanie pod warstwy konstrukcyjne utwardzanej powierzchni;

- mechanicznie zagęszczenie gruntu w miejscu wykonanego korytowania;

- wykonanie wykopów pod elementy odwodnienia (przykanalik PVC SN8 ø200mm, betonowa studzienka wodościekowa ø500mm z rusztem żeliwnym na kl. obc. D400);

- montaż betonowej studzienki wodościekowej wraz z przykanalikiem PVC SN8 ø200mm (odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z proj. studzienki wodościekowej do istniejącej kanalizacji deszczowej zlokalizowanej na ogrodzonej części terenu szkoły –włączenie poprzez istniejącą studnie połączeniową);

- zasypanie przykanalika i obsypanie studzienki wodościekowej gruntem z odkładu oraz mechaniczne zagęszczenie gruntu;

- wykonanie dolnej warstwy podbudowy gr. 20cm z kruszywa łamanego 31,5-63mm stabilizowanego mechanicznie;

- wykonanie rowków oraz betonowej ławy z oporem z betonu C12/15 pod krawężniki drogowe;

- ułożenie na przygotowanej ławie betonowej krawężników drogowych betonowych wibroprasowanych 15x30x100cm na podsypce cem-piaskowej (wzniesienie krawężnika względem nawierzchni do 12cm, końcowe odcinki krawężników obniżone do 2cm);

- wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 15cm z kruszywa łamanego 31,5-63mm klinowanego klińcem 20-31,5mm z miałowaniem - stabilizowanego mechanicznie;

- wykonanie warstwy wiążącej (4cm) i ścieralnej (4cm) z betonu asfaltowego 
z uwzględnieniem oczyszczenia i skropienia międzywarstwowego emulsją asfaltową (spadek poprzeczny nawierzchni 2% w kierunku krawężnika);

- malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych farbami chlorokauczukowymi;

- obsypanie krawężnika gruntem z odkładu;

- uprzątnięcie terenu po wykonaniu robót.

Wykonawca jest zobowiązany dokonać wywozu i utylizacji gruzu i odpadów powstałych w wyniku prowadzonych robót.

Wykonawca musi zapewnić stały nadzór kierownika robót posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej.

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowo-kosztorysowa (przedmiar robót, STWiORB oraz opracowanie projektowe) stanowiące załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.

Wszystkie niezbędne materiały niezbędne do wykonania zadania dostarcza Wykonawca na własny koszt, który należy uwzględnić  w złożonej ofercie.

Wykonawcy zainteresowani złożeniem oferty powinni dokonać oględzin oraz uzyskać dodatkowe informacje w godzinach pracy urzędu tj. pn 7:30-17:00, wt-czw 7:30-15:30, pt 7:30-14:00 (informacje pok. nr 23).

Termin wykonania zamówienia:

Zamówienie należy wykonać w terminie: do 30 listopada 2019 r.

Sposób złożenia i sporządzenia oferty:

Ofertę należy złożyć w formie elektronicznej poprzez platformę zakupową Gminy Skołyszyn,  do dnia:  11 październik 2019 r.  do godz. 9:00.

Należy wypełnić wszystkie pozycje oferty. Kryterium oceny ofert: cena 100%. Oferta spełniająca wymagania i zawierająca najniższą cenę zostanie wybrana 
do udzielenia zamówienia. Oprócz wypełnienia formularza na stronie platformy zakupowej Wykonawca jest zobowiązany dołączyć jako załącznik skan wypełnionego 
i podpisanego formularza ofertowego, skan wypełnionego i podpisanego wykazu cen oraz projektu umowy, które są dostępne pod nw. adresem postępowania jako załączniki do zapytania ofertowego.

Oferty składane w formie papierowej lub elektronicznej na adresy e-mail Zamawiającego nie będą brane pod uwagę.

Adres platformy: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_skolyszyn w zakładce POSTĘPOWANIA w części dotyczącej niniejszego postępowania.

Zamawiający zaleca Wykonawcom dokonanie rejestracji na platformie zakupowej 
w zakładce „zostań wykonawcą”. Uprości to Wykonawcy składanie ofert 
oraz otrzymywanie na bieżąco informacji o statusie postępowania. Rejestracja 
jest całkowicie darmowa.

Wykonawca posiadając konto na platformie zakupowej, gdzie sam fakt bycia zalogowanym użytkownikiem automatycznie potwierdza ofertę - jeżeli nie jest zalogowany zostanie poproszony o zalogowanie się do konta, które zostało przez Wykonawcę utworzone.

W przypadku gdy Wykonawca nie posiada konta na platformie zakupowej, po wypełnieniu formularza składania oferty Wykonawca zostanie przekierowany do kroku drugiego, gdzie zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych. Po wykonaniu tego procesu system generuje wiadomość na adres e-mail podany w formularzu, który zawiera link potwierdzający złożenie oferty - wystarczy raz kliknąć i oferta zostaje potwierdzona.

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną.

W postępowaniu ocena ofert dokonana będzie wyłącznie w oparciu o poprawnie złożone oferty  poprzez platformę zakupową.

Zastrzegamy, że postępowanie może zakończyć się brakiem wyboru oferty 
w przypadku przekroczenia szacowanych środków.

W przypadku pytań:

- merytorycznych, proszę o kontakt za pośrednictwem przycisku w prawym, dolnym rogu formularza "Wyślij wiadomość" lub pod nr tel. 13 4491734 od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek: 7:30 – 17:00, wtorek-czwartek: 7:30 – 15:30, piątek: 7:30 – 14:00;

- związanych z obsługą platformy, proszę o kontakt z Centrum Wsparcia Klienta platformy zakupowej Open Nexus pod nr 22 101 02 02, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 17:00.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm.).

Bogusław Kręcisz

Wójt Gminy Skołyszyn

Załączniki:

- Formularz ofertowy.

- Wykaz cen

- Projekt umowy.

- Dokumentacja projektowo-kosztorysowa (Przedmiar robót, STWiORB, Uproszczona dokumentacja techniczna).