Załącznik nr 2

Wymagania techniczne dotyczące wymiany okien

Przedmiotem postepowania jest :

-częściowa wymiana stolarki okiennej w budynku Zespole Obiektów Biurowo-Sportowo-Garażowych  przy ulicy Taborowej 22 w Poznaniu -11 szt wg załączników,

Termin wykonania prac-30.04.2020r.

W zakres prac wchodzi :

-wykucie luksferów w otworach okiennych,

-osadzenie nowej stolarki okiennej,

-obróbka stolarki okiennej,

-osadzenie parapetów zewnętrznych

-demontaż drzwi o szer. 90cm *200cmzamurowanie otworu drzwiowego gł.40cm,

-demontaż okna o wym.0,75*112cmi zamurowanie otworu okiennego gł.40cm,

-montaż siłowników elektrycznych dla 7 okien wraz z instalacją elektryczną,

-wywóz i utylizacja gruzu,

Parapety zewnętrzne

Wykonane z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej.

Szerokość parapetu dostosowana do szer. muru- 3-5 cm poza lico ściany.

Kolor RAL 9006

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu

Osadzanie i uszczelnianie stolarki

W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. Uszczelnienie ościeży należy wykonać pianką poliuretanową, a szczelinę przykryć Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie

i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie więcej niż 3 mm. Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

Instalację elektryczną do otwierania okien ( 7 sztuk od strony sali sportowej)  należy poprowadzić pod tynkiem do istniejącej rozdzielnicy elektrycznej. Długość bruzd do wykucia ok.100mb. W rozdzielnicy zamontować bezpieczniki typu S10A(w zależności od zastosowanego napędu) -7szt, włączniki harmonijkowe 7szt(każde z okien sterowane oddzielnie z rozdzielnicy). Odległość od rozdzielnicy do najdalszego okna ok.60m.Odległość najbliższego okna do rozdzielnicy ok.30m

Warunki płatności :

Wynagrodzenie Wykonawcy ustala się jako wynagrodzenie ryczałtowe zgodne ze złożoną ofertą Wykonawcy. Wynagrodzenie to obejmuje wszelkie koszty wymagane do poniesienia dla należytej realizacji umowy w tym robót tymczasowych i pomocniczych. Cena ryczałtowa zaoferowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych przedmiotem zamówienia.

.