Załącznik Nr 1

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Dotyczy: Zakup 2 ambulansów ratunkowych wraz z wyposażeniem

Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

TABELA NR 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pozycje 1.2.-1.9. – dotyczą każdego ambulansu – wyposażenie ma być takie samo, ilości wskazane w kolumnie D odnoszą się do 2 ambulansów

| Lp. | Opis asortymentu | j.m. | Ilość zamówienia (dla 2 ambulansów) | Cena jednostkowa netto | Łączna cena netto | Stawka VAT % | Łączna cena brutto | Producent, nazwa własna, model/typ, rok produkcji nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F=(DxE) | G | H= (F+G) | I |
| 1.1. | AMBULANS RATUNKOWY | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Producent ……………………………………………………………………………………………………………………………………. Model oferowanego pojazdu……………………………………………………………………………………………………….. Rok produkcji pojazdu bazowego: 2022 DMC zaoferowanego ambulansu ………………………………………………………………………………………………… |
| 1.2. | NOSZE GŁÓWNE NA TRANSPORTERZE WIELOPOZIOMOWYM Producent ………………………………………………………… Model ………………………………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | DEFIBRYLATOR REANIMACYJNO-TRANSPORTOWY Producent ………………………………………………………… Model ………………………………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | RESPIRATOR REANIMACYJNO-TRANSPORTOWY Producent ………………………………………………………… Model ………………………………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | KRZESEŁKO KARDIOLOGICZNE Producent ………………………………………………………… Model ………………………………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.6. | DESKA ORTOPEDYCZNA DLA DOROSŁYCH Producent ………………………………………………………… Model ………………………………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.7. | NOSZE PŁACHTOWE Producent ………………………………………………………… Model ………………………………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| 1.8. | BUTLE TRANSPORTOWE Producent ………………………………………………………… Model ………………………………………………………… | szt. | 4 |  |  |  |  |  |
| 1.9. | SSAK ELEKTRYCZNY Producent ………………………………………………………… Model ………………………………………………………… | szt. | 2 |  |  |  |  |  |
| Łączna wartość netto ; brutto w PLN (w cenie należy ująć wszystkie koszty wpływające na cenę ostateczną) |  |  |  |  |

TABELA NR 2: WARUNKI  TECHNICZNE

Wymagania techniczne bezwzględne i podlegające ocenie jakościowej (niżej wymienione wymagania uważa się za konieczne do spełnienia i jest to warunek graniczny, niespełnienie ich spowoduje odrzucenie oferty)

- Opis przedmiotu Zamówienia zawiera wymagane parametry użytkowo – techniczne pojazdu i wyposażenia oraz częściowe wyposażenie medycznego dla  ambulansu ratunkowego (sanitarnego) przeznaczonego do transportu chorych.

- Ambulans  posiada  cechy techniczne i jakościowe określone w aktualnej normie PN-EN 1789 + A2 lub równoważnej  dla środka  transportu  drogowego dla Wojewódzkiego Centrum Szpitalnego Kotliny Jeleniogórskiej w Jeleniej Górze

- Zamawiający  wymaga by oferowany pojazd wraz z zabudową medyczną oraz wyposażeniem był fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji 2022 r. z  min. 2-letnią gwarancją - bez limitu kilometrów.

- Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu kompletnego, czyli przed wykonaniem adaptacji (zgodnie z Tabelą nr 1: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA):

………………………………………………………………………………………………..

- Marka, typ, nazwa handlowa pojazdu skompletowanego, czyli po wykonaniu adaptacji

…………………………………………………………………………………………………..

- Wszelkie czynności i prace związane z montażem, rozmieszczeniem i instalacją, oferowanego przez Wykonawcę przedmiotu dostawy, niezbędne do prawidłowego i zgodnego z przeznaczeniem funkcjonowania przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w cenie oferty.

- W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązuje się do przeszkolenia wskazanych pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi i eksploatacji ambulansu, na własny koszt w terminie i formie (bezpośrednio, zdalnie) uzgodnionej z Zamawiającym. Przeszkolenie to powinno się odbyć nie później jednak niż w terminie do 7 dni od dnia dostarczenia przedmiotu zamówienia. Zamawiający przyjmuje, że koszty szkolenia Wykonawca uwzględnił w składanej ofercie.

| L.p. | Parametry wymagane | Wartość wymagana/graniczna określona przez Zamawiającego | Spełnienie przez Wykonawcę warunku granicznego określonego przez Zamawiającego TAK lub NIE* | Wartość oferowana* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ I |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym pojazdu bazowego |  |
| I. | NADWOZIE | ------- | ----------------------------------------- |  |
|  | Typu „furgon podwyższony”, bez ściany działowej pomiędzy kabiną kierowcy a przestrzenią ładunkową przeznaczoną do adaptacji na przedział medyczny | TAK |  |  |
|  | Przystosowany do przewozu 4 osób (z kierowcą) w pozycji siedzącej + 1 osoba w pozycji leżącej na noszach | TAK |  |  |
|  | Kabina kierowcy dwuosobowa zapewniająca miejsce pracy kierowcy zgodnie z aktualną wersją normy PN-EN 1789 + A2 lub równoważnej, wyposażona w dwa pojedyncze fotele z zagłówkami, z czego fotel kierowcy z regulacją w min. 3 płaszczyznach, fotel kierowcy wyposażony w podłokietnik, wyposażone w bezwładnościowe trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. | TAK |  |  |
|  | Drzwi tylne wysokie, przeszklone, dwuskrzydłowe, otwierane na boki o min. 250º z systemem blokowania przy otwieraniu, o wysokości minimum 1,75 m | TAK |  |  |
|  | Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu przeszklone, z odsuwaną szybą, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym, z elektrycznym fabrycznym systemem wspomagania ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego). | TAK |  |  |
|  | Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu, przeszklone lub bez szyby, wyjście ze stopniem stałym wewnętrznym, z elektrycznym fabrycznym systemem wspomagania ich domykania (fabryczny tj. będący oryginalnym wyposażeniem pojazdu bazowego). | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Kolor nadwozia żółty, zgodny z PN 1789 (RAL 1016). | TAK |  |  |
|  | Centralny zamek wszystkich drzwi, z autoalarmem, sterowany pilotem. | TAK |  |  |
|  | Stopień wejściowy tylny antypoślizgowy, stanowiący jednocześnie funkcję zderzaka | TAK |  |  |
|  | Krawędzie progów drzwi kabiny kierowcy, L+P strona zabezpieczone przed ścieraniem lakieru nakładkami z tworzywa sztucznego | TAK |  |  |
|  | Ogumienie dostosowane do DMC ambulansu. Rozmiar felg min. 16 cali. Dodatkowo komplet 4 kół z oponami dostosowanymi do DMC ambulansu. W przypadku dostawy w sezonie letnim, dodatkowy komplet kół z oponami zimowymi; w przypadku dostawy w sezonie zimowym dodatkowy komplet kół z oponami letnimi. | TAK/PODAĆ |  |  |
| II. | SILNIK | ------- | ----------------------------------------- |  |
|  | Z zapłonem samoczynnym turbodoładowany, z urządzeniem do podgrzewania silnika, ułatwiającym rozruch silnika w warunkach zimowych | TAK |  |  |
|  | Moc silnika minimum 125kW | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Silnik spełniający obowiązujące na dzień dostawy normy emisji spalin (EURO 6 lub EURO VI) | TAK |  |  |
| III. | ZESPÓŁ PRZENIESIENIA NAPĘDU | ------- | ----------------------------------------- |  |
| 1 | Skrzynia biegów manualna lub automatyczna o min. 6 biegach do przodu i biegu wstecznym | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2 | Napęd na jedną oś (przednią lub tylną) lub obie osie (4x4) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3 | Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy ( typu ESP) lub równoważny | TAK |  |  |
|  | System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej podczas ruszania | TAK |  |  |
| IV. | UKŁAD HAMULCOWY | ------- | ----------------------------------------- |  |
|  | System typu ABS lub równoważny zapobiegający blokadzie kół podczas hamowania. | TAK |  |  |
|  | System wspomagania nagłego hamowania. | TAK |  |  |
|  | Hamulce tarczowe na obu osiach (przód i tył) | TAK |  |  |
|  | Asystent ruszania tj. system zapobiegający staczaniu się przy ruszaniu „pod górę” | TAK |  |  |
| V. | UKŁAD KIEROWNICZY | ------- | ----------------------------------------- |  |
|  | Ze wspomaganiem | TAK |  |  |
|  | Z regulowaną kolumną kierownicy w dwóch płaszczyznach tj., góra-dół, przód-tył | TAK |  |  |
| VI. | ZAWIESZENIE | ------- | ----------------------------------------- |  |
|  | Gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni, stabilność i manewrowość w trudnym terenie, umożliwiające komfortowy przewóz pacjentów | TAK |  |  |
| VII. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ------- | ----------------------------------------- |  |
|  | Zespół dwóch akumulatorów o łącznej pojemności min. 160 Ah do zasilania wszystkich odbiorników prądu – jeden do rozruchu silnika, drugi do zasilania przedziału pacjenta – połączone tak aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika, jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230V | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Fabrycznie wzmocniony alternator o mocy minimum 1200 W | TAK/PODAĆ |  |  |
| VIII. | WYPOSAŻENIE POJAZDU | ------- | ----------------------------------------- |  |
| 1 | Wszystkie miejsca siedzące zaopatrzone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa oraz zagłówki. | TAK |  |  |
| 2 | Zbiornik paliwa o pojemności min. 70 L. | TAK/PODAĆ |  |  |
| 3 | Poduszki powietrzne: kierowcy i pasażera (min. trzy rodzaje). | TAK/PODAĆ |  |  |
| 4 | Elektryczne otwierane szyby w drzwiach przednich. | TAK |  |  |
| 5 | Klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przedziału medycznego | TAK |  |  |
| 6 | Lusterka zewnętrzne, regulowane i podgrzewane elektrycznie | TAK |  |  |
| 7 | Lusterko wewnętrzne. | TAK |  |  |
| 8 | Reflektory przeciwmgłowe halogenowe przednie. | TAK |  |  |
| 9 | Światła do jazdy dziennej spełniające wymagania ustawy Prawo o ruchu drogowym | TAK |  |  |
| 10 | Sygnalizacja dźwiękowa lub optyczna w kabinie kierowcy o niedomknięciu którychkolwiek drzwi | TAK |  |  |
| 11 | Trójkąt, gaśnica, apteczka, podnośnik. | TAK |  |  |
| 12 | Układ wydechowy fabrycznie przystosowany do pełnienia funkcji samochodu specjalnego sanitarnego. | TAK |  |  |
| 13 | Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody z podłoża | TAK |  |  |
| 14 | Pełnowymiarowe koło zapasowe | TAK |  |  |
| CZĘŚĆ II |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie adaptacji na ambulans sanitarny |  |
| I. | NADWOZIE | ------- | ----------------------------------------- |  |
| 1 | Minimalne wymiary przedziału medycznego w mm po wykonaniu adaptacji (długość x szerokość x wysokość) 3200 x 1700 x 1800 | TAK/PODAĆ |  |  |
| 2 | Drzwi tylne wyposażone w światła awaryjne, włączające się automatycznie przy otwarciu drzwi. | TAK |  |  |
| 3 | Ściany boczne/podłoga przedziału medycznego mają być przystosowane do zamocowania foteli oraz innego wyposażenia. | TAK |  |  |
| 4 | Schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l z reduktorami tlenowymi , krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. Poprzez drzwi lewe ma być zapewniony dostęp do plecaka / torby medycznej umieszczonej w przedziale medycznym (tzw. podwójny dostęp do plecaka/torby – z przedziału medycznego i z zewnątrz pojazdu) | TAK |  |  |
| 5 | Okna zmatowione do 2/3 wysokości lub zaklejone folią matową | TAK |  |  |
| 6 | Miejsce wraz z mocowaniem 3 kasków ochronnych | TAK |  |  |
| II. | SYGNALIZACJA ŚWIETLNO – DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE | ------- | ----------------------------------------- |  |
|  | W przedniej części dachu belka świetlna typu LED barwy niebieskiej, wyposażona w dwa reflektory typu LED do oświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlany napis AMBULANS | TAK |  |  |
|  | Na wysokości pasa przedniego 2 niebieskie lampy pulsacyjne barwy niebieskiej typu LED | TAK |  |  |
|  | W tylnej części dachu lampa świetlna typu LED, tzw. „kogut” – 2 sztuki | TAK |  |  |
|  | Sygnał dźwiękowy modulowany o mocy min. 100 W z możliwością podawania komunikatów głosem zgodny z obowiązującymi przepisami. | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe sygnały dźwiękowe (awaryjne) pneumatyczne lub elektryczne przeznaczone do pracy ciągłej | TAK |  |  |
|  | Włączanie sygnalizacji dźwiękowo-świetlnej realizowane przez jeden główny włącznik umieszczony w widocznym, łatwo dostępnym miejscu | TAK |  |  |
|  | Oznakowanie pojazdu: - 3 pasy odblaskowe zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. wykonanych z folii: a) typu 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) typu 1 lub 3 barwy czerwonej o szer. Min. 15 cm umieszczony wokół dachu c) typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) - z przodu i z tyłu pojazdu napis: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010r - oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. - po obu bokach pojazdu nadruk barwy czerwonej „T” - nazwa dysponenta jednostki umieszczona po obu bokach pojazdu oraz logo (do uzgodnienia z Zamawiającym) | TAK |  |  |
|  | Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu | TAK |  |  |
|  | Dodatkowe migacze, typu LED, zamontowane w górnych tylnych częściach nadwozia | TAK |  |  |
| III. | OGRZEWANIE , WENTYLACJA , KLIMATYZACJA | ---------- | ---------------------------------------------- |  |
|  | Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik do ogrzewanie przedziału medycznego ;ogrzewanie przedziału medycznego możliwe przy włączonym silniku pojazdu, | TAK |  |  |
|  | Postojowe – grzejnik elektryczny z możliwością ustawienia temperatury termostatem i zabezpieczeniem o mocy min. 1.8 kW zasilany z sieci 230 V | TAK |  |  |
|  | Wentylacja mechaniczna, nawiewno – wywiewna, zapewniająca prawidłową wentylację przedziału medycznego i zapewniająca wymianę powietrza min 40 razy na godzinę w czasie postoju (proszę podać markę, model i wydajność w m3/h), | TAK |  |  |
|  | Niezależne od pracy silnika i układu chłodzenia silnika dodatkowe ogrzewanie przedziału medycznego, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 5,0 kW tzw. powietrzne. Ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury termostatem takie, aby przy temperaturach zewnętrznych – 100 C i niższych, ogrzanie wnętrza do temperatury co najmniej + 50 C nie powinno trwać dłużej niż 15 minut. Po upływie 30 minut w przedziale pacjenta temperatura powinna wynosić co najmniej 22ºC | TAK |  |  |
|  | Klimatyzacja dwuparownikowa (dwustrefowa) z niezależną regulacją nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego. | TAK |  |  |
| IV. | INSTALACJA ELEKTRYCZNA | ---------- | ---------------------------------------------- |  |
|  | Instalacja dla napięcia 230V w kompletacji: zasilanie zewnętrzne 230V z zabezpieczeniem wyłącznikiem przeciwporażeniowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu 230V minimum trzy gniazda poboru prądu w przedziale medycznym zasilane z gniazda umieszczonego na zewnątrz (na pojeździe ma być zamontowana wizualna sygnalizacja informująca o podłączeniu ambulansu do sieci 230V), + gniazdo 230V na ścianie działowej . kabel zasilający o długości min. 10m, automatyczna ładowarka służąca do ładowania dwóch fabrycznych akumulatorów działający przy podłączonej instalacji 230V (podać markę i model oraz parametry techniczne), grzałka w układzie chłodzenia cieczą silnika pojazdu. inwertor prądu stałego 12V na zmienny 230V o mocy min. 1000W (prąd w „sinusie”), w trakcie jazdy pojazdu w gniazdach 230V ma być dostępne napięcie do obsługi sprzętu medycznego wymagającego zasilania 230V, z możliwością wyłączania napięcia (wyłącznik inwertora) | TAK |  |  |
|  | 1.Instalacja dla napięcia 12V przedziału medycznego powinna posiadać co najmniej 4 gniazda 12V zabezpieczonych przed zabrudzeniem / zalaniem 2.Oświetlenie przedziału medycznego: - światło rozproszone realizowane przez energooszczędne lampy typu LED umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego zapewniające spełnienie wymogu oświetlenia obszaru pacjenta min. 300lx, a obszar otaczający min. 50lx; - minimum 3 punkty ze światłem skupionym, dwa nad noszami oraz jedno nad blatem roboczym | TAK |  |  |
|  | Oświetlenie zewnętrzne z tyłu pojazdu zaświecane automatycznie w czasie cofania pojazdu. | TAK |  |  |
|  | Przedział medyczny ma być wyposażony w zamontowany na ścianie panel sterujący: informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) informujący o temperaturze wewnątrz urządzenia typu termobox sterujący oświetleniem przedziału medycznego sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury . | TAK |  |  |
|  | Kabina kierowcy ma być wyposażona w panel sterujący: sterujący oświetleniem zewnętrznym( światła robocze) informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o nie doładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego | TAK |  |  |
| V. | PRZEDZIAŁ MEDYCZNY | ---------- | ---------------------------------------------- |  |
|  | Antypoślizgowa podłoga, wzmocniona, połączona szczelnie z zabudową ścian ,umożliwiająca mocowanie lawety lub noszy | TAK |  |  |
|  | Ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalnym i odpornym na środki dezynfekujące, w kolorze białym. | TAK |  |  |
|  | Na prawej ścianie minimum jeden fotel obrotowy, wyposażony w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanym do pionu siedziskiem i regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia), z podłokietnikiem. | TAK |  |  |
|  | Przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel obrotowy umożliwiający jazdę tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem (regulowanym lub zintegrowanym), bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa oraz regulowanym oparciem pod plecami (regulowany kąt oparcia), z podłokietnikiem. | TAK |  |  |
|  | Przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz swobodną komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą, przegroda ma być wyposażona w drzwi przesuwne. | TAK |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianach bocznych (lewej i prawej): - zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczone przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, z miejscem mocowania wyposażenia medycznego tj. szyny Kramera, torba opatrunkowa i inne, - półki podsufitowe z przezroczystymi szybkami i podświetleniem umożliwiającym podgląd na umieszczone tam przedmioty (na ścianie lewej co najmniej 4 szt., na ścianie prawej co najmniej 2 szt.). - na ścianie lewej zamykany schowek na środki psychotropowe z cyfrowym zamkiem szyfrowym, kosz na śmieci, uchwyty do mocowania rękawiczek 3 szt. | TAK |  |  |
|  | Zabudowa meblowa na ścianie działowej: - szafka z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną (wysokość blatu roboczego 100 cm ± 10 cm - min. dwie szuflady - kosz | TAK |  |  |
|  | Uchwyty sufitowe do płynów infuzyjnych – minimalna ilość zgodna z PN EN 1789 + A2 lub równoważna. | TAK |  |  |
|  | Sufitowy uchwyt dla personelu medycznego umieszczony wzdłuż osi głównej | TAK |  |  |
|  | Na lewej ścianie przestrzeń przeznaczona do mocowania defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej, ssaka i innego sprzętu. Zamocowane 2 poziome szyny mocujące do których mogą być przykręcane, w różnych kombinacjach 3 lub 4 uniwersalne płyty mocujące – płyty w ukompletowaniu , do których można niezależnie mocować: uchwyt pod dowolny typ defibrylatora, respiratora, pompy infuzyjnej. Płyty mają mieć możliwość przesuwania wzdłuż osi pojazdu tj. możliwość rozmieszczenia ww. sprzętu medycznego wg uznania Zamawiającego w każdym momencie eksploatacji. Uwaga – Zamawiający nie dopuszcza mocowania na stałe uchwytów do ww. sprzętu medycznego bezpośrednio do ściany przedziału medycznego. | TAK |  |  |
|  | Centralna instalacja tlenowa wyposażona w 2 butle min. 10l. dostosowana do zasilania w tlen z zainstalowanych butli. - minimum 2 gniazda poboru tlenu typu AGA, monoblokowe typu panelowego (min. 2 na ścianie lewej) - dodatkowy uchwyt na dwie małe butle przenośne. - przepływomierz z nawilżaczem wpinany do gniazda AGA - reduktor małej butli tlenowej z przepływomierzem - reduktory tlenowe do butli 10 l. ( 2 szt.) (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji | TAK |  |  |
|  | Podstawa (laweta) pod nosze główne posiadająca przesuw boczny, możliwość pochyłu o min. 100 do pozycji Trendelenburga i Antytrendelenburga, (pozycji drenażowej), z wysuwem na zewnątrz pojazdu umożliwiającym wjazd noszy na lawetę Uwaga: zwolnienie mechanizmu wysuwu lawety nie może odbywać się za pomocą linki | TAK |  |  |
|  | Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem | TAK |  |  |
| VI. | WYPOSAŻENIE POJAZDU | ---------- | ---------------------------------------------- |  |
|  | Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym, młotek do wybijania szyb, nóż do przecinania pasów bezpieczeństwa. | TAK |  |  |
|  | Reflektory zewnętrzne, po bokach oraz z tyłu pojazdu, po 2 z każdej strony, ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, włączanie i wyłączanie reflektorów zarówno z kabiny kierowcy jak i z przedziału medycznego. Reflektory typu LED. Reflektory automatycznie wyłączające się po ruszeniu pojazdu i osiągnięciu prędkości 15-30 km/h. | TAK |  |  |
|  | Immobilizer | TAK |  |  |
|  | Ampularium | TAK |  |  |
|  | Dywaniki podłogowe, pojemniki na materiały ostre, kosz na śmieci | TAK |  |  |
|  | Tablica do pisania | TAK |  |  |
|  | Kamera cofania z wyświetlaczem w formie lusterka wstecznego w kabinie kierowcy lub wbudowanym w konsolę przednią wyświetlaczem. Zestaw czujników cofania z tyłu pojazdu z akustyczną sygnalizacją ostrzegawczą dla kierowcy podczas zbliżania się do przeszkody podczas wykonywania manewru cofania | TAK/PODAĆ |  |  |
|  | Czujniki parkowania przednie i tylne | TAK |  |  |
|  | Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby. | TAK |  |  |
|  | Radioodtwarzacz w kabinie kierowcy | TAK |  |  |
|  | Sygnalizator cofania | TAK |  |  |
|  | Dodatkowy trójkąt ostrzegawczy | TAK |  |  |
|  | Szperacz bezprzewodowy zamontowany w kabinie kierowcy | TAK |  |  |
|  | Lampka na tzw. gęsiej szyi w kabinie kierowcy | TAK |  |  |
| CZĘŚĆ III |  |
| Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie wyposażenia medycznego ambulansu |  |
| I. | NOSZE GŁÓWNE NA TRANSPORTERZE WIELOPOZIOMOWYM |  | podać markę i model…………… ………..……………………………. |  |
| 1 | Wielofunkcyjne samojezdne nosze z transporterem | --- |  |  |
| 1.1. | Przystosowane do prowadzenia reanimacji | TAK |  |  |
| 1.2. | wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiające ustawienie wszystkich dostępnych funkcji | TAK |  |  |
| 1.3. | nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha, | TAK |  |  |
| 1.4. | z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 90 stopni | TAK |  |  |
| 1.5. | rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak | TAK |  |  |
| 1.6. | z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy | TAK |  |  |
| 1.7. | nosze i transporter muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą | TAK |  |  |
| 1.8. | muszą być wyposażone w składane poręcze boczne, ze składanymi lub chowanymi rączkami do przenoszenia z przodu i tyłu noszy | TAK |  |  |
| 1.9. | z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy | TAK |  |  |
| 1.10. | nosze i transporter muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi, | TAK |  |  |
| 1.11. | nosze muszą być wyposażone w materac z tworzywa sztucznego nieprzyjmujący krwi, brudu, przystosowany do dezynfekcji, umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych | TAK |  |  |
| 1.12. | materac musi być wyposażony w podgłówek umożliwiający dopinanie lub odpinanie lub ułożenie głowy w trzech pozycjach tj. na wznak , z odgięciem do tyłu , przygięciem do klatki piersiowej | TAK |  |  |
| 1.13. | obciążenie dopuszczalne noszy powyżej 220 kg | TAK |  |  |
| 1.14. | nosze główne mają spełniać wszystkie wymogi aktualnej normy PN-EN 1865-1 lub normy równoważnej. | TAK |  |  |
| 2 | Transporter noszy głównych z systemem składanego podwozia umożliwiający łatwy załadunek i rozładunek transportera do/z ambulansu | --- |  |  |
| 2.1. | z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami | TAK |  |  |
| 2.2. | regulacja wysokości transportera w min sześciu poziomach, możliwość ustawienia pozycji drenażowych /Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia/, | TAK |  |  |
| 2.3. | wszystkie kółka jezdne o średnicy powyżej 150 mm i skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera | TAK |  |  |
| 2.4. | z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost , | TAK |  |  |
| 2.5. | kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach i na otwartych przestrzeniach | TAK |  |  |
| 2.6. | co najmniej dwa kółka jezdne wyposażone w hamulce | TAK |  |  |
| 2.7. | obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 250 kg | TAK |  |  |
| 2.8. | Waga zestawu transportowego do max. 51 kg zgodnie z aktualna normą PN EN 1865-1 lub równoważną | TAK |  |  |
| 2.9. | System bezpiecznej obsługi – niezależne składanie goleni przednich i tylnych i podtrzymaniu ciężaru całego zestawu jedną parą goleni przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy nawet przez jedną osobę. | TAK |  |  |
| 2.10. | Podstawa pod nosze umożliwiająca boczny przesuw, wysuw do tyłu i na zewnątrz z jednoczesnym pochyłem dla łatwego wprowadzenia noszy z transporterem, dojście z każdej strony do pacjenta na noszach | TAK |  |  |
| 2.11. | Podstawa pod nosze powinna być zabezpieczona przed niekorzystnym działaniem wody, płynów i innych cieczy powodujących lub mogących powodować korozję. | TAK |  |  |
| III. | Defibrylator reanimacyjno-transportowy |  | podać markę i model………… …………………………………….. |  |
| 1 | Aparat przenośny | TAK |  |  |
| 2 | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci | TAK |  |  |
| 3 | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka dwustanowiskowa | TAK |  |  |
| 4 | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 180 minut monitorowania lub minimum 200 defibrylacji x 200J | TAK |  |  |
| 5 | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg | TAK |  |  |
| 6 | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia | TAK |  |  |
| 7 | Norma IP min. 44 lub równoważna | TAK |  |  |
| 8 | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna | TAK |  |  |
| 9 | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED | TAK |  |  |
|  | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii w zakresie min. od 2 do 360 J | TAK |  |  |
| 10 | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – min. 25 | TAK |  |  |
| 11 | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta | TAK |  |  |
| 12 | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane, w wyposażeniu łyżki dziecięce | TAK |  |  |
| 13 | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie . Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. | TAK |  |  |
| 14 | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie | TAK |  |  |
| 15 | Częstość stymulacji w zakresie min. 40-170 impulsów/minutę ; - prądu stymulacji w zakresie min. 0-200 mA | TAK |  |  |
| 16 | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG | TAK |  |  |
| 17 | Interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta | TAK |  |  |
| 18 | Alarmy częstości akcji serca | TAK |  |  |
| 19 | Zakres pomiaru tętna w zakresie min. od 20-300 u/min | TAK |  |  |
| 20 | Zakres wzmocnienia sygnału EKG w zakresie min. Od 0,25 do 4cm/Mv, min. 8 poziomów wzmocnienia. | TAK |  |  |
| 21 | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie | TAK |  |  |
| 22 | Ekran kolorowy o przekątnej min. 8,0”. | TAK |  |  |
| 23 | Wydruk EKG na papierze o szerokości min. 70mm | TAK |  |  |
| 24 | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych | TAK |  |  |
| 25 | Transmisja danych przez modem do istniejących stacji odbiorczych w pracowniach kardiologii inwazyjnej w rejonie operacyjnym Zamawiającego | TAK/PODAĆ |  |  |
| 26 | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie min. 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych | TAK |  |  |
| 27 | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych. | TAK |  |  |
| 28 | Możliwość rozbudowy o moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips | TAK |  |  |
| 29 | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min. od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracja bez udziału użytkownika | TAK |  |  |
| 30 | Możliwość rozbudowy o moduł IBP | TAK |  |  |
| 31 | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury | TAK |  |  |
| 32 | Kardiowersja. | TAK |  |  |
| 33 | W zestawie torba transportowa, pasek do noszenia defibrylatora, , 3 x bateria, ładowarka, kabel do stymulacji , kabel do EKG | TAK |  |  |
| 34 | Certyfikowany uchwyt karetkowy dla defibrylatora i ładowarki | TAK |  |  |
| 35 | Folder/broszura/katalog/prospekt/instrukcje–potwierdzające oferowane zgodnie z wymogiem parametry Dokument potwierdzający , że oferowany defibrylator jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z p.zm. Certyfikat CE /Deklaracje Zgodności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Dokument udzielonej gwarancji z wpisanym nr seryjnym urządzenia. Paszport techniczny. | TAK |  |  |
| IV. | Respirator reanimacyjno – transportowy |  | podać markę i model…………… ……………………………..……… |  |
| 1 | Wentylacja dorosłych i dzieci | TAK |  |  |
| 2 | Tryb wentylacji IPPV lub CMV | TAK |  |  |
| 3 | Zasilanie i sterowanie pracą respiratora wyłącznie z jednego źródła zasilania np. pneumatyczne , zasilanie z przenośnego lub stacjonarnego źródła tlenu oraz instalacji ambulansu (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów pod warunkiem iż brak zasilania alarmów nie ma wpływu na pracę respiratora w trybie wentylacji tzn. respirator może pracować bez zasilania alarmów) | TAK |  |  |
| 4 | Funkcja automatycznej blokady w cyklu wentylacji IPPV lub CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta – z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej, | TAK |  |  |
| 5 | Niezależna płynna regulacja częstości oddechowej i objętości oddechowej | TAK |  |  |
| 6 | Zakres regulacji częstości oddechowej min. 8-40 cykli/min. | TAK |  |  |
| 7 | Zakres regulacji objętości oddechowej min. 80- 1300 ml | TAK |  |  |
| 8 | Regulowane ciśnienie szczytowe w układzie pacjenta w zakresie min. 20-60 cm H2O | TAK |  |  |
| 9 | Zintegrowana z respiratorem zastawka PEEP z zakresem regulacji min. 0-20 cm H2O | TAK |  |  |
| 10 | Tryb wentylacji CPAP z zakresem regulacji ciśnienia , zintegrowany z respiratorem przepływomierz z regulacją przepływu w zakresie min. 5-30 l/min. | TAK |  |  |
| 11 | Z funkcją ręcznego wyzwolenia wdechu | TAK |  |  |
| 12 | Czułość wyzwalania trybu „na żądanie” do max 3 cm H2O | TAK |  |  |
| 13 | Minimum 2 poziomy stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej w trybie IPPV/CMV, tj. 100% O2 i max 60% O2 (Podać wartość znamionową stężenia O2 deklarowaną w materiałach technicznych producenta) | TAK/PODAĆ |  |  |
| 14 | Przepływ w trybie wentylacji biernej(na żądanie)regulowany automatycznie w zakresie min. od 0-100 l/min. zależny od podciśnienia w układzie pacjenta | TAK |  |  |
| 15 | Monitorowanie ciśnienia w układzie pacjenta wbudowane w respirator | TAK |  |  |
| 16 | Alarmy (dopuszcza się elektroniczne zasilanie modułu alarmów pod warunkiem iż brak zasilania alarmów nie ma wpływu na pracę respiratora w trybie wentylacji tzn respirator może pracować bez zasilania alarmów): - wysokiego ciśnienia szczytowego w fazie wdechu, - niskiego ciśnienia w układzie pacjenta (rozłączenia) - stałego ciśnienia w układzie pacjenta - niskiego ciśnienia gazu zasilającego. | TAK |  |  |
| 17 | Wskaźnik niskiego ciśnienia gazu zasilającego | TAK |  |  |
| 18 | Układ oddechowy pacjenta – min 6 szt dla dorosłych + 6 szt. kpl układów oddechowych do CPAP-u ( po min. 3 szt. w 2 rozmiarach) | TAK |  |  |
| 19 | Wyposażony w dodatkowy zestaw do manualnej wentylacji ciśnieniowej noworodków | TAK |  |  |
| 20 | Uchwyt mocujący respirator na ścianie zgodny z wymogami aktualnej normy PN EN 1789 lub równoważnej | TAK |  |  |
| 21 | Maksymalna waga respiratora do 3 kg | TAK |  |  |
| 22 | Przenośny zestaw tlenowy w konfiguracji: - Torba medyczna na cały komplet - Butla tlenowa aluminiowa lub kompozytowa, z głowicą DIN o pojemności zapewniającej min. 400 l O2 przy ciśnieniu roboczym 150 atmosfer, - reduktor tlenowy z gniazdem AGA O2 i przepływomierzem obrotowym 0-25 l/min, ciśnienie robocze 200 atmosfer, przepływ z gniazda AGA powyżej 120 l/min., manometr w osłonie zabezpieczającej przed uszkodzeniem | TAK |  |  |
| 23 | Folder/broszura/katalog/prospekt/instrukcje–potwierdzające oferowane zgodnie z wymogiem parametry. Dokument potwierdzający , że oferowany respirator jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z p.zm. Certyfikat CE /Deklaracje Zgodności. Instrukcja obsługi w języku polskim. Dokument udzielonej gwarancji z wpisanym nr seryjnym urządzenia. Paszport techniczny. | TAK |  |  |
| IV. | Krzesełko kardiologiczne |  | podać markę i model…………… ……………………………..……… |  |
| 1 | Krzesełko wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekujących | TAK |  |  |
| 2 | Wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego przednie koła obrotowe wyposażone w hamulce z blokadą położenia; | TAK |  |  |
| 3 | Koła tylne o średnicy min 125 mm , koła przednie o średnicy min 75 mm; | TAK |  |  |
| 4 | Wyposażone w uchwyty przednie z regulacją długości i regulacją wysokości na min 2 poziomach; | TAK |  |  |
| 5 | Wyposażone w min 2 pary składanych tylnych uchwytów transportowych do przenoszenia; | TAK |  |  |
| 6 | Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu; | TAK |  |  |
| 7 | Siedzisko i oparcie wykonane z mocnego miękkiego materiału winylowo-nylonowego, odpornego na bakterie, grzyby, zmywalnego, dezynfekowanego , siedzisko i oparcie szybko demontowalne; | TAK |  |  |
| 8 | Wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie; | TAK |  |  |
| 9 | Waga krzesełka max 10 kg; | TAK |  |  |
| 10 | Dopuszczalne obciążenie krzesełka powyżej 150 kg; | TAK |  |  |
| V. | Deska ortopedyczna dla dorosłych |  | podać markę i model…………… ……………………………..……… |  |
| 1 | Deska wykonana z tworzywa sztucznego o dużej wytrzymałości, odporna na urazy mechaniczne, niskie i wysokie temperatury, substancje ropopochodne, zwężona od strony nóg ułatwiająca manewrowanie w ciasnych przestrzeniach; | TAK |  |  |
| 2 | Powierzchnia leża pacjenta gładka, płaska powierzchnia; | TAK |  |  |
| 3 | Możliwością prześwietlania deski promieniami X; | TAK |  |  |
| 4 | Uchwyty do przenoszenia – min 16 szt. rozmieszczone na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża; | TAK |  |  |
| 5 | Pasy zabezpieczające dwuczęściowe min 4 sztuki z możliwością regulacji długości zakończone metalowymi obrotowymi karabińczykami, zapięcie pasów w postaci metalowego szybkozłącza; | TAK |  |  |
| 6 | System unieruchomienia głowy składający się z podkładki pod głowę mocowanej do deski ortopedycznej , dwóch klocków do stabilizacji bocznej z otworami usznymi + min. dwa paski mocujące głowę; | TAK |  |  |
| 7 | Dopuszczalne obciążenie powyżej 150 kg | TAK |  |  |
| 8 | Długość min 180 cm; Szerokość min 45 cm; | TAK |  |  |
| 9 | Ciężar deski max 8 kg. | TAK |  |  |
| VII. | Nosze płachtowe |  | podać markę i model…………… ……………………………..……… |  |
| 1 | Nosze w pokrowcu o wymiarach po rozłożeniu: max 212x75 cm, | TAK |  |  |
| 2 | waga około: 1,8 kg, | TAK |  |  |
| 3 | nośność min.: 100 kg. | TAK |  |  |
| 4 | Nosze zabezpieczone specjalną kieszenią zapobiegającą obsuwaniu się przenoszonej poszkodowanej osoby | TAK |  |  |
| 5 | Nosze mają posiadać specjalne wzmocnienia taśmowe oraz 10 uchwytów z rączką gumową. | TAK |  |  |
| 6 | Wykonane z materiału dwustronnie pokrytego polichlorkiem winylu, mocnego odpornego na rozciąganie. | TAK |  |  |
| VIII. | Butle transportowe |  | podać markę i model…………… ……………………………..……… |  |
| 1 | 2 butle tlenowe na ambulans o poj. 2,7l z głowicą DIN i jeden reduktor, | TAK |  |  |
| 2 | wykonane ze stopu aluminium do respiratora (w tym jedna zamocowana) | TAK |  |  |
| IX. | Ssak elektryczny |  | podać markę i model…………… ……………………………..……… |  |
| 1 | Ssak przenośny z regulacją siły ssania w zakresie od 0 do 80 kPa | TAK |  |  |
| 2 | Przepływ min. 20 l/min | TAK |  |  |
| 3 | Płynna regulacja siły ssania (podciśnienia) | TAK |  |  |
| 4 | Zasilanie wymagane: a) z akumulatora, akumulatory bez efektu pamięci b) z instalacji karetki 12V DC c) zasilanie z instalacji 230V | TAK |  |  |
| 5 | Czas pracy z akumulatora min. 40 minut, wskaźnik naładowania akumulatora | TAK |  |  |
| 6 | Możliwość ładowania akumulatorów, z instalacji 12V DC i 230V AC | TAK |  |  |
| 7 | Waga około 3,5kg | TAK |  |  |
| 8 | Manometr podciśnienia | TAK |  |  |
| 9 | Wbudowany uchwyt do przenoszenia | TAK |  |  |
| 10 | W zestawie z aparatem: torba transportowa z paskiem na ramię i kieszenią na akcesoria uchwyt ścienny karetkowy – do zawieszenia ssaka na ścianie karetki pojemniki / słoje 1 x użytku z pokrywą i z zaworem przelewowym - 10 szt zasilacz/ ładowarka akumulatora prądu zmiennego 230V/50Hz, wbudowany lub zewnętrzny kabel zasilający 12V DC | TAK |  |  |
| CZĘŚĆ IV |  |
| XV. Wymogi gwarancji oferowanego ambulansu oraz dostawy |  |
| 1. | Ambulans uzupełniony: 90 % zbiornik paliwa oraz płyny eksploatacyjne do ilości zalecanych przez producenta | TAK |  |  |
| 2. | Dostawa ambulansów do siedziby Zamawiającego: 58-506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6, dostawa | TAK |  |  |
| 3. | Karta gwarancyjna zabudowy przedziału medycznego | TAK |  |  |
| 4. | Okres gwarancji : - na pojazd bazowy bez limitu przebiegu kilometrów miesięcy (min. 24 m-ce), - na perforację nadwozia (min. 24 m-cy) - na powłokę lakierniczą ( min. 24 m-cy) - na zabudowę specjalistyczną (min.24 m-cy) , | TAK | ………………………(m- ce) ………………………(m- cy) ………………………(m- cy) ………………………(m- ce) |  |
| 5. | Okres gwarancji : - na wyposażenie medyczne (min. 24 m-ce) | TAK | ………………………(m- ce) |  |
| 6. | Przeglądy okresowe samochodu, adaptacji, płatne po stronie Zamawiającego | TAK |  |  |
| 7. | Gwarancja na dostarczone wyposażenie obejmuje m.in: - bezpłatne przeglądy w okresie gwarancji zgodnie z wymogami określonymi przez producenta, bez dodatkowego wzywania ze strony Zamawiającego, - przeglądy techniczne i konserwację tj. czynności, których zakres określają zalecenia producenta sprzętu, polegających na sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, przeprowadzeniu koniecznych kalibracji, konserwacji prewencyjnych oraz wymianie części zużywalnych i potwierdzenie wykonania tych czynności protokołem serwisowym i wpisem do paszportu technicznego sprzętu medycznego (zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych (Dz.U.2020. poz. 186 t.j. z dnia 2020.02.06) oraz z zachowaniem ciągłości przeglądów), - wymiana / naprawa zgodnie z zapisami umowy, - dojazd serwisu lub przesłanie sprzętu do serwisu, robociznę itp. - inne koszty niezbędne do wykonania czynności gwarancyjnych. | TAK |  |  |
| 8. | Zapewnienie w okresie min. 5 lat od daty przekazania ambulansu Zamawiającemu dostępności części zamiennych ambulansu i wszystkich elementów sprzętowych zabudowy specjalistycznej, takich samych jak zamontowane pierwotnie lub innych równoważnych; całkowicie kompatybilnych zarówno pod względem mechanicznym, jak również elektrycznym i elektronicznym, aby możliwa była naprawa lub wymiana zepsutego lub uszkodzonych części i osprzętu, bez potrzeby jakichkolwiek przeróbek lub modernizacji w pojeździe. Dotyczy to pojazdu bazowego oraz wszystkich urządzeń zamontowanych w ambulansie w ramach adaptacji samochodu bazowego na ambulans sanitarny. | TAK |  |  |
| 9. | Folder/broszura/katalog/prospekt /instrukcje – potwierdzające oferowane zgodnie z wymogiem parametry Dokument potwierdzający , że oferowany sprzęt medyczny jest wyrobem medycznym i jest dopuszczony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami, tj. zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 186 z p.zm. Certyfikat CE /Deklaracje Zgodności. | TAK |  |  |
| 10. | Wraz z dostawą Przedmiotu umowy Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty konieczne do użytkowania ambulansów, w szczególności: 1) instrukcje obsługi, w tym instrukcję obsługi do wszystkich elementów zabudowy specjalistycznej na zewnątrz i wewnątrz pojazdu oraz wyposażenia; 2) warunki gwarancji (książki, karty, paszporty techniczne); 3) wykaz materiałów zużywalnych wykorzystywanych w bieżącej eksploatacji ambulansu; 4) informacje o warunkach serwisu w okresie pogwarancyjnym; 5) wymagane obowiązującymi przepisami: a) Świadectwo homologacji ambulansu; b) Kartę pojazdu c) Książkę serwisową d) Atesty (o, ile dotyczy) e) inne niezbędne świadectwa i certyfikaty zgodności z normami PN-EN 1789+A2 i PN-EN 1865-1+A1 lub równoważnymi; | TAK |  |  |
| 11. | Schemat elektryczny i montażowy dodatkowych instalacji ambulansu – schemat rozmieszczenia przekaźników i bezpieczników chroniących instalacje elektryczne ambulansu | TAK |  |  |
| 12. | Wykaz łącznie z adresami, zlokalizowanych najbliżej siedziby Zamawiającego, autoryzowanych stacji obsługi i napraw gwarancyjnych pojazdu bazowego. | TAK |  |  |

Zaoferowanie urządzenia o parametrach gorszych, niższych niż opisane powyżej parametry wymagane minimalne spowoduje odrzucenie oferty, jako niezgodnej z wymaganiami SWZ.

Uwaga: Każdorazowo, jeżeli w w/w dokumencie  Zamawiający dokonał opisu przedmiotu zamówienia   przez odniesienie do norm , ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych zgodnie z art. 101 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym-  poprzez wskazanie zapisu „lub równoważne” .

Ewentualne zastosowanie w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych produktów lub  wyrobów, producentów, marek lub znaków towarowych, patentów  lub pochodzenia , źródła  służy tylko i wyłącznie określeniu parametrów zamawianych, standardów jakościowych, technicznych i funkcjonalnych oraz doprecyzowaniu opisu  przedmiotu zamówienia , a nie wyłonieniu lub preferowaniu  konkretnego produktu lub wyrobu , producenta czy dostawy.

Poprzez zrozumienie oferty równoważnej  należy rozumieć przedmiot (produkt, urządzenie /wyrób) o takich samych lub lepszych parametrach funkcjonalnych, technicznych i jakościowych, spełniający minimalne parametry określone lub opisane przez Zamawiającego  w dokumentach opisujących przedmiot zamówienia  .

Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez   Zamawiającego, obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot (produkt lub wyrób) spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. W takim wypadku zgodnie z art. 101 ust.5 ustawy Pzp   Wykonawca musi przedłożyć odpowiednie  przedmiotowe środki dowodowe , że proponowane rozwiązania  w równoważnym stopniu spełniają  wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

UWAGA: W tabelach należy wpisać co najmniej właściwe słowo „TAK” lub „NIE” w zależności od tego, czy proponowany sprzęt spełnia wskazany parametr. Parametry określone jako „TAK” są parametrami granicznymi stanowią wymagania odcinające, oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.  Wykonawca dokonuje szczegółowego opisu wymaganego parametru, a w przypadku parametru określonego przez Zamawiającego przez podanie   „maksymalnie”, „minimalnie”, +/-, lub „≥ ≤ „ Wykonawca podaje dokładne wartości oferowanych parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie. Brak opisu lub potwierdzenia wymaganego warunku będzie traktowany jako brak danego parametru/warunku w oferowanej konfiguracji urządzenia. Zaoferowane powyżej parametry wymagane powinny być niesprzeczne z materiałem informacyjnym. Wykonawca gwarantuje niniejszym, że powyżej wyspecyfikowane urządzenie jest zgodne z wymogami SWZ, sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, kompletny i do jego stosowania, zgodnie z przeznaczeniem, nie jest konieczny zakup dodatkowych elementów i akcesoriów.

*uzupełnia Wykonawca

Data, miejscowość oraz podpis(-y): ………………………………………………………………………………………..

(Dokument składany w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - podpis osoby upoważnionej do reprezentacji Wykonawcy.)