Zadanie 1) Zestaw instrumentarium kompatybilne z endoskopem   Wolf

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane i oceniane | Parametry oferowane | Maksymalny termin dostawy |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw drenów wielorazowych do pompy ssąco – płuczącej typ 2216 | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji |  | 7 dni |
| 2 | Filtr higieniczny hydrofobowy zabezpieczający do odsysania, jednorazowy | TAK |  | 7 dni |
| 3 | Sterylny jednorazowy wąż do odprowadzania gazu | TAK |  | 28 dni |
| 4 | Wąż do insuflacji, high - flow, z elementem pogrzewającym, długość - 3m, autoklawowalny, wielorazowy | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. – opisać sposób sterylizacji |  | 14 dni |
| 5 | Elektroda tnąca, bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30°, petla okrągła o śr. 0,3 mm, do płaszczy z ciągłym przepływem od 24,5 Fr | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji |  | 7dni |
| 6 | Elektroda koagulująca bipolarna, wielorazowa, do optyk o śr. 4 mm i kącie patrzenia 12 i 30°, do płaszczy klasycznych od 22 Fr. a z ciągłym przepływem od 25,5 Fr. | Sprzęt przystosowany do sterylizacji nasyconą para wodną pod ciśnieniem TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. - opisać sposób sterylizacji |  | 7dni |
| 7 | Wkład do nożyczek o śr. 5 mm, typu "Metzenbaum", monopolarnych, wygiętych w lewo, obie bransze ruchome, dł. robocza 310 mm | TAK |  | 14 dni |
| 8 | Szczoteczka czyszcząca do płaszczy i prowadnic trokarów o średnicy 10-12,5 mm, długość całkowita 360mm, długość szczotki 100mm, średnica szczotki 11mm | TAK |  | 14 dni |
| 9 | Szczoteczka czyszcząca do płaszczy i prowadnic trokarów o średnicy 5,5 mm dł. Całkowita szczotki 240 mm, dł. szczotki 100 mm, średnica szczotki 4 mm | TAK |  | 14 dni |
| 10 | Szczoteczka czyszcząca do kanałów prowadzących dla optyk, śr. szczotki 5mm, dł. całkowita 375 mm długość szczotki 50mm | TAK |  | 14 dni |

………………………………………………………………………………….

Podpis wykonawcy

(kwalifikowany podpis elektroniczny  lub

podpis osobisty lub podpis zaufany)