Załącznik nr 2.8 do SWZ/do umowy

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH

dot. postępowania pn.: Dostawa urządzeń laboratoryjnych, nr 25/ZP/2024,

Pakiet nr 8 – Homogenizator laboratoryjny

| Lp. | Wymagane minimalne parametry techniczne i funkcjonalne | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- |
|  | Producent: ……………………………………………………………. Model: …………………………………………...…………………….. |
| 1 | Do homogenizacji cieczy o objętości do 1500 ml | TAK / NIE* |
| 2 | Regulacja obrotów w zakresie nie mniejszym niż 3 000-25 000 obrotów/minutę | …………………………………………… należy podać zakres obrotów |
| 3 | Silnik bezsztokowy o mocy minimum 300 W | TAK / NIE* |
| 4 | Bezstopniowa regulacja prędkości silnika | TAK / NIE* |
| 5 | Poziom generowania hałasu do 75 dB (bez obciążenia) | ……………………….…………………… należy podać poziom hałasu |
| 6 | Całkowita masa urządzenia nie większa niż 2,5 kg | ………………..………………………… należy podać wagę urządzenia |
| 7 | Minimalna klasa ochrony – IP 30 | TAK / NIE* |
| 8 | Zasilanie 220-240 V, 50-60 Hz | TAK / NIE* |
| 9 | Interfejs USB do zdalnego sterowania urządzeniem | TAK / NIE* |
| 10 | Funkcja umożliwiająca nastawienie czasu pracy | TAK / NIE* |
| 11 | Okres gwarancji minimum 12 miesięcy Parametr punktowany w ramach kryterium oceny ofert: 12 miesięcy – 0 pkt 24 miesiące – 10 pkt 36 miesięcy – 20 pkt | ………………………………………… należy podać |

* niepotrzebne skreślić albo wykasować

Niniejszy plik należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym

lub podpisem osobistym przez osobę uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy