Przedmiar robót

bud. 9

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Roboty budowlane.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010804-08-040 | Analogia. Skucie cokolika z płytek | m | 42,50 |
| 1. | (3,70*6+4,25*2+2,40*2+2,30*2+4,80*2)-0,90*4*2 |  |  |  | 42,50 |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNKRB 030601-01-050 | Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej bez względu na ilość na ścianach,filarach i pilastrach | m2 | 60,83 |
| 1. | 2,20*(2,35+3,70*2+2,30+2,40+4,25*2+4,70) |  |  |  | 60,83 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 19-010641-03-050 | Oczyszczenie spoin ścian ceglanych na głębokość do 2 cm w miejscach łatwodostępnych. Powierzchnia ponad 5,0 m2 | m2 | 60,83 |
| 1. | Pozycja nr.: 2 |  |  |  | 60,83 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych Orgbud 9180101-01-121 | Osuszanie pomieszczeń przy użyciu osuszacza Kondensacyjnego, o kubaturze: Do 85 m3 /osuszacz KT 26 BELFOR/ | doba | 10,00 |
| 1. | 10 |  |  |  | 10,00 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-011208-02-050 | Ługowanie farby z tynków ścian wewnętrznych. | m2 | 76,79 |
| 1. | 2,20*(2,30*2+2,40*2+4,25*3+3.70*4+2,25*2)-(2,0*0,90*8) |  |  |  | 76,79 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0101-050 | Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | m2 | 48,15 |
| 1. | sufity |  |  |  |  |
| 2. | 5,05+9,99+15,72+8,88+8,51 |  |  |  | 48,15 |
| 7 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntującymi "ATLAS UNI GRUNT" (Orgbud W-wa) | m2 | 76,79 |
| 1. | 2,20*(2,30*2+2,40*2+4,25*3+3.70*4+2,25*2)-(2,0*0,90*8) |  |  |  | 76,79 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-02U1134-0201-050 | Analogia.Odsalanie ścian preparatem "Antisulfat" przyjąć zużycie 0,7kg/m2 | m2 | 60,83 |
| 1. | Pozycja nr.: 2 |  |  |  | 60,83 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNNR Wacetob 30613-010-050 | Spoinowanie murów z cegły, bez wykucia spoin | m2 | 30,42 |
| 1. | Pozycja nr.: 2 *0,5 |  |  |  | 30,42 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-05-050 | Analogia.Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe zaprawą mineralną "K11 Schlame".Pierwsza warstwa- przyjąć 2kg/m2, ująć też w M plastyfikator HAFTEMULSION- 0,24l/m2 | m2 | 60,83 |
| 1. | Pozycja nr.: 2 |  |  |  | 60,83 |
| 11 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-020603-06-050 | Analogia.Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe,pionowe zaprawą mineralną "K11 Schlame".Druga warstwa- nakłady j.w. | m2 | 60,83 |
| 1. | Pozycja nr.: 2 |  |  |  | 60,83 |
| 12 | wg nakładów rzeczowych KNR 0-40 0210-01-050 | Tynki renowacyjne jednowarstwowe o gr.1cm wykonane ręcznie. Tynk EKOR 44R | m2 | 60,83 |
| 1. | Pozycja nr.: 2 |  |  |  | 60,83 |
| 13 | wg nakładów rzeczowych KNR 0-40 0210-02-050 | Tynki renowacyjne wykonane ręcznie-dodatek za każde 0,5cm grubości tynku. Tynk EKOR 44R | m2 | 121,66 |
| 1. | Pozycja nr.: 2 *2 |  |  |  | 121,66 |
| 14 | wg nakładów rzeczowych KNR 0-40 0212-01-050 | Wykończenie powierzchni-szpachlowanie EKOR 41R | m2 | 137,62 |
| 1. | Pozycja nr.: 2 + Pozycja nr.: 5 |  |  |  | 137,62 |
| 15 | wg nakładów rzeczowych KNR 0-40 0212-01-050 | Wykończenie powierzchni-wykonanie powłoki malarskiej-dwukrotnie. Remmers Farba (Sanierputzfarbe). | m2 | 137,62 |
| 1. | Pozycja nr.: 2 + Pozycja nr.: 5 |  |  |  | 137,62 |
| 16 | wg nakładów rzeczowych KNR 00-121120-02-040 | Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 20x20 cm,wysokości 10 cm - z przecinaniem płytek układanych na klej metodą zwykłą | m | 20,28 |
| 17 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-11-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 1,30 |
| 1. | gruz |  |  |  |  |
| 2. | 42,50*0,10*0,02 |  |  |  | 0,09 |
| 3. | 60,83*0,02 |  |  |  | 1,22 |
| 18 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-010108-12-060 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km (dalsze 10km) | m3 | 13,00 |
| 1. | 1,30*10 |  |  |  | 13,00 |
| 19 | wg nakładów rzeczowych AW-034 | Utylizacja. | t | 1,82 |
| 1. | gruz |  |  |  |  |
| 2. | 1,30*1,4 |  |  |  | 1,82 |

2. Roboty elektryczne

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031133-07-020 | Demontaż opraw żarowych porcelanowych lub plafonier przykręcanych | szt | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 21 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031124-02-020 | Demontaż łączników instalacyjnych,podtynkowanych: wyłącznik, przełącznik 2-biegunowy lub grupowy o ilości wylotów 1 i natężeniu prądu do 10 A | szt | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 22 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031001-01-040 | Wykucie mechanicznie bruzd dla przewodów wtynkowych na podłożu z cegły | m | 10,00 |
| 1. | 10 |  |  |  | 10,00 |
| 23 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080210-01-040 | Przewody kabelkowe w izolacji polwinitowej układane p.t.w gotowych bruzdach bez zaprawienia bruzd.Łączny przekrój żył do 6Cu,12Al mm2,podłoże różne od betonu | m | 10,00 |
| 1. | 10 |  |  |  | 10,00 |
| 24 | wg nakładów rzeczowych KNR 4-031012-02-040 | Zaprawianie bruzd o szerokości do 50 mm | m | 10,00 |
| 1. | 10 |  |  |  | 10,00 |
| 25 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080307-02-020 | Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych jednobiegunowych w puszce instalacyjnej | szt | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |
| 26 | wg nakładów rzeczowych KNNR 50502-030-090 | Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) świetlówkowe o źródle światła do 2x40 W | kpl | 2,00 |
| 1. | 2 |  |  |  | 2,00 |
| 27 | wg nakładów rzeczowych KNR 5-080502-09-090 | Przygotowanie podłoża betonowego pod oprawy oświetleniowe-przykręcane. Mocowanie na kołkach kotwiących, dwa mocowania | kpl | 1,00 |
| 1. | 1 |  |  |  | 1,00 |