Załącznik nr 1 do SWZ
Nr postępowania: 396/2023/TP-I/DZP

FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA / FORMULARZ CENOWY

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pt. „Dostawa odbiornika GNSS.”

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent oraz model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1. | Odbiornik (zestaw) GNSS z opcjami Galileo HAS oraz RTK, obsługujący wszystkie systemy i sygnały GNSS Specyfikacja techniczna: • Obsługa - GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS (L5) • Obsługiwane sygnały: • GPS: L1CA, L1P, L1C, L2P, L2C, L5 • GLONASS: G1, G2, G3+, P1, P2 • Galileo: E1BC, E5a, E5b, E6+ • BeiDou: B1i, B2i, B3i+, B10C+, B2A+, B2B+, • ACEBOC+ • QZSS: L1CA, L1C, L2C, L5, LEX+ • IRNSS: L5+ • Obsługa trzech częstotliwości dla pomiarów RTK o dokładności 1 cm w czasie rzeczywistym • Obsługa formatów poprawek DGNSS: RTCM 2.x, 3.x, CMR, CMR+ • Obsługa formatów plików obserwacyjnych: RINEX oraz binarny • Obsługa serwisu Galileo High-Accuracy Service (HAS) • Obsługa serwisu SBAS - (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN/SouthPAN) • Czas pracy na baterii – min. 10 godz. • Połączenie Bluetooth • Kompatybilność z systemami Andriod, IOS, Windows • Wodoodporność na poziomie min. IP-67 Zawartość zestawu: • Odbiornik GNSS • antena GNSS • bateria • oprogramowanie iOS, Android oraz Windows • ładowarka • uchwyt na tyczkę • kabel antenowy • walizka transportowa |  |  | szt. | 1 |  |
| Uwaga: W przypadku wskazania w opisie przedmiotu zamówienia nazw własnych, patentów, pochodzenia lub parametrów technicznych wskazujących na produkt konkretnego producenta Zamawiający zgodnie z treścią art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych dopuszcza możliwość składnia ofert równoważnych. Dostarczony asortyment musi być wraz z kompletnym okablowaniem niezbędnym do uruchomienia. |
| Wymagania dodatkowe |
| 1 | Gwarancja | 24 miesiące od daty odbioru przedmiotu umowy bez uwag |
| Łączna wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

……………………………………

Dokument należy wypełnić

i podpisać zgodnie z zapisami SWZ